OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej położonej na działce oznaczonych 
nr ewid. gruntów 566  w obrębie ewidencyjnym wsi Podłęże.

- Stan istniejący:

Droga na działce o nr ewid. gruntów 566 o długości 290 mb we wsi Podłęże, jest drogą o nawierzchni z tłucznia kamiennego szerokości 5m. Stan techniczny nawierzchni drogi należy uznać jako bardzo zły ponieważ stwierdzono nierówności, co stwarza duże zagrożenie dla użytkowników drogi, jak również niebezpieczeństwo dla konstrukcji z uwagi na brak spadków poprzecznych i podłużnych.

Przedmiotowa droga obsługuje istniejącą zabudowę zagrodową w miejscowości Podłęże, łączy się z drogą powiatową o nr ewid 482.

- Stan projektowany:

Projektuje się przebudowę istniejącej drogi w Podłężu na działce o nr ewid 566 na odcinku o długości 289 m poprzez:

wykorzystanie istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego jako podbudowy (wyrównanie kruszywem – warstwa grubości 5 cm)

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o szerokości 4m warstwa wiążąca i ścieralna po 3cm grubości.

- naprawę geometrii drogi z zastosowaniem spadków poprzecznych (daszkowy) zapewniających właściwe odwodnienie drogi.

- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego o szerokości po 0,5m

- przebudowę 6 zjazdów indywidualnych z kruszywa kamiennego.

Przebudowę drogi planuje się w obrębie własności gruntowej, nie będzie ingerencji w działki sąsiednie. Podczas prowadzenia inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew                   i krzewów, inwestycja będzie przebiegać w granicach pasa drogowego. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych.

- Wpływ oddziaływania na środowisko.

Przebudowa drogi nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania (w ewidencji gruntów teren sklasyfikowany jest jako droga i jego przeznaczenie się nie zmienia) i nie będzie miała negatywnego skutku związanego z wpływem na zdrowie ludzi. Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje wzrostu wskaźników wymienionych w §                  3 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.z 2004r. Nr 257 poz.2573 ze zmianami). Naprawa odwodnienia, poprzez nadanie właściwego spadku poprzecznego 
i podłużnego, oraz wykonanie nawierzchni drogi wpłynie na estetykę terenu. Stan projektowany wpłynie również korzystnie na zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowych powstałych wskutek odbywającego się tą drogą  ruchu. Na terenie objętym projektem nie istnieje roślinność. Wzdłuż planowanego do przebudowy fragmentu drogi istnieje zwarta zabudowa jednorodzinna.

- Kolizje z urządzeniami podziemnymi.

W obrębie przebudowywanej drogi nie będzie kolizji z urządzeniami podziemnymi, gdyż przejście poprzeczne tych urządzeń wykonane są w rurach ochronnych.

- Uwagi:

Teren objęty projektem nie leży na terenach wpływu eksploatacji górniczych i nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Projektowana przebudowa drogi nie naruszy własności działek sąsiednich, będzie mieścić się w granicach istniejącego pasa drogowego.