PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY PIŃCZÓW

Pińczów, czerwiec 2004

Zespół autorów:

POLSKA AKADEMIA NAUK

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

30-950 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 7, skr. pocz. 49

Telefon: (012) 632 33 00,  Fax: (012) 632 35 24

dr inż. Krzysztof Czajka - kierownik projektu

dr inż. Beata Klojzy-Karczmarczyk

dr inż. Said Makoudi

mgr inż. Izabela Laskowicz

mgr inż. Anetta Kucharska

mgr Agata Wdowiarz

mgr inż. Zbigniew Bąk

mgr inż. Robert Kaleta

mgr inż. Janusz Mazurek

mgr inż. Artur Skoczek

Elżbieta Pawlik

Jan Żółtek

Opracowanie projektu gminnego planu gospodarki odpadami pt. 
„Plan gospodarki odpadami dla gminy Pińczów”;

wykonano na zlecenie: Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów,

w ramach umowy nr 64(C-2)03

Spis treści:

|  | Podstawowe definicje i pojęcia ..................................................................................................................... | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wstęp .............................................................................................................................................................. | 7 |
| 2. | Charakterystyka obszaru gminy Pińczów................................................................................................... | 7 |
|  | 2.1. | Położenie geograficzne ........................................................................................................................ | 7 |
|  | 2.2. | Sytuacja demograficzna ....................... ............................................................................................... | 7 |
|  | 2.3. | Sytuacja gospodarcza........................................................................................................................... | 8 |
|  | 2.4. | Opis warunków glebowych ................................................................................................................. | 10 |
|  | 2.5. | Opis warunków hydrologicznych ….................................................................................................... | 10 |
|  | 2.6. | Opis warunków geologicznych i hydrologicznych .............................................................................. | 10 |
|  | 2.7. | Ochrona przyrody i krajobrazu............................................................................................................ | 12 |
| 3. | Analiza stanu gospodarki odpadami ........................................................................................................... | 12 |
|  | 3.1. | Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach .................................................................. | 13 |
|  |  | 3.1.1. | Odpady komunalne................................................................................................................. | 13 |
|  |  | 3.1.2 | Odpady opakowaniowe.......................................................................................................... | 17 |
|  |  | 3.1.3. | Komunalne osady ściekowe................................................................................................... | 19 |
|  |  | 3.1.4. | Odpady ulegające biodegradacji............................................................................................. | 20 |
|  |  | 3.1.5. | Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym............................................... | 21 |
|  | 3.2. | Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym ................................................................................. | 22 |
|  | 3.3. | Odpady niebezpieczne............................................................. ........................................................... | 27 |
|  |  | 3.3.1. | Odpady zawierające azbest.................................................................................................... | 29 |
|  |  | 3.3.2. | Odpady zawierające PCB ...................................................................................................... | 30 |
|  |  | 3.3.3. | Oleje odpadowe...................................................................................................................... | 30 |
|  |  | 3.3.4. | Baterie i akumulatory............................................................................................................. | 31 |
|  |  | 3.3.5. | Środki ochrony roślin......................................................... ................................................... | 31 |
|  |  | 3.3.6 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne....................................................................... | 32 |
|  |  | 3.3.7. | Wycofane z eksploatacji pojazdy........................................................................................... | 32 |
|  |  | 3.3.8. | Odpady medyczne i weterynaryjne.............................................. ......................................... | 33 |
|  |  | 3.3.9. | Inne odpady niebezpieczne ………….................................................................................... | 34 |
|  | 3.4. | Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa istniejących instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów ................................................................................................................. | 35 |
|  | 3.5. | Opis realizacji obowiązków przez posiadaczy odpadów .................................................................... | 38 |
|  | 3.6. | Zestawienie i ocena istniejących programów zawierających elementy gospodarowania odpadami .. | 39 |
|  | 3.7. | „Dzikie wysypiska” odpadów............................................................................................................... | 39 |
| 4. | Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami ......................................................................... | 40 |
|  | 4.1. | Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach .................................................................. | 40 |
|  |  | 4.1.1. | Odpady komunalne................................................................................................................. | 40 |
|  |  | 4.1.2 | Odpady opakowaniowe.......................................................................................................... | 41 |
|  |  | 4.1.3. | Komunalne osady ściekowe................................................................................................... | 42 |
|  |  | 4.1.4. | Odpady ulegające biodegradacji............................................................................................. | 45 |
|  |  | 4.1.5. | Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym............................................... | 48 |
|  | 4.2. | Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym ................................................................................. | 50 |

|  | 4.3. | Odpady niebezpieczne ......................................................................................................................... | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.3.1. | Odpady zawierające azbest.................................................................................................... | 50 |
|  |  | 4.3.2. | Odpady zawierające PCB ...................................................................................................... | 51 |
|  |  | 4.3.3. | Oleje odpadowe...................................................................................................................... | 51 |
|  |  | 4.3.4. | Baterie i akumulatory............................................................................................................. | 52 |
|  |  | 4.3.5. | Środki ochrony roślin......................................................... ................................................... | 53 |
|  |  | 4.3.6 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne....................................................................... | 54 |
|  |  | 4.3.7. | Wycofane z eksploatacji pojazdy........................................................................................... | 54 |
|  |  | 4.3.8. | Odpady medyczne i weterynaryjne.............................................. ......................................... | 55 |
|  |  | 4.3.9. | Inne odpady niebezpieczne……………................................................................................. | 56 |
| 5. | Projektowany system gospodarki odpadami .............................................................................................. | 57 |
|  | 5.1. | Główne założenia systemu gospodarowania odpadami w gminie ...................................................... | 57 |
|  | 5.2. | Propozycje systemu zbierania odpadów komunalnych i niebezpiecznych.......................................... | 66 |
|  | 5.3. | Transport odpadów .............................................................................................................................. | 76 |
|  | 5.4. | System odzysku i unieszkodliwiania odpadów .................................................................................. | 76 |
| 6. | Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami ...................................... | 82 |
|  | 6.1. | Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko ............................................................................................................. | 82 |
|  | 6.2. | Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.............................................................................................. | 82 |
|  | 6.3. | Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów ....................................................................... | 82 |
|  | 6.4. | Edukacja ekologiczna w gminie Pińczów ........................................................................................... | 83 |
| 7. | Program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest .................................................................... | 86 |
|  | 7.1. | Szczegółowy program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest …………………………. | 86 |
|  | 7.2. | Aspekty formalno-prawne …………………………………………………………………………... | 89 |
|  | 7.3. | Charakterystyka powstających odpadów azbestowych ……………………………………………... | 89 |
|  | 7.4. | Szkolenia i akcje informacyjno-edukacyjne ………………………………………………………… | 90 |
|  | 7.5. | Sposób pakowania odpadów azbestowych ………………………………………………………….. | 91 |
|  | 7.6. | Unieszkodliwianie odpadów azbestowych ………………………………………………………….. | 91 |
| 8. | Wnioski z analizy oddziaływania planu na środowisko ............................................................................ | 93 |
|  | 8.1. | Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu ........................................ | 93 |
|  | 8.2. | Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko rozwiązań objętych planem .................. | 95 |
| 9. | Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu ........................................................................................... | 99 |
| 10. | Wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów.................................. | 102 |
|  | 10.1. | Szacowane koszty i możliwości finansowania zadań z zakresu gospodarowania odpadami w gminie .............................................................................................................................................. | 102 |
|  | 10.2. | Wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zadań ..................................................... | 107 |
| 11. | Zadania strategiczne w latach 2004–2014 ................................................................................................... | 113 |
| 12. | Harmonogram realizacji przedsięwzięć w latach 2004–2007 ................................................................... | 115 |
| 13. | Streszczenie Planu Gospodarki Odpadami dla gminy............................................................................... | 117 |
|  | Załączniki …………………………………………………………………………………………………... | 118 |

Spis załączników:

Załącznik 1: Koszty wdrażania Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Pińczów w latach 2004 – 2014

Załącznik 2: Proponowane rozmieszczenie obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami w gminie Pińczów

Załącznik 3: Dokumentacja fotograficzna składowisk odpadów zlokalizowanych na obszarze gminy Pińczów

Podstawowe definicje i pojęcia stosowane

w „Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”,

w „Planie gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego”

oraz w „Planie gospodarki odpadami dla gminy Pińczów”

- Cel w gospodarowaniu odpadami – to, do czego się dąży, co się chce osiągnąć w gospodarowaniu odpadami.

- Gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

- Komunalne osady ściekowe – rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

- Likwidacja składowiska – rozumie się przez to zespół działań inwestycyjnych na terenie składowiska w zakresie zabezpieczenia i docelowej eliminacji jego zagrożeń dla środowiska.

- Magazynowanie odpadów – jest to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

- Obiekt budowlany – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), należy przez to rozumieć również składowiska odpadów.

- Odpady – oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

- Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

- Odpady kuchenne ulegające biodegradacji – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji kwiatów domowych, balkonowych – ulegające biodegradacji.

- Odpady medyczne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

- Odpady problemowe – rozumie się przez to odpady powstające w wyniku zaistnienia sytuacji awaryjnych (również odpady niebezpieczne powstałe podczas prowadzenia akcji ratowniczych).

- Odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

- Odpady weterynaryjne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

- Odzysk – rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu opadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do w/w ustawy o odpadach.

- Odzysk energii – rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii.

- PCB – rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylo-metan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie.

- Posiadacz odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

- Przebudowa obiektu budowlanego – należy przez to rozumieć prace mające na celu dostosowanie obiektu budowlanego do obowiązujących przepisów prawnych.

- Przebudowa składowiska – należy przez to rozumieć prace mające na celu dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów prawnych.

- Recykling – rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

- Recykling organiczny – rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów w wyniku, której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

- Składowisko odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.

- Składowisko odpadów komunalnych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów komunalnych.

- Składowisko odpadów przemysłowych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów pochodzących z sektora gospodarczego, z wyłączeniem odpadów komunalnych.

- Spalarnia odpadów – rozumie się przez to instalację, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia.

- Stabilizacja odpadów – rozumie się przez to związanie odpadów w matrycy z materiałów wiążących o bardzo niskiej przepuszczalności celem zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

- Strategia gospodarki odpadami – perspektywiczny plan działań zmierzających do osiągnięcia postawionych celów w gospodarce odpadami.

- System gospodarki odpadami – należy przez to rozumieć ogół działań inwestycyjnych i organizacyjnych realizo-wanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi dokumentami, zmierzających do osiągnięcia założonych celów w gospodarce odpadami.

- Termiczne przekształcanie odpadów – rozumie się przez to procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w prze-znaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcanie odpadów.

- Unieszkodliwianie – rozumie się przez to poddanie odpadów określonym procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, określonych w załączniku nr 6 do w/w ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

- Uporządkowanie gospodarki odpadami – rozumie się przez to działania zmierzające do gospodarowania odpadami zgodnie z wymogami ochrony środowiska i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wytwórca odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

- Zadania – działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów

- Zbieranie odpadów – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segre-gowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

- Ilekroć w „Gminnym planie gospodarki odpadam” jest mowa o prawie ochrony środowiska, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

- Ilekroć w „Gminnym planie gospodarki odpadami”  jest mowa o ustawie o odpadach, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Podstawowe skróty stosowane

w „Planie gospodarki odpadami dla gminy Pińczów”

COGO		-	Centralny Ośrodek Gospodarki Odpadami

EZGOK		-	Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie

ZOiUO		-	Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów

GPZON		-	Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych

GPZO 		-	Gminny Punkt Zbierania Odpadów

SPON		-	Stacja Przeładunkowa dla Odpadów Niebezpiecznych

GZWP		-	Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

OChK		-	obszary chronionego krajobrazu

ONO		-	obszary najwyższej ochrony

OWO		-	obszary wysokiej ochrony

OZO		-	obszary zwykłej ochrony

UZWP		-	Użytkowe Zbiorniki Wód Podziemnych

WIOŚ		-	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WPGO		-	„Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”

PPGO		-	„Plan gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego”

GPGO 		-	„Plan gospodarki odpadami dla gminy Pińczów”

- Wstęp

„Plan gospodarki odpadami dla gminy Pińczów” (GPGO), został opracowany w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska i obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie miasta i obszarów wiejskich gminy Pińczów.

Podstawowym zadaniem, do zrealizowania w najbliższych czterech latach, jest uporządkowanie gospodarki odpadami w gminie. W szczególności dotyczy to odpadów pochodzących z sektora komunalnego oraz inwestycji związanych z likwidacją lub przebudową istniejących składowisk odpadów i utworzeniem gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON). Uporządkowanie gospodarki odpadami jest działaniem warunkującym realizację celu podstawowego w przyjętym systemie gospodarki odpadami, jakim jest osiągnięcie obowiązujących standardów w gospodarce odpadami.

Szczególną uwagę zwrócono w Planie na możliwość realizacji na terenie gminy, zadań i założeń przyjętych w „Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”, „Planie gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego” oraz w „Nowej polityce ekologicznej państwa”. Wymienione działania są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Do zasad zrównoważonego rozwoju nawiązuje również „Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów”.

Przyjęty w Planie system gospodarki odpadami, wraz ze szczegółowo wyznaczonymi celami i działaniami, krótko- i długookresowymi, umożliwia włączenie się gminy Pińczów do zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w województwie świętokrzyskim, w szczególności w powiecie pińczowskim.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w gospodarowaniu odpadami na terenie gminy i powiatu i ich położenie względem powiatów sąsiadujących, powiat pińczowski a zarazem gmina będzie realizowała plan w obrębie własnych instalacji do unieszkodliwiania odpadów oraz w ramach południowo – wschodniego rejonu gospodarki odpadami województwa świętokrzyskiego.

2. Charakterystyka obszaru gminy Pińczów

2.1. Położenie geograficzne

Pińczów jest gminą miejsko-wiejską. Gmina Pińczów położona jest w południowo-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Miasto Pińczów jest siedzibą powiatu pińczowskiego i pełni funkcję powiatowego i gminnego ośrodka administracyjno-usługowego. Cały obszar gminy podzielony jest na 41 jednostek sołeckich i jedną jednostkę miejską Pińczów. W skład gminy, wchodzą sołectwa: Aleksandrów, Bogucice I, Bogucice II, Borków, Brzeście, Bugaj, Byczów, Gacki, Grochowiska, Chrabków, Chruścice, Chwałowice, Kopernia, Kowala, Kozubów, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Leszcze, Marzęcin, Młodzawy Duże, Młodzawy Małe, Mozgawa, Orkanów, Pasturka, Podłęże, Sadek, Skowronno Dolne, Skowronno Górne, Skrzypiów, Szarbków, Szczypiec, Uników, Winiary, Włochy, Wola Zagojska Dolna, Wola Zagojska Górna, Zagorzyce, Zagość Nowa, Zagość Stara, Zakrzów, Zawarża. Na obszarze sołectwa Leszcze wyróżnia się dodatkowo Osiedle Gacki.

Gmina Pińczów wraz z miastem zajmuje obszar o powierzchni 212,75 km2 i jest zamieszkiwana przez 22 964 mieszkańców, z czego ponad 50 % zamieszkuje miasto Pińczów (stan na dzień 31.12.2003 roku). Największym sołectwem pod względem powierzchni jest sołectwo Młodzawy Duże, natomiast najmniejszym powierzchniowo jest sołectwo Aleksandrów.

Gmina Pinczów niemal w całości położona jest w obrębie makroregionu Niecki Nidziańskiej. Jedynie północno-wschodni fragment przynależy do Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Na terenie gminy wydzielonych zostało sześć mezoregionów, a całą gminę na dwie części dzieli dolina rzeki Nidy. Południowo-zachodnia część gminy jest to obszar wyżynny, należący do mezoregionu Garb Wodzisławski. Obszar gminy położony na północny wschód od doliny Nidy należy do mezoregionów: Niecka Solecka, Garb Pińczowski, Niecka Połaniecka oraz najdalej wysunięty w kierunku północno-wschodnim obszar gminy należy do Pogórza Szydłowskiego.

2.2. Sytuacja demograficzna

Gmina Pińczów wraz z miastem zamieszkiwana jest przez 22 964 mieszkańców, z czego ponad 50 % zamieszkuje miasto Pińczów (stan na dzień 31.12.2003 roku). Według podstawowych informacji ze spisu powszechnego z roku 2002 (GUS Kielce, 2003) gmina miejsko-wiejska Pińczów zamieszkiwana była w maju 2002 roku przez 22 522 osoby.

Liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach zestawiono w tabeli 2.1. Cały obszar gminy podzielony jest na 41 jednostek sołeckich i jedną jednostkę miejską Pińczów. Pod względem ilości mieszkańców największym sołectwem jest sołectwo Leszcze wraz z osiedlem Gacki (łącznie 1290 mieszkańców), a najmniejszym sołectwo Grochowiska, które zamieszkuje zaledwie 42 osoby.

W gminie zarejestrowanych jest ogółem 1967 bezrobotnych (dane GUS Kielce, 2003), czego 1390 zamieszkuje miasto Pińczów, a 577 zamieszkuje tereny wiejskie. Ogólna liczba bezrobotnych stanowi 11% ludności zawodowo aktywnej (15 lat i więcej).

Tabela 2.1. Ludność gminy miejsko-wiejskiej Pińczów (stan na dzień 31.12.2003 rok)

| Miasto i sołectwa | Liczba ludności | Powierzchnia sołectwa/miasta [ha] |
| --- | --- | --- |
| Miasto Pińczów | 12 456 | 1432,0 |
| Aleksandrów | 118 | 118,0 |
| Bogucice I | 504 | 667,3 |
| Bogucice II | 280 | 1157,2 |
| Borków | 77 | 119,7 |
| Brzeście | 561 | 853,2 |
| Bugaj | 36 | 566,9 |
| Byczów | 83 | 192,5 |
| Gacki | 83 | 252,9 |
| Grochowiska | 42 | 392,8 |
| Chrabków | 136 | 344,5 |
| Chruścice | 279 | 566,5 |
| Chwałowice | 91 | 374,4 |
| Kopernia | 288 | 629,7 |
| Kowala | 202 | 356,4 |
| Kozubów | 455 | 487,8 |
| Krzyżanowice Dolne | 168 | 315,3 |
| Krzyżanowice Średnie | 182 | 206,3 |
| Leszcze | 381 | 561,5 |
| Osiedle Gacki | 729 | grunty Leszcze |
| Marzęcin | 260 | 333,8 |
| Młodzawy Duże | 582 | 1262,7 |
| Młodzawy Małe | 165 | 221,8 |
| Mozgawa | 229 | 439,8 |
| Orkanów | 164 | 354,6 |
| Pasturka | 381 | 421,5 |
| Podłęże | 324 | 823,3 |
| Sadek | 222 | 778,0 |
| Skowronno Dolne | 243 | 553,5 |
| Skowronno Górne | 136 | 321,8 |
| Skrzypiów | 345 | 336,6 |
| Szarbków | 238 | 500,2 |
| Szczypiec | 140 | 228,8 |
| Uników | 353 | 649,0 |
| Winiary | 224 | 554,8 |
| Włochy | 252 | 653,1 |
| Wola Zagojska Dolna | 243 | 586,6 |
| Wola Zagojska Górna | 156 |  |
| Zagorzyce | 224 | 841,5 |
| Zagość Nowa | 162 | 235,5 |
| Zagość Stara | 378 | 584,1 |
| Zakrzów | 235 | 492,2 |
| Zawarża | 157 | 547,1 |
| Ludność wiejska ogółem | 10 508 |  |
| Gmina ogółem | 22 964 |  |

Źródło: na podstawie danych IGSMiE PAN oraz UM Pinczów

2.3. Sytuacja gospodarcza

Na terenie gminy wg stanu na dzień 31 XII 2001 działało 1 717 podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON , w tym w mieście Pińczów 1 108 podmiotów gospodarczych. Liczba podmiotów zarejestrowanych według sekcji PKD obrazuje tabela 2.2.

Tabela 2.2. Liczba podmiotów wg wybranych sekcji PKD w gminie miejsko-wiejskiej Pińczów – stan na 31.XII.2001

|  | Ogółem | Przetwórstwo przemysłowe | Budownictwo | Handel i naprawy | Hotele i restauracje | Transport, składowanie, łączność | Pozostałe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto i gmina Pińczów | 1717 | 160 | 182 | 499 | 52 | 152 | 672 |
| w tym miasto: | 1108 | 103 | 117 | 376 | 42 | 110 | 360 |

Przemysł rolno-spożywczy

Gmina Pińczów jest obszarem typowo rolniczym. Zgodnie z danymi Powszechnego Spisu Rolnego z roku 2002 (GUS Kielce 2003) grunty użytkowane w gospodarstwach rolnych ogółem zajmują powierzchnię 13 852 ha, co stanowi około 50 % wszystkich gruntów gminy. Wśród gruntów użytkowanych w gospodarstwach rolnych blisko 90 % (12 447 ha) stanowią użytki rolne, 4,4 % (614 ha) lasy i grunty leśne, a pozostałe 5,7 % (791 ha). Struktura użytkowania gruntów rolnych w gminie Pińczów przedstawia się następująco: grunty orne (9 309 ha), sady (233 ha), łąki (2 556 ha), pastwiska (349 ha). Rolnictwo stanowi ważny sektor gospodarki gminy dający zatrudnienie dla większości mieszkańców. Głównie grunty użytkowane są przez gospodarstwa indywidualne. Ogółem lasy i grunty leśne w gminie zajmują powierzchnię 4 490 ha.

Duże kompleksy gleb o dobrej i bardzo dobrej przydatności rolniczej wykorzystywane są pod uprawy zbóż oraz ziemniaków i warzyw gruntowych, a także roślin pastewnych i przemysłowych.

Przetwórstwo rolno - spożywcze.

Największymi zakładami spożywczymi wykorzystującymi produkcję rolną regionu są:

- Przedsiębiorstwo „Gomar” Przetwórstwo Owocowo – Warzywne, Zakład w Pińczowie,

- Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Bogucice.

Ponadto w gminie funkcjonuje kilka zakładów przemiału zbóż oraz kilka piekarni i ciastkarni.

Sektor hodowlany w powiecie rozwinięty jest na małą skalę. Do głównych zakładów hodowlanych należą:

- Stacja Unasienniania Zwierząt w Brześciu (30 buhajów, 40 knurów),

- Hodowlane stawy rybne w Młodzawach,

W gospodarstwach rolnych w gminie, na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego z roku 2002 (GUS Kielce 2003), utrzymywane było: 4111 sztuk bydła, 5723 sztuk trzody chlewnej, 52 sztuk owiec, 183 sztuki kóz, 672 sztuk koni oraz 93829 sztuk drobiu.

Przetwórstwo produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego w gminie związane jest z działalnością punktów uboju i przetwórstwa mięsnego. W gminie Pińczów jest to:

- Zakład Masarski w Pińczowie.

Przemysł surowców mineralnych

Na terenie gminy znajdują się udokumentowane złoża surowców mineralnych, eksploatowanych lub przewidzianych do eksploatacji w przyszłości. Występowanie kopalin w postaci gipsów, wapieni i piasków wiąże się z rozbudowaniem na obszarze gminy i powiatu produkcji spoiw mineralnych, półfabrykatów oraz gotowych elementów budowlanych. Eksploatowany surowiec jest wykorzystywany przez duże przedsiębiorstwa produkcyjne powstałe przy miejscach wydobycia oraz przez mniejsze zakłady. Do najważniejszych przedsiębiorstw wykorzystujących lokalne surowce mineralne należą:

- RiGips Polska „Stawiany” Sp. z o.o. w Szarbkowie eksploatujące złoże gipsów „Borków – Chwałowice”,

- Zakłady Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy” S.A. Oddział Suchych Mieszanek w Leszczach, eksploatujące złoże gipsu „Leszcze”,

- LAFARGE „Nida Gips” Sp. z o.o.

- Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego eksploatujące złoże wapienia „Pińczów”,

Istnieje ponadto 15 mniejszych zakładów kamieniarskich zajmujących się obróbką kamienia, produkcją gotowych wyrobów w tym elementów betonowych.

Na terenie gminy eksploatuje się ponadto:

- złoże gipsu „Winiary” stanowiące rezerwę surowcową dla zakładów przemysłu gipsowego,

- złoże piasku „Zakrzów” z przeznaczeniem do wykorzystania w konstrukcjach nasypów i warstw filtracyjnych,

- złoże piasku „Szczypiec” z przeznaczeniem dla celów budowlanych.

W bilansie złóż udokumentowanych znajdują się także złoża, których eksploatacja jest obecnie niemożliwa lub wstrzymana z uwagi na wprowadzone zasady ochronne obowiązujące w Zespole Parków Krajobrazowych Ponidzia.

Energetyka cieplna

Gmina Pińczów nie posiada ujednoliconego systemu ciepłowniczego. Większość gospodarstw jest ogrzewana we własnym zakresie (węgiel, miał, drewno, odpady drzewne). W terenie miasta Pińczów funkcjonuje 61 czynnych kotłowni. W zdecydowanej większości ogrzewają jedynie budynek, w którym się znajdują lub 2-3 sąsiednie obiekty.

Jedynie z kilku kotłowni wyprowadzona jest sieć cieplna, która ogrzewa nie tylko obiekty stanowiące własność użytkownika kotłowni. Na obszarze miasta Pińczów znajduje się kotłownia osiedlowa z odpylaczami, której użytkownikiem jest Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju. Kotłownia osiedlowa KZC „Ponidzie” zasila budynki na osiedlach Podgórze oraz Grodzisko. W mieście funkcjonują ponadto kotłownie zasilające osiedla Nowy Świat i Nowa Wieś.

Pozostałe gałęzie przemysłu

Poza omówionymi wyżej sektorami przemysłu, gospodarka gminy opiera się głównie o małe, prywatne przedsiębiorstwa. Niewielki przemysł koncentruje się głównie w mieście Pińczów. Najczęściej niewielka działalność produkcyjna łączy się z usługami i handlem. Wśród najliczniejszych zakładów produkcyjno - usługowych można wymienić:

- serwis samochodowy (mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, elektryka, elektronika),

- bazy transportowo-sprzętowe,

- naprawa sprzętu RTV, AGD oraz inne usługi elektryczne i elektroniczne,

- zakłady fotograficzne,

- zakłady rzemieślnicze.

2.4. Opis warunków glebowych

Na terenie gminy Pińczów występują gleby o różnym stopniu urodzajności w tym:

- brunatne – przeważające w regionie, powstałe na lessach, glinach i piaskach gliniastych,

- czarnoziemy powstałe głównie na lessach i piaskach słabo gliniastych, posiadają one głęboki poziom próchniczy,

- rędziny wytworzone na wapieniach i marglach, zalegające głównie na stokach,

- lekkie mady, gleby torfowe i murszowate występujące głównie w obrębie doliny Nidy i na terenach podmokłych,

- gleby bielicowe o słabej strukturze.

W strukturze jakościowej gleb obszaru gminy dominują grunty średniej i wysokiej klasy bonitacyjnej i stanowią ponad 60% ogólnego areału gruntów ornych. Gleby najlepszych klas I- III zajmujące powierzchnię ponad 3500 ha stanowią ponad 33 % ogółu gruntów ornych. Blisko 40 % gruntów ornych zajmują gleby IV klasy. Koncentracja najcenniejszych kompleksów glebowych skupia się w południowej i wschodniej części gminy. Gleby słabe stanowią około 27 % gruntów ornych i występują nierównomiernie na obszarze całym obszarze gminy. Użytki zielone skoncentrowane są głównie w dolinie rzeki Nidy i zajmują około 36 % ogółu użytków rolnych. Grunty klasy I-III podlegają szczególnej ochronie i nie powinny być przejmowane na cele nierolnicze. Dobrze rozwinięte gleby stwarzają dla gminy bazę do produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz produkcji zdrowej żywności.

Pod wpływem czynników naturalnych oraz antropogenicznych zachodzą lokalnie procesy pogarszania właściwości użytkowych gleb. Przyczyną naturalnych procesów degradacji w gminie jest m.in. położenie części gleb na stokach nachylonych co powoduje ich spłukiwanie i erozję.

2.5. Opis warunków hydrologicznych

Teren gminy położony jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, która jest głównym ciekiem powierzchniowym. Dolina Nidy stanowi pas o szerokości kilku kilometrów, o płaskim i podmokłym dnie podlegającym okresowym zalewom. Miejscami w starorzeczach występują torfy.

Gmina Pińczów nie posiada jednolitego systemu zaopatrzenia w wodę. Rzeka Nida prowadzi wody pozaklasowe a więc praktycznie nie nadające się do wykorzystania, jako znaczące źródło wody pitnej. Rzeka ta na odcinku jej przepływu przez gminę Pińczów posiada jeden niewielki zbiornik rekreacyjno-retencyjny w Pińczowie.

W związku z istnieniem terenów zalewowych w obrębie sieci rzecznej Nidy i jej dopływów nie można wykluczyć potencjalnego zagrożenia powodzią. W tej sytuacji lokalizacja składowisk w sąsiedztwie sieci rzecznej może prowadzić do osłabienia obwałowań składowisk, a w konsekwencji do skażenia gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Konieczne jest więc podjęcie kroków zmierzających do likwidacji składowisk starych, istniejących na obszarach zalewowych lub w ich pobliżu. W gminie znajdują się

- składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w miejscowości Skrzypiów, zlokalizowane w strefie potencjalnego zagrożenia powodzią w zlewni rzeki Nida,

- składowiska odpadów z sektora gospodarczego zlokalizowane w miejscowościach Gacki i Pińczów-Skowronno znajdujące się poza strefą bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Dla znacznej większości terenu gminy, wody powierzchniowe nie stanowią szczególnego zagrożenia powodzią. Strefa zagrożenia powodziowego dotyczy głównie doliny Nidy, w obrębie której znajduje się miasto Pińczów oraz znaczne obszary zieleni łęgowej. Rolę ochrony przeciwpowodziowej pełnią wały rzeczne wykonane na długości miejskiego odcinka rzeki Nidy. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia nr 11/92 Wojewody Kieleckiego z dnia 21 grudnia 1992 roku w sprawie określenia nie obwałowanych obszarów narażonych na niebezpieczeństwo (Dz. Urzędowy Woj. Kieleckiego nr 18/92) tereny narażone na niebezpieczeństwo wystąpienia „wody stuletniej” znajdują się na całym odcinku rzeki Nidy przebiegającym na terenie gminy.

Duże znaczenie w gospodarce wodnej i turystyce oraz rekreacji gminy ma funkcjonujący zbiornik w Pińczowie oraz pokopalniany zbiornik w Gackach.

Gmina Pińczów, podobnie jak większość obszaru powiatu oraz województwa świętokrzyskiego, według danych Rocznika Hydrologicznego oraz raportów WIOŚ z lat 1999-2001, charakteryzuje się średnimi sumami rocznych opadów na poziomie 600 - 700 mm. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7-8 oC. W ostatnim dwudziestoleciu maksymalne temperatury powietrza wynosiły ok. 36,5 oC, a minimalne -34 oC.

2.6. Opis warunków geologicznych i hydrogeologicznych

Obszar gminy Pińczów wchodzi generalnie w skład Niecki Nidziańskiej stanowiącej rozległe obniżenie pomiędzy Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, a Wyżyną Kielecko-Sandomierską. Niecka stanowi synklinorium jurajskie wypełnione głównie osadami środkowej i górnej kredy, utworami mioceńskimi oraz czwartorzędowymi.

Wody podziemne występują w utworach kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. Użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom kredowy o miąższości do kilkuset metrów związany ze szczelinowatymi i spękanymi opokami oraz marglami. Studnie ujmujące poziom kredowy zlokalizowane są między innymi w Pińczowie na osiedlu Grodzisko, w Zagości, Sadku, Kozubowie, Aleksandrowie, Marzęcinie i Szarbkowie. Jakość wody poziomu kredowego jest generalnie dobra, a poziom stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia ludności gminy w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze. Na niewielkich głębokościach, w wielu miejscach, pojawiają się wody o podwyższonej mineralizacji typu chlorkowo-sodowego, często z zawartością jonów siarczanowych i siarkowodoru pochodzenia trzeciorzędowego.

Wody trzeciorzędowego poziomu wodonośnego związane są z wapieniami i nadają się generalnie do picia i na potrzeby gospodarcze bez uzdatniania. Wody te są ujmowane i zasilają miejski system wodociągowy. Ujmowane są także przez liczne studnie kopane gospodarskie w Nowej Wsi, Skowronnie Górnym i Włochach.

Wody w utworach czwartorzędowych występują głównie w piaskach i żwirach wypełniających dolinę Nidy. Zbiornik wód czwartorzędowych jest w kontakcie z poziomem kredowym. Zwierciadło wody występuje płytko na głębokości 1 – 2 metrów. Wody z tych utworów ujmowane są przez ujęcie miejskie dla miasta Pińczowa, ujęcie zakładowe dla ZPOiW „Gomar” oraz przez studnie kopane gospodarskie. Wody te wymagają uzdatnienia ze względu na podwyższone zawartości związków manganu, żelaza oraz zanieczyszczeń rolniczych.

W celu ochrony wód podziemnych, w obrębie regionów hydrogeologicznych, ustanowione są Główne Zbiorniki Wód Podziemnych – GZWP, dla których zostały określone obszary  najwyższej ochrony - ONO i obszary wysokiej ochrony – OWO. Strefy ochrony ustanowione zostały w obszarach nie posiadających dostatecznej izolacji pionowej, będących jednocześnie miejscami zasilania zbiorników wód podziemnych. Inne zbiorniki wód nie objęte przez obszary ONO i OWO to obszary wymagające zwykłej ochrony - OZO. Ochrona GZWP wynika z obowiązujących przepisów (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne, Dz. U. z dnia 11 października 2001 roku, nr 115, poz. 1229).

W gminie Pińczów zbiorniki wód podziemnych, w większości nie posiadają dostatecznej izolacji pionowej utworami nieprzepuszczalnymi i w związku z tym zachodzi konieczność szczególnej ich ochrony przed degradacją, między innymi w wyniku oddziaływania odcieków ze składowisk odpadów. Teren gminy położony jest w całości na obszarze GZWP nr 409 - Niecka Miechowska SE. W centralnej części gminy zlokalizowane są obszary wysokiej i najwyższej ochrony (OWO i OWO). W gminie Pińczów znajdują się:

- składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w obrębie GZWP 409 na obszarze ochronnym ONO i OWO, składowisko zlokalizowane jest w miejscowości Skrzypiów,

- składowiska odpadów przemysłowych w strefach ONO i OWO zlokalizowane w miejscowościach Gacki i Pińczów – Skowronno; obydwa w zasięgu GZWP 409.

Specyficznym rodzajem składowisk są mogilniki, zawierające przeterminowane środki ochrony roślin. Z uwagi na wysoką toksyczność zgromadzonych tam preparatów chemicznych mogilniki stanowić mogą szczególne zagrożenie dla poziomów wód podziemnych zlokalizowanych na obszarach określonych jako OWO i ONO. W gminie Pińczów zlokalizowane były dwa mogilniki. Znajdowały się one w miejscowościach: Młodzawy Duże i Zakrzów, na obszarach objętych ochroną OWO i ONO. Zostały one już zlikwidowane.

2.7. Ochrona przyrody i krajobrazu

Powierzchnia gminy objęta jest różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu. Parki krajobrazowe zostały objęte różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia oraz wspólnej dla nich otuliny. Zespół ten został ustanowiony Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej nr XVII/187/86 z 19 grudnia 1986 roku.

Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia obejmuje:

- Szaniecki Park Krajobrazowy, obejmujący część obszaru gmin Kije i Pińczów,

- Nadnidziański Park Krajobrazowy, obejmujący część obszaru gmin Kije, Michałów, Pińczów i Złota

- Kozubowski Park Krajobrazowy, obejmujący część obszaru gmin Działoszyce, Michałów, Pińczów i Złota.

Obowiązek stosowania nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z przyjętych zasad ochrony, został uwzględniony w zapisach zawartych w Rozporządzeniu Wojewody Kieleckiego nr 2/97 wraz z późniejszymi zmianami i Rozporządzeniach Wojewody Świętokrzyskiego nr 335/2001 i 336/2001. Zasady gospodarowania w gminach na terenie parku krajobrazowego i jego otuliny wskazane zostały w pkt. 6 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Wojewody Kieleckiego nr 2/97. Zasady te obejmują między innymi:

- ochronę najcenniejszych walorów przyrodniczych gminy,

- ochronę pojedynczych zabytków i zespołów,

- budowę lokalnych systemów kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków,

- wprowadzenie systemu indywidualnej segregacji odpadów, zorganizowanie odbioru surowców wtórnych i wy-wozu odpadów, zagospodarowanie zorganizowanych wysypisk,

- zwiększenie powierzchni zalesionych,

- wzbogacenie obszaru zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi,

- ograniczenie melioracji odwadniających,

- egzekwowanie od właścicieli zakładów produkcyjnych i przetwórczych przestrzegania zasad ochrony środowiska,

- wykluczenie wprowadzenia nowej zabudowy na takie tereny, jak:

- rezerwaty przyrody i ich otoczenie,

- bezpośrednie sąsiedztwo pomników przyrody,

- tereny występowania stanowisk roślinnych chronionych i rzadkich,

- tereny występowania chronionych i rzadkich gatunków fauny,

- torfowiska i obszary podmokłe,

- tereny z roślinnością kserotermiczną,

- obszary geologiczne i geomorfologiczne kwalifikujące się do ochrony w postaci stanowisk dokumentacyjnych,

- otoczenie naturalnych źródeł,

- obszary węzłów ekologicznych,

- korytarze ekologiczne,

- ograniczenia zabudowy na takich obszarach i terenach, jak:

- grunty orne o wysokich klasach bonitacyjnych,

- obszary źródliskowe,

- tereny uniemożliwiające zaopatrzenie w wodę ze źródeł lokalnych,

- strefy ochrony uzdrowiskowej (A, B, C),

- zachowanie terenów otwartych.

Opracowania planistyczne dla obszarów wchodzących w skład parku lub jego otuliny należy uzgadniać z planami ochrony parku, a w przypadku rezerwatów, zgodnie z planami ochrony rezerwatu. Działalność inwestycyjną na obszarze parku i jego otuliny należy uzgadniać z Dyrektorem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krarjobrazowych.

Jedyne składowisko odpadów komunalnych w gminie i powiecie – w miejscowości Skrzypiów – znajduje się na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

- Analiza stanu gospodarki odpadami

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62, poz.628 z późn. zm.), poprzez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. Gospodarowanie odpadami w gminie Pińczów zostało przedstawione w podziale na trzy główne kategorie odpadów:

- odpady wytworzone w sektorze komunalnym,

- odpady wytworzone w sektorze gospodarczym,

- odpady niebezpieczne.

Dla potrzeb zebrania danych dotyczących stanu aktualnego gospodarki odpadami przeprowadzono wizje lokalne, zebrano dane w formie ankiet w gminie oraz przeprowadzono rozpoznanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym oraz komunalnym.

3.1. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), przez odpady komunalne rozumie się - „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”. Z definicji tej wynika, że źródłem odpadów komunalnych obok gospodarstw domowych są również obiekty infrastruktury takie jak handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.

Dla odpadów wytworzonych w sektorze komunalnym wydzielono następujące strumienie odpadów:

- odpady komunalne ogółem,

- odpady opakowaniowe,

- komunalne osady ściekowe,

- odpady ulegające biodegradacji,

- odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym.

3.1.1. Odpady komunalne

Stan aktualny gospodarowania odpadami komunalnymi został poddany analizie dla wydzielonych 18 grup odpadów, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa świętokrzyskiego (WPGO) oraz Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu pińczowskiego (PPGO).

Ilość wytwarzanych w gminie odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne sołectwa i miasto (w Mg/rok) podano w tabeli 3.1. Obliczając masę wytwarzanych odpadów wykorzystano wskaźniki obliczone dla 18 grup odpadów z podziałem na obszary miejskie i wiejskie. Średni wskaźnik obrazujący ilość odpadów wytwarzanych w ciągu roku przez jednego mieszkańca w gminie Pińczów kształtuje się na poziomie 142,4 [kg/mieszkańca/rok] i jest zróżnicowany dla obszarów wiejskich i obszarów miejskich. W sołectwach gminy Pińczów średni wskaźnik wytwarzania kształtuje się na poziomie 109,2, a dla miasta Pińczowa jest znacznie wyższy i kształtuje się na poziomie 170,3 [kg/mieszkańca/rok].

Tabela 3.1. Masa wytwarzanych odpadów komunalnych w gminie Pińczów z podziałem na miasto i sołectwa wyliczona na podstawie wskaźnika wytwarzania odpadów dla gminy Pińczów przyjętego w „Planie gospodarki odpadami dla gminy Pińczów” przy uwzględnieniu tendencji WPGO i PPGO.

| Miasto i sołectwa | Liczba ludności | Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| Miasto Pińczów | 12 456 | 2121,9 |
| Aleksandrów | 118 | 12,9 |
| Bogucice I | 504 | 55,0 |
| Bogucice II | 280 | 30,6 |
| Borków | 77 | 8,4 |
| Brzeście | 561 | 61,3 |
| Bugaj | 36 | 3,9 |
| Byczów | 83 | 9,1 |
| Gacki | 83 | 9,1 |
| Grochowiska | 42 | 4,6 |
| Chrabków | 136 | 14,9 |
| Chruścice | 279 | 30,5 |
| Chwałowice | 91 | 9,9 |
| Kopernia | 288 | 31,5 |
| Kowala | 202 | 22,1 |
| Kozubów | 455 | 49,7 |
| Krzyżanowice Dolne | 168 | 18,3 |
| Krzyżanowice Średnie | 182 | 19,9 |
| Leszcze | 381 | 41,6 |
| Osiedle Gacki | 729 | 79,6 |
| Marzęcin | 260 | 28,4 |
| Młodzawy Duże | 582 | 63,6 |
| Młodzawy Małe | 165 | 18,0 |
| Mozgawa | 229 | 25,0 |
| Orkanów | 164 | 17,9 |
| Pasturka | 381 | 41,6 |
| Podłęże | 324 | 35,4 |
| Sadek | 222 | 24,2 |
| Skowronno Dolne | 243 | 26,5 |
| Skowronno Górne | 136 | 14,9 |
| Skrzypiów | 345 | 37,7 |
| Szarbków | 238 | 26,0 |
| Szczypiec | 140 | 15,3 |
| Uników | 353 | 38,6 |
| Winiary | 224 | 24,5 |
| Włochy | 252 | 27,5 |
| Wola Zagojska Dolna | 243 | 26,5 |
| Wola Zagojska Górna | 156 | 17,0 |
| Zagorzyce | 224 | 24,5 |
| Zagość Nowa | 162 | 17,7 |
| Zagość Stara | 378 | 41,3 |
| Zakrzów | 235 | 25,7 |
| Zawarża | 157 | 17,1 |
| Łącznie | 3269,5 |

Źródło: opracowano na podstawie danych IGSMiE PAN.

Tabela 3.2.  Masa odpadów składowanych w gminie Pińczów oraz wskaźniki składowania odpadów.

| rok | Odpady składowane w [Mg/rok] | Odpady odzyskane w [Mg/rok] | Wskaźnik składowania odpadów [kg/mieszkańca/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 4109 | 17,8 |  |
| 2000 | 3866 | 14,3 |  |
| 2001 | 3304 | 12,1 | 145,1 * |
| 2002 | 2921 | 7,1 | 120,2 |
| 2003 | 2477 | 15,1 | 107,9 |

Źródło: opracowano na podstawie danych z ankiet przeprowadzonych przez IGSMiE PAN, informacje UM Pińczów

* - liczba ludności na podstawie danych Rocznik Statystyczny 2002, US Kielce.

Łączna ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców (w roku 2003), wyliczona na podstawie wskaźników wytwarzania odpadów przyjętego dla gminy Pińczów, kształtuje się na poziomie 3270 Mg/rok. Natomiast ilość składowanych odpadów przez ludność gminy objętych zbiórką wyniosła (w roku 2003) 2493 Mg/rok, z czego 15,9 Mg zostało wysegregowanych na składowisku w Skrzypiowie. Wysegregowane i zagospodarowane odpady to złom i stłuczka szklana.

Dla potrzeb gminnego planu gospodarki odpadami przeprowadzono analizę składu odpadów komunalnych w gminie Pińczów (tabela 3.3.) z wydzieleniem 18 grup odpadów. Masę wytwarzanych poszczególnych rodzajów odpadów podano oddzielnie dla obszarów miejskich i obszarów wiejskich. Przy obliczeniach uwzględniono wskaźnik zamieszczony w PPGO dla powiatu pińczowskiego.

Tabela 3.3. Masa wytwarzanych odpadów komunalnych wytwarzanych przez ludność miejską i wiejską w gminie Pińczów w podziale na 18 strumieni w roku 2003.

| Rodzaje odpadów | Masa odpadów wytwarzanych |
| --- | --- |
|  | Mg/rok |
|  | Ludność miejska | Ludność wiejska | Ogółem |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 495,1 | 208,8 | 704,0 |
| Odpady zielone | 23,4 | 22,5 | 45,9 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 93,4 | 39,4 | 132,8 |
| Opakowania z papieru i tektury | 65,4 | 27,6 | 93,0 |
| Opakowania wielomateriałowe | 22,5 | 17,7 | 40,1 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 199,3 | 84,1 | 283,4 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 129,4 | 72,8 | 202,2 |
| Tekstylia | 25,9 | 19,7 | 45,6 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 6,7 | 4,1 | 10,8 |
| Opakowania ze szkła | 224,2 | 115,6 | 339,8 |
| Metale | 25,9 | 14,8 | 40,7 |
| Opakowania z blachy stalowej | 29,1 | 9,0 | 38,2 |
| Opakowania z aluminium | 10,4 | 5,5 | 15,9 |
| Odpady mineralne | 105,8 | 68,9 | 174,7 |
| Drobna frakcja popiołowa | 423,5 | 262,7 | 686,2 |
| Odpady wielkogabarytowe | 19,9 | 16,8 | 36,7 |
| Odpady budowlane | 208,6 | 148,6 | 357,2 |
| Odpady niebezpieczne | 13,4 | 9,2 | 22,5 |
| Łącznie | 2121,9 | 1147,7 | 3269,5 |

Zbieranie i transport odpadów

Według danych zebranych w ankietach, zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych w gminie Pińczów objętych jest 100 % mieszkańców. Zbieraniem i transportem odpadów komunalnych zajmują się 4 jednostki:

- Pińczowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Pińczów, ul. Słabska 13;

- Zakład Usługowy Wywozu Nieczystości „Porządek” s.c. – Pińczów, ul. Królowej Jadwigi 3/10;

- P.P.H.U. „TAMAX” – Tadeusz Cieślak - Sędziszów, ul. Dworcowa 46;

- Krawczyk Tadeusz – Usługi Transportowe - Pińczów, ul. Kazimierza Wielkiego 4/39.

Zebrane odpady komunalne wywożone są na składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Skrzypiów. Umowy podmiotów gospodarczych, mogących świadczyć usługi w zakresie zbierania i transportu zawierane są z mieszkańcami indywidualnie. Większość mieszkańców zawarła umowy z PGKiM w Pińczowie. Część gospodarstw objętych jest systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Selektywnie zbierane są butelki typu PET, stłuczka szklana oraz złom. Zestawienie masy selektywnie zebranych odpadów w gminie przedstawiono w tabeli 3.4. Odpady te kierowane są do Firmy IMP Polowat Sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz do Huty Szkła w Kielcach.

Zbieranie odpadów komunalnych w poszczególnych sołectwach nie jest jednolite. Selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych zajmuje się PGKiM w Pińczowie. Zbieranie odbywa się w systemie workowym. Pozostałe jednostki nie prowadzą selektywnego zbierania, a odpady zbierane są do pojemników o wielkości dostosowanej do ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców (pojemniki 0,11 m3 i 0,24 m3). Ponadto ZUWN „Porządek” w Pińczowie został zobligowany do wstępnej segregacji.

Na obszarze gminy zlokalizowanych jest 5 cmentarzy, a odpady zbierane są do kontenerów i pojemników o różnych pojemnościach.

We wszystkich szkołach na terenie gminy prowadzone jest selektywne zbieranie. Szkoły te wyposażone są w pojemniki typu Igloo o pojemności 1,5 m3. Ponadto miejsca selektywnego zbierania znajdują się w trzech punktach miasta. W każdym z tych punktów prowadzone jest zbieranie do 5 pojemników:

- tworzywa sztuczne (butelki typu PET)

- szkło białe;

- szkło kolorowe;

- makulatura;

- drobny metal.

Masa wysegregowanych odpadów podana w tabeli 3.4. obejmuje zarówno odpady powstające w gospodarstwach domowych, jak również w szkołach czy w punktach zlokalizowanych na obszarze miasta.

Częstotliwość wywozu odpadów w poszczególnych sołectwach oraz mieście zależy od warunków zapisanych w umowach indywidualnych oraz stopnia wypełnienia kontenerów.

Tabela 3.4. Zestawienie danych dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2000-2003.

| liczba wszystkich gospodarstw objętych zbieraniem odpadów komunalnych: 7579 | masa odpadów objętych selektywnym zbieraniem |
| --- | --- |
|  | butelki typu PET (15 01 02) | stłuczka szklana (19 12 05) | złom (różne grupy) |
| Rok | Liczba gospodarstw objętych selektywnym zbieraniem | Mg/rok |
| 2000 | 1500 | 0,8 | 2,3 | - |
| 2001 | 1530 | 1,0 | 3,5 | - |
| 2002 | 1600 | 1,2 | 3,5 | - |
| 2003 | 1620 | - | 10,7 | 5,2 |

Źródło: na podstawie danych UM Pińczów oraz danych IGSMiE PAN

Zasady zbierania odpadów na terenie gminy Pińczów są ustalone Uchwałą nr V/25/98 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pińczów. Założenia uchwały utrzymuje obwieszczenie Burmistrza Miasta Pińczów z dnia 24 lutego 2000 roku. Gromadzenie odpadów na terenie nieruchomości mogą być prowadzone w następujących urządzeniach w zależności od ilości wytwarzanych odpadów:

- pojemnik stalowy typ SM o pojemności 0,11 m3;

- pojemnik KP-6 i KP-7 (poj. 7 m3);

- zbiornik betonowy;

- kosze uliczne;

- worki na śmieci ulegające biodegradacji.

Zgodnie z wymienioną uchwałą minimalna częstotliwość wywozu odpadów komunalnych jest ustalona jako:

- na terenie miasta odpady segregowane 1 raz w miesiącu, pozostałe 1 raz na dwa tygodnie;

- na terenie wiejskim odpady segregowane raz na kwartał, pozostałe 1 raz w miesiącu.

Składowanie odpadów

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie Pińczów jest składowanie. Na obszarze gminy Pińczów, grunty wsi Skrzypiów, zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych. Odpady komunalne zbierane przez różne podmioty gospodarcze transportowane są w całości na składowisko w Skrzypiowie. Jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, nadpoziomowe, niskie. Na składowisku nie przewiduje się składowania odpadów niebezpiecznych, w związku z tym nie wydzielono na nim części do ich składowania. Rodzaje odpadów dopuszczone do składowania na tym składowisku, zgodnie z decyzją Starosty Pińczowskiego z dnia 10.01.2003 r.:

20 03 02 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 – odpady z targowisk;

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

10 01 02 – gruz ceglany;

17 05 04 – gleba, ziemia, w tym kamienie, nie zawierające substancji niebezpiecznych;

19 08 01 – skratki;

19 09 – odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.

W roku 2003 na składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie, zlokalizowane w obrębie gminy wywieziono 2493 Mg odpadów wytworzonych przez mieszkańców gminy Pińczów, z czego odzyskano na składowisku 15,9 Mg. Na składowisku tym rocznie składowanych jest ponadto około 0,5 Mg odpadów z czyszczenia ulic i placów oraz odpady pochodzące z oczyszczalni ścieków i odpady komunalne z sektora gospodarczego. Na składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie przywożone są ponadto odpady z gminy Kije, Złota oraz Michałów. Górne stawki opłat za wywóz i składowanie na składowisku w Skrzypiowie zostały określone Uchwałą nr XIII/127/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 stycznia 2004 roku. Zgodnie z uchwałą odpady segregowane z gminy Pińczów powinny być przyjmowane na składowisko w Skrzypiowie bezpłatnie.

Składowisko wyposażone jest w prasę do tworzyw sztucznych typu PET, nie posiada wagi. Prowadzony jest monitoring wód podziemnych. Składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie, położone na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, bezpośrednio w strefie zasilania głównego zbiornika wód podziemnych, stanowi zagrożenie dla środowiska. Prowadzony systematycznie monitoring wód podziemnych rejonu składowiska, wykazuje jego niekorzystny wpływa na chemizm wód podziemnych.

Zgodnie z decyzją Starosty Pińczowskiego z dnia 16.03.2004 roku, gmina Pińczów została zobowiązana do zaprzestania składowania odpadów w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku. Zgodnie z projektem dokumentu określono działania niezbędne do wykonania w czasie eksploatacji składowiska przed jego zamknięciem (do dnia 31 grudnia 2005 roku):

- zewnętrzny system rowów drenażowych, uniemożliwiających dopływ wód powierzchniowych do składowiska;

- system drenażu ujmowania i odprowadzania odcieków wraz ze zbiornikiem gromadzenia odcieków lub z możliwością odprowadzania ich bezpośrednio do kanalizacji;

- brodzik dezynfekcyjny;

- zainstalowanie wagi samochodowej;

- zabezpieczenie składowiska przed roznoszeniem odpadów przez zwierzęta i wiatr poprzez odpowiednie ugniatanie odpadów, terminowe przesypywanie wapnem hydratyzowanym i przykrywanie ich warstwą ziemi;

- ukształtowanie skarp składowiska w sposób zapewniający ich stateczność i uniemożliwiający wprowadzenie roślinności rekultywacyjnej;

- pokrycie czaszy składowiska warstwą izolacyjną gruntu dobrze przepuszczalnego i wykonanie kominów umożliwiających stopniowe odgazowywanie składowiska.

Dla potrzeb opracowania PPGO oraz GPGO zostały przeprowadzone badania składu odpadów komunalnych deponowanych na składowisku w Skrzypiowie. Wyniki przedstawia tabela 3.5.

Tabela 3.5. Skład odpadów komunalnych na składowisku w Skrzypiowie.

| Rodzaj odpadu | Udział [%wag] |
| --- | --- |
| tworzywa sztuczne twarde | 3,52 |
| tworzywa sztuczne - folie | 3,57 |
| tekstylia | 9,15 |
| makulatura | 19,09 |
| guma | 0,74 |
| złom | 2,61 |
| szkło | 7,98 |
| odpady organiczne | 7,88 |
| gruz | 3,10 |
| frakcja poniżej 5 cm | 42,35 |

Rysunek 3.1. Uśredniony skład odpadów komunalnych na składowisku w Skrzypiowie

3.1.2. Odpady opakowaniowe

Przez odpady opakowaniowe – w myśl ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowa-niowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) - rozumie się wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań. Wymieniona ustawa określa wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska oraz sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Gminny plan gospodarki odpadami uwzględnia zasady i wytyczne zawarte w WPGO dla województwa świętokrzyskiego i PPGO dotyczące zapobiegania powstawania odpadów opakowaniowych oraz ograniczenia ich deponowania na składowiskach.

Głównym wytwórcą odpadów opakowaniowych jest sektor handlu i usług. Tabela 3.6. przedstawia ilość wybranych jednostek handlu na terenie gminy Pińczów.

Tabela 3.6. Wybrane formy handlu w gminie Pińczów – (GUS - stan na 31.XII.2002 r.)

| Sklepy ogólnospożywcze i mięsne | Sklepy odzieżowe, obuwie i wyroby skórzane | Pozostałe sklepy | Stacje benzynowe | Apteki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem: |
| 125 | 28 | 129 | 6 | 6 * |
| w tym miasto Pińczów: |
| 74 | 28 | 125 | 5 * | 5 * |

* - Źródło: na podstawie danych UM Pińczów oraz danych IGSMiE PAN (stan na 31.XII. 2003 r.)

Szacunkowa masa odpadów opakowaniowych w roku 2003 wyniosła łącznie 788 Mg. Są to odpady powstające w sektorze gospodarczym, w sektorze usługowo-handlowym oraz w gospodarstwach domowych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, z ogólnej masy powstałych odpadów opakowaniowych, około 500 Mg trafiło na składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie, z czego część jest odzyskiwana na składowisku w ramach prowadzonej segregacji odpadów. Tabela 3.7. przestawia ilości powstałych odpadów opakowaniowych w latach 2001 – 2003, z podziałem na poszczególne frakcje.

Tabela 3.7. Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych powstałych w gminie Pińczów w latach 2001-2003.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Masa odpadów opakowaniowych w latach [Mg] |
| --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Papier i tektura | 90,1 | 90,8 | 91,5 |
| Szkło | 332,5 | 334,2 | 335,8 |
| Tworzywa sztuczne | 198,2 | 199,5 | 200,7 |
| Wielomateriałowe | 39,9 | 40,1 | 40,4 |
| Stal | 36,8 | 36,9 | 37,0 |
| Aluminium | 15,6 | 15,6 | 15,7 |
| Drewno i tekstylia | 66,5 | 66,6 | 66,7 |
| Razem | 779,4 | 783,6 | 787,8 |

Odzysk odpadów opakowaniowych powstałych na terenie gminy odbywa się na głównie na trzy sposoby:

- podmioty wytwarzające odpady opakowaniowe oddają je lub sprzedają firmom zajmującym się zbieraniem i odzyskiem surowców wtórnych,

- prowadzone jest selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych od mieszkańców oraz w szkołach;

- odpady opakowaniowe są segregowane na składowisku odpadów komunalnych w Skrzypiowie.

Selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców zajmuje się PGKiM w Pińczowie. Zbieranie odbywa się w systemie workowym. Wszystkie szkoły na terenie gminy wyposażone są w pojemniki typu Igloo o pojemności 1,5 m3. Ponadto miejsca selektywnego zbierania znajdują się w trzech punktach miasta. W każdym z tych punktów prowadzone jest zbieranie odpadów opakowaniowych:

- tworzywa sztuczne;

- szkło;

- papier i tektura.

W gminie Pińczów skupem i sprzedażą surowców wtórnych z wyłączeniem metali kolorowych zajmuje się firma „GOLMET” Golonka Lucjan zam. Pińczów, oś. Sikorskiego 14/11.

Tabela 3.8. Odzysk i unieszkodliwianie poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych w gminie Pińczów

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Odbiorca odpadów |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | firmy zajmujące się skupem i odzyskiem, składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | firmy zajmujące się skupem i odzyskiem, składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | odbiorcy indywidualni |
| 15 01 -.... | Pozostałe odpady opakowaniowe | firmy zajmujące się skupem i odzyskiem, składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie |

3.1.3. Komunalne osady ściekowe

Monitoring gospodarki ściekami komunalnymi i powstającymi osadami ściekowymi, ograniczony jest do określenia ilości ścieków dopływających do różnych  typów oczyszczalni oraz do ilości osadów w przeliczeniu na suchą masę i określenia procesów, z jakich te osady pochodzą.

Odpady wytwarzane w oczyszczalniach ścieków należą do grupy 19 i można do nich zaliczyć głównie:

- skratki,

- zawartość piaskowników,

- osady z oczyszczalni ścieków komunalnych,

- osady z oczyszczalni ścieków komunalnych ustabilizowane.

Na terenie gminy Pińczów funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych:

- oczyszczalnia ścieków w Pińczowie: mechaniczno-biologiczno-chemiczna o wydajności 12 000 m3/dobę;

- oczyszczalnia osiedlowa w Gackach: biologiczna o wydajności 200 m3/dobę.

Oczyszczalnia ścieków w Gackach obsługuje 530 mieszkańców.

Przeważająca większość występującej w gminie sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz oczyszczalnia ścieków w Pińczowie jest eksploatowana przez Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. Jest to oczyszczalnia przebudowana w roku 1996, obsługująca około 12 700 mieszkańców. Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 12 000 m3/dobę, aktualnie robocza przepustowość oczyszczalni sięga 3 000 m3/dobę. Taki stopień wykorzystania oznacza 70 % rezerwę w wydajności oczyszczalni umożliwiającą włączenie całej gminy. Oczyszczalnia w Pińczowie przyjmuje również ścieki pochodzące z Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Gomar” w Pińczowie.

Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. (Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pińczowie) wytwarzają następujące odpady z oczyszczania ścieków i z procesów uzdatniania wody pitnej i do celów przemysłowych:

- skratki: kod 19 08 01

- zawartość piaskowników: kod 19 08 02

- osady ściekowe ustabilizowane: kod 19 08 09

- odpady z procesu uzdatniania wody: kod 19 09 99

Masy wytwarzanych odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków oraz procesie uzdatniania wody oraz ich zagospodarowanie zostały zestawione w tabelach 3.9 i 3.10.

Tabela 3.9. Masa odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków i wody do picia wytworzonych w poszczególnych latach w gminie Pińczów (ustabilizowane osady ściekowe podano w przeliczeniu na suchą masę)

| Rok | Łączna masa odpadów [Mg] | Skratki 19 08 01 [Mg] | Zawartość piaskowników 19 08 02 [Mg] | Ustabilizowane osady ściekowe 19 08 05 [Mg s.m.] | Odpady z procesu uzdatniania wody 19 09 99 [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 171,8 | 26,0 | 35,1 | 108,4 | 0,3 |
| 2002 | 231,9 | 31,2 | 45,1 | 154,6 | 0,1 |
| 2003 | 230,5 | 32,5 | 52,2 | 145,6 | 0,15 |

Skratki, zawartość piaskowników oraz odpady z procesu uzdatniania wody są w całości unieszkodliwiane poprzez składowanie. Ustabilizowane osady ściekowe są częściowo magazynowane, ale w większości wykorzystywane na cele rolnicze i rekultywacyjne. W tabeli 3.10 przedstawiono gospodarowanie osadami ściekowymi w gminie oraz ładunek [kg suchej masy] osadów wraz ze skratkami i zawartością piaskowników [kg] w przeliczeniu na 1 obsługiwanego mieszkańca. W tabeli 3.9 masa ustabilizowanych osadów ściekowych została podana w przeliczeniu na Mg suchej masy. W rzeczywistości, w oczyszczalni ścieków w Pińczowie powstają osady ustabilizowane o zawartości około 75% wody (sucha masa stanowi średnio 22-24 %).

Tabela 3.10. Osady ustabilizowane z oczyszczalni ścieków komunalnych wytworzone i zagospodarowane 
w [Mg] s.m.o oraz ładunek osadu w przeliczeniu na jednego obsługiwanego mieszkańca gminy

| Rok | Osady wytworzone | Osady wykorzystane z wytworzonych w ciągu roku | Wskaźnik wykorzystania | Ładunek osadu wraz ze skratkami i zawartością piaskowników na obsługiwanego mieszkańca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg suchej masy] | [%] | [kg] |
| 2000 | 108,4 | 106,5 | 98 | 13,5 |
| 2002 | 154,6 | 154,5 | 100 | 18,2 |
| 2003 | 145,6 | 84,8 | 58 | 18,1 |
| Województwo 2001 Powiat pińczowski 2002 | 18,2 (wg WPGO) 13,0 (wg PPGO) |

W roku 2003 na terenie gminy Pińczów wytworzonych zostało 230,5 Mg odpadów z oczyszczania ścieków w przeliczeniu na suchą masę, przy czym ustabilizowane osady ściekowe stanowiły około 63%, skratki około 14%, natomiast 23% stanowiła zawartość piaskowników. Skratki i zawartość piaskowników są gromadzone selektywnie i składowane na składowisku w Skrzypiowie. Odpady z procesu uzdatniania wody (osady z odżelaziania i odmanganiania wody) także składowane są na tym składowisku. Osady ściekowe ustabilizowane są częściowo wykorzystywane gospodarczo w rolnictwie, do użyźniania gleby oraz rekultywacji terenu. Osady te stosowane są w rolnictwie oraz dla celów rekultywacyjnych po przeprowadzeniu odpowiednich badań jakościowych (helmitologicznych, bakteriologicznych, fizykochemicznych) i spełnieniu odpowiednich kryteriów. Przed przekazaniem rolnikom, poszczególne partie osadów są odwadnianie na prasie filtracyjnej i magazynowane pod wiatą magazynową. Najbardziej znaczącym odbiorcą komunalnych osadów ściekowych jest Kombinat Rolniczy w Bogucicach.

W 2003 roku na jednego mieszkańca gminy zostało wytworzonych około 18 kg suchej masy odpadów (tabela 3.10). Wytworzone osady ściekowe wykorzystywane były w latach ubiegłych w 99 % do celów rolniczych. W roku 2003 wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych obniżyło się do 58 %.

3.1.4. Odpady ulegające biodegradacji

Na terenie gminy Pińczów główny strumień odpadów ulegających biodegradacji w sektorze komunalnym stanowią (tab. 3.11):

- odpady kuchenne,

- odpady z pielęgnacji zieleni,

- papier i tektura,

- częściowo tekstylia.

Odpady kuchenne nie są selektywnie zbierane. Są one deponowane wraz z głównym strumieniem odpadów komunalnych na składowisku w Skrzypiowie na terenie gminy. Część odpadów kuchennych pochodzących z domów jednorodzinnych oraz z gospodarstw rolnych jest kompostowana w przydomowych kompostownikach i wykorzystywana w gospodarstwach i przydomowych ogrodach, w szczególności na obszarach wiejskich.

Na terenie gminy Pińczów nie prowadzi się w sposób zorganizowany kompostowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z sektora komunalnego.

Tabela 3.11. Wytwarzane i składowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

|  | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Odpady wytworzone w [Mg] | 995,0 | 998,5 |
| Odpady składowane w [Mg] | 783 | 664 |
| Składowane w [%] całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w odniesieniu do roku 1995 | 80,8 % | 68,5 % |

W gminie Pińczów wytworzono w 2003 roku około 998 Mg odpadów ulegających biodegradacji, z czego na składowisku zdeponowano około 664 Mg co stanowi 68,5 % ogólnej masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995 przez mieszkańców gminy (tabela 3.11).

3.1.5. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Ilość odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym, na terenie gminy Pińczów, została określona na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2003 i 2004 r. oraz danych obliczonych na podstawie wskaźników własnych IGSMIE PAN jak również wskaźników zamieszczonych w WPGO dla województwa świętokrzyskiego. Przyjęte do wyliczeń dane, zebrane w trakcie realizacji pracy, zostały zweryfikowane i uzupełnione danymi wskaźnikowymi dostosowanymi do warunków gminy Pińczów. Konieczność uzupełnienia danymi wskaźnikowymi wynika z braku prowadzenia szczegółowej ewidencji tego rodzaju odpadów zarówno w kraju jak i w gminie. Dostępne są jedynie informacje o ogólnej ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze komunalnym. Dlatego proporcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami odpadów niebezpiecznych zostały dobrane indywidualnie dla gminy w zależności od dominującego charakteru działalności gospodarczej, kondycji finansowej mieszkańców, funkcjonującego systemu zbierania odpadów w poszczególnych rejonach, typu zabudowy terenu, tempa rozwoju infrastruktury socjalnej i gospodarczej dla obszarów wiejskich. Uzyskane wyniki zamieszczono w tabeli 3.12.

W gospodarstwach domowych wytwarza się głównie odpady niebezpieczne takie jak: świetlówki, lampy fluorescencyjne i halogenowe, akumulatory i baterie, zużyte oleje i odpady zanieczyszczone olejami, przeterminowane leki i chemikalia (tabela 3.12. i rys. 3.3.). Odpady te trafiają do strumienia odpadów komunalnych i wraz z nimi deponowane są w większości na składowisku w Skrzypiowie.

Tabela 3.12. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych w gminie Pińczów w latach 2001–2003 w gospodarstwach domowych z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów

| Rodzaj odpadu | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] |
| baterie i akumulatory | 2,20 | 2,19 | 2,19 |
| leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 1,76 | 1,75 | 1,75 |
| farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 7,47 | 7,45 | 7,43 |
| lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| rozpuszczalniki | 5,05 | 5,04 | 5,03 |
| kwasy i alkalia | 1,10 | 1,10 | 1,09 |
| oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| odczynniki fotograficzne | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| urządzenia zawierające freony | 0,88 | 0,88 | 0,87 |
| środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 2,20 | 2,19 | 2,19 |
| detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| razem | 22,62 | 22,57 | 22,51 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych

Rysunek 3.3. Procentowy udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych wytworzonych w gminie Pińczów w gospodarstwach domowych w 2003 roku.

3.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

Na terenie gminy Pińczów wśród odpadów pochodzących z sektora gospodarczego największy udział mają odpady z grupy 02, 10 oraz 13 i 17.

Do najpoważniejszych w gminie Pińczów firm należą zakłady materiałów budowlanych, wykorzystujące surowce mineralne obszaru:

- RiGips Polska - Stawiany Sp. z o.o. Szarbków, eksploatujące złoże gipsów „Borków – Chwałowice” posiadające wokół strefę ochronną,

- Zakłady Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy” S.A., Pińczów - Oddział Suchych Mieszanek, eksploatujące złoże gipsu „Leszcze”;

- LAFARGE „Nida Gips” Sp. z o.o., Gacki;

- Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego eksploatujące złoże wapienia „Pińczów”;

- Przedsiębiorstwo „Gomar” – Przetwórstwo Owoców i Warzyw I.i M. Górniak w Lipsku, Zakład w Pińczowie.

W gminie Pińczów funkcjonują ponadto m.in.:

- Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.;

- Zakład Karny przy ul. 3-go maja w Pińczowie;

- PPKS Pińczów;

- GS Pińczów;

- Stacja Unasienniania Zwierząt w Brześciu;

- Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Bogucice;

- Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku Zdroju, kotłownia na terenie Pińczowa;

- Szpital i inne placówki służby zdrowia;

- piekarnie i młyny.

Z analiz przeprowadzonych na podstawie uzyskanych danych wynika, że w ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy, zdecydowanie przeważa grupa odpadów nieorganicznych oraz odpadów pochodzących z procesów termicznych (grupa 10) – około 39 %. Około 16 % łącznej ilości odpadów wytworzonych stanowią odpady pochodzące z rolnictwa oraz przetwórstwa żywności (grupa 02), a dominującymi w tej grupie są odpady z przetwórstwa produktów roślinnych. Odpady z grupy 17 stanowią około 7 % ogólnej masy wytwarzanej w sektorze gospodarczym. Do tej grupy należy między innymi złom stalowy, który jest gromadzony przez wytwórców na terenie zakładów, a następnie odbierany przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się ich skupem. Do grupy tej zalicza się ponadto odpady z placów budowy, remontów i rozbiórek prowadzonych przez podmioty gospodarcze we własnym zakresie oraz przez firmy budowlane. Odpady te zawierają między innymi gruz betonowy i płyt gipsowych, usunięte tynki. Pozostałe 39 % całkowitej masy wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym stanowią odpady pozostałych grup.

Zestawienie odpadów wytworzonych przez sektor gospodarczy z masą odpadów możliwych do wytworzenia zgodnie z wydanymi decyzjami (z wyłączeniem odpadów komunalnych) w gminie Pińczów przedstawiono w tabelach 3.13 oraz 3.14. Bilans odpadów został przedstawiony na podstawie informacji udostępnionych przez UM Pińczów oraz podmioty gospodarcze.

Tabela 3.13. Bilans odpadów pochodzących z sektora gospodarczego (z wyłączeniem odpadów komunalnych) w gminie Pińczów.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Rok | Masa [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 2001 2002 2003 | 38,9 7 387 5 805 |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 2003 | 0,01 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 2003 | 5 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | 2001 | 0,002 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 2002 | 20 000 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 2002 | 14,761 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 2002 2003 | 5 176 5 040 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 2002 2003 | 81,55 2,5 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach | 2001 2002 2003 | 0,0072 91,427 2,5 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 2002 2003 | 550 3 741 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 2001 2002 | 1,171 0,05 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 2002 2003 | 1 035 200 |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | 2001 2002 | 0,0012 80,36 |
| Odpady z sektora gospodarczego razem |  |  |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r oraz danych UM Pińczów

Tabela 3.14. Zestawienie masy odpadów możliwych do wytworzenia zgodnie z decyzjami oraz masy odpadów wytworzonych w gminie Pińczów

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Rok | Masa możliwa do wytworzenia zgodnie z wydanymi decyzjami [Mg/rok] | Masa wytworzona [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ogółem | w tym niebezpieczne |  |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 2003 |  |  | 5 805 |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 2003 | 0,01 | - | 0,01 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej |  | 0,00195 | 0,00195 | - |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 2003 | 5 | 5 | 5 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | 2001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 2002 | 34 761 | - | 20 000 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 2002 | - | - | 14,761 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 2003 | 5 059 | - | 5 040 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 2003 | 394,1 | 2,0 | 2,5 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach | 2003 | 94,5 | 4,4 | 2,5 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 2003 | 6 491,5 | 5791,0 | 3 741 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 2002 | 1,23 | 1,23 | 0,05 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 2003 | 1 235 | 200 | 200 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r oraz danych UM Pińczów.

- Odpady pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego

Przetwórstwo rolno-spożywcze.

Odpady pochodzące z rolnictwa i przetwórstwa żywności stanowią około 16 % łącznej ilości odpadów wytworzonych przez sektor gospodarczy (tabela 3.13.). Dominującym rodzajem odpadu zaliczanym do tej grupy są wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem odpadów z produkcji pasz roślinnych). Ten rodzaj odpadów, o kodzie 02 03 80, jest wytwarzany przez Przetwórstwo Owocowo – Warzywne „Gomar”, Zakład w Pińczowie. Ilość tych odpadów oszacowana na podstawie dostępnych danych kształtuje się na poziomie od około 7 000 Mg (w roku 2002) do 5 500 Mg (w roku 2003). Odpad ten jest odbierany przez Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Bogucicach, który posiada specjalistyczną suszarnię do suszenia wytłoków z owoców. Tak przygotowany surowiec jest wykorzystywany przy wytwarzaniu pektyny oraz pasz. Pozostałe nie odebrane odpady sprzedawane są innym odbiorcom indywidualnym lub kompostowane na użytek własny zakładu, a także służą do rekultywacji własnego składowiska.

Pozostałe odpady z grupy 02, w tym odpady o kodzie 02 06 99, wytwarzane są przez inne zakłady, których działalność związana jest z przetwórstwem żywności w tym piekarnie.

Pozostałe odpady, powstające w niewielkich ilościach, są wykorzystywane przez wytwórców we własnym zakresie lub magazynowane a następnie przekazywane upoważnionym odbiorcom spoza terenu gminy.

Tabela  3.15. Gospodarowanie odpadami z grupy 02 w gminie Pińczów w 2003 roku.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość Mg/rok | Odbiór i unieszkodliwianie |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z prze-twórstwa produktów roślinnych (z wy-łączeniem 02 03 81) | 5 538 | Sprzedaż, suszenie, rekultywacja zakładowego składowiska. Produkcja kompostu na potrzeby własne lub odbiorca - RSP Bogucice. Metoda odzysku odpadów: R-3, R-10, R-14 |
| 02 ... w tym 02 06 99 | Inne nie wymienione odpady | 260 | Sprzedaż odbiorcom indywidualnym, rekulty-wacja własnego składowiska ZPOiW „Gomar” oraz deponowanie na składowisku Skrzypiów, a także zagospodarowanie we własnym zakresie. |

Przetwórstwo produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Znaczącą masę odpadów w gminie stanowią odpady podgrupy 02 02, odpady pochodzenia zwierzęcego. Gospodarowanie tymi odpadami powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem weterynaryjnym z uwagi na możliwość wystąpienia u bydła gąbczastej encefalopatii mózgu – BSE. Unia Europejska zaostrzyła przepisy w tym zakresie, zakazując używania mączek wytwarzanych z odpadów pochodzących z uboju i przetwórstwa bydła rogatego w żywieniu zwierząt.

Powstające na terenie gminy Pińczów odpady pochodzenia zwierzęcego, głównie padłe zwierzęta, są odbierane przez firmę Usługowo-Handlowo-Produkcyjną „IKA” Mariusz Lange – Punkt zbiorczy zwłok zwierzęcych w Pińczowie, na podstawie zawartej umowy z Urzędem Miasta Pińczów. Należy przyjąć, że są to głównie odpady niskiego ryzyka (LRM). Odpady szczególnego ryzyka (SRM), stanowić mogą około 1-2% całości powstałych odpadów. Odpady z grupy szczególnego ryzyka wytwarzane są jedynie przez zakład masarski w Pińczowie w ilości 9,1 Mg rocznie.

Odbiór padłych zwierząt odbywa się dostosowanym do tego celu samochodem. Odpady te są przechowywane w magazynie w miejscowości Skrzypiów (w pobliżu składowiska odpadów komunalnych). Na terenie powiatu pińczowskiego nie ma instalacji do unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów. Są one odbierane z miejsca magazynowania przez uprawnioną firmę „SARIA” i wywożone poza teren powiatu:

- odpady niskiego ryzyka do miejscowości Wielkanoc k. Gołczy, powiat miechowski, województwo małopolskie, gdzie przetwarzane są na mączkę mięso-kostną stanowiącą składnik pasz treściwych.

- odpady szczególnego ryzyka do miejscowości Leżachów, powiat przeworski, województwo podkarpackie, gdzie przerabiane są na mączkę z przeznaczeniem do spalenia w temperaturze powyżej 1100 oC.

- Odpady z przemysłu surowców mineralnych

Z danych uzyskanych na podstawie decyzji zezwalających na wytwarzanie odpadów wydanych przez Starostwo Powiatowe wynika, że grupa odpadów nieorganicznych, pochodzących z procesów termicznych (grupa 10) wytworzonych na terenie powiatu, zdecydowanie dominuje wśród całej masy wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne (tabela 3.13.).

Tabela 3.16. Gospodarowanie odpadami z grupy 10 w gminie Pińczów na podstawie wydanych decyzji przez Starostwo Powiatowe.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość Mg/rok | Odbiór i unieszkodliwianie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 13 | Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz wytworzonych z nich wyrobów | 7 000 | Odpady są deponowane na zakładowych składowiskach w ramach ich rekultywacji: „Skowronno” , „Gacki” oraz w wyrobisku „Leszcze”. |
| 10 01 | Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłą-czeniem grupy 19) | 24 461 | Odpady te są sprzedawane odbiorcom indywi-dualnym oraz służbom publicznym, a także służą do rekultywacji przyzakładowych skła-dowisk: „Skowronno”, „Gacki” oraz wyrobiska „Leszcze”. |

- Odpady z pozostałych gałęzi przemysłu

Odpady z pozostałych gałęzi przemysłu stanowią 46 % w całości odpadów powstałych w sektorze gospodarczym Są to głównie odpady z grup 13, 16 i 17 (tab 3.17.).

Odpady z grupy 17 pochodzą głównie z placów budowy, remontów i rozbiórek prowadzonych przez zakłady przemysłowe we własnym zakresie oraz przez firmy budowlane. Odpady te zawierają między innymi gruz betonowy i odpady płyt gipsowych, usunięte tynki jak również stalowe elementy konstrukcyjne.

Grupa 16 zawiera wszystkie te odpady, które nie zostały zawarte w pozostałych grupach. W gminie Pińczów przeważają tu wybrane odpady nieorganiczne, zużyte opony i inne.

Tabela 3.17. Gospodarowanie pozostałymi odpadami sektora gospodarczego w gminie Pińczów w 2003 roku.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość Mg/rok | Odbiór i unieszkodliwianie |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i de-montażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczy-szczonych) | 3 741 | Sprzedaż firmom skupującym surowce wtórne, Wywóz przez PGKiM Pińczów na składo-wisko w Skrzypiowie, Zagospodarowywane we własnym zakresie lub przez odbiorców. |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach | 2,5 | Odbierane przez uprawnione firmy |
| Pozostałe w tym z grup 05, 07 i 09 |  | 5,012 | Odbierane przez uprawnione firmy w tym: CASTROL LUBRICANTS, „Metilex” Sieborowice i inne. |

Składowiska odpadów pochodzących z sektora gospodarczego

- Składowisko „Skowronno”

Na terenie gminy zlokalizowane jest składowisko „Skowronno” należące do Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Gomar” I. i M. Górniak w Lipsku Zakład w Pińczowie. Składowisko posiada nieuregulowany stan prawny. Zlokalizowane jest w wyrobisku po byłym kamieniołomie o powierzchni 0,53 ha. Od 1970 roku nagromadzono tam, 97,8 tys. Mg odpadów (tabela 3.18).

Tabela 3.18. Ilości odpadów zdeponowanych w latach 1998 – 2003 – na podstawie danych zebranych w  ankiecie.

| Rok | Ilość w [Mg] |
| --- | --- |
| 1998 | 200 |
| 1999 | 200 |
| 2000 | 100 |
| 2001 | 215 |
| 2002 | 241 |
| 2003 | 343 |

Składowisko zabezpieczone jest warstwą żużla, wałem ziemnym i ogrodzeniem z siatki w koronie wału. Z uwagi na składowanie odpadów bez izolacji podłoża konieczne są obserwacje jakości wód podziemnych w rejonie składowiska. Monitoring wód podziemnych wykonywany jest 4 razy w roku. Ostatnie badania, przeprowadzone w 2000 roku, nie wykazały niekorzystnych zmian jakości wód poziomu wodonośnego.

Na składowisku zakładowym deponowane są obecnie:

- odpadowa masa roślinna: kod 02 01 03;

- ziemia okrzemkowa: kod 02 01 99;

- wytłoki owocowe: kod 02 03 80;

- żużle, popioły i pyły: kod 10 01 01;

- gruz budowlany: kod 17 01 07;

- odpady komunalne i podobne: kod 20 03 01

Zgodnie z decyzją Starosty Pińczowskiego (RliO.VII.7644/12/02) z dnia 30 grudnia 2002 roku na składowisku dopuszczone do składowania są ponadto:

- osady z zakładowych podczyszczalni ścieków: kod02 03 05;

- opakowania ze szkła: kod 15 01 07;

- mieszaniny metali: kod 17 04 07

- opakowania z drewna: kod 15 01 03;

- odpady tworzyw sztucznych: kod 02 01 04;

- papier i tektura: kod 20 01 01.

Zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego OS.VIII-7633/2/94 składowisko jest w okresie rekultywacji połączonej z równoczesną eksploatacją. Termin zamknięcia  składowiska zgodnie z decyzją Starosty Pińczowskiego z dnia 19.04.2004 roku (RliO. VII. 7601/3/03/04) został wyznaczony na 31 grudnia 2009 roku. Biorąc pod uwagę pojemność możliwą jeszcze do pozyskania składowisko może być jeszcze eksploatowane do końca roku 2012 (zgodnie z Przeglądem Ekologicznym z roku 2002) .

- Składowisko szlamów „Gacki”

Składowisko szlamów ZPG „Dolina Nidy” położone jest na terenie wyeksploatowanych złóż skalnych kopalni „Gacki”. Obiekt o wymiarach 100 x 35 m. istnieje od 1991 r. Zgodę na jego lokalizację wyraził Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W podłożu składowiska występują nieprzepuszczalne iły. W celu zabezpieczenia wód powierzchniowych przed odciekami pochodzącymi ze składowiska, obiekt opasany jest wałem ziemnym do wysokości 1,5 m. Teren składowiska opada w kierunku południowym i zachodnim i porośnięty jest trzciną oraz trawą. W odległości 240 m na zachód znajdują się zbiorniki wodne powstałe na terenie zrekultywowanej kopalni. W rejonie składowiska nie występuje użytkowy poziom wód podziemnych, a jedynie wody silnie zmineralizowane.

Na składowisko „Gacki” wywożone są półpłynne osady mineralne zawierające głównie pył gipsowy, piasek i cząstki ilasto-gliniaste z domieszką zanieczyszczeń komunikacyjnych. Według danych ZPG „Dolina Nidy” ilość składowanych odpadów o kodzie 19 08 14 wynosi 12 Mg/rok. Osady te są wykorzystywane do kształtowania powierzchni gruntów oraz nawożenia gleby przy rekultywacji wyrobiska kopalni „Leszcze”.

  - Odpady niebezpieczne

W latach 2000 – 2003 Starostwo Powiatowe wydało 42 pozytywnych decyzji zezwalających podmiotom na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w tym zatwierdziło 8 programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Tabela 3.19. obrazuje maksymalną ilość odpadów możliwą do wytworzenia zgodnie z wydanymi decyzjami.

Tabela 3.19. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi w podziale na grupy w powiecie pińczowskim w oparciu o decyzje wydane przez Starostwo Powiatowe.

| Grupa odpadu | Nazwa odpadu | Firmy zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów powstałych w powiecie pińczowskim | Maksymalne ilości dopuszczone decyzjami do wytworzenia | Odzysk | Unieszko- dliwianie | Składowa-nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Mg]/rok |  |  |  |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności | Przedsiębiorstwo Wykorzy-stania i Unieszkodliwiania Odpadów s.c. Wieliczka, ARON Sp. z o.o. Kielce, | 5,1 |  | X |  |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego | Matilex – Sieborowice k. Krakowa, Odbiór przez sprzedają-cych, Odbiór, transport i unie-szkodliwianie przez inne uprawnione jednostki | 5,8 |  | X |  |
| 13 | Oleje odpadowe (z wy-łączeniem olejów ja-dalnych oraz grup 05 i 12) | Przedsiębiorstwo Wykorzy-stania i Unieszkodliwiania Odpadów s.c. Wieliczka PTH „PEESTE” Piła, PPHU „ABBA-EKOMED” Toruń, ARON Sp. z o.o. Kielce, „RAN-FLEX” Kielce, AWAS Serwis sp. z o.o. Separator Service” sp. z o.o. Piaseczno, „FLEX” sp. z o.o. Kielce CASTROL LUBRICANTS, Pozostawione w odpowied-nich punktach serwisowa-nia, Odbiór, transport i unie-szkodliwianie przez inne uprawnione jednostki | 5055,1 | X | X |  |
| 15 | Odpady opakowań, sorbentów, tkanin, materiałów filtracyj-nych i ochronnych nie ujęte w innych grupach | „RAN-FLEX” Kielce, „FLEX” sp. z o.o. Kielce, CASTROL LUBRICANTS, Odbiór, transport i unie-szkodliwianie przez inne uprawnione jednostki | 2,6 |  | X |  |
| 16 | Odpady różne, nie ujęte w innych grupach (w tym: z czyszczenia zbiorników magazyno- wych po ropie nafto-wej i jej produktach oraz baterie i akumu-latory ołowiowe) | „RAN-FLEX” Kielce, CASTROL LUBRICANTS, PPHU „ABBA-EKOMED” Toruń, ARON Sp. z o.o. Kielce, PPHU „ABBA-EKOMED” Toruń Firma Wasrtol sp. z o.o. Poznań, Firma MAYA Warszawa, EKO PLUS Przedsię-biorstwo Wykorzystania i Unieszkodliwiania Odpadów s.c. Wieliczka, „FLEX” sp. z o.o. Kielce Odbiór przez ADAMPOL Ostrowiec Świętokrzyski i transport do „Orzeł Biały” Bytom, Usuwanie i transport na składowisko w Trzemesznie Pozostawione w odpowied-nich punktach serwisowa-nia, Odbiór, transport i unie-szkodliwianie przez inne uprawnione jednostki | 1207,5 |  | X | X |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych | Usuwanie i transport na składowisko w Trzemesznie Przewożone do najbliższego punktu odzysku, unieszko-dliwiania czy składowania | 3076,0 |  |  | X |
| 18 | Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych oraz związanych z nimi badań | Tymczasowe magazyno-wanie w punkcie zbiorczym przy ZOZ Pińczów Odbiór i transport przez Cefarm, Carbo i Sanepid Unieszkodliwianie w spa-larni odpadów medycznych w Skarżysku – Kamiennej, Jędrzejowie, Busku Zdroju i Kielcach Odbiór, transport i unie-szkodliwianie przez inne uprawnione jednostki | 14,3 |  | X |  |
| 19 | Odpady z urządzeń do likwidacji i neutra-lizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej | AWAS Serwis sp. z o.o. | 0,2 |  | X |  |
|  | Razem: | 9 366,5 |  |  |  |

3.3.1. Odpady zawierające azbest

Azbest, z uwagi na swoje właściwości, był szeroko stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, wśród których największe zastosowanie miały płyty i rury azbestowo-cementowe. Płyty szeroko stosowane były jako pokrycia dachowe, a rury w stosunkowo niewielkich ilościach, do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jako przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych.

W gminie Pińczów najwięcej odpadów materiałów zawierających azbest powstanie w trakcie wymiany pokryć dachowych w ramach realizacji ogólnokrajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

Z oszacowań wykonanych dla potrzeb niniejszego opracowania wynika, że ilość wbudowanych płyt azbestowo-cementowych w gminie wynosi 334 727 m2 , tj. około 3 682 Mg (tabela 3.20).

Jednostki zajmujące się usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pińczowskiego zgłaszały możliwości wytwarzania ogółem 2 600 Mg/rok odpadów azbestowych. Podmioty posiadające zezwolenie na wytwarzanie odpadów zawierających azbest na terenie powiatu pińczowskiego, w liczbie 3, posiadają umowy podpisane z odbiorcami tej grupy odpadów w tym z IZOPOL S.A. Trzemeszno

Tabela 3.20. Inwentaryzacja pokryć dachowych zawierających azbest w gminie miejsko-wiejskiej Pińczów (stan na dzień 31.12.2003 rok)

| Miasto i sołectwa |
| --- |
|  | ogółem | budynki mieszkalne | budynki gospodarcze |
|  | [m2] | [Mg] | [m2] | [m2] |
| Miasto Pińczów | 16577 | 182,35 | 11177 | 5400 |
| Aleksandrów | 3851 | 42,36 | 580 | 3271 |
| Bogucice I | 10031 | 110,34 | 2621 | 7410 |
| Bogucice II | 15770 | 173,47 | 4701 | 11069 |
| Borków | 5727 | 63,00 | 1315 | 4412 |
| Brzeście | 24749 | 272,24 | 6556 | 18193 |
| Bugaj | 425 | 4,68 | 150 | 275 |
| Byczów | 4899 | 53,89 | 360 | 4539 |
| Gacki | 4630 | 50,93 | 1660 | 2970 |
| Grochowiska | 3210 | 35,31 | 630 | 2580 |
| Chrabków | 11749 | 129,24 | 3443 | 8306 |
| Chruścice | 8176 | 89,94 | 2373 | 5803 |
| Chwałowice | 8850 | 97,35 | 3150 | 5700 |
| Kopernia | 4726 | 51,99 | 1753 | 2973 |
| Kowala | 6256 | 68,82 | 1040 | 5216 |
| Kozubów | 20240 | 222,64 | 4430 | 15810 |
| Krzyżanowice Dolne | 5403 | 59,43 | 330 | 5073 |
| Krzyżanowice Średnie | 7532 | 82,85 | 2122 | 5410 |
| Leszcze | 13468 | 148,15 | 1102 | 12366 |
| Osiedle Gacki | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Marzęcin | 10630 | 116,93 | 3680 | 6950 |
| Młodzawy Duże | 5631 | 61,94 | 904 | 4727 |
| Młodzawy Małe | 2346 | 25,81 | 1062 | 1284 |
| Mozgawa | 1736 | 19,10 | 380 | 1356 |
| Orkanów | 3343 | 36,77 | 748 | 2595 |
| Pasturka | 8716 | 95,88 | 2778 | 5938 |
| Podłęże | 7979 | 87,77 | 3030 | 4949 |
| Sadek | 3110 | 34,21 | 400 | 2710 |
| Skowronno Dolne | 10240 | 112,64 | 3830 | 6410 |
| Skowronno Górne | 8117 | 89,29 | 1544 | 6573 |
| Skrzypiów | 10167 | 111,84 | 3767 | 6400 |
| Szarbków | 11160 | 122,76 | 3845 | 7315 |
| Szczypiec | 1855 | 20,41 | 570 | 1285 |
| Uników | 11825 | 130,08 | 3480 | 8345 |
| Winiary | 9697 | 106,67 | 2283 | 7414 |
| Włochy | 6961 | 76,57 | 2751 | 4210 |
| Wola Zagojska Dolna | 5907 | 64,98 | 1496 | 4411 |
| Wola Zagojska Górna | 6847 | 75,32 | 1384 | 5463 |
| Zagorzyce | 4787 | 52,66 | 886 | 3901 |
| Zagość Nowa | 4325 | 47,58 | 1782 | 2543 |
| Zagość Stara | 14515 | 159,67 | 3510 | 11005 |
| Zakrzów | 4011 | 44,12 | 1576 | 2435 |
| Zawarża | 4553 | 50,08 | 1032 | 3521 |
| Miasto i gmina ogółem | 334727 | 3681,997 | 96211 | 238516 |

Źródło: na podstawie danych IGSMiE PAN, inwentaryzacja przeprowadzona przez UM Pińczów

3.3.2. Odpady zawierające PCB

Według prawa ochrony środowiska, PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i dlatego zabronione jest jego wprowadzanie do obrotu lub pooddawanie ich procesom odzysku. Brak stosownych uregulowań prawnych w latach poprzednich przyczynił się w znacznym stopniu do niewłaściwej gospodarki tymi odpadami. Jak wynika z danych, zużyte transformatory oraz kondensatory trafiały najczęściej na złomowiska lub składowiska odpadów komunalnych, natomiast oleje zawierające PCB były często przetwarzane łącznie z innymi olejami. Do roku 2002 nie była prowadzona szczegółowa ewidencja urządzeń zawierających PCB. Dlatego też trudno jest określić ilość urządzeń oraz olejów, które w latach 90. stanowiły źródło zanieczyszczeń środowiska.

Wśród odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia w najbliższych latach znajdą się:

- kondensatory,

- wyłączniki olejowe,

- rozruszniki,

- płyny usunięte z transformatorów,

- oleje odpadowe i ciecze z dekontaminacji transformatorów .

Z danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego planu w 2004 r. wynika, że na terenie gminy Pińczów brak jest obecnie urządzeń zawierających PCB.

3.3.3. Oleje odpadowe

Oleje odpadowe są to głównie zużyte oleje silnikowe i przekładniowe, oleje do turbin oraz oleje hydrauliczne, które nie nadają się już do zastosowania do celów, do których były pierwotnie przeznaczone. Jako główne źródło powstawania tego typu odpadów należy uznać stacje obsługi pojazdów, bazy remontowe oraz transportowe jak również maszyny i urządzenia pracujące w przemyśle. Szacuje się, że na terenie gminy Pińczów w 2003 r powstało około 32,3 Mg przepracowanych olejów w wyniku eksploatacji samochodów osobowych, ciągników, samochodów ciężarowych, kombajnów oraz autobusów.

Zezwolenie na gromadzenie oleju odpadowego ma PKN „Orlen” S.A. oddział Kielce, stacja paliw nr 206 w Pińczowie. W ramach rozbudowy istniejącego systemu zbierania przepracowanych olejów, na terenie gminy Pińczów, przewidziane jest umiejscowienie na wybranych stacjach benzynowych specjalnie do tego celu wydzielonych zbiorników.

Powstające w sektorze gospodarczym oleje smarowe i oleje hydrauliczne, są magazynowane a następnie przekazywane specjalistycznym firmom zajmującym się zbieraniem tych odpadów.

3.3.4. Baterie i akumulatory

Na rynku polskim istnieją dwa typy baterii i akumulatorów: wielkogabarytowe i małogabarytowe.

Wśród akumulatorów wielkogabarytowych wyróżnia się:

- akumulatory kwasowo-ołowiowe,

- akumulatory niklowo-kadmowe,

natomiast wśród małogabarytowych baterii:

- baterie alkaliczne,

- baterie manganowe,

- baterie litowe,

- baterie srebrowe,

oraz wśród małogabarytowych akumulatorów:

- akumulatory niklowo-kadmowe,

- akumulatory wodorkowe,

- akumulatory litowe.

Akumulatory wielkogabarytowe kwasowo-ołowiowe pochodzą z różnego rodzaju środków transportu. Na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów i średniego okresu żywotności akumulatorów obliczono, że łączna masa zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych w roku 2003 w gminie Pińczów wyniosła 43,9 Mg. Zgodnie z KPGO moce przerobowe istniejących w kraju zakładów przerobu akumulatorów w pełni zabezpieczają obecne i przyszłe potrzeby w tej dziedzinie gospodarki odpadami.

Wielkogabarytowe akumulatory niklowo-kadmowe pochodzą z sektora gospodarczego. Charakteryzują się one długą żywotnością, a ponadto są wprowadzane na rynek w coraz mniejszych ilościach. Oszacowano, że w 2003 roku w gminie Pińczów powstało 0,46 Mg zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych.

Małogabarytowe akumulatory aktualnie nie są zbierane i poddawane odzyskowi. Są unieszkodliwiane poprzez składowanie.

3.3.5. Środki ochrony roślin

Problematykę środków ochrony roślin (pestycydów) należy rozdzielić na dwa oddzielne zagadnienia. Pierwsze związane jest z obecnością przeterminowanych środków ochrony roślin zdeponowanych w mogilnikach. Drugie wynika z produkcji, dystrybucji i stosowania tego rodzaju środków w rolnictwie.

Najczęściej stosowanymi obecnie środkami ochrony roślin w rolnictwie są: środki owadobójcze, chwas-tobójcze, grzybobójcze i zapraw nasiennych. Zależnie od przeznaczenia pestycydy można podzielić na:

- zoocydy 	– środki do zwalczania szkodników zwierzęcych: w tej grupie znajdują się m.in.

insektycydy – środki owadobójcze,

- herbicydy 	– środki chwastobójcze,

- bakteriocydy 	– środki do zwalczania bakterii,

- fungicydy 	– środki grzybobójcze.

Średnie zużycie tych środków w roku 2001 wynosiło około 0,62 kg na 1 ha gruntów ornych i sadów 
w przeliczeniu na czysty składnik (wg danych Agencji Rynku Rolnego). Oprócz środków stosowanych w rolnictwie środki ochrony roślin są również wykorzystywane w leśnictwie w celu ochrony lasów przed szkodnikami i chorobami. Są to głównie środki owadobójcze oraz grzybobójcze.

Szacunkowe zapotrzebowanie na środki ochrony roślin na terenie gminy Pińczów w roku 2003 wynosiło około 9 Mg/rok, przy czym na grunty orne oraz sady przypada około 7,1 Mg/rok. Z uwagi na wysokie ceny tych środków, w chwili obecnej nieznaczna ich część ulega przeterminowaniu. Powstają głównie odpady opakowaniowe po tych środkach. Szacunkowa średnia masa opakowania na 1 kg pestycydów, wynosi 55,25 g (wg KPGO). Zatem szacuje się, iż na terenie gminy Pińczów powstawało w roku 2003 około 0,5 Mg odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin. W chwili obecnej znaczna część tych odpadów trafia na składowiska odpadów komunalnych. Sytuacja ta powinna ulec poprawie z uwagi na wejście w życie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która wprowadza obowiązek odbierania, za pośrednictwem sprzedawców, przez importerów i producentów na własny koszt opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych po tych substancjach.

3.3.6. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

W obecnych warunkach społecznych i ekonomicznych, jak również znaczącym postępie technicznym obserwuje się wyraźny wzrost produkcji oraz zapotrzebowania na urządzenia elektryczne i elektroniczne. Wiąże się z tym coraz częstsza konieczność wymiany zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na nowe. Sytuacja taka ma pewne korzyści, które wiążą się ze stosowaniem coraz mniejszej ilości komponentów potrzebnych do budowy takich urządzeń oraz coraz niższą uciążliwością środowiskową stosowanych materiałów. Rozwój technologiczny prowadzi do stosowania coraz bardziej ergonomicznych i oszczędnych urządzeń.

Generalnie powstające odpady z tego rodzaju urządzeń można podzielić na: radiowo-telewizyjne, komputerowe, gospodarstwa domowego, wyposażenia biur, pochodzące ze sprzętu łącznościowego, laboratoryjne, po aparaturze mierniczej, sterującej i regulującej oraz po urządzeniach wojskowych. Wszystkie te urządzenia zbudowane są z komponentów i podzespołów o różnym stopniu skomplikowania budowy i o różnym składzie materiałowym.

Do najbardziej szkodliwych substancji występujących w tych urządzeniach zaliczyć należy: metale ciężkie (kadm, ołów, rtęć, chrom), substancje zawierające chlor (chlorowcopochodne), bromowane substancje obniżające palność, a także arsen i azbest. Poważnym zagrożeniem dla środowiska są również substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej (CFC i HCFC), występujące głównie w urządzeniach chłodniczych.

Na terenie gminy Pińczów nie prowadzi się szczegółowej inwentaryzacji odpadów powstałych po zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Biorąc pod uwagę warunki lokalne gminy oraz sytuację ekonomiczną szacunkowa ilość tych odpadów została wyliczona na podstawie wskaźników i wynosi ona około 239,3 Mg. Z całej ilości zużyte urządzenia AGD (pralki, lodówki, kuchnie gazowe, zamrażarki itp.) stanowią około 75% (29,6 Mg), natomiast zużyte urządzenia elektroniczne (sprzęt odtwarzający, odbiorniki TV, komputery, aparaty telefoniczne itp.) około 25% (9,9 Mg).

3.3.7. Wycofane z eksploatacji pojazdy

Ilość zarejestrowanych w gminie pojazdów wynosi łącznie 7716 (na podstawie danych IGSMIE, GUS, Wydziału Komunikacji - Starostwo Powiatowe w Pińczowie), w tym samochody osobowe 5759 szt., samochody ciężarowe 248 szt., ciągniki 1485 szt., kombajny 117 szt, autobusy 107 szt.. Średni czas eksploatacji samochodu wynosi obecnie około 15 lat. Wyeksploatowane pojazdy trafiają do składnic złomu, gdzie są demontowane w celu odzysku poszczególnych substancji i materiałów. Działalność z zakresu zbierania złomu samochodowego prowadzi „AUTO-ZŁOM” Jerzy Liberek, zam. Kozubów.

Na terenie gminy Pińczów nie ma jednostek posiadających upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Najbliższe punkty zajmujące się demontażem wyeksploatowanych pojazdów zamieszczono w poniższej tabeli (tabela 3.21).

Tabela 3.21. Wykaz jednostek posiadających upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie demontażu pojazdów zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym.

| Lp. | Nazwa | Ulica | Miejscowość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Firma Handlowo-Usługowa „AS” s.c. | Siesławice | 28-100 Busko-Zdrój |
| 2 | ”KAR“ Skup i Sprzedaż Samochodów Używanych i Części Samochodowych | Elżbiecin 132 | 28-100 Busko Zdrój |
| 3 | Firma „Remi-Serwis-Auto” S.C. | ul. Składowa 5a | Szewce 39a gm. Sitkówka Nowiny |
| 4 | Firma Usługowo Handlowa „Mardi II” | ul. Jana Pawła II 34 | 28-300 Jędrzejów |
| 5 | Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu „Złomet” | ul. Gwarków 2 | 25-900 Kielce |
| 6 | Kieleckie Zakłady Naprawy Samochodów | ul. Krakowska 62 | 25-900 Kielce |
| 7 | Rudziński Grzegorz | ul. Robotnicza 12 | 25-900 Kielce |
| 8 | PPHU „POLMARK” Sp. z o.o | ul. Kolberga 4 | Kielce |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN.

W wyniku demontażu w stacjach wytworzono następujące rodzaje odpadów (przy poszczególnych odpadach podano ich kody):

- odpady niebezpieczne

mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	 	13 01 10

syntetyczne oleje hydrauliczne 								13 01 11

inne oleje hydrauliczne 									13 01 13

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

nie zawierające związków chlorowcoorganicznych						13 02 05

syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe					13 02 06

inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe						13 02 08

olej napędowy										13 07 01

benzyna 										13 07 02

filtry olejowe										16 01 07

elementy wybuchowe ( poduszki powietrzne)						16 01 10

okładziny hamulcowe zawierające azbest							16 01 11

płyny hamulcowe									16 01 13

płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające

niebezpieczne substancje									16 01 14

baterie i akumulatory ołowiowe 								16 06 01

selektywnie gromadzony elektrolity z baterii i akumulatorów					16 06 06

zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC,HFC 
(instalacje klimatyzacyjne) 	 							16 02 11

- odpady inne niż niebezpieczne:

zużyte opony 										16 01 03

okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11					16 01 12

płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14				16 01 15

zbiorniki na gaz skroplony								16 01 16

metale żelazne										16 01 17

metale nieżelazne									16 01 18

tworzywa sztuczne 									16 01 19

szkło											16 01 20

zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę  			16 08 01

Tabela 3.22. Średnia masa głównych składników znajdujących się w pojazdach trafiających do jednostek zajmujących się demontażem samochodów z gminy Pińczów – dane za rok 2003

| Składnik samochodu | Średnia masa [Mg/rok] |
| --- | --- |
| złom | 111,21 |
| akumulator | 2,09 |
| opony | 3,99 |
| oleje | 0,55 |
| płyny chłodnicze i spryskiwacze | 0,57 |
| płyny hamulcowe | 0,53 |
| szkło | 3,57 |
| tworzywa sztuczne | 1,03 |
| pianka PU | 0,97 |
| guma bez zanieczyszczeń | 0,54 |
| guma zanieczyszczona | 0,54 |
| pozostała frakcja | 22,13 |
| razem | 147,74 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN.

3.3.8. Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne powstają we wszystkich placówkach medycznych działających na terenie gminy w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Podstawowe usługi medyczne pełnią przychodnie i ośrodki zdrowia znajdujące się na terenie miasta Pińczowa i w większych sołectwach, stanowiących struktury ZOZ Pińczów. Na terenie gminy Pińczów znajduje się (zgodnie z wydanymi decyzjami i informacją UM Pińczów za rok 2003) :

- Szpital Powiatowy Pińczów,

- Zakład Karny Pińczów,

- Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,

- Dom Pomocy Społecznej,

- przychodnie lekarskie w Pińczowie,

- poradnie lekarskie we wsiach Kozubów, Gacki, Szarbków,

- prywatne gabinety lekarskie,

- prywatne gabinety stomatologiczne,

- apteki.

Odpady medyczne z grupy 18 przewożone są w większości do Spalarni Odpadów Medycznych przy ZOZ w Busku Zdroju. Częściowo odpady przewożone są, celem unieszkodliwienia, do spalarni przy ZOZ w Skarżysku-Kamiennej oraz innych instalacji spełniających wymagania w tym zakresie.

Zakaźne odpady medyczne

Odpady zakaźne są to odpady, które ze względu na swój charakter zanieczyszczenia drobnoustrojami mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Do grupy tej zaliczane są: zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, szczątki pooperacyjne i posekcyjne, materiał biologiczny oraz inne odpady ze szpitali i oddziałów zakaźnych (kody odpadów: 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 10, 18 01 82). Z uzyskanych w trakcie realizacji projektu danych wynika, że na terenie gminy Pińczów powstało w 2003 r. około 6,3 Mg odpadów zakaźnych.

Największy udział w tej grupie odpadów stanowią odpady zakaźne ze Szpitala Powiatowego w Pińczowie. Masa odpadów wytwarzana w skali roku przez szpital kształtuje się na poziomie 5 Mg, a ich unieszkodliwianie odbywa się w Spalarni Odpadów Medycznych przy ZOZ w Busku Zdroju.

Odpady weterynaryjne

Przeprowadzony na terenie gminy Pińczów w 2002 roku Powszechny Spis Rolny wykazał hodowlę 4111 szt. bydła,  2114 szt. trzody chlewnej, 52 szt. owiec, 183szt. kóz, 672 szt. koni, 1882 szt. królików, 93829 szt. drobiu, inne.

Na terenie gminy Pińczów istnieje Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, Zakład w Brześciu. Mieszkańcy gminy korzystają z usług weterynaryjnych w Pińczowie (2 jednostki, w tym 1 pogotowie weterynaryjne).

3.3.9. Inne odpady niebezpieczne

Z danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. wynika, że na teren gminy Pińczów nie były i nie są przywożone żadne odpady niebezpieczne.

Odpady z akcji ratowniczo-gaśniczych, klęsk żywiołowych i odpady materiałów wybuchowych

System ratowniczo-gaśniczy w gminie Pińczów funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W skład tego systemu wchodzi:

- Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej,

- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Pińczowie,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Brześciu, Skowronnie Górnym, Starej Zagości, Zakrzowie i Zawarży.

Podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych, powstają odpady ujęte w katalogu odpadów jako podgrupa 16 81 – odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych i 16 82 – odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych. W podgrupach tych wyróżnia się odpady niebezpieczne o kodach 16 81 01 i 16 82 01 oraz odpady inne niż niebezpieczne o kodach 16 81 02 oraz 16 82 02.

Statystyki związane z wypadkami i zdarzeniami losowymi oraz klęskami żywiołowymi nie ujmują wymienionych rodzajów odpadów. Powstanie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), stwarza możliwości prawidłowego postępowania z tymi rodzajami odpadów, przede wszystkim przez ujęcie ich również jako element składowy w planach ratowniczych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 111, poz. 1311).

Istotnym zagadnieniem, pośrednio związanym z omówionymi rodzajami odpadów są odpady materiałów wybuchowych. Odpady te powstają w związku z funkcjonowaniem resortu Obrony Narodowej, w przedsiębiorstwach, które je stosują, w firmach handlowych prowadzących sprzedaż materiałów pirotechnicznych oraz na terenach zdegradowanych działalnością jednostek wojskowych. Problemy związane z odpadami materiałów wybuchowych, będą przedmiotem odrębnego krajowego planu gospodarki odpadami materiałów wybuchowych (wg KPGO).

  - Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa istniejących instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodli-wiania odpadów

Na terenie gminy Pińczów istnieje jedno składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie oraz 2 składowiska odpadów pochodzących z sektora gospodarczego. Na terenie gminy znajduje się ponadto 1 punkt zbiorczy zwłok zwierzęcych oraz 2 oczyszczalnie ścieków komunalnych.

Rysunek 3.4. Rozmieszczenie składowisk odpadów oraz istniejących instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodli-wiania odpadów na terenie gminy

Składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie

Składowisko w Skrzypiowie – gmina Pińczów, zostało wybudowane w latach siedemdziesiątych i obecnie obsługuje następujące gminy: Pińczów, Złota i Michałów. Składowanie odpadów odbywa się na niezabezpieczonym podłożu, przy płytko występujących wodach gruntowych. Brak jest rowów opaskowych oraz systemu drenarskiego dla odcieków. Wokół składowiska prowadzony jest monitoring wód gruntowych, który wskazuje zaznaczający się wpływ odcieków na chemizm czwartorzędowego poziomu wód. Składowisko posiada wał ograniczający o wysokości około 5 metrów. Powierzchnia obiektu wynosi 3,79 ha, a jego pojemność możliwa jeszcze do wykorzystania wynosi 11 217 m3. Od sześciu lat prowadzona jest częściowa segregacja wybranych grup odpadów takich jak: złom, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych. Oprócz typowych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, przyjmowane są także skratki z oczyszczalni ścieków.

Dotychczas na składowisku zdeponowano około 73 000 Mg odpadów. Minimalna wydajność biogazu na składowisku wynosi 67 m3/h. Może być on wykorzystany dla potrzeb energetycznych związanych z gospodarowaniem odpadami (np. pokrycie części zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną).

Składowisko w Skrzypiowie jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, nadpoziomowym, niskim. Na składowisku nie przewiduje się składowania odpadów niebezpiecznych, w związku z tym nie wydzielono na nim części do ich składowania. Rodzaje odpadów dopuszczone do składowania na tym składowisku, zgodnie z decyzją Starosty Pińczowskiego z dnia 10.01.2003 r.:

20 03 02 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 – odpady z targowisk;

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

10 01 02 – gruz ceglany;

17 05 04 – gleba, ziemia, w tym kamienie, nie zawierające substancji niebezpiecznych;

19 08 01 – skratki;

19 09 – odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.

Składowisko wyposażone jest w prasę do tworzyw sztucznych typu PET, nie posiada wagi. Prowadzony jest monitoring wód podziemnych. Składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie, położone na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, bezpośrednio w strefie zasilania głównego zbiornika wód podziemnych, stanowi zagrożenie dla środowiska. Prowadzony systematycznie monitoring wód podziemnych rejonu składowiska, wykazuje jego niekorzystny wpływa na chemizm wód podziemnych.

Zgodnie z decyzją Starosty Pińczowskiego z dnia 16.03.2004 roku, gmina Pińczów została zobowiązana do zaprzestania składowania odpadów w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku. Zgodnie z projektem dokumentu określono działania niezbędne do wykonania w czasie eksploatacji składowiska przed jego zamknięciem.

Składowiska odpadów z sektora gospodarczego

Na terenie gminy Pińczów zlokalizowane są dwa składowiska odpadów pochodzących z sektora gospodarczego. Zestawione dane dotyczące tych składowisk przedstawiono w tabeli 3.23. Wśród nagromadzonych odpadów największy udział mają odpady nieorganiczne z procesów termicznych z podgrup 10 01 i 10 13 oraz odpady pochodzące z rolnictwa oraz przetwórstwa żywności (grupa 02).

Tabela 3.23. Składowiska odpadów z sektora gospodarczego (z wyłączeniem odpadów skalnych).

| Lp. | Lokalizacja Składowiska | Użytkownik składowiska | Powierzchnia [ha] | Odpady złożone w 2001 r. [Mg] | Nagromadzenie odpadów na koniec 2001 roku [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gacki gm. Pińczów | ZPG „Dolina Nidy” w Pińczowie | Gacki 0,35 | Gacki 12,0 | Gacki 120,0 |
| 2. | Skowronno | Przetwórstwo Owoców i Warzyw „Gomar” I i M Górniak w Lipsku Zakład w Pińczowie | 0,53 | 106,02 | 97 596,5 |

Składowisko „Skowronno”

Na terenie gminy zlokalizowane jest składowisko „Skowronno” należące do Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Gomar” I. i M. Górniak w Lipsku Zakład w Pińczowie. Składowisko posiada nieuregulowany stan prawny. Zlokalizowane jest w wyrobisku po byłym kamieniołomie o powierzchni 0,53 ha. Od 1970 roku nagromadzono tam, 97,8 tys. Mg odpadów.

Składowisko zabezpieczone jest warstwą żużla, wałem ziemnym i ogrodzeniem z siatki w koronie wału. Z uwagi na składowanie odpadów bez izolacji podłoża konieczne są obserwacje jakości wód podziemnych w rejonie składowiska. Monitoring wód podziemnych wykonywany jest 4 razy w roku. Ostatnie badania, przeprowadzone w 2000 roku, nie wykazały niekorzystnych zmian jakości wód poziomu wodonośnego.

Zgodnie z decyzją Starosty Pińczowskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku na składowisku dopuszczone do składowania są:

02 01 03 - odpadowa masa roślinna

02 01 99 - ziemia okrzemkowa

02 03 80 - wytłoki owocowe,

10 01 01 - żużle, popioły i pyły,

17 01 07 - gruz budowlany,

20 03 01 - odpady komunalne i podobne,

02 03 05 - osady z zakładowych podczyszczalni ścieków,

15 01 07 - opakowania ze szkła,

17 04 07 - mieszaniny metali,

15 01 03 - opakowania z drewna,

02 01 04 - odpady tworzyw sztucznych,

20 01 01 - papier i tektura.

Zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego OS.VIII-7633/2/94 składowisko jest w okresie rekultywacji połączonej z równoczesną eksploatacją. Termin zamknięcia  składowiska zgodnie z decyzją Starosty Pińczowskiego z dnia 19 kwietnia 2004 roku został wyznaczony na 31 grudnia 2009 roku. Biorąc pod uwagę pojemność możliwą jeszcze do pozyskania składowisko może być jeszcze eksploatowane do końca roku 2012 (zgodnie z Przeglądem Ekologicznym z roku 2002) .

Składowisko szlamów „Gacki”

Składowisko szlamów ZPG „Dolina Nidy” położone jest na terenie wyeksploatowanych złóż skalnych kopalni „Gacki”. Obiekt o wymiarach 100 x 35 m. istnieje od 1991 r. Zgodę na jego lokalizację wyraził Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W podłożu składowiska występują nieprzepuszczalne iły. W celu zabezpieczenia wód powierzchniowych przed odciekami pochodzącymi ze składowiska, obiekt opasany jest wałem ziemnym do wysokości 1,5 m. Teren składowiska opada w kierunku południowym i zachodnim i porośnięty jest trzciną oraz trawą. W odległości 240 m na zachód znajdują się zbiorniki wodne powstałe na terenie zrekultywowanej kopalni. W rejonie składowiska nie występuje użytkowy poziom wód podziemnych, a jedynie wody silnie zmineralizowane.

Na składowisko „Gacki” wywożone są półpłynne osady mineralne zawierające głównie pył gipsowy, piasek i cząstki ilasto-gliniaste z domieszką zanieczyszczeń komunikacyjnych. Według danych ZPG „Dolina Nidy” ilość składowanych odpadów o kodzie 19 08 14 wynosi 12 Mg/rok. Osady te są wykorzystywane do kształtowania powierzchni gruntów oraz nawożenia gleby przy rekultywacji wyrobiska kopalni „Leszcze”.

Termiczne przekształcanie odpadów

W gminie Pińczów brak jest instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Część odpadów medycznych jest magazynowana w punkcie zbiorczym przy ZOZ w Pińczowie. Unieszkodliwianie odpadów medycznych odbywa się w spalarniach w Busku-Zdroju oraz Skarżysku – Kamiennej i innych.

Powstające na terenie gminy Pińczów odpady pochodzenia zwierzęcego, głównie padłe zwierzęta, są odbierane przez firmę Usługowo-Handlowo-Produkcyjną „IKA” Mariusz Lange – Punkt zbiorczy zwłok zwierzęcych w Pińczowie, na podstawie zawartej umowy z Urzędem Miasta Pińczów. Odbiór padłych zwierząt odbywa się dostosowanym do tego celu samochodem. Odpady te są przechowywane w magazynie w miejscowości Skrzypiów (w pobliżu składowiska odpadów komunalnych). Na terenie powiatu pińczowskiego nie ma instalacji do unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów. Są one odbierane z miejsca magazynowania przez uprawnioną firmę „SARIA” i wywożone poza teren powiatu

Oczyszczalnie ścieków komunalnych

Na terenie gminy Pińczów funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych:

- oczyszczalnia ścieków w Pińczowie: mechaniczno-biologiczno-chemiczna o wydajności 12 000 m3/dobę;

- oczyszczalnia osiedlowa w Gackach: biologiczna o wydajności 200 m3/dobę.

Oczyszczalnia ścieków w Gackach obsługuje 530 mieszkańców.

Przeważająca większość występującej w gminie sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz oczyszczalnia ścieków w Pińczowie jest eksploatowana przez Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. Jest to oczyszczalnia przebudowana w roku 1996, obsługująca około 12 700 mieszkańców. Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 12 000 m3/dobę, aktualnie robocza przepustowość oczyszczalni sięga 3 000 m3/dobę. Taki stopień wykorzystania oznacza 70 % rezerwę w wydajności oczyszczalni umożliwiającą włączenie całej gminy. Oczyszczalnia w Pińczowie przyjmuje również ścieki pochodzące z Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Gomar” w Pińczowie.

3.5. Opis stanu realizacji obowiązków przez posiadaczy odpadów

Ustawa o odpadach nakłada na wytwórców i posiadaczy odpadów uzyskanie zezwoleń i decyzji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Organami właściwymi do wydawania tych decyzji są starostowie i Wojewoda.

Wojewoda Świętokrzyski w roku 2002 wydał dla Zakładów Przemysłu Gipsowego „DOLINA NIDY” S.A. Leszcze, gm. Pińczów decyzję zezwalającą na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości 5 Mg rocznie i innych niż niebezpieczne w ilości 14 000 Mg rocznie, a w  roku 2003 decyzję dla Zakładu Przemysłu Gipsowego DOLINA NIDY S.A. – Oddział Suchych Mieszanek, udzielającą zezwolenia na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne - stałych odpadów z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych  (kod 10 01 05) w ilości 20000 Mg rocznie.

W latach 2001 – 2003 Starostwo Powiatowe w Pińczowie wydało (dotyczy decyzji innych niż decyzje zezwalające na wytwarzanie odpadów) – tabela 3.24:

- w roku 2001:

- jedną decyzję zezwalającą na usuwanie w tym transport, wykorzystanie lub unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych,

- w roku 2002:

- jedną decyzję zezwalającą na usuwanie w tym transport, wykorzystanie lub unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych,

- jedną decyzję zezwalającą na transport odpadów niebezpiecznych,

- jedną decyzję zezwalającą na transport odpadów innych niż niebezpieczne,

- jedną decyzję zezwalającą na zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne,

- jedną decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

Ponadto w roku 2002 Starostwo Powiatowe w Pińczowie zatwierdziło trzy programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi:

- program wytwarzania i gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest dla PRM-PROMET Sp. z o.o. Kielce,

- program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Piekarni „Społem” w Pińczowie obejmujący lampy fluorescencyjne,

- program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Zakładu Karnego w Pińczowie obejmujący:

- mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicz-nych,

- syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

- filtry olejowe,

- zużyte opony,

- okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11,

- płyny hamulcowe,

- płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje,

- baterie i akumulatory ołowiowe,

- baterie i akumulatory niklowo-kadmowe,

- inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

a w roku 2003 pięć programów:

- program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla RIGIPS POLSKA Stawiany w Szarbkowie – wytwórcą odpadów jest firma „CASTROL LUBRICANTS” Sp. z o.o. w tym również na odbiór i transport,

- dwa programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest dla TERMOEXPORT – Warszawa i Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO” Zamość,

- program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi w trakcie czyszczenia i serwisowania separatorów, piaskowników oraz studzienek kanalizacyjnych dla AWAS Serwis sp. z o.o.,

- program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi w trakcie czyszczenia i serwisowania separatorów w PKN Pińczów i Dziekanowice dla Separator Service sp. z o.o. Piaseczno.

Istniejące w gminie podmioty gospodarcze posiadają zezwolenia na wytwarzanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, które są magazynowane a następnie przekazywane specjalistycznym firmom z zewnątrz, na warunkach określonych w indywidualnych umowach. Są to firmy prowadzące działalność w zakresie zbierania transportu oraz unieszkodliwiania odpadów, w tym niebezpiecznych.

Tabela 3.24. Decyzje wydane przez Starostwo Powiatowe i Wojewodę Świętokrzyskiego (dotyczy decyzji innych niż decyzje zezwalające na wytwarzanie odpadów).

| Okres | Zbieranie/ transport | Zbieranie | Transport | Usuwanie/transport, zbieranie/unieszkodliwianie | Odzysk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | - | - | - | 1 | - |
| 2002 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 2003 | - | - | - | - | 1 |

3.6. Zestawienie i ocena istniejących programów zawierających elementy gospodarki odpadami

Podstawowymi opracowaniami zawierającymi wytyczne z zakresu gospodarki odpadami dla gminy Pińczów są „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów”, „Strategia rozwoju gospodarczego gminy Pińczów” i inne. Opracowania te zawierają ogólne założenia związane z gospodarką odpadami, a w szczególności:

- obowiązku zbierania komunalnych odpadów stałych indywidualnie w miejscach wyznaczonych w obrębie każdej nieruchomości, z sukcesywnym wprowadzaniem ich segregacji,

- wywozu odpadów w systemie zorganizowanym przez gminę (obecnie na składowisko w Skrzypiowie),

- w przypadku wytwarzania odpadów z grupy niebezpiecznych, obowiązek czasowego składowania na terenie własnej nieruchomości oraz utylizacji ich w zakładach przetwórstwa lub składowanie w miejscach wyznaczonych do składowania tego typu odpadów,

- konieczności likwidacji powstających „dzikich wysypisk”.

Gmina Pińczów należy do Związku Międzygminnego „PONIDZIE”.

## Związek Międzygminny „PONIDZIE” skupia trzy gminy: Pińczów, Kazimierza Wielka, Busko Zdrój. Wśród działalności statutowych zapisanych w programie związku wymienia się:

- zaopatrzenie w wodę,

- oczyszczanie,

- opróżnianie szamb,

- wywóz odpadów.

Rozważa się mozliwość przystąpienia gminy Pińczów do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

3.7. „Dzikie wysypiska” odpadów

Jednym z problemów jakie występują w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Pińczów jest zjawisko powstawania nielegalnych wysypisk odpadów. Powstają one najczęściej w miejscach położonych na peryferiach sołectw, w miejscach gdzie zlokalizowane były wcześniej duże kontenery na odpady komunalne, w zagłębieniach terenu, w lasach i przy polnych drogach. Związane jest to między innymi z realizacją założeń gminy w zakresie gospodarki odpadami. Samorząd lokalny gminy, zgodnie z nałożonymi na nie obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. poprawkami, przeprowadza likwidację „dzikich wysypisk” na bieżąco. Gmina w swoim budżecie na 2003 rok przeznaczyła około 6 000 zł na ich likwidację. Aktualnie brak jest „dzikich wysypisk” na terenie gminy Pińczów.

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

Podstawą do sporządzenia prognozy jest analiza stanu aktualnego. Wykorzystano dane zebrane przez IGSMiE PAN w trakcie opracowywania Planu w 2004 r. Informacje te zostały zweryfikowane i uzupełnione danymi wskaźnikowymi dostosowanymi do warunków gminy.

4.1. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach

4.1.1. Odpady komunalne

Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Pińczów opracowano na podstawie danych zebranych w 2004 r przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu oraz prognozy zmian wskaźników wytwarzania odpadów, która uwzględnia między innymi: zmiany demograficzne, typ zabudowy terenu, stopniowy rozwój gospodarczy głównie w kierunku rozbudowy bazy agroturystycznej, sprzyjający wzrostowi zamożności obywateli. W związku z tym przewiduje się, że przez najbliższe lata nastąpi wzrost ilości wytwarzanych odpadów i dopiero po tym okresie większe znaczenie będą miały postawy proekologiczne, które przyczynią się do ograniczenia wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych kosztem opakowań szklanych oraz opakowań ulegających biodegradacji.

Tabela 4.1. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w podziale na 18 strumieni w latach 2004–2014

| Strumienie odpadów | Rok |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | [Mg/rok] |
| odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 707 | 709 | 711 | 712 | 714 | 715 | 716 | 715 | 714 | 713 | 712 |
| odpady zielone | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 |
| papier i tektura (nieopakowaniowe) | 133 | 134 | 134 | 134 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| opakowania z papieru i tektury | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| opakowania wielomateriałowe | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 |
| tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 284 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 284 | 283 | 282 | 281 |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 203 | 204 | 205 | 207 | 209 | 211 | 213 | 214 | 216 | 217 | 219 |
| tekstylia | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 |
| szkło (nieopakowaniowe) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| opakowania ze szkła | 341 | 342 | 345 | 348 | 350 | 353 | 356 | 358 | 361 | 363 | 366 |
| metale | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| opakowania z blachy stalowej | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| opakowania z aluminium | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| odpady mineralne | 175 | 176 | 177 | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 | 180 | 181 | 181 |
| drobna frakcja popiołowa | 689 | 691 | 687 | 683 | 679 | 675 | 671 | 667 | 663 | 659 | 655 |
| odpady wielkogabarytowe | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| odpady budowlane | 359 | 360 | 364 | 368 | 373 | 377 | 381 | 386 | 391 | 396 | 401 |
| odpady niebezpieczne | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| łącznie | 3 282 | 3 294 | 3 303 | 3 311 | 3 320 | 3 329 | 3 338 | 3 343 | 3 348 | 3 354 | 3 359 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2003 r. oraz danych wskaźnikowych

Z analizy prognozy wytwarzania odpadów komunalnych w gminie Pińczów wynika, że do 2014 roku ilość wytwarzanych odpadów będzie wzrastać. Obserwowany będzie spadek po roku 2010 masy wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji przy jednoczesnym wzroście masy odpadów opakowaniowych.

4.1.2. Odpady opakowaniowe

Prognoza masy odpadów opakowaniowych, wytwarzanych na terenie gminy Pińczów, na najbliższe lata została przeprowadzona na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb opracowania Planu w 2004 r. oraz danych obliczonych na podstawie wskaźników własnych IGSMiE PAN jak również wskaźników zamieszczonych w WPGO dla województwa świętokrzyskiego. Przyjęte do wyliczeń dane, zebrane w trakcie realizacji pracy, zostały zweryfikowane i uzupełnione danymi wskaźnikowymi dostosowanymi do warunków gminy Pińczów. Prognozy uwzględniają w szczególności: zmiany demograficzne, typ zabudowy terenu, tempo rozwoju infrastruktury socjalnej i gospodarczej, zmiany wskaźników emisji odpadów komunalnych (w tym opakowaniowych), kondycję finansową mieszkańców. Uzyskane wyniki zamieszczono w tabeli 4.2.

Przewidywany przyrost masy i strukturę odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w gminie w latach 2004–2014 przedstawiono w tabelach 4.2 i 4.3.

Tabela. 4.2. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych gminy Pińczów w latach 2004–2014

| Rodzaj materiału opakowaniowego | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |
| papier i tektura | 92,16 | 92,82 | 93,42 | 94,01 | 94,60 | 95,18 | 95,76 | 96,28 | 96,79 | 97,30 | 97,80 |
| szkło | 337,30 | 338,76 | 340,22 | 341,67 | 343,10 | 344,52 | 345,93 | 347,08 | 348,23 | 349,36 | 350,48 |
| tworzywa sztuczne | 201,93 | 203,10 | 204,10 | 205,10 | 206,09 | 207,07 | 208,05 | 208,70 | 209,35 | 210,00 | 210,64 |
| wielomateriałowe | 40,61 | 40,85 | 41,05 | 41,24 | 41,43 | 41,62 | 41,81 | 41,96 | 42,11 | 42,26 | 42,41 |
| stal | 37,13 | 37,24 | 37,33 | 37,43 | 37,52 | 37,60 | 37,69 | 37,78 | 37,87 | 37,95 | 38,04 |
| aluminium | 15,69 | 15,72 | 15,74 | 15,77 | 15,79 | 15,81 | 15,83 | 15,85 | 15,87 | 15,89 | 15,91 |
| drewno i tekstylia | 66,81 | 66,87 | 66,80 | 66,73 | 66,66 | 66,59 | 66,53 | 66,46 | 66,39 | 66,32 | 66,25 |
| razem | 791,62 | 795,37 | 798,67 | 801,94 | 805,18 | 808,40 | 811,59 | 814,11 | 816,60 | 819,07 | 821,52 |

Źródło: na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych wskaźnikowych.

. W najbliższych latach należy się spodziewać zmiany ilości i typu opakowań wprowadzanych na rynek krajowy, wynikającej z wielu czynników zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Największy wzrost produkcji i zużycia opakowań obserwuje się dla opakowań z tworzyw sztucznych lub z udziałem tworzyw sztucznych.

W nawiązaniu do prognozowanej masy powstających odpadów opakowaniowych oraz wymagań zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719), została wyliczona masa odpadów opakowaniowych, którą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r). będą musieli poddać recyklingowi w latach 2004–2007 (tabela 4.3.).

Tabela 4.3. Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych, jaką należy poddać procesom recyklingu w latach 2004–2007 w gminie Pińczów.

| Rodzaj opakowania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/rok |
| papier i tektura | 35,94 | 38,98 | 42,04 | 45,12 |
| szkło | 74,20 | 98,24 | 119,08 | 136,67 |
| tworzywa sztuczne | 28,27 | 36,56 | 44,90 | 51,28 |
| wielomateriałowe | 4,87 | 6,54 | 8,21 | 10,31 |
| stal | 4,08 | 5,21 | 6,72 | 7,49 |
| aluminium | 3,92 | 4,72 | 5,51 | 6,31 |
| drewno i tekstylia | 6,01 | 7,36 | 8,68 | 10,01 |
| razem | 157,31 | 197,61 | 235,14 | 267,18 |

Prognozę masy odpadów, którą należy poddać recyklingowi i procesom odzysku w roku 2007 przedstawiono w tabeli poniżej (tabela 4.4).

Tabela 4.4. Prognoza dotycząca ilości odpadów, które należy poddać recyklingowi i procesom odzysku w 2007 roku

| Rodzaj odpadu | Recykling w 2007 r. | Szacowana masa odpadów w 2007 r. | Masa odpadów, którą należy poddać recyklingowi | Masa odpadów do procesów odzysku energii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| Drewno | 15 | 66,7 | 10,0 | 56,7 |
| Wielomateriałowe | 25 | 41,2 | 10,3 | 30,9 |
| Tworzywa sztuczne | 25 | 205,1 | 51,3 | 153,8 |
| Papier i tektura | 48 | 94,0 | 45,1 | 48,9 |
| Razem |  | 407,1 | 116,7 | 290,4 |
| Stal | 20 | 37,4 | 7,5 |  |
| Aluminium | 40 | 15,8 | 6,3 |  |
| Szkło | 40 | 341,7 | 136,7 |  |
| Razem |  | 394,9 | 150,5 |  |
| Całość |  | 801,9 | 267,2 | 290,4 |

Do końca roku 2007 konieczne będzie osiągnięcie przez przedsiębiorców przyjętych poziomów odzysku (50%) i recyklingu (25%). W skali gminy Pińczów są to odpowiednio ilości 290,4 Mg/rok i 267,2 Mg/rok. Obowiązek, osiągnięcia przyjętych poziomów odzysku i recyklingu może być realizowany przez przedsiębiorcę samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku, która przejmuje od przedsiębiorcy obciążające go obowiązki na podstawie umowy. Obecnie działa w Polsce wiele organizacji odzysku, które już opracowały system zbierania odpadów opakowaniowych w przedsiębiorstwach oraz indywidualnie w gospodarstwach domowych. Zakłada się, że do 2007 roku system zbierania odpadów opakowaniowych zorganizowany przez przedsiębiorców lub organizację odzysku będzie rozwinięty w stopniu, który pozwoli na wyeliminowanie ze strumienia odpadów komunalnych 557,5 Mg odpadów opakowaniowych.

4.1.3. Komunalne osady ściekowe

Na terenie gminy Pińczów funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych:

- oczyszczalnia ścieków w Pińczowie: mechaniczno-biologiczno-chemiczna o wydajności 12 000 m3/dobę;

- oczyszczalnia osiedlowa w Gackach: biologiczna o wydajności 200 m3/dobę.

Oczyszczalnia ścieków w Gackach obsługuje 530 mieszkańców. Przeważająca większość występującej w gminie sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz oczyszczalnia ścieków w Pińczowie jest eksploatowana przez Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. Jest to oczyszczalnia obsługująca około 12 700 mieszkańców. Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 12 000 m3/dobę, aktualnie robocza przepustowość oczyszczalni sięga 3 000 m3/dobę. Taki stopień wykorzystania oznacza 70 % rezerwę w wydajności oczyszczalni umożliwiającą włączenie całej gminy.

W najbliższych latach zaplanowano rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Harmonogram rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie Pińczów został przedstawiony w tabeli 4.5. Prognoza wytwarzania osadów ściekowych została sporządzona na podstawie koncepcji opisanych w „Koncepcji programowej kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla gmin położonych w zlewni górnego biegu rzeki Nidy – gmina Pińczów”. Przyjęty do realizacji w koncepcji wariant oczyszczania ścieków zakłada korzystanie z jednej oczyszczalni, już istniejącej. Istniejąca oczyszczalnia Pińczów zlokalizowana na terenie gminy docelowo będzie obsługiwać całość miasta i gminy Pińczów oraz miejscowości zlokalizowane w południowej i środkowej części gminy Kije, zgodnie z istniejącą koncepcją z roku 2002. Ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię z terenu gminy Pińczów wyniesie, bez wód infiltracyjnych, 4957 m3/d, natomiast z terenu gminy Kije 289 m3/d. Łącznie ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w Pińczowie wyniesie 5246 m3/d.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawionych w wymienionej koncepcji umożliwi kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekami na terenie gminy. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy, projekt został podzielony na dwa etapy:

- Etap I: okres 10-letni, począwszy od roku 2004. Etapem tym zostały objęte zadania inwestycyjne w zakresie skanalizowania pozostałej część gminy.

- Etap II: czas realizacji nie został ściśle określony, gdyż jest uzależniony od możliwości finansowych gminy. W tym etapie realizowana będzie pozostała część projektu, która nie została wykonana w etapie I (m.in. z powodu braku funduszy niezbędnych na ten cel).

Budowa systemu kanalizacji wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Pińczowie jest planowana do realizacji ze środków własnych oraz dotacji PHARE.

Tabela 4.5. Harmonogram rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie Pińczów

| Etapy realizacji | Zadania do realizacji z wykazem miejscowości przewidzianych do przyłączenia do systemu OS Pińczów | Planowane źródło finansowania | Liczba ludności objętych inwestycjami | Planowany rok inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etap I | nieskanalizowana częśc miasta Pińczów Skowronno Dolne Skowronno Górne Krzyżanowice dolne Brzeście Pasturka Skrzypiów Zakrzów Piaski Leszcze Podłęże Bogucice I Bogucice II Zakościół Zakamień Młodzawy Duże Kowala część sołectwa Skałki Krzywda część Woli Zagojskiej Dolnej, Skotniki Kozubów Dębówka część Podwala część Nowej Wsi rozbudowa systemu kanalizacji pozwalającego na odbiór ścieków z południowej części gminy podłączenie istniejącego fragmentu kanalizacji sanitarnej OS Gacki do docelowego systemu kanalizacji gminy. | Środki własne Dotacja PHARE | Około 5700 | Lata 2004-2013 |
| Etap II | realizacja zadań nie wykonanych przewidzianych w etapie I kanalizacja pozostałych miejscowości | - | Około 4600 | Od roku 2014 |

Źródło: „Koncepcja programowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla gmin górnego biegu rzeki Nidy”, 2002..

Tabela 4.6. Prognozowana masa wytwarzania komunalnych osadów ściekowych z podziałem na trzy grupy odpadów w gminie Pińczów

| Rok | Masa wytworzonych osadów ściekowych łącznie [Mg s.m] | Masa odpadów 19 08 01 (skratki) [Mg] | Masa odpadów 19 08 02 (piaskowniki) [Mg] | Masa odpadów 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) [Mg s.m.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 240,2 | 33,2 | 54,4 | 152,6 |
| 2005 | 250,5 | 34,6 | 56,7 | 159,1 |
| 2006 | 260,8 | 36,0 | 59,1 | 165,7 |
| 2007 | 271,0 | 37,4 | 61,4 | 172,2 |
| 2008 | 281,3 | 38,9 | 63,7 | 178,8 |
| 2009 | 291,6 | 40,3 | 66,1 | 185,3 |
| 2010 | 301,9 | 41,7 | 68,4 | 191,8 |
| 2011 | 312,2 | 43,1 | 70,7 | 198,4 |
| 2012 | 322,5 | 44,5 | 73,1 | 204,9 |
| 2013 | 332,8 | 46,0 | 75,4 | 211,5 |
| 2014 | 343,1 | 47,4 | 77,7 | 218,0 |

Rysunek 4.1. Prognoza wytwarzania osadów ściekowych w gminie Pińczów do roku 2015.

Prognozowana masa wytwarzania komunalnych osadów ściekowych z podziałem na skratki, piaskowniki i ustabilizowane osady ściekowe w gminie Pińczów została przedstawiona na rysunku 4.7 oraz szczegółowo z podziałem na poszczególne lata w tabeli 4.6.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Pińczów, w poszczególnych latach prognozuje się sukcesywny wzrost masy powstających osadów ściekowych. W roku 2014 prognozowane jest wytwarzanie ponad 340 Mg s.m. łącznie osadów ściekowych. Największy udział w ogólnej masie sięgający ponad 63 % stanowią osady ściekowe ustabilizowane, natomiast piaskowniki stanowią 23 %, a skratki 14 % ogólnej masy osadów powstających w oczyszczalni ścieków.

Odpady z grupy 19 08 01 (skratki) oraz  19 08 02 (piaskowniki) będą kierowane do unieszkodliwiania poprzez składowanie. Zgodnie z założeniami planów gospodarki odpadami wyższego szczebla w 2014 roku, planuje się, że 26 % pozostałych osadów ściekowych wykorzystana będzie do nawożenia i użyźniania gruntów bez wcześniejszego procesu kompostowania, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów. Planuje się, że kompostowaniu w roku 2014 zostanie poddane 20 % wytwarzanych ustabilizowanych osadów ściekowych.

4.1.4. Odpady ulegające biodegradacji

Przewidywane zmiany ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Pińczów opracowano na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb opracowania niniejszego Planu w 2004 r. oraz prognozy zmian wskaźników wytwarzania tych odpadów. Wyliczenia uwzględniają zatem zmiany demograficzne, typ zabudowy terenu, strukturę użytkowania gruntów, rozwój gospodarczy obszaru.

Prognozę wytwarzania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przedstawiono w tabeli 4.7.

Zgodnie z KPGO ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w kolejnych latach powinna wynosić:

- w 2010 r. 	– 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

wytworzonych w 1995 r.,

- w 2013 r. 	– 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

wytworzonych w 1995 r.,

- w 2020 r. 	– 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

    - wytworzonych w 1995 r.

W gminie Pińczów obecnie na składowisko odpadów komunalnych trafia blisko 650 Mg odpadów ulegających biodegradacji, co stanowi 67 % całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r. Poziom składowania założony w KPGO na rok 2010 został w gminie już osiągnięty. W takiej sytuacji prognoza masy odpadów, która może trafić na składowisko w kolejnych latach została sporządzona w odniesieniu do roku 2013 oraz 2020 (tabela 4.7, rysunek 4.2). Zakłada ona, że pomiędzy rokiem 2004 a 2020 ilość odpadów unieszkodliwionych poprzez składowanie będzie stopniowo maleć, aż do osiągnięcia wymaganego poziomu w 2020 roku - 35% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.

Prognozowana masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która będzie musiała zostać poddana procesom odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem) została zamieszczona w tabeli 4.8. i na rysunku 4.3.

Tabela 4.7. Prognoza masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Pińczów, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach.

| Rok | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wytworzone w [Mg] | 998 | 1 002 | 1 005 | 1 008 | 1 010 | 1 013 | 1 016 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 017 | 1 017 | 1 017 | 1 017 | 1 016 | 1 016 | 1 016 |
| składowane w [Mg] | 664 | 646 | 628 | 610 | 592 | 574 | 556 | 538 | 520 | 502 | 484 | 464 | 443 | 422 | 401 | 381 | 360 | 339 |
| składowane w [%] odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | 68,5% | 66,7% | 64,8% | 62,9% | 61,1% | 59,3% | 57,4% | 55,6% | 53,7% | 51,8% | 50,0% | 47,9% | 45,7% | 43,6% | 41,4% | 39,3% | 37,1% | 35,0% |

Źródło: na podstawie badań własnych i danych z WPGO

Rysunek 4.2. Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Pińczów, które mogą być kierowane na składowiska odpadów w poszczególnych latach.

Tabela 4.8. Prognoza masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Pińczów, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem) [Mg]

| Rok | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masa wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji | 998 | 1 002 | 1 005 | 1 008 | 1 010 | 1 013 | 1 016 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 017 | 1 017 |
| Masa odpadów komunalnych dopuszczonych do składowania | 664 | 646 | 628 | 610 | 592 | 574 | 556 | 538 | 520 | 502 | 484 | 464 | 443 |
| Odzysk odpadów opakowa-niowych makulatury lub tektury | 35 | 36 | 39 | 42 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 |
| Masa odpadów ulegających biodegradacji pozostała do odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem) | 300 | 320 | 338 | 356 | 373 | 394 | 414 | 434 | 451 | 469 | 486 | 507 | 527 |

Rysunek 4.3. Prognoza masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Pińczów, które będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem).

4.1.5. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Prognoza masy odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym, na terenie gminy Pińczów, na najbliższe lata została przeprowadzona na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb opracowania niniejszego Planu w 2004 r. oraz danych obliczonych na podstawie wskaźników własnych IGSMiE PAN jak również wskaźników zamieszczonych w WPGO dla województwa świętokrzyskiego. Przyjęte do wyliczeń dane, zebrane w trakcie realizacji pracy, zostały zweryfikowane i uzupełnione danymi wskaźnikowymi dostosowanymi do warunków gminy. Proporcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami odpadów niebezpiecznych zostały dobrane oddzielnie dla miasta i terenów wiejskich. Prognozy uwzględniają zmiany demograficzne, typ zabudowy terenu, tempo rozwoju infrastruktury socjalnej i gospodarczej, zmiany wskaźników emisji odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych. Uzyskane wyniki zamieszczono w tabeli 4.9.

Jak wynika z opracowanej prognozy do roku 2014, przy utrzymaniu się obecnych warunków i trendów rozwoju gospodarczego, ogólna masa odpadów niebezpiecznych, powstających na terenie gminy Pińczów, nie ulegnie większym zmianom i utrzyma się na łącznym poziomie około 22 Mg odpadów rocznie.

Wzrost masy odpadów niebezpiecznych w sektorze komunalnym jest przewidywany jedynie w latach 2004–2005. Taka tendencja wzrostowa będzie związana z rosnącym zapotrzebowaniem oraz zużyciem produktów i materiałów, stanowiących przyszłe potencjalne źródło odpadów niebezpiecznych.

Tabela 4.9. Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych w latach 2004–2014

| Rodzaj odpadu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | masa wytwarzanych odpadów [Mg/rok] |
| baterie i akumulatory | 2,19 | 2,20 | 2,20 | 2,19 | 2,18 | 2,18 | 2,17 | 2,16 | 2,16 | 2,15 | 2,14 |
| leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,74 | 1,74 | 1,73 | 1,73 | 1,72 | 1,72 |
| farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 7,46 | 7,49 | 7,47 | 7,45 | 7,43 | 7,40 | 7,38 | 7,36 | 7,34 | 7,31 | 7,29 |
| lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| rozpuszczalniki | 5,05 | 5,07 | 5,05 | 5,04 | 5,02 | 5,01 | 4,99 | 4,98 | 4,96 | 4,95 | 4,93 |
| kwasy i alkalia | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 |
| oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
| odczynniki fotograficzne | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| urządzenia zawierające freony | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 2,19 | 2,20 | 2,20 | 2,19 | 2,18 | 2,18 | 2,17 | 2,16 | 2,16 | 2,15 | 2,14 |
| detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| razem | 22,61 | 22,70 | 22,63 | 22,56 | 22,50 | 22,43 | 22,36 | 22,29 | 22,23 | 22,16 | 22,09 |

Uwzględniając wytyczne, dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach, zawarte w KPGO i WPGO oraz Planie gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego zostały wyliczone masy odpadów, które będzie należało zebrać i poddać procesom unieszkodliwiania w latach 2004–2014 (tabela 4.10). Ilości tych odpadów zostały również zestawione na rysunku 4.4.

Tabela 4.10. Prognozowana masa odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do selektywnego zbierania w latach 2003–2014

| Lata | Przyjęty wskaźnik selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych [%] | Prognozowana masa wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych [Mg] | Prognozowana masa odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbierania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 10,00 | 22,6 | 2,3 |
| 2005 | 12,50 | 22,7 | 2,8 |
| 2006 | 15,00 | 22,6 | 3,4 |
| 2007 | 23,75 | 22,6 | 5,4 |
| 2008 | 32,50 | 22,5 | 7,3 |
| 2009 | 41,25 | 22,4 | 9,3 |
| 2010 | 50,00 | 22,4 | 11,2 |
| 2011 | 57,50 | 22,3 | 12,8 |
| 2012 | 65,00 | 22,2 | 14,4 |
| 2013 | 72,50 | 22,2 | 16,1 |
| 2014 | 80,00 | 22,1 | 17,7 |

Rysunek 4.4. Prognozowana masa odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbierania w latach 2004–2014

4.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w Polsce w sektorze gospodarczym do 2014 roku zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Możliwe zmiany wynikają ponadto z celów postawionych do osiągnięcia. Przede wszystkim należy wyróżnić:

- minimalizację i zapobieganie powstawaniu odpadów,

- zwiększenie kontroli nad wytwórcami odpadów.

W kilku najbliższych latach zakłada się utrzymanie obecnego poziomu wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost. Po roku 2010 można spodziewać się relatywnego zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do wielkości produkcji. Jednocześnie zakładany jest wzrost produkcji, a zmniejszenie ilości powstających odpadów wynikać będzie, między innymi z wprowadzania niskoodpadowych nowych technologii.

4.3. Odpady niebezpieczne

4.3.1. Odpady zawierające azbest

Przeprowadzona na terenie gminy Pińczów inwentaryzacja pokryć dachowych zawierających azbest wskazuje, że przy realizacji programu usuwania azbestu powstanie około 334 727 m2, tj. około 3 682 Mg odpadów azbestowo-cementowych. Czas usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy będzie zależny od wielu czynników, między innymi uwarunkowań logistycznych, prawnych, technicznych oraz ekonomicznych. Najistotniejszy wpływ będą miały możliwości finansowania z funduszy gminnych lub wyższego rzędu, kosztów zdjęcia, transportu i unieszkodliwiania azbestu z obiektów użyteczności publicznej oraz współfinansowania kosztów unieszkodliwiania w przypadku prywatnych posesji, jak i mieszkańców, którzy będą musieli pokryć koszt zdjęcia wyrobów zawierających azbest oraz transportu powstałych odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia. Biorąc pod uwagę fakt, że stan wielu pokryć dachowych pozwala na dalsze ich eksploatowanie, czas usunięcia tych elementów z zabudowań można oszacować na okres od 20 do 25  lat.

Z badań własnych IGSMiE PAN wynika, że pokrycia dachowe wykonane z płyt cementowo - azbestowych eksploatowane od co najmniej 20 lat mają strukturę rozluźnioną i w najbliższych 5 latach konieczna będzie ich wymiana. Wyroby zawierające azbest o lekko rozluźnionej strukturze będą eksploatowane jeszcze kolejnych 15 lat, natomiast żywotność pokryć dachowych wykonane na przełomie lat 80 – tych i 90 – tych ocenia się jeszcze na ponad 15 lat. W tabeli 4.11 przedstawiono prognozę wytwarzania odpadów azbestowych sporządzoną na podstawie stanu technicznego wyrobów z azbestem wbudowanych w obiektach na terenie gminy.

Tabela 4.11. Prognoza wytwarzania odpadów zawierających azbest w gminie Pińczów sporządzona na podstawie stanu technicznego wyrobów zawierających azbest wbudowanych w obiektach na terenie gminy

| Stan techniczny pokryć dachowych | Masa odpadów [Mg] | Przewidywany okres wymiany pokryć dachowych |
| --- | --- | --- |
| pokrycia dachowe o strukturze rozluźnionej | 1436 | 2004-2009 |
| pokrycia dachowe o strukturze lekko rozluźnionej | 1620 | 2009-20019 |
| pokrycia dachowe o strukturze mocnej | 626 | po 2019 |

W gminie Pińczów najwięcej odpadów materiałów zawierających azbest powinno powstać w trakcie wymiany pokryć dachowych w ramach realizacji ogólnokrajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Zgodnie z wydzielonym na trzy etapy 30-letnim okresem usuwania odpadów zawierających azbest, przewidywane do unieszkodliwienia ilości odpadów zawierających azbest zostały zestawione w tabeli 4.12. Prognoza sporządzona na podstawie stanu technicznego wyrobów zakłada nieco szybszy czas usuwania elementów zawierających azbest z zabudowań w gminie.

Tabela 4.12. Prognoza wytwarzania odpadów zawierających azbest w gminie Pińczów w ramach realizacji ogólnokrajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”

| Powierzchnia płyt azbestowo –cementowych [m2] | Masa odpadów [Mg] | Przewidywany okres wymiany pokryć dachowych |
| --- | --- | --- |
| 119075 | 1310 | 2004-2012 |
| 130174 | 1432 | 2013-2022 |
| 85478 | 940 | 2023-2032 |

4.3.2. Odpady zawierające PCB

Według polskiego prawodawstwa PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i zabronione jest ich wprowadzanie do obrotu lub poddawanie procesom odzysku. Wynika z tego, iż nie należy się spodziewać w przyszłości przyrostu ilości nowych urządzeń zawierających PCB. Istniejące urządzenia oraz oleje zawierające PCB będą stopniowo, w miarę ich zużycia, demontowane i unieszkodliwiane przez wyspecjalizowane i uprawnione podmioty gospodarcze na terenie kraju lub za granicą. Do roku 2010 występujące w środowisku PCB, muszą zostać całkowicie zniszczone i wyeliminowane ze środowiska.

4.3.3. Oleje odpadowe

Prognoza wytwarzania olejów odpadowych w latach 2004–2014 na terenie gminy Pińczów została przeprowadzona na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb opracowania niniejszego Planu w 2004 r. oraz wskaźników własnych IGSMiE PAN jak również wskaźników zamieszczonych w WPGO dla województwa świętokrzyskiego. Przyjęte do wyliczeń dane oraz wskaźniki zweryfikowano i dostosowano do warunków gminy Pińczów. Wskaźniki zostały dobrane indywidualnie dla miasta i terenów wiejskich. Prognozy uwzględniają: zmiany demograficzne, typ zabudowy terenu, tempo rozwoju infrastruktury socjalnej i gospodarczej, zmiany wskaźników emisji odpadów, w tym niebezpiecznych, trendy w stosowaniu nowych odmian olejów i inne. Uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 4.5.

Rysunek 4.5. Prognoza wytwarzania olejów odpadowych na terenie gminy Pińczów w latach 2004–2014

Przewidywany spadek ilości olejów odpadowych w kolejnych latach związany jest ze zmniejszeniem zapotrzebowania na nowe oleje, jak również z coraz dłuższym okresem ich eksploatacji.

Rysunek 4.6. Prognoza ilości olejów smarowych (z wyłączeniem olejów bazowych i olejów przepracowanych), jakie należy poddać procesom odzysku na terenie gminy Pińczów w latach 2004–2014

Rysunek 4.7. Prognoza ilości olejów smarowych (z wyłączeniem olejów bazowych i olejów przepracowanych), jakie należy poddać procesom recyklingu na terenie gminy Pińczów w latach 2004–2014

Przedstawione na rysunku 4.6. ilości olejów smarowych jakie należy poddać procesom odzysku oraz na rysunku 4.7. ilości olejów smarowych jakie należy poddać procesom recyklingu zostały określone na podstawie prognozy wytwarzania oraz poziomów odzysku i recyklingu określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 719).

4.3.4. Baterie i akumulatory

Prognozowaną ilość zużytych akumulatorów wielkogabarytowych kwasowo-ołowiowych oraz kadmowo-niklowych w latach 2004–2014 na terenie gminy Pińczów określono na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb opracowania niniejszego Planu w 2004 r. oraz wskaźników własnych IGSMiE PAN jak również wskaźników zamieszczonych w WPGO dla województwa świętokrzyskiego. Przyjęte do wyliczeń wskaźniki zweryfikowano i dostosowano do warunków gminy. W prognozie uwzględniono zmiany demograficzne, ilość zarejestrowanych pojazdów, zmiany wskaźników sprzedaży pojazdów, maszyn i urządzeń (w których są stosowane baterie i akumulatory), oraz trendów w stosowaniu nowych odmian baterii i akumulatorów. Uzyskane wyniki przedstawiono w poniższej tabeli (tabela 4.13).

Tabela 4.13. Prognozowane masy zużytych akumulatorów w poszczególnych latach

| Rok | Akumulatory kwasowo-ołowiowe [Mg] | Akumulatory kadmowo-niklowe [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 44,31 | 0,47 |
| 2005 | 44,75 | 0,47 |
| 2006 | 45,19 | 0,48 |
| 2007 | 45,63 | 0,48 |
| 2008 | 46,07 | 0,49 |
| 2009 | 46,51 | 0,49 |
| 2010 | 46,95 | 0,49 |
| 2011 | 47,38 | 0,50 |
| 2012 | 47,82 | 0,50 |
| 2013 | 48,26 | 0,51 |
| 2014 | 48,70 | 0,51 |

Do 2014 roku nastąpi stopniowy wzrost masy wytwarzanych odpadów z grupy akumulatorów kwasowo – ołowiowych do 48,7 Mg natomiast kadmowo – niklowych do 0,5 Mg w roku.

4.3.5. Środki ochrony roślin

Według danych Agencji Rynku Rolnego w 2001 roku sprzedano tylko nieznacznie więcej pestycydów niż w roku 2000. Systematycznie rośnie udział pestycydów z importu (obecnie przekracza on 40%), zmniejsza się natomiast udział środków krajowych. W strukturze podaży w Polsce dominowały preparaty chwastobójcze (53,6%), głównie do ochrony zbóż, rzepaku i buraków cukrowych, następnie grzybobójcze (31,8%) do zaprawiania materiału siewnego, jak również do ochrony zbóż, ziemniaków, warzyw i sadów. Z roku na rok rośnie zużycie preparatów bardziej skutecznych i o wydłużonym okresie działania. Rozwój rolnictwa, zmieniające się wymogi ochrony środowiska, wysokie ceny tych środków oraz coraz częstsze dążenie wytwórców do tzw. „ekologicznej” produkcji, przyczynią się w kolejnych latach do tendencji zniżkowej w stosowaniu środków ochrony roślin. Obecnie środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie gospodaruje się w sposób, który nie powoduje wytwarzania odpadów

Szacunkową masę odpadów opakowaniowych powstałych po środkach ochrony roślin na terenie gminy Pińczów w latach 2004–2014, które należy unieszkodliwić, przedstawiono na rysunku 4.8.

Rysunek 4.8. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych po pestycydach na terenie gminy Pińczów w latach 2004–2014

4.3.6. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Prognozowaną masę zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w latach 2004–2014 na terenie gminy Pińczów określono na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb opracowania niniejszego Planu w 2004 r., wskaźników własnych IGSMiE PAN oraz danych zamieszczonych w WPGO dla województwa świętokrzyskiego. Przyjęte do wyliczeń dane oraz wskaźniki zweryfikowano i dostosowano do warunków gminy Pińczów. Wskaźniki uwzględniają zmiany demograficzne, zmiany wskaźników sprzedaży urządzeń RTV i AGD, zmiany wskaźnika emisji odpadów, trendów w stosowaniu nowych materiałów, technologii. Obecnie odnotowuje się przyrost ilości odpadów powstających z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Tendencja wzrostowa związana jest z rozwojem technologicznym i podnoszącym się standardem życia mieszkańców. Prognozy wykazują, że roczny przyrost odpadów tego typu kształtuje się na poziomie 3–5%. Szacunkową masę odpadów na lata 2004–2014 powstających na terenie gminy Pińczów, przy uwzględnieniu warunków lokalnych, zostały przedstawione na rysunku 4.9.

Rysunek 4.9. Prognoza wytwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na terenie gminy Pińczów w latach 2004–2014

4.3.7. Wycofane z eksploatacji pojazdy

Prognoza średniej masy głównych składników znajdujących się w samochodach trafiających do jednostek zajmujących się demontażem samochodów w latach 2004–2014 na terenie gminy Pińczów określono na podstawie danych zebranych przez IGSMiE PAN dla potrzeb opracowania niniejszego Planu w 2004 r. oraz wskaźników własnych IGSMiE PAN jak również wskaźników zamieszczonych w WPGO dla województwa świętokrzyskiego. Przyjęte do wyliczeń dane oraz wskaźniki zweryfikowano i dostosowano do warunków gminy Pińczów. Wskaźniki zostały dobrane indywidualnie dla obszarów wiejskich i dla miasta przy uwzględnieniu zmian demograficznych, ilości zarejestrowanych pojazdów, zmiany wskaźników sprzedaży pojazdów, zmiany wskaźnika emisji odpadów, trendów w stosowaniu nowych materiałów i surowców.

Prognozę masy odpadów powstających w kolejnych latach do 2014 roku sporządzono przy założeniu, że przyrost złomowanych pojazdów w kolejnych latach będzie stały, na poziomie 2%.

Tabela 4.14. Prognoza średniej masy głównych składników znajdujących się w samochodach trafiających do jednostek zajmujących się demontażem samochodów

| Składnik samochodu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg/rok] |
| złom | 113,1 | 115,0 | 116,9 | 118,8 | 120,7 | 122,6 | 124,5 | 126,4 | 128,3 | 130,2 | 132,09 |
| akumulator | 2,13 | 2,17 | 2,20 | 2,24 | 2,27 | 2,31 | 2,34 | 2,38 | 2,42 | 2,45 | 2,49 |
| opony | 4,06 | 4,13 | 4,20 | 4,27 | 4,34 | 4,40 | 4,47 | 4,54 | 4,61 | 4,68 | 4,74 |
| oleje | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 |
| płyny chłodnicze i spryskiwacze | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 |
| płyny hamulcowe | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,63 |
| szkło | 3,64 | 3,71 | 3,78 | 3,84 | 3,91 | 3,98 | 4,05 | 4,11 | 4,18 | 4,25 | 4,32 |
| tworzywa sztuczne | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,10 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,24 |
| pianka PU | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,11 | 1,13 | 1,15 | 1,17 |
| guma bez zanieczyszczeń | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 |
| guma zanieczyszczona | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 |
| pozostała frakcja | 22,51 | 22,89 | 23,27 | 23,65 | 24,03 | 24,41 | 24,79 | 25,17 | 25,55 | 25,93 | 26,31 |
| razem | 150,3 | 152,8 | 155,3 | 157,9 | 160,4 | 162,9 | 165,5 | 168,0 | 170,5 | 173,1 | 175,6 |

4.3.8. Odpady medyczne i weterynaryjne

Zakaźne odpady medyczne

Na podstawie analizy dostępnych danych została opracowana prognoza wytwarzania zakaźnych odpadów medycznych w gminie Pińczów. Zdecydowany udział w całkowitej masie powstających odpadów tej grupy stanowią odpady pochodzące ze Szpitala Powiatowego w Pińczowie.

Rysunek 4.10. Prognoza wytwarzania zakaźnych odpadów medycznych w gminie Pińczów.

Na podstawie przedstawionej prognozy, należy stwierdzić, że przy utrzymaniu się dotychczasowej tendencji, ilość odpadów medycznych zakaźnych wytwarzanych w gminie Pińczów będzie utrzymywała się na poziomie 6,5 Mg/rok (rys. 4.10.). Biorąc pod uwagę to, że w województwie świętokrzyskim istnieje 7 spalarni odpadów medycznych, z których 3 przewidziane są do zamknięcia, istnieje potencjalne zabezpieczenie dla termicznego przekształcania zakaźnych odpadów medy cznych z terenu gminy Pińczów, w instalacjach do termicznego przekształcania odpadów medycznych.

Odpady weterynaryjne

Prognozy dotyczące ilości padłych zwierząt gospodarskich na najbliższe lata, na terenie gminy Pińczów, zostały opracowane na podstawie wskaźników używanych przez Powiatowych Inspektorów Weterynarii, odpowiednio dostosowanych do warunków lokalnych gminy Pińczów. Przyjmując jako wyjściowy wskaźnik umieralności bydła na poziomie 2,7% oraz trzody chlewnej 1,87%, a także przyspieszony chów trzody chlewnej, wyliczono przybliżone ilości padłych sztuk, a także ich masę w latach 2004-2014 (rys. 4.11.).

Rysunek 4.11. Prognoza wytwarzania masy padłych zwierząt gospodarskich, w gminie Pińczów.

4.3.9. Inne odpady niebezpieczne

Dla odpadów niebezpiecznych, które powstały w wyniku wypadków i zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych, nie mogą być stosowane reguły prognozowania, gdyż są to odpady powstające nieregularnie i w nieprzewidywalnych okolicznościach. Nie podlegają również regule prognozowania odpady niebezpieczne przywożone spoza powiatu 
w sposób niekontrolowany.

5. Projektowany system gospodarowania odpadami

Podstawowym celem proponowanego systemu gospodarki odpadami w gminie Pińczów jest osiągnięcie odpowiednich standardów, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Koncepcja systemu została opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Krajowym planie gospodarki odpadami”, „Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” oraz „Planie gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego”. Z uwagi na lokalizację i uwarunkowania, gmina będzie realizować strategię wdrażania systemu w ramach południowo-wschodniego rejonu gospodarki odpadami (rys. 5.1). Należy rozważyć możliwość realizacji założeń przyjętych w systemie gospodarowania odpadami w ramach Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

Rysunek 5.1. Projektowany system gospodarki odpadami w rejonie południowo-wschodnim.

5.1. Główne założenia systemu gospodarowania odpadami w gminie

System gospodarowania odpadami na terenie gminy Pińczów wraz z działaniami zmierzającymi do jego realizacji, przedstawiono na rysunku 5.2. i w tabeli 5.1. Przedstawiony schemat jest systemem hierarchicznym i stanowią go:

- założone cele gospodarki odpadami (kolumna 1 - tabela 5.1.),

- rodzaj i zakres działań (zadań), właściwy dla poszczególnych celów (kolumna 3 - tabela 5.1.),

- jednostki odpowiedzialne za realizację działań (kolumna 2 - tabela 5.1.),wariantowe sposoby wdrożenia działań, dla osiągnięcia odpowiadających im celów (kolumna 3 - tabela 5.1.), odnoszą się kolejno do:

- odpadów wytwarzanych w sektorze komunalnym,

- odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym,

- odpadów niebezpiecznych.

Rysunek 5.1. Schemat systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Pińczów.

Ustawa o odpadach w art. 10 mówi, że „odpady powinny być zbierane w sposób selektywny”. Zgodnie z zapisem ustawy o czystości i porządku w gminach, (art. 3, ust. 2 pkt. 6) organizacja selektywnej zbiórki odpadów należy do zadań gminy. Ponadto gmina powinna zorganizować segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych, przydatnych do odzysku współdziałając w tym zakresie z przedsiębiorcami, podejmującymi działalność związaną z gospodarowaniem tego rodzaju odpadami.

Główne założenia proponowanego systemu gospodarowania odpadami w gminie:

  - Inicjowanie i prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w celu uzyskania akceptacji społecznej dla przyjętego planu gospodarki odpadami.

  - Utrzymanie zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych 100% mieszkańców gminy.

  - Wdrożenie na obszarze gminy Pińczów wielopojemnikowego lub wieloworkowego systemu selektywnego zbierania odpadów, który jest systemem powszechnie uważanym za najbardziej efektywny.

  - Zbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych powstających na obszarze gminy Pińczów odbywać się ma przy udziale wyspecjalizowanych firm na podstawie odpowiednich umów.

  - System zbierania odpadów powinien być jednolity dla całej gminy, szczególnie dotyczy to pojemników lub worków do zbierania selektywnego, powinny być zawierane odpowiednie umowy pomiędzy specjalistycznymi firmami a władzami miasta i gminy oraz mieszkańcami.

  - Ponadto zbieraniem należy objąć również odpady:

- wielkogabarytowe,

- budowlane i poremontowe,

- elektryczne i elektroniczne,

- niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych,

Opracowany system obejmuje również gospodarkę odpadami zawierającymi azbest powstającymi na terenie gminy, a także rozwiązania w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi oraz weterynaryjnymi, zużytymi olejami, wyeksploatowanymi pojazdami w tym zużytymi oponami. Do systemu włączone są odpady powstające w obiektach infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, targowiska, szkolnictwo, i inne.

Podstawowym założeniem proponowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jest wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”.

System gospodarowania odpadami dla gminy Pińczów został opracowany jako system wielowariantowy. Przedstawiono w nim różne możliwości zorganizowania zbierania, magazynowania, transportu odzysku i unieszkodliwiania odpadów powstających na terenie gminy. Przyjęcie do realizacji któregoś z zaproponowanych wariantów gospodarowania odpadami będzie uzależnione od możliwości pozyskania najkorzystniejszych ofert od przedsiębiorców, których działalność jest związana z gospodarowaniem poszczególnymi grupami odpadów, a także od poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w sposobie zachowań proekologicznych oraz chęci uczestniczenia finansowego w gospodarowaniu odpadami. Zadaniem gminy jest ponadto pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami w funduszach ochrony środowiska różnych szczebli.

Wprowadzenie zadania do realizacji przez gminę powinno być poprzedzone Uchwałą budżetową, której załącznikiem jest „Wieloletni plan inwestycyjny”.

Tabela 5.1. System gospodarki odpadami na terenie gminy Pińczów

| Założone cele gospodarki odpadami | Jednostka odpowiedzialna | Działania i sposób wdrożenia |
| --- | --- | --- |
| Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym |
| Cel wiodący |
| Minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym. | gmina | Edukacja w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Wspieranie działań dla realizacji postawionych celów zestawionych w tabeli dla poszczególnych grup odpadów |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |
| Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. | gmina | Zajęcia w szkołach Spotkania w sołectwach Konkursy Udział mediów Zachęty ekonomiczne |
| Utrzymanie zorganizowanego zbierania odpadów od wszystkich mieszkańców gminy (100 % mieszkańców). | gmina | Zbieranie odpadów komunalnych od wszystkich wytwórców przez upoważnione firmy |
| Podniesienie skuteczności selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji. | gmina, przedsiębiorcy | Opracowanie kalendarza odbioru odpadów od ludności i innych wytwórców Wariantowy system zbierania: system trzypojemnikowyWARIANT I - odpady „łatwo segregowalne”, odpady ulegające biodegradacji, odpady zmieszane oraz metale, odpady wielkogabarytowe, budowlane i poremontowe, elektryczne i elektroniczne, mineralne oraz niebezpieczne; system wielopojemnikowy WARIANT II – selektywne zbieranie z podziałem na szkło białe, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, makulatura i dodatkowo pozostałe odpady zmieszane; system mieszany WARIANT III - niejednolity system zbierania do decyzji w poszczególnych sołectwach; system mieszany WARIANT IV – zbieranie odpadów zmieszanych do pojemników na każdej posesji oraz selektywne zbieranie odpadów do pojemników typu Igloo w tzw. centrach selektywnego zbierania z podziałem na rodzaje odpadów zgodnie z wariantem I lub II kontenery do selektywnego zbierania odpadów w miejscach dużego zagęszczenia ludności rozwój przydomowych kompostowników |
| Ograniczenie ilości odpadów komunalnych przeznaczanych do unieszkodliwiania poprzez składowanie ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. | gmina przedsiębiorcy | Zorganizowanie sieci GPZON w celu magazynowania odpadów niebezpiecznych wydzielonych w strumieniu odpadów komunalnych oraz wydzielenie GPZO dla selektywnego zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w sektorze odpadów komunalnych Udział w budowie linii do segregacji odpadów przy składowisku odpadów komunalnych w Skrzypiowie Dostosowanie systemu zbierania odpadów komunalnych do sytuacji na rynku odpadów Opracowanie sposobu odbioru odpadów problemowych (odpady powstające w wyniku zaistnienia sytuacji awaryjnych i akcji ratowniczych) od ludności i innych wytwórców. Budowa kompostowni, w miarę potrzeb, dla celów ZPOiW „Gomar” dla wspólnego składowania odpadów z sektora gospodarczego i komunalnego (zadanie do realizacji przez ZPOiW „Gomar”) Możliwy udział w budowie kompostowni na terenie COGO Promowanie kompostowania na cele nawozowe w przydomowych kompostownikach |
| Rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych; Zapewnienie selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20% wytworzonych w roku 2006; Zapewnienie selektywnego zbierania odpadów budowlanych na poziomie 15% wytworzonych w roku 2006. | gmina | Opracowanie kalendarza odbioru odpadów Wybór firmy specjalistycznej Wariantowy system zbierania odpadów: wprowadzenie selektywnego zbierania do rozstawionych kontenerów, okresowe zbieranie odpadów od mieszkańców przez specjalistyczne firmy, dostarczanie odpadów przez mieszkańców indywidualnie do GPZO |
| Intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji, likwidacji lub przebudowy składowisk odpadów komunalnych; Udział w budowie składowiska regionalnego. | gmina | Dostosowanie składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie do wymagań ochrony środowiska do końca roku 2005 Eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie do końca roku 2009 Możliwy udział w budowie składowiska na obszarze COGO Bieżąca likwidacja „dzikich wysypisk” |
| Cele długookresowe 2008–2014 |
| Doskonalenie wprowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi | gmina przedsiębiorcy | Weryfikacja firm specjalistycznych odbierających odpady. Ocena skuteczności dotychczasowego systemu zbierania i ewentualna modyfikacja tego systemu lub też jego zmiana. |
| Doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych; Osiągnięcie selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych na poziomie 50% wytworzonych w roku 2010; Osiągnięcie selektywnego zbierania odpadów budowlanych na poziomie 40% wytworzonych w roku 2010 | gmina przedsiębiorcy | Weryfikacja wybranych firm odbierających odpady Ocena skuteczności dotychczasowego systemu zbierania i ewentualna modyfikacja tego systemu lub też jego zmiana |
| Intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji, likwidacji lub przebudowy składowisk odpadów komunalnych. | gmina | Likwidacja składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie do końca roku 2009 Rozbudowa linii do segregacji na obszarze składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie Przystosowanie obszaru zlikwidowanego składowiska komunalnego (po roku 2009) dla potrzeb miejsca do magazynowania i segregowania odpadów Bieżąca likwidacja „dzikich wysypisk” |
| Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów | gmina przedsiębiorcy | Zbieranie i przekazywanie wybranych grup odpadów do istniejących instalacji do produkcji paliw alternatywnych Wdrażanie technologii termicznego przekształcania odpadów (np. w ciepłowniach, cementowniach) |
| Odpady opakowaniowe |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |
| Doskonalenie systemu selektywnego zbierania; Osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu: docelowo do końca 2007 r. odzysku w wysokości 50% odpadów opakowaniowych, recyklingu 25 % | gmina przedsiębiorcy | Organizowanie systemu edukacyjnego polegającego na promowaniu wyrobów z udziałem surowców wtórnych Promowanie wyrobów z udziałem surowców wtórnych (pozyskanych z odpadów opakowaniowych) w celu zwiększenia zapotrzebowania na takie wyroby Nawiązanie współpracy z organizacjami odzysku Zorganizowanie zbierania odpadów opakowaniowych dostosowanego do potrzeb odbiorców tych surowców |
| Cele długookresowe 2008–2014 |
| Ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach oraz zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu | gmina przedsiębiorcy | Kontynuacja współpracy z organizacjami odzysku Dostosowanie segregacji do nowoczesnych technik wykorzystania surowców wtórnych i produkcji paliw alternatywnych |
| Komunalne osady ściekowe |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |
| Zwiększenie stopnia przekształcania komunalnych osadów ściekowych. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego i fizykochemicznego | gmina przedsiębiorcy | Monitorowanie bezpieczeństwa sanitarnego i fizykochemicznego komunalnych osadów ściekowych Wprowadzanie nowych technologii umożliwiających przekształcanie osadów ściekowych dla osiągnięcia ich odpowiednich parametrów dla celów nawozowych (poddawanie procesowi kompostowania) Wykorzystywanie osadów ściekowych do celów rekultywacyjnych, w szczególności na terenach zdegradowanych górnictwem siarkowym Kompostowanie komunalnych osadów ściekowych: wariant I - wspólnie z odpadami ulegającymi biodegradacji z sektora komunalnego i z sektora gospodarczego; wariant II – oddzielne kompostowanie osadów ściekowych |
| Cele długookresowe 2008–2014 |
| Osiągnięcie do roku 2014 wykorzystania osadów w rolnictwie do celów nawozowych na poziomie 26% oraz poddania osadów procesowi kompostowania na poziomie 20% | gmina przedsiębiorcy | Monitorowanie bezpieczeństwa sanitarnego i fizykochemicznego komunalnych osadów ściekowych Zwiększenie stopnia przekształcania komunalnych osadów ściekowych poprzez kompostowanie Zwiększenie stopnia wykorzystania komunalnych osadów ściekowych dla celów rekultywacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem terenów pogórniczych Budowa kompostowni, w miarę potrzeb, dla wspólnego składowania odpadów z sektora gospodarczego i komunalnych osadów ściekowych lub dla samodzielnego kompostowania komunalnych osadów ściekowych |
| Odpady komunalne ulegające biodegradacji |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |
| Rozwój systemu selektywnego zbierania i ograniczanie ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych poprzez składowanie | gmina przedsiębiorcy | Akcja informacyjno-edukacyjna mająca na celu popularyzację kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach jako źródło czystego ekologicznie kompostu (organizowanie systemu edukacyjno-informacyjnego w szkołach, sołectwach i dla przedsiębiorców, udział mediów, zachęty ekonomiczne). Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji w gospodarstwach nie posiadających przydomowych kompostowników oraz z terenów zielonych (zapewnienie odpowiednich kontenerów lub pojemników w ramach GPZO) Kierowanie odpadów ulegających biodegradacji z sektora komunalnego do kompostowania Udział, w miarę potrzeb, w budowie kompostowni na obszarze COGO, dla gospodarstw domowych nieposiadających możliwości przydomowego kompostowania |
| Cele długookresowe 2008–2014 |
| Dążenie do ograniczanie ilości trafiających na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, aż do osiągnięcia w 2020 poziomu 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie (w stosunku do roku 1995), pośrednio do roku 2010 – 75%, a do roku 2013 – 50%. | gmina przedsiębiorcy | Udoskonalanie systemu selektywnego zbierania, gromadzenia i transportu odpadów ulegających biodegradacji w ramach Gminnych Punktów Zbierania Odpadów poprzez zapewnienie odpowiednich pojemników, kontenerów oraz transportu dla odpadów ulegających biodegradacji. Prowadzenie akcji informacyjnych i szkoleniowych na temat sposobów kompostowania i korzyści ekologicznych wynikających z wykorzystania kompostu do celów nawozowych i rekultywacyjnych Kierowanie odpadów ulegających biodegradacji z sektora komunalnego do kompostowania Budowa kompostowni dla potrzeb ZPOiW „Gomar” z możliwością wspólnego przekształcania z odpadami ulegającymi biodegradacji z sektora komunalnego (zadanie do realizacji przez ZPOiW „Gomar”) |
| Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |
| Wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych w celu osiągnięcia do roku 2006 zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym na poziomie 15%. | gmina przedsiębiorcy | Wybór sposobu zorganizowania Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych: budowa wydzielonego obiektu - Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, odbiór w GPZON odpadów bezpośrednio dostarczanych przez mieszkańców zorganizowanie mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, odbiór od mieszkańców specjalistycznym samochodem w ustalonych terminach zorganizowanie filii GPZON (sieci punktów GPZON) - zbieranie wybranych grup odpadów w miejscach sprzedaży produktów z których te odpady są wytwarzane. Organizacja Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych: proponowana lokalizacja GPZON w bezpośrednim sąsiedztwie lub na terenie składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie proponowana lokalizacja sieci punktów GPZON: przepracowane oleje –stacje benzynowe lub zakłady mechaniki; leki - apteki oraz przychodnie zdrowia; baterie i małe akumulatory - szkoły, przedszkoai, obiekty użyteczności publicznej; przeterminowane środki ochrony roślin oraz opakowania po tych produktach - punkty sprzedaży środków ochrony roślin; przeterminowane środki chemiczne powstających w gospodarstwach domowych– punkty sprzedaży; zużyte tonery do drukarek i kserokopiarek - szkoły, urzędy oraz sklepy z akcesoriami komputerowymi Pozyskanie do współpracy specjalistycznych firm. Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych, |
| Ograniczenie nieprawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi | gmina przedsiębiorcy | Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych, Koordynacja działań przedsiębiorców i GPZON. |
| Cele długookresowe 2008–2014 |
| Podnoszenie udziału procentowego zbieranych odpadów niebezpiecznych z sektora odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów. Osiągnięcie do roku 2010 zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym na poziomie 50 %. Osiągnięcie do roku 2014 zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym na poziomie80%. | gmina przedsiębiorcy | Udoskonalanie i dopasowanie do indywidualnych potrzeb mieszkańców gminy systemu zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym. Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych Koordynacja działań GPZON. |
| Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |
| Minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym. | gmina przedsiębiorcy | Prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów w gminie Stosowanie niskoodpadowych technologii produkcji oraz zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych Unowocześnianie stosowanych technologii Wprowadzanie zasad „Czystszej Produkcji” Kierowanie odpadów na składowiska spełniające wymogi ochrony środowiska |
| Zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów zgodnie z zasadami bliskości i wystarczalności | przedsiębiorcy | Zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych poprzez dostosowanie technologii do maksymalnej możliwości odzysku Kierowanie odpadów na przystosowane składowiska na obszarze województwa lub poza jego granicami Przebudowa i likwidacja składowisk z sektora gospodarczego „Skowronno” (zadanie do realizacji przez ZPOiW „Gomar”) i „Gacki” (zadanie do realizacji przez ZPG „Dolina Nidy”) Zawieranie umów przez wytwórców z odbiorcami odpadów posiadającymi odpowiednie zezwolenia |
| Cele długookresowe 2008–2014 |
| Zwiększenie poziomu odzysku i ponownego wykorzystania odpadów przemysłowych w procesach produkcyjnych | przedsiębiorcy | Wprowadzanie w przedsiębiorstwach zasad „Czystszej Produkcji” Budowa lub przebudowa instalacji, w których następuje wytwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego |
| Eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami i zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów | przedsiębiorcy | Docelowe zamknięcie i likwidacja składowiska „Skowronno” do końca roku 2009 (zadanie do realizacji przez ZPOiW „Gomar”) Docelowe zamknięcie i likwidacja składowiska „Gacki” (do realizacji ZPG „Dolina Nidy”) Budowa kompostowni dla potrzeb ZPOiW „Gomar” z możliwością przyjmowania odpadów ulegających biodegradacji z sektora komunalnego (zadanie do realizacji ZPOiW „Gomar”) |
| Odpady niebezpieczne |
| Cel wiodący |
| Minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. | gmina przedsiębiorcy | Prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnej Zorganizowanie efektywnego systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych Dostosowanie GPZON do odpłatnego przyjmowania odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego i bezpłatnego przyjmowania odpadów od mieszkańców, szkół, i obiektów użyteczności publicznej Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych |
| Oleje odpadowe |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |
| Osiągnięcie do 2007 roku odzysku na poziomie 50 % i recyklingu na poziomie 25% | gmina przedsiębiorcy | Założenie sieci punktów zbierania olejów odpadowych w ramach GPZON Pozyskanie przedsiębiorców do współpracy |
| Cele długookresowe 2008–2014 |
| Zwiększanie poziomów odzysku i recyklingu i osiągnięcie poziomów zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 30 czerwca 2001 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 69, poz. 719) | gmina przedsiębiorcy | Ocena skuteczności zastosowanego systemu i ewentualne dostosowanie do potrzeb mieszkańców Rozwój sieci GPZON dla zbierania olejów odpadowych |
| Baterie i akumulatory |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |
| Odzysk z rynku 100% akumulatorów ołowiowych. Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719). | gmina przedsiębiorcy | Dostosowanie systemu zbierania olejów odpadowych do warunków i potrzeb gminy Założenie sieci punktów zbierania baterii i akumulatorów w ramach GPZON Organizowanie akcji zbierania w szkołach i miejscach użyteczności publicznej Pozyskanie przedsiębiorców do współpracy |
| Cele długookresowe 2008-2014 : |
| Zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719). | gmina przedsiębiorcy | Ocena skuteczności zastosowanego systemu i ewentualne dostosowanie do potrzeb mieszkańców Rozwój sieci GPZON dla zbierania baterii i akumulatorów |
| Odpady zawierające azbest |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |
| Wdrożenie planu usuwania wyrobów zawierających azbest | gmina przedsiębiorcy | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest Pozyskanie środków finansowych na realizację planu usuwania wyrobów azbestowych Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych Usuwanie materiałów zawierających azbest przez wyspecjalizowane firmy Składowanie odpadów zawierających azbest na składowisku centralnym na obszarze COGO lub na innych składowiskach spełniających wymogi ochrony środowiska |
| Cele długookresowe 2008–2014 |
| Kontynuacja realizacji planu usuwania wyrobów zawierających azbest | gmina przedsiębiorcy | Postępowanie zgodnie ze wskazaniami gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest Usuwanie materiałów zawierających azbest przez wyspecjalizowane firmy Składowanie odpadów zawierających azbest na składowisku centralnym na obszarze COGO lub na innych składowiskach spełniających wymogi ochrony środowiska |
| Środki ochrony roślin |
| Cele krótkookresowe 2004–2007 |
| Wydzielenie i zmniejszenie w strumieniu odpadów komunalnych opakowań po środkach ochrony roślin | gmina przedsiębiorcy | Wyznaczenie sieci punktów zbierania opakowań po środkach ochrony roślin w ramach GPZON Pozyskanie przedsiębiorców do współpracy |
| Cele długookresowe 2008–2014 |
| Całkowita eliminacja ze strumienia odpadów, opakowań po środkach ochrony roślin | gmina przedsiębiorcy | Ocena skuteczności zastosowanego systemu i ewentualne dostosowanie do potrzeb mieszkańców Dostosowanie w miarę potrzeb sieci punktów GPZON zbierania opakowań po środkach ochrony roślin |
| Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne |
| Cele krótkookresowe i długookresowe 2004–20014 |
| Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu dla urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i zamrażających oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719). | gmina przedsiębiorcy | Wybór specjalistycznych firm zajmujących się odzyskiem i recyklingiem Zorganizowanie w ramach GPZON selektywnego zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w tym urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i zamrażających oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową; Rozwój możliwości demontażu i rozwój wtórnego obiegu przestarzałych sprawnych urządzeń oraz części zamiennych do tych urządzeń. |
| Wycofane z eksploatacji pojazdy |
| Cele krótkookresowe i długookresowe 2004 – 2014 |
| Odzysk surowców i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji | gmina przedsiębiorcy | Sporządzenie i aktualizacja listy specjalistycznych firm zajmujących się rozbiórka wyeksploatowanych pojazdów Udostępnienie listy specjalistycznych firm zajmujących się rozbiórka wyeksploatowanych pojazdów Przekazywanie wyeksploatowanych pojazdów do punktów demontażu. Prowadzenie akcji informacyjno – szkoleniowych |
| Odpady medyczne i weterynaryjne |
| Cele krótkookresowe i długookresowe 2004 – 2014 |
| Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarowaniu odpadami medycznymi, weterynaryjnymi i poubojowymi. | gmina przedsiębiorcy | Zbieranie odpadów medycznych i przekształcanie termiczne w spalarni odpadów medycznych przystosowanych do termicznego przekształcania odpadów na terenie województwa lub poza jego granicami, spełniających wymogi ochrony środowiska; Zbieranie odpadów weterynaryjnych i przekształcanie termiczne w spalarni odpadów medycznych przystosowanych do termicznego przekształcania odpadów na terenie województwa lub poza jego granicami, spełniających wymogi ochrony środowiska; Dostosowanie istniejącego punktu zbierania padliny w Skrzypiowie do wymagań prawa w tym zakresie; Udział w budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów pochodzenia zwierzęcego w Skrzypiowie o przepustowości około 50 kg/godzinę; Prowadzenie akcji mającej na celu eliminowanie nieprawidłowych praktyk spalania zakaźnych odpadów medycznych w instalacjach, które nie posiadają urządzeń do oczyszczania gazów i pyłów oraz w piecach centralnego ogrzewania. |
| Inne odpady niebezpieczne |
| Cele krótkookresowe i długookresowe 2004 – 2014 |
| Stworzenie systemu gospodarowania odpadami pochodzącymi z akcji ratowniczo-gaśniczych, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych, do czasu przekazania tych odpadów do miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. | gmina | Określenie kolejności odpowiedzialności za powstanie sytuacji awaryjnej w celu określenia źródła finansowania kosztów unieszkodliwiania odpadów Wydzielenie punktu magazynowania odpadów w GPZON i przekazywanie do rejonowej stacji unieszkodliwiania |

5.2. Propozycje systemu zbierania odpadów komunalnych i niebezpiecznych

Według danych zebranych w ankietach, zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych w gminie Pińczów objętych jest 100 % mieszkańców. Zbieranie odpadów komunalnych w poszczególnych sołectwach nie jest jednolite. Zbieraniem odpadów komunalnych powinny zajmować się jednostki posiadające stosowne umowy z władzami miasta i gminy oraz mieszkańcami.

W każdym przedstawionym poniżej wariancie zbierania powinny zostać wydzielone odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych i przekazane do punktów zbierania GPZON lub bezpośrednio do firm specjalistycznych zajmujących się zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych.

Zasady zbierania odpadów na terenie gminy Pińczów powinny być zgodne z Uchwałą nr V/25/98 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pińczów (z póź. zmianami). Gromadzenie odpadów na terenie nieruchomości mogą być prowadzone w następujących urządzeniach w zależności od ilości wytwarzanych odpadów:

- pojemnik stalowy typ SM o pojemności 0,11 m3;

- pojemnik KP-6 i KP-7 (poj. 7 m3);

- zbiornik betonowy;

- kosze uliczne;

- worki na śmieci ulegające biodegradacji.

Zgodnie z wymienioną uchwałą minimalna częstotliwość wywozu odpadów komunalnych jest ustalona jako:

- na terenie miasta odpady segregowane raz w miesiącu, pozostałe 1 raz na dwa tygodnie;

- na terenie wiejskim odpady segregowane raz na kwartał, pozostałe 1 raz w miesiącu.

###### Zbieranie odpadów komunalnych w sposób zmieszany

Zbieranie odpadów komunalnych w poszczególnych sołectwach nie jest jednolite. Selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych zajmuje się PGKiM w Pińczowie. Zbieranie odbywa się w systemie workowym. Pozostałe jednostki nie prowadzą selektywnego zbierania, a odpady zbierane są do pojemników o wielkości dostosowanej do ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców (pojemniki 0,11 m3 i 0,24 m3).

Wszystkie jednostki zajmujące się zbieraniem odpadów powinny zostać zobowiązane do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Do czasu wprowadzenia w całej gminie selektywnego zbierania, na obszarach nie objętych taką formą zbierania, odpady należy zbierać w sposób zmieszany. Liczbę pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz ich rozmieszczenie należy dobrać w taki sposób, aby można było prowadzić ich opróżnianie przynajmniej raz na dwa tygodnie.

Odbiór tych odpadów powinien się odbywać według z góry określonego harmonogramu, przynajmniej raz na dwa tygodnie, a w dużych skupiskach ludności na obszarze miasta zaleca się odbiór minimum raz w tygodniu.

Na terenach wiejskich odpady powinny być zbierane w gospodarstwach domowych do pojemników lub worków ustawionych na terenie każdej posesji, o wielkości dostosowanej do ilości odpadów wytwarzanych – np. 0,11 m3 lub 0,24 m3. Na obszarze miasta odpady powinny być zbierane w podobny sposób od mieszkańców zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych. Odpady wytwarzane przez mieszkańców budownictwa wielorodzinnego powinny być zbierane do pojemników o pojemnościach większych np. 1,1 m3, 1,5 m3, 2,5 m3, 6 m3 lub 7 m3. Pojemność kontenerów powinna być dostosowana do ilości obsługiwanych mieszkańców przy założeniu opróżniania minimum co 1 lub 2 tygodnie. Na obszarach miejskich zaleca się wywóz odpadów minimalnie 1 raz w tygodniu. W tabeli 5.2 przedstawiono ilość „obsługiwanych” mieszkańców przez jeden kontener w odniesieniu do różnych pojemności kontenerów i częstotliwości opróżniania. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być tak dobrane i rozmieszczone, aby każdy z nich obsługiwał nie więcej niż 200 osób jednocześnie.

Tabela 5.2. Ilość obsługiwanych mieszkańców na terenach miejskich przez kontenery o różnych pojemnościach przy założeniu różnej częstotliwości opróżniania

| Pojemność kontenera na odpady zmieszane | Ilość obsługiwanych mieszkańców na terenach miejskich |
| --- | --- |
|  | opróżnianie co 2 tygodnie | opróżnianie 1 raz w tygodniu |
| 1,1 m3 | 140 | 70 |
| 2,5 m3 | 80 | 160 |
| 6,0 m3 | 190 | 380 |
| 7,0 m3 | 225 | 450 |

Odpady komunalne powinny być ponadto zbierane w każdym przedsiębiorstwie na terenie gminy do pojemników o pojemności dostosowanej do ilości wytwarzanej.

W okresie przejściowym, do czasu wprowadzenia selektywnego zbierania odpadów w gminie należy stopniowo wprowadzać system segregowania odpadów w oparciu o istniejące zaplecze techniczne.

W okolicach często uczęszczanych przez mieszkańców gminy takich, jak budynek urzędu miasta i gminy, budynek starostwa, szkoły, przychodnie zdrowia, szpital, sklepy, urzędy i agencje pocztowe, banki oraz inne obiekty użyteczności publicznej należy rozstawić kosze o pojemności 10 lub 20 litrów. Kosze powinny być opróżnianie, co najmniej raz w tygodniu.

Na obszarze gminy zlokalizowanych jest 5 cmentarzy, a odpady tam wytwarzane powinny być zbierane do kontenerów o pojemności 7 m3.

W miejscach użyteczności publicznej (np. urzędy, szkoły, ośrodki zdrowia), proponuje się zbieranie do pojemników o dostosowanych pojemnościach do tego typu obiektów z uwzględnieniem selektywnego zbierania.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych i niebezpiecznych

Ustawa o odpadach w art. 10 mówi, że „odpady powinny być zbierane w sposób selektywny”. Ustawa o czystości i porządku w gminach wskazuje, że gminy (art. 3, ust. 2 pkt. 6) „organizują selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami”.

W zależności od ilości wydzielanych składników może być kilka sposobów wprowadzania selektywnego zbierania w gospodarstwach domowych. Zbieranie odpadów powinno się odbywać:

- do pojemników będących w eksploatacji u wytwórców odpadów (pojemniki indywidualne lub kontenery), z których niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą bezpośrednio odbierane przez wyspecjalizowaną firmę,

- w zestawach pojemników do selektywnego zbierania odpadów,

- w workach plastikowych do selektywnego zbierania odpadów - dotyczy rozproszonej zabudowy.

Odpady gromadzone selektywnie powinny być odbierane metodą objazdową oznakowanym pojazdem, według przyjętego harmonogramu. Na terenie gminy powinien być zlokalizowany gminny punkt zbierania odpadów (GPZO), który w razie konieczności mógłby okresowo magazynować odpady pochodzące z selektywnego zbierania. Minimalna częstotliwość odbioru zgromadzonych odpadów komunalnych ze względów sanitarnych powinna wynosić 2 tygodnie.

Aktualnie selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych zajmuje się PGKiM w Pińczowie. Zbieranie odbywa się w systemie workowym. Pozostałe jednostki nie prowadzą selektywnego zbierania, a odpady zbierane są do pojemników o wielkości dostosowanej do ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Należy zobowiązać wszystkie firmy zajmujące się zbieraniem odpadów na terenie gminy do wprowadzenia selektywnego zbierania.

Należy utrzymać system zbierania selektywnego wprowadzony we wszystkich szkołach na terenie gminy. Szkoły te wyposażone są w pojemniki typu Igloo o pojemności 1,5 m3. Ponadto miejsca selektywnego zbierania znajdują się w trzech punktach miasta. W każdym z tych punktów prowadzone jest zbieranie do 5 pojemników:

- tworzywa sztuczne (butelki typu PET)

- szkło białe;

- szkło kolorowe;

- makulatura;

- drobny metal.

WARIANT I

Wariant ten przewiduje wydzielanie następujących rodzajów odpadów podczas selektywnego zbierania „u źródła”:

- odpady „łatwo segregowalne” - szkło (białe i kolorowe), papier i tektura, tworzywa sztuczne (opakowaniowe i nieopakowaniowe), tekstylia, puszki;

- odpady ulegające biodegradacji;

- metale, odpady wielkogabarytowe, budowlane i poremontowe, elektryczne i elektroniczne, mineralne oraz niebezpieczne powstające w strumieniu odpadów komunalnych;

- pozostałe (zmieszane).

Odpady wielkogabarytowe, budowlane i poremontowe, elektryczne i elektroniczne, mineralne, niebezpieczne oraz metale, powstające w strumieniu odpadów komunalnych, należy gromadzić selektywnie na terenie posesji. Należy zapewnić mieszkańcom odbiór tych odpadów przynajmniej raz na kwartał. Odpady te mogą być również przekazywane (wywożone) samodzielnie przez mieszkańców gminy do GPZO i GPZON.

Pozostałe odpady powinny być zbierane selektywnie w każdym gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu zestawu 3 pojemników. Istnieje kilka możliwości rozwiązań:

- po 3 pojemniki o pojemnościach 0,11 lub 0,24 m3 na terenie każdej posesji;

- po 3 worki plastikowe o pojemności od 100 do 120 litrów na terenie każdej posesji;

- rozwiązanie mieszane uwzględniające kombinację worków i pojemników (łącznie 3).

System zbierania odpadów ulegających biodegradacji w gminie Pińczów powinien być oparty na segregacji „u źródła”. Wśród mieszkańców gminy należy promować system kompostowania przydomowego na obszarach wiejskich lub na obszarach budownictwa jednorodzinnego na terenie miasta. Niezależnie od systemu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach, konieczne będzie zorganizowanie zbierania selektywnego tego typu odpadów w gospodarstwach domowych, w których nie będzie prowadzone kompostowanie. Zorganizowanie zbierania odpadów ulegających biodegradacji powinno być ustalone indywidualnie według potrzeb mieszkańców. W gospodarstwach domowych, w których zdecydowano się na wywóz odpadów organicznych powinny zostać zakupione odpowiednie pojemniki lub worki polietylenowe PEHD, do których będą zbierane odpady. Odbiór tych odpadów należał będzie do zadań gminy.

W zabudowie zwartej, budownictwie wielorodzinnym oraz miejscach największego nasilenia ruchu mieszkańców należy wprowadzić system selektywnego zbierania do pojemników typu Igloo. Pojemniki powinny być rozstawione tak, aby obsługiwały określoną liczbę mieszkańców, pojemności przykładowe podano w tabeli 5.3. Zestawy do selektywnego zbierania odpadów (np. pojemniki typu Igloo) powinny być tak dobrane i rozmieszczone, aby każdy zestaw obsługiwał nie więcej niż 200 osób.

Tabela 5.3. Ilość obsługiwanych mieszkańców terenów miejskich przez pojemniki typu Igloo o pojemności 1,5 m3 oraz 2,5 m3 z podziałem na trzy rodzaje odpadów

| Rodzaj odpadu | Ilość obsługiwanych mieszkańców na terenach miejskich opróżnianie co 2 tygodnie |
| --- | --- |
|  | pojemnik o pojemności 1,5m3 | pojemnik o pojemności 2,5m3 |
| odpady „łatwo segregowalne” | 100 | 140 |
| odpady ulegające biodegradacji | 200 | 280 |
| odpady pozostałe (zmieszane) | 120 | 168 |

Odbiór odpadów powinien się odbywać według z góry określonego harmonogramu, przynajmniej raz na dwa tygodnie, a w dużych skupiskach ludności na obszarze miasta zaleca się zbieranie minimum raz w tygodniu.

Wariant ten może stanowić podstawę do wdrożenia systemu selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w gminie Pińczów, który z czasem należy zmodyfikować w kierunku wariantu II-go, III-go lub IV-go w zależności od warunków sołectwa, możliwości finansowych i wymagań rynkowych gospodarki odpadami.

WARIANT II

Wariant ten przewiduje wydzielanie następujących rodzajów odpadów podczas selektywnego zbierania „u źródła”:

- szkło białe,

- szkło kolorowe,

- makulatura,

- tworzywa sztuczne,

- odpady ulegające biodegradacji,

- metale, odpady wielkogabarytowe, budowlane i poremontowe, elektryczne i elektroniczne, mineralne oraz niebezpieczne powstające w strumieniu odpadów komunalnych;

- pozostałe (zmieszane).

Odpady te powinny być zbierane selektywnie w każdym indywidualnym gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu zestawu kolorowych worków polietylenowych PEHD o pojemności około 100-120 litrów. Odpady zmieszane mogą być zbierane do pojemników lub do worków. System zbierania do worków powinien zostać zbudowany na obszarach wiejskich lub na terenach budownictwa jednorodzinnego w mieście.

W zabudowie zwartej, budownictwie wielorodzinnym oraz miejscach największego nasilenia ruchu mieszkańców (szkoły, świetlice, inne według uznania), proponuje się zastosowanie zestawów pojemników do selektywnego zbierania z wydzieleniem podobnych rodzajów odpadów jak w systemie workowym (typu „Igloo”). Pojemniki powinny być rozstawione tak, aby obsługiwały określoną liczbę mieszkańców, pojemności przykładowe podano w tabeli 5.4. Zestawy do selektywnego zbierania odpadów (np. pojemniki typu Igloo) powinny być tak dobrane i rozmieszczone, aby każdy zestaw obsługiwał nie więcej niż 200 osób.

Odbiór tych odpadów powinien się odbywać według z góry określonego harmonogramu, przynajmniej raz na dwa tygodnie, a w dużych skupiskach ludności na obszarze miasta zaleca się zbieranie minimum raz w tygodniu.

Odpady wielkogabarytowe, budowlane i poremontowe, elektryczne i elektroniczne, mineralne, niebezpieczne oraz metale, powstające w strumieniu odpadów komunalnych, należy gromadzić selektywnie na terenie posesji. Należy zapewnić mieszkańcom odbiór tych odpadów przynajmniej raz na kwartał. Odpady te mogą być również przekazywane (wywożone) samodzielnie przez mieszkańców gminy do GPZO i GPZON.

System zbierania odpadów ulegających biodegradacji powinien być, podobnie jak w wariancie I oparty na segregacji „u źródła”. Wśród mieszkańców terenów wiejskich, budownictwa jednorodzinnego na obszarze miasta, należy promować system kompostowania przydomowego. Podobne kompostowniki należy stosować w miejscach o natężonym ruchu turystycznym (np. campingi, pola namiotowe).

Tabela 5.4. Ilość obsługiwanychh7 mieszkańców terenów miejskich przez pojemniki typu Igloo o pojemności 1,5 m3 oraz 2,5 m3 z podziałem na pięć rodzajów odpadów

| Rodzaj odpadu | Ilość obsługiwanych mieszkańców na terenach miejskich opróżnianie co 2 tygodnie |
| --- | --- |
|  | pojemnik o pojemności 1,5m3 | pojemnik o pojemności 2,5m3 |
| szkło białe i kolorowe (łącznie) | 450 (łącznie) | 630 (łącznie) |
| makulatura | 630 | 882 |
| tworzywa sztuczne | 100 | 140 |
| odpady ulegające biodegradacji | 200 | 280 |
| odpady pozostałe (zmieszane) | 120 | 168 |

WARIANT III

Wariant ten przewiduje selektywne zbieranie odpadów w systemie mieszanym. Planuje się wydzielenie – podobnie jak w wariancie I następujących rodzajów odpadów:

- odpady „łatwo segregowalne” - szkło (białe i kolorowe), papier i tektura, tworzywa sztuczne (opakowaniowe i nieopakowaniowe), tekstylia, puszki;

- odpady ulegające biodegradacji;

- metale, odpady wielkogabarytowe, budowlane i poremontowe, elektryczne i elektroniczne, mineralne oraz niebezpieczne powstające w strumieniu odpadów komunalnych;

- pozostałe (zmieszane).

lub wydzielenie podobnie, jak w wariancie II następujących rodzajów odpadów:

- szkło białe,

- szkło kolorowe,

- makulaturę,

- tworzywa sztuczne,

- odpady ulegające biodegradacji,

- pozostałe (zmieszane).

- metale, odpady wielkogabarytowe, budowlane i poremontowe, elektryczne i elektroniczne, mineralne oraz niebezpieczne powstające w strumieniu odpadów komunalnych;

Wariant ten przyjmuje niejednolity system zbierania w poszczególnych sołectwach na obszarze gminy. Podstawowym założeniem tego wariantu jest możliwość zbierania zgodnie z założeniami wariantu I lub wariantu II. Wybór schematu w wariancie III będzie zależał od sołectwa, a schematy postępowania będą analogiczne, jak w opisach przedstawionych powyżej.

Zestawy do selektywnego zbierania odpadów (np. pojemniki typu Igloo) powinny być tak dobrane i rozmieszczone, aby każdy zestaw obsługiwał nie więcej niż 200 osób. Odbiór tych odpadów powinien się odbywać według z góry określonego harmonogramu, przynajmniej raz na dwa tygodnie, a w dużych skupiskach ludności na obszarze miasta zaleca się zbieranie minimum raz w tygodniu.

WARIANT IV

Podstawowym założeniem tego wariantu jest selektywne zbieranie odpadów do pojemników typu Igloo na terenie całej gminy, zarówno na obszarach miejskich, jak też wiejskich. Pojemniki powinny być rozstawione tak, aby obsługiwały określoną liczbę mieszkańców. Zestawy do selektywnego zbierania odpadów (np. pojemniki typu Igloo) powinny być tak dobrane i rozmieszczone, aby każdy zestaw obsługiwał nie więcej niż 200 osób i jednocześnie był ustawiony minimum jeden zestaw w sołectwie. Odpady mogą być selektywnie zbierane z podziałem na rodzaje odpadów jak w wariancie I lub jak w wariancie II. Wybór schematu zbierania będzie zależał od sołectwa albo przyjętego jednolitego systemu w gminie.

Zaleca się, aby zbieranie selektywne w gminie rozpocząć zgodnie z wydzieleniem rodzaje odpadów przedstawionym w wariancie I. Wprowadzenie podziału na rodzaje odpadów zgodnie z wariantem II można wprowadzać sukcesywnie w kolejnych latach.

Pojemniki powinny być rozstawione tak, aby obsługiwały określoną liczbę mieszkańców, pojemności przykładowe podano w tabelach 5.3 i 5.4.dla obszarów miejskich, a dla obszarów wiejskich przykładowe pojemności zestawiono w tabeli 5.5.

Zbieranie odpadów do pojemników typu Igloo odbywać się będzie dla rodzajów odpadów wysegregowanych zgodnie z wariantem I lub II. Dla zbierania odpadów zmieszanych należy ustawić pojemniki indywidualnie w każdym gospodarstwie domowym na obszarach wiejskich oraz w obszarach budownictwa jednorodzinnego na obszarze miasta. Należy zaznaczyć, iż w masie odpadów pozostałych (zmieszanych) duży udział stanowi frakcja popiołowa. Na terenach wiejskich odpady te są z reguły zagospodarowywane we własnym zakresie, dlatego przy doborze pojemnika na odpady zmieszane można uwzględnić mniejszą pojemność konieczną do ustawienia. Ponadto frakcja popiołowa powinna być przekazywana do GPZO.

Odbiór tych odpadów powinien się odbywać według z góry określonego harmonogramu, przynajmniej raz na dwa tygodnie, a w dużych skupiskach ludności na obszarze miasta zaleca się zbieranie minimum raz w tygodniu. Na obszarach wiejskich odpady wyselekcjonowane mogą być odbierane raz w miesiącu.

Tabela 5.5. Ilość „obsługiwanych mieszkańców terenów wiejskich przez pojemniki typu Igloo o pojemności 1,5 m3 oraz 2,5 m3 z podziałem na pięć rodzajów odpadów.

| Rodzaj odpadu | Ilość obsługiwanych mieszkańców na obszarach wiejskich – pojemniki o pojemności 1,5 m3 |
| --- | --- |
|  | opróżnianie 2 razy w miesiącu | opróżnianie 1 raz w miesiącu |
| szkło białe i kolorowe (łącznie) | 710 (łącznie) | 355 |
| makulatura | 1265 | 630 |
| tworzywa sztuczne | 400 | 200 |
| odpady ulegające biodegradacji | 407 | 200 |
| odpady pozostałe (zmieszane) | 200 mieszkańców: pojemniki o pojemności 1,5 m3 280 mieszkańców: pojemniki o pojemności 2,5 m3 | 100 mieszkańców: pojemniki o pojemności 1,5 m3 140 mieszkańców: pojemniki o pojemności 2,5 m3 |

Niezależnie od tempa wprowadzania zbierania selektywnego oraz od wybranego wariantu sytemu zbierania odpadów, konieczne jest zgodnie z przepisami prawa wybudowanie na terenie gminy Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w zależności od możliwości finansowych oraz organizacyjnych może zostać zorganizowany poprzez:

- budowę wydzielonego obiektu - Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, odbiór w GPZON odpadów bezpośrednio dostarczanych przez mieszkańców

- zorganizowanie mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, odbiór od mieszkańców specjalistycznym samochodem w ustalonych terminach

- zorganizowanie filii GPZON - zbieranie wybranych grup odpadów w miejscach sprzedaży produktów z których te odpady są wytwarzane.

W każdym, z przedstawionych powyżej, sposobie zorganizowania GPZON, należy przewidzieć możliwość zbierania również odpadów problemowych (odpady powstające w wyniku zaistnienia sytuacji awaryjnych i akcji ratowniczych). GPZON może zostać zorganizowany na jeden z przedstawionych sposobów lub może być kombinacją dwóch lub trzech proponowanych sposobów.

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) powinien powstać w celu zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. GPZON powinien stanowić wydzieloną część GPZO na terenie gminy. Proponuje się wykorzystanie do tego celu terenu w bezpośrednim sąsiedztwie lub wydzielenie miejsca na obszarze składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych powinno być zamknięte, obsługiwane przez przeszkolonego w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi pracownika. Pracownik powinien posiadać odzież ochronną, dostosowaną do pracy z poszczególnymi rodzajami odpadów niebezpiecznych.

Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych powinny być przywożone odpady niebezpieczne pochodzące przede wszystkim od mieszkańców (nieodpłatnie) oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (odpłatnie). Na terenie GPZON powinno się przewidzieć miejsce do ustawienia 15 pojemników na różne grupy odpadów niebezpiecznych (tabela 5.6.).

Częstotliwość wywozu odpadów niebezpiecznych magazynowanych w GPZON w przeważającej większości zależy od ilości zgromadzonych odpadów. Należy jednak zapewnić wywóz odpadów z miejsca magazynowania co najmniej raz w roku.

Tabela 5.6. Zalecane kontenery do zbieranych selektywnego grup odpadów niebezpiecznych wydzielonych z sektora komunalnego i usług, zbieranych i magazynowanych w GPZON w gminie Pińczów.

| Rodzaj odpadu | Typ kontenera | Optymalna pojemność | Częstotliwość wywożenia z GPZON |
| --- | --- | --- | --- |
| zużyte akumulatory | pojemnik na akumulatory | 0,6 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | beczka zamykana | 0,06 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym świetlówki) | pojemnik na świetlówki | na 140 sztuk | po zapełnieniu pojemnika |
| rozpuszczalniki | beczka zamykana | 0,03 m3 | po zapełnieniu beczki |
| kwasy i alkalia | beczka zamykana | 0,03 m3 | po zapełnieniu beczki |
| oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | beczka zamykana | 0,03 m3 | po zapełnieniu beczki |
| odczynniki fotograficzne | beczka zamykana | 0,03 m3 | po zapełnieniu beczki |
| urządzenia zawierające freony | kontener bez pokrywy | 7 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | beczka zamykana | 0,06 m3 | po zapełnieniu beczki |
| zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | pojemnik siatkowy | 0,75 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| detergenty zawierające substancje niebezpieczne | beczka zamykana | 0,06 m3 | po zapełnieniu beczki |
| drewno zawierające substancje niebezpieczne | kontener z pokrywą | 2,5 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| odpady powstałe z akcji ratowniczych, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych | kontener z pokrywą | 2,5 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| odpady pochodzące z demontażu wyrobów zawierających azbest | kontener bez pokrywy | 7 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| leki | pojemnik zamykany | 10 kg | po zapełnieniu pojemnika |
| baterie | pojemnik zamykany | 10 kg | po zapełnieniu kontenera |
| opakowania po srodkach ochrony roślin | beczka zamykana | 0,6 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| opakowania po olejach | kontener z pokrywą | 1 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| inne odpady niebezpieczne zbierane w sposób mieszany | kontener z pokrywą | 0,6 m3 | po zapełnieniu kontenera |

Funkcjonowanie GPZON nie sprowadza się do jednego miejsca w gminie. Poszczególne rodzaje odpadów mogą być (w ramach działalności GPZON) zbierane w kilku wyznaczonych punktach - kojarzących się z rodzajem odpadu. Należy zatem wykorzystać istniejący na terenie gminy Pińczów system zbierania odpadów niebezpiecznych z możliwością rozbudowy w miarę potrzeb. W związku z tym proponuje się zbieranie następujących rodzajów odpadów poprzez wskazane poniżej postępowanie:

- przepracowane oleje – wykorzystanie stacji benzynowej PKN „Orlen” S.A. w i wyposażenie jej w odpowiednie zbiorniki o łącznej pojemności około 1400 litrów, umożliwiające selektywne i efektywne zbieranie olejów przepracowanych. Taka łączna pojemność zbiorników na zbieranie przepracowanych olejów zapewnia wystarczalność i konieczność ich opróżniania 2 razy w miesiącu. W miarę potrzeb należy rozważyć możliwość wyposażenia w podobne zbiorniki zakładów mechaniki pojazdów oraz pozostałe stacje benzynowe na terenie gminy. W przypadku większej ilości punktów zbierających oleje przepracowane pojemność zbiorników rozstawionych powinna być mniejsza.

- leki – doposażenie wszystkich aptek na terenie miasta i gminy oraz przychodni zdrowia w zamykane pojemniki na przeterminowane lub niepotrzebne leki oraz zniszczone termometry rtęciowe, umożliwiające mieszkańcom pozbycie się tych odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska;

- baterie i małe akumulatory - wyposażenie szkół, przedszkoli, obiektów użyteczności publicznej w zamykane pojemniki przeznaczone do zbierania baterii i małych akumulatorów.

- przeterminowane środki ochrony roślin oraz opakowań po tych produktach - wyposażenie punktów sprzedaży środków ochrony roślin w zamykane pojemniki do magazynowania przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich.

- przeterminowane środki chemiczne powstających w gospodarstwach domowych (przeterminowane i niewykorzystane farby, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne oraz opakowania po tych produktach itd.) – wyposażenie punktów sprzedaży takich środków w zamykane pojemniki do magazynowania przeterminowanych i niewykorzystanych środków chemicznych.

- zużyte tonery do drukarek i kserokopiarek – zbieranie w szkołach, urzędach oraz sklepach z akcesoriami komputerowymi.

- odpady medyczne i weterynaryjne – zbieranie na terenie przychodni zdrowia, przychodni weterynaryjnej.

- zwierzęta padłe i ubite z konieczności – zbieranie bezpośrednio od właściciela.

Pozostałe rodzaje odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym powinny być zbierane w jednym wyznaczonym punkcie – GPZON. W przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu (ogrodzonym i zabezpieczonym) powinny znaleźć się pojemniki na różne rodzaje odpadów, w tym na:

- zużyte akumulatory,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (w tym zawierające freon),

- pozostałe odpady niebezpieczne, w tym odpady powstałe z akcji ratowniczych, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.

Gminny Punkt Zbierania Odpadów (GPZO)

Gminny Punkt Zbierania Odpadów (GPZO) powinien być zlokalizowany na terenach związanych z dotychczasowym gospodarowaniem odpadami. Mogą to być tereny należące do zakładu gospodarki komunalnej lub tereny należące do gminy. Gminny Punkt Zbierania Odpadów powinien zostać utworzony w ramach GPZON jako jego uzupełnienie. Gminny Punkt Zbierania Odpadów powinien być ogrodzony, oznakowany i posiadać utwardzoną drogę dojazdową. Proponuje się wykorzystanie do tego celu terenu w bezpośrednim sąsiedztwie lub wydzielenie miejsca na obszarze składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie. Część przeznaczona pod gospodarowanie odpadami powinna być wybetonowana i posiadać system ujęcia i odprowadzania wód opadowych. Odpady powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych (deszcz, wiatr). GPZO powinien posiadać odpowiednie zaplecze techniczne, w tym: kontenery i pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów oraz urządzenie przeładowcze i zaplecze socjalne. Godziny otwarcia Punktu powinny być szczegółowo określone i przestrzegane, a informacja o sposobie i zakresie przyjmowanych odpadów powinna docierać do wszystkich mieszkańców gminy. W Punkcie musi być prowadzona szczegółowa ewidencja przyjmowanych odpadów.

W Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów przewiduje się zbieranie i magazynowanie następujących rodzajów odpadów: szkła białego, szkła kolorowego, tworzyw sztucznych, makulatury, złomu, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych oraz frakcji popiołowej. Dodatkowo każdy GPZO powinien posiadać jeden zamykany kontener przeznaczony do zbierania odpadów ulegających biodegradacji dla mieszkańców nieposiadających kompostowników przydomowych. Odpady niebezpieczne zbierane będą w ramach GPZON.

W Gminnych Punktach Zbierania Odpadów przewiduje się zbieranie i magazynowanie odpadów pochodzących z sektora odpadów komunalnych a zalecane kontenery dla poszczególnych rodzajów odpadów zostały zestawione w tabeli 5.7.

Tabela 5.7. Zalecane kontenery do zbieranych selektywnego grup odpadów wydzielanych z sektora komunalnego i usług, zbieranych i magazynowanych w GPZO w gminie Pińczów

| Rodzaj odpadu | Typ kontenera | Optymalna pojemność | Częstotliwość wywożenia z GPZO |
| --- | --- | --- | --- |
| szkło białe | pojemnik typu igloo | 1,5 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| szkło kolorowe | pojemnik typu igloo | 1,5 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| tworzywa sztuczne | kontener z klapą | 2,5 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| tworzywa sztuczne typu PET | kontener siatkowy | 2,5 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| makulatura | kontener z pokrywą | 2,5 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| złom | kontener bez pokrywy | 7 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| gruz budowlany | kontener bez pokrywy | od 7 do 10 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| frakcja popiołowa | kontener z pokrywą | od 7 do 10 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| odpady wielkogabarytowe | kontener bez pokrywy | 7 m3 | po zapełnieniu kontenera |
| odpady ulegające biodegradacji | kontener z pokrywą | 2,5 m3 | co 2 tygodnie |
| zużyte opony | kontener bez pokrywy | 7 m3 | po zapełnieniu kontenera |

Pojemność kontenerów została dobrana zgodnie z rozpoznaniem stanu aktualnego wytwarzania i gospodarowania odpadami na terenie gminy oraz prognoz wytwarzania odpadów w najbliższych latach.

Zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (w tym odpady niebezpieczne)

Zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych może być realizowane akcyjnie razem z odpadami wielkogabarytowymi. W takim systemie zbierania mieszkańcy powinni być odpowiednio wcześniej poinformowani o miejscu zbierania i czasie trwania akcji.

Innym wariantem zbierania tego typu odpadów może być całoroczne udostępnienie w GPZON specjalnych kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów niebezpiecznych, do których mieszkańcy dostarczaliby odpady własnym transportem.

Zbieranie opakowań po środkach ochrony roślin (odpady niebezpieczne)

Zbieranie nieprzydatnych lub przeterminowanych środków ochrony roślin oraz opakowań po nich powinno być prowadzone w ramach GPZON. Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych „Użytkownik substancji chemicznych (…) jest zobowiązany zwrócić opakowanie po tych substancjach producentowi, sprzedawcy lub importerowi.” Co za tym idzie, obowiązek odbioru i unieszkodliwienia takich opakowań spada na jednostki wprowadzające je do obrotu (sprzedawców). Zapis ten dotyczy również opakowań po środkach ochrony roślin. Tak więc opakowania tego typu indywidualni odbiorcy (głównie rolnicy) powinni zwracać do punktów, w których zostały zakupione. Odmowa odbioru opakowań przez sprzedawców substancji chemicznych grozi karą grzywny. Tej samej karze podlega użytkownik substancji nie zwracający opakowania.

Do zbierania środków ochrony roślin oraz opakowań po nich należy więc zastosować odpowiednio zabezpieczone pojemniki, ustawione w punktach sprzedaży tych środków, a także dodatkowo na obszarze GPZO zwłaszcza w okresach intensywnych prac polowych (okresie wiosennym oraz jesiennym).

Zbieranie odpadów medycznych i weterynaryjnych (odpady niebezpieczne)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy podmiot gospodarczy, który wytwarza odpady niebezpieczne (w tym medyczne i weterynaryjne), niezależnie od ilości, zobowiązany jest uzyskać stosowne pozwolenia lub decyzje w odpowiednim do miejsca wytwarzania starostwie (art. 17 Ustawy o odpadach). Kontrola tego typu zakładu jest obowiązkiem WIOŚ i starostwa. Zgodnie z zapisem w art. 18 wymienionej ustawy, wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać m.in. „szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów”. Zbieranie odpadów medycznych prowadzone jest przez koncesjonowane firmy na podstawie odpowiedniej umowy. Odpady te powinny być następnie przekształcanie termiczne w zakładach termicznego przekształcania odpadów medycznych. Ze względów ekonomicznych, odpady medyczne powstające w gminie mogą być unieszkodliwiane w instalacjach przystosowanych do termicznego przekształcania odpadów na terenie województwa lub poza jego granicami, spełniających wymogi ochrony środowiska.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2003 r. w sprawie warunków weterynaryjnych mających zastosowanie do niejadalnych produktów zwierzęcych oraz materiałów niskiego, wysokiego i szczególnego ryzyka (Dz. U. Nr 180, poz. 1767) materiały szczególnego, wysokiego i niskiego ryzyka:

- odpady szczególnego ryzyka:

„1)  niezwłocznie zbiera się, przewozi i znakuje;

2)  spala w zakładzie termicznego przekształcania albo

3)  przetwarza w zakładzie przetwarzającym kategorii 1, przy użyciu:

a)    jednej z metod przetwarzania lub

b)    metody 1, wskazanej przez powiatowego lekarza weterynarii - określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w rozdziale 3; wytworzony materiał oznacza się zapachowo, jeżeli jest to technicznie możliwe, a następnie spala w zakładzie termicznego przekształcania lub współspalarni albo

4)  przetwarza w zakładzie przetwarzającym kategorii 1, przy użyciu metody 1 określonej w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w rozdziale 3; wytworzony materiał oznacza się zapachowo, jeżeli jest to technicznie możliwe, a następnie zakopuje na grzebowisku zatwierdzonym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminie(...),

- odpady wysokiego ryzyka:

1)  niezwłocznie zbiera się, przewozi i znakuje;

2)  spala w zakładzie termicznego przekształcania albo

3)  przetwarza w zakładzie przetwarzającym kategorii 2, przy użyciu:

a)    jednej z metod przetwarzania lub

b)    metody 1, wskazanej przez powiatowego lekarza weterynarii - określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w rozdziale 3; wytworzony materiał oznacza się zapachowo, jeżeli jest to technicznie możliwe, a następnie spala się w zakładzie termicznego przekształcania lub współspalarni; w przypadku wytapianych tłuszczów przetwarza na tłuszczopochodne polepszacze gleby lub do zastosowania technicznego, innego niż użycie do produkcji kosmetyków, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, albo przetwarza w zakładzie przetwarzającym, albo

4)  przetwarza w zakładzie przetwarzającym kategorii 2, przy użyciu metody 1 określonej w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w rozdziale 3; wytworzony materiał oznacza się zapachowo, jeżeli jest to technicznie możliwe, a następnie:

a)    wykorzystuje jako polepszacz gleby w przypadku powstałych materiałów białkowych albo

b)    przetwarza w zakładzie wytwarzającym biogaz lub kompost, albo

c)    zakopuje na grzebowisku zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, albo

d)    przechowuje w silosach lub przetwarza na kompost w przypadku materiału pochodzącego z ryb (...);

- odpady niskiego ryzyka:

1)  niezwłocznie zbiera się, przewozi i znakuje;

2)  spala w zakładzie termicznego przekształcania albo

3)  przetwarza w zakładzie przetwarzającym kategorii 3, przy użyciu jednej z metod przetwarzania; wytworzony materiał oznacza się zapachowo, jeżeli jest to technicznie możliwe, a następnie spala się w zakładzie termicznego przekształcania lub współspalarni lub zakopuje na grzebowisku, albo

4)  przetwarza w zakładzie przetwarzającym kategorii 3, albo

5)  przetwarza w zakładzie technicznym, albo

6)  wykorzystuje jako surowiec w zakładzie produkującym karmy dla zwierząt domowych...”,

Zadania z zakresu unieszkodliwiania niejadalnych produktów zwierzęcych oraz padłych zwierząt realizowane są przez upoważnione firmy. Do zadań gminy należeć powinna organizacja, nadzór lub obsługa punktu przechowywania padłych zwierząt wyposażonych w chłodnie lub bezpośrednie przekazywanie martwych zwierząt do zakładów unieszkodliwiania. Odbiór odpadów powinien odbywać się na podstawie zgłoszenia (np. osobistego lub telefonicznego). Należy wykorzystać i rozbudować, istniejący na terenie gminy Pińczów, system zbierania tych odpadów. Istnieje konieczność podpisania umowy przez gminę z wyspecjalizowanym zakładem posiadającym stosowne decyzje na odbiór, transport i unieszkodliwianie tego typu odpadów.

Zbieranie odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe ze względu na swoje wymiary nie pozwalają na umieszczenie ich w tradycyjnych pojemnikach na odpady komunalne. W związku z tym należy przewidzieć odmienny system zbierania tego typu odpadów. Proponuje się, aby zbieranie odpadów wielkogabarytowych prowadzone było w sposób następujący:

- poprzez akcje - okresowy odbiór bezpośrednio od mieszkańców. Akcje takie najlepiej przeprowadzać raz na kwartał, poprzedzając je informacjami dla mieszkańców dotyczącymi formy, miejsca i terminu zbierania tego rodzaju odpadów;

- poprzez odbiór odpadów po zgłoszeniu telefonicznym (mieszkaniec pokrywa koszty transportu);

- gromadzenie w GPZO do przygotowanych w tym celu kontenerów udostępnionych mieszkańcom przez cały rok (mieszkaniec musi sam dostarczyć odpad).

Zbieranie gruzu budowlanego

Odpady powstające podczas budowy i remontów, w tym gruz budowlany, powinny być usuwane na zlecenie i koszt wytwarzającego, na zasadzie podstawienia przez przedsiębiorstwo wywozowe pojemnika, np. KP-7 lub innego, po zgłoszeniu telefonicznym. Proponowane rozwiązanie jest w zgodzie z jedną z głównych zasad gospodarki odpadami - „zanieczyszczający płaci”. Mniejsze ilości tych odpadów mogą być dostarczane przez mieszkańców do kontenerów udostępnionych przez cały rok w GPZO.

Wyeksploatowane pojazdy (w tym elementy z grupy odpadów niebezpiecznych)

System recyklingu pojazdów powinien działać w oparciu o istniejące w sąsiedztwie gminy stacje demontażu (wykaz w rozdziale 4), posiadające nadane przez wojewodę świętokrzyskiego uprawnienia do wydawania zaświadczeń o złomowaniu pojazdu w celu wyrejestrowania.

Zużyte opony

Zbieranie zużytych opon powinno odbywać się na zasadzie dostarczenia odpadu do GPZO, gdzie będą one magazynowane, a następnie odbierane przez odbiorcę własnym transportem, bądź odwożone do odbiorcy (np. cementowni). Alternatywnym rozwiązaniem jest dostarczanie zużytych opon do stacji demontażu pojazdów lub do zakładów wulkanizacyjnych działających na terenie gminy Pińczów lub poza gminą.

Zbieranie komunalnych osadów ściekowych

Osady ściekowe powstające w oczyszczalniach ścieków powinny być zbierane selektywnie z podziałem na dwie grupy odpadów:

- skratki i piaskowniki,

- ustabilizowane osady ściekowe.

Skratki i piaskowniki należy gromadzić w kontenerach, na terenie oczyszczalni, a następnie składować na składowisku odpadów komunalnych. Pozostała część osadów ściekowych powinna być gromadzona na poletkach osadowych, gdzie następuje ich stabilizacja. Ustabilizowane osady ściekowe mogą być magazynowane w kontenerach KP – 7 lub silosach.

Zbieranie odpadów powstałych z akcji ratowniczych, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych 
(w tym niebezpiecznych)

Zbieranie odpadów tego rodzaju powinno odbywać się przez wyspecjalizowane jednostki (np. jednostki ratownictwa chemicznego lub jednostki straży pożarnej). Koszty zbierania i unieszkodliwiania ponosi sprawca zdarzenia, a w przypadku jego braku koszty powinien ponieść właściciel terenu, na którym zaistniało zdarzenie lub Starostwo Powiatowe. Obowiązek poniesienia kosztów rekultywacji terenu, ich wysokość oraz sposób uiszczenia kosztów określa, w drodze decyzji, Starosta. Dokładny sposób postępowania określa ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Tytuł II: Ochrona zasobów środowiska; Dział IV: „Ochrona powierzchni ziemi”, Art. 102 (Dziennik Ustaw Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 roku, poz. 627; z póżń. zm.).

Zbieranie odpadów zawierających azbest

System zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest został przedstawiony w oddzielnym rozdziale 7: Program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

###### Zbieranie innych rodzajów odpadów

###### Zbieranie odpadów z cmentarzy

Wśród odpadów z cmentarzy przeważać będą tworzywa sztuczne i szkło, a w mniejszych ilościach odpady zielone. Tworzywa sztuczne i szkło pochodzące z cmentarzy są znacznie zanieczyszczone, co uniemożliwia ich recykling. Stwarza to konieczność deponowania ich na składowiskach, a co za tym idzie powinny być zbierane w sposób nieselektywny.

Zbieranie odpadów pochodzących z cmentarzy powinno się odbywać do kontenerów o dużej pojemności np. 7 m3, których częstotliwość wypróżniania zależeć powinna od stopnia wypełnienia, jednakże należy zapewnić wywożenie co najmniej raz w miesiącu. W okresach porządków wiosennych i jesiennych, a w przypadku cmentarzy –po świętach kościelnych, należy zwrócić szczególną uwagę na przepełnianie się pojemników.

Zbieranie odpadów „zielonych”

Ulegające biodegradacji odpady „zielone”, w szczególności odpady z pielęgnacji zieleni miejskiej oraz odpady z targowisk, powinny być poddawane obróbce biotechnologicznej, a następnie wykorzystywane do wzbogacania kompostu powstałego ze strumienia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W celu optymalnego gromadzenia odpadów „zielonych” należy wykorzystać pojemniki typu KP-7 (lub mniejsze), które powinny być ustawione w miejscach stałego wytwarzania tych odpadów (np.ogródki działkowe, sąsiedztwo parków czy targowisk), natomiast okresowo rozstawiane przy zbiorczych punktach gromadzenia odpadów, szczególnie w okresach porządków wiosennych i jesiennych dając mieszkańcom możliwość swobodnego pozbywania się tego typu odpadów.

Zbieranie odpadów w miejscach o natężonym ruchu turystycznym

Miejsca o natężonym ruchu turystycznym (np. parkingi leśne, campingi, pola namiotowe, obiekty wypoczynkowe) proponuje się zaopatrzyć w worki o odpowiedniej kolorystyce i oznakowaniu do selektywnego zbierania: szkła kolorowego i białego oraz tworzyw sztucznych. Worki te można umieścić na oznakowanym stelażu. Dodatkowo, przy każdym zestawie, powinien znajdować się pojemnik na odpady zmieszane.

5.3. Transport odpadów

Na terenie gminy Pińczów transportem odpadów komunalnych zajmują się firmy wyspecjalizowane, posiadające stosowne umowy z władzami gminy. Dysponują one infrastrukturą z zakresu transportu i odbioru odpadów wystarczającą do obsługi dotychczasowego systemu gospodarki odpadami. Proponowane zmiany w zakresie zbierania odpadów nie wpłyną w sposób zasadniczy na zmianę systemu transportu. Jedynie w przypadku wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów „u źródła” systemem workowym, może pojawić się konieczność powiększenia taboru o samochody ciężarowe skrzyniowe, umożliwiające swobodny załadunek worków z odpadami. Skrzynia pojazdu powinna być podzielona na boksy dostosowane do przewozu poszczególnych, wysegregowanych przez mieszkańców rodzajów odpadów. Odpady powinny być odbierane od mieszkańców według ściśle ustanowionego harmonogramu, a następnie przewożone do GPZO, GPZON lub stacji przeładunkowej na terenie innego powiatu (SPON). Odpady powinny być magazynowane w ilościach wskazanych przez odbiorcę, lub przewożone bezpośrednio do odbiorców (np. cementownie, instalacje do produkcji paliw alternatywnych). Odpady, które są przeznaczone do deponowania na składowisku odpadów, powinny być odwożone na wyznaczony obiekt po wypełnieniu kontenerów lub w przypadku zbierania systemem workowym, po wypełnieniu pojazdu odbierającego odpady. Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych powinien odbywać się na składowiska spełniające wymogi ochrony środowiska.

Odpady niebezpieczne, zbierane w GPZON, powinny być odbierane i transportowane przez firmy posiadające specjalistyczne środki transportu, umożliwiające bezpieczny przewóz odpadów do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia. Wykorzystywane środki transportu odpadów niebezpiecznych muszą spełniać wymogi konwencji ADR (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, ratyfikowana przez Polskę w 1975 r.) oraz Ustawy z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz.1671 z 2002 r.). Zgodnie z wymienioną ustawą, podmiot wykonujący przewóz towarów (odpadów) niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć, na swój koszt, doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.

Wszystkie samochody i naczepy, wykorzystywane do transportu odpadów, muszą posiadać aktualne badania techniczne i dopuszczenia Transportowego Dozoru Technicznego (w przypadku urządzeń do samozaładunku). Tabor samochodowy powinien być w bardzo dobrym stanie technicznym. Zatrudnieni kierowcy muszą posiadać aktualne uprawnienia, szczególnie do przewozu ładunków materiałów niebezpiecznych.

### 5.4. System odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z terenu gminy Pińczów powinno odbywać się w ramach funkcjonujących i planowanych na najbliższe lata instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów zlokalizowanych na terenie gminy, powiatu lub województwa. Należ tutaj wymienić:

- składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie wraz z planowaną linią do segregacji odpadów przy tym składowisku;

- Centralny Ośrodek Gospodarki Odpadami (COGO), który ma powstać na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów”, wraz z planowanym Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK), centralnym składowiskiem odpadów zawierających azbest i Zakładem Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów;

- składowiska odpadów z sektora gospodarczego zlokalizowane na terenie gminy;

- składowiska odpadów komunalnych zlokalizowane na terenie powiatu i województwa spełniające wymogi ochrony środowiska;

- instalacja do termicznego przekształcania odpadów pochodzenia zwierzęcego w Skrzypiowie;

- instalacje do termicznego przekształcania odpadów medycznych na terenie województwa i poza nim spełniające wymogi ochrony środowiska;

- instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji (m.in. kompostowanie).

Biorąc pod uwagę uwarunkowania gminy i powiatu, wskazane jest, aby odzysk i nieszkodliwianie odpadów następował w pierwszej kolejności w instalacjach zlokalizowanych na obszarze gminy lub powiatu, następnie na obszarze województwa, a w przypadku ich braku poza nim. Przy wyborze instalacji należy uwzględniać odległość, jednostkowe koszty unieszkodliwienia oraz szereg innych czynników. Należy rozważyć realizację planu gospodarki odpadami w gminie Pińczów w ramach Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

Składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie

Składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie, zlokalizowane na terenie gminy Pińczów, zgodnie z decyzją Starosty Pińczowskiego z dnia 16.03.2004 roku, zostało zobowiązana do zaprzestania przyjmowania i składowania odpadów w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku. Obecnie wszystkie firmy zajmujące się zbieraniem i transportem odpadów zobowiązane są do składowania odpadów na składowisku w Skrzypiowie, należy utrzymać ten schemat transportu, a następnie składowania do czasu zakończenia eksploatacji, czyli do końca roku 2009. Planuje się rozbudowę systemu segregacji na składowisku. Po zakończeniu eksploatacji składowiska, teren może pełnić rolę punktu segregacji odpadów z sektora komunalnego i miejsca magazynowania odpadów oraz może pełnić rolę GPZON.

Składowisko w Skrzypiowie jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, nadpoziomowym, niskim. Na składowisku brak jest możliwości składowania odpadów niebezpiecznych. Rodzaje odpadów dopuszczone do składowania na tym składowisku, zgodnie z decyzją Starosty Pińczowskiego z dnia 10.01.2003 r.:

20 03 02 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02 – odpady z targowisk;

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

10 01 02 – gruz ceglany;

17 05 04 – gleba, ziemia, w tym kamienie, niezawierające substancji niebezpiecznych;

19 08 01 – skratki;

19 09 – odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.

Zgodnie z decyzją Starosty Pińczowskiego z dnia 16.03.2004 roku, konieczne jest dostosowanie składowiska do wymogów ochrony środowiska do końca roku 2005. Działania niezbędne do wykonania w czasie eksploatacji składowiska przed jego zamknięciem przedstawione są poniżej:

- zewnętrzny system rowów drenażowych, uniemożliwiających dopływ wód powierzchniowych do składowiska;

- system drenażu ujmowania i odprowadzania odcieków wraz ze zbiornikiem gromadzenia odcieków lub z możliwością odprowadzania ich bezpośrednio do kanalizacji;

- brodzik dezynfekcyjny;

- zainstalowanie wagi samochodowej;

- zabezpieczenie składowiska przed roznoszeniem odpadów przez zwierzęta i wiatr poprzez odpowiednie ugniatanie odpadów, terminowe przesypywanie wapnem hydratyzowanym i przykrywanie ich warstwą ziemi;

- ukształtowanie skarp składowiska w sposób zapewniający ich stateczność i uniemożliwiający wprowadzenie roślinności rekultywacyjnej;

- pokrycie czaszy składowiska warstwą izolacyjną gruntu dobrze przepuszczalnego i wykonanie kominów umożliwiających stopniowe odgazowywanie składowiska.

W przypadku nie dostosowania składowiska w Skrzypiowie do wymogów stawianych w decyzji Starosty Pińczowskiego lub braku pojemności możliwej do składowania lub też po zakończeniu eksploatacji, odpady należy składować na innych składowiskach w województwie świętokrzyskim lub poza nim spełniających wymogi ochrony środowiska. Priorytetowym obszarem w tym zakresie są tereny byłej Kopalni Siarki „Grzybów” i tworzony tam Centralny Ośrodek Gospodarki Odpadami. Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie podjął inicjatywę organizacji i wspierania budowy COGO

Centralny Ośrodek Gospodarki Odpadami (COGO)

„Plan Gospodarki Odpadami dla województwa świętokrzyskiego” zakłada budowę w rejonie południowo-wschodnim Centralnego Ośrodka Gospodarki Odpadami (COGO). Dla inwestycji brane są pod uwagę tereny byłej Kopalni Siarki „Grzybów”, na obszarze gminy Staszów (powiat staszowski) oraz gminy Tuczępy (powiat buski). Lokalizacja planowanego Centralnego Ośrodka Gospodarki Odpadami stwarza dogodne warunki do prowadzenia scentralizowanego, regionalnego systemu gospodarowania odpadami, z możliwością przyjmowania odpadów z całego województwa świętokrzyskiego i województw ościennych. W ramach COGO przewiduje się budowę instalacji do odzysku, instalacji do unieszkodliwiania oraz zespół składowisk, w tym składowisko odpadów zawierających azbest, wraz z rozbudowanym zapleczem.

Istniejąca koncepcja Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, projektowanego w ramach COGO, zakłada następujące elementy gospodarowania odpadami:

- gromadzenie selektywne odpadów zgodnie z przyjętym systemem zbierania odpadów,

- transport bezpośredni przystosowanymi samochodami do ZGOK w Rzędowie,

- transport bezpośredni „na telefon" wybranych rodzajów odpadów zgodnie, z projektowanym systemem zbierania samochodami kontenerowymi do ZGOK,

- transport bezpośredni odpadów niebezpiecznych wyspecjalizowanymi samochodami do zakładu unieszkodliwiania przez podmiot do tego uprawniony;

Unieszkodliwianie odpadów realizowane będzie poprzez:

- sortowanie mechaniczne odpadów mieszanych na trzy frakcje:

- podsitową (< 40mm) kierowaną na składowisko balastu,

- frakcję organiczną (40 – l00mm) kierowaną do kompostowania,

- nadsitową (> l00mm) kierowaną do odzysku surowców wtórnych na linii sortowniczej,

- doczyszczanie surowców wtórnych na linii sortowniczej,

- kompostowanie frakcji organicznej na kompostowni,

- składowanie pozostałości na składowisku balastu,

- konfekcjonowanie i sprzedaż surowców wtórnych i kompostu.

Decydujące znaczenie w rejonie ma koncepcja budowy centralnego składowiska odpadów zawierających azbest na obszarze COGO. Planowane centralne składowisko, stwarza dogodne warunki przyjmowania odpadów z całego województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Plany WPGO i PPGO zakładają budowę instalacji do termicznego przekształcania odpadów na obszarze COGO w ramach Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (ZOiUO). Tworzony Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów ma być przystosowany do przyjmowania odpadów z całego województwa świętokrzyskiego oraz z województw ościennych.

W ramach ZOiUO planowana jest w pierwszej kolejności budowa instalacji plazmowego unieszkodliwiania odpadów. Technologia plazmowa stosowana może być w procesach przekształcania pozostałości po spalaniu odpadów (żużli i popiołów), odpadów zawierających azbest (zniszczenie włókien azbestowych), zużytych olejów zawierających PCB, pestycydów. Prowadzone są ponadto badania nad przekształcaniem metodą plazmową odpadów niebezpiecznych takich jak odpady medyczne, mineralne odpady pochodzące z przemysłu, toksyczne gazy bojowe, odpady promieniotwórcze.

Składowanie odpadów komunalnych na obszarze COGO powinno być rozważane w przypadku braku możliwości składowania takich odpadów na składowisku w Skrzypiowie.

Odpady zawierające azbest powinny być docelowo składowane na obszarze COGO, gdyż brak jest obszarów możliwych do pozyskania na terenie gminy Pińczów dla takiej formy unieszkodliwiania.

Instalacja do termicznego przekształcania odpadów pochodzenia zwierzęcego w Skrzypiowie

Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego” proponuje się budowę instalacji do termicznego przekształcania odpadów pochodzenia zwierzęcego. Budowę tego obiektu planuje się w granicach składowiska w Skrzypiowie lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Planowana wydajność instalacji wynosi 50 kg/godzinę. Instalacja musi spełniać wymogi ochrony środowiska i odpowiednie normy i może być wykorzystywana na potrzeby gminy, powiatu pińczowskiego i powiatów ościennych.

Do czasu wybudowania instalacji, odpady pochodzenia zwierzęcego z terenu powiatu, głównie padłe zwierzęta, powinny być odbierane przez wyspecjalizowane firmy na podstawie umowy zawartej z Urzędem Miasta Pińczów i wywożone poza teren powiatu celem termicznego unieszkodliwienia.

Instalacje do termicznego przekształcania odpadów medycznych

W gminie Pińczów brak jest instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych. Zdecydowana część odpadów medycznych jest i powinna być nadal magazynowana w punkcie zbiorczym przy ZOZ w Pińczowie. Unieszkodliwianie odpadów medycznych odbywać się powinno w spalarniach odpadów medycznych w Busku-Zdroju oraz Skarżysku – Kamiennej i innych na terenie województwa lub poza nim spełniających wymogi ochrony środowiska.

Składowiska odpadów pochodzących z sektora gospodarczego

Na terenie gminy istnieją dwa składowiska odpadów z sektora gospodarczego:

- składowisko „Skowronno”,

- składowisko szlamów „Gacki”.

Składowisko „Skowronno”

Składowisko „Skowronno” należy do Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Gomar” I. i M. Górniak w Lipsku Zakład w Pińczowie. Składowisko posiada nieuregulowany stan prawny.

Zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego OS.VIII-7633/2/94 składowisko jest w okresie rekultywacji połączonej z równoczesną eksploatacją. Termin zamknięcia składowiska zgodnie z decyzją Starosty Pińczowskiego z dnia 19.04.2004 roku został wyznaczony na 31 grudnia 2009 roku. Biorąc pod uwagę pojemność możliwą jeszcze do pozyskania składowisko może być jeszcze eksploatowane do końca roku 2012 (zgodnie z Przeglądem Ekologicznym z roku 2002). Do czasu zakończenia eksploatacji na składowisko mogą być przyjmowane odpady z ZPOiW „Gomar”.

Zgodnie z decyzją Starosty Pińczowskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku na składowisku dopuszczone do składowania są:

02 01 03 - odpadowa masa roślinna

02 01 99 - ziemia okrzemkowa

02 03 80 - wytłoki owocowe,

10 01 01 - żużle, popioły i pyły,

17 01 07 - gruz budowlany,

20 03 01 - odpady komunalne i podobne,

02 03 05 - osady z zakładowych podczyszczalni ścieków,

15 01 07 - opakowania ze szkła,

17 04 07 - mieszaniny metali,

15 01 03 - opakowania z drewna,

02 01 04 - odpady tworzyw sztucznych,

20 01 01 - papier i tektura.

Składowisko szlamów „Gacki”

Składowisko szlamów ZPG „Dolina Nidy” położone jest na terenie wyeksploatowanych złóż skalnych kopalni „Gacki” ze względu na charakter odpadów i podłoża składowiska nie stanowi ono zagrożenia dla środowiska. Składowane są odpady pochodzące z ZPG „Dolina Nidy” o kodzie 19 08 14. Ze względu na możliwość innego zagospodarowania tych odpadów zaleca się likwidację składowiska szlamów „Gacki”. Osady te powinny być w całości wykorzystywane na bieżąco do kształtowania powierzchni gruntów oraz do rekultywacji wyrobiska kopalni „Leszcze”.

Instalacje do przekształcania odpadów ulegających biodegradacji

Odpady ulegające biodegradacji wytwarzane są gminie Pinczów w sektorach: komunalnym i gospodarczym.

Główny strumień odpadów ulegających biodegradacji w sektorze komunalnym stanowią odpady kuchenne, odpady z pielęgnacji zieleni, papier i tektura oraz częściowo tekstylia.

Na terenie gminy Pińczów nie planuje się budowy kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji z sektora komunalnego. Wśród mieszkańców gminy należy promować system kompostowania przydomowego (kompostowniki) w szczególnosci na obszarach wiejskich, ewentualnie na obszarach budownictwa jednorodzinnego na terenie miasta. Niezależnie od rozwoju systemu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach, konieczne będzie zorganizowanie zbierania selektywnego tego typu odpadów w gospodarstwach domowych, w których nie będzie prowadzone kompostowanie. Odbiór tych odpadów należał będzie do zadań gminy. Odpady te mogą być przewożone celem kompostowania do Centralnego Ośrodka Gospodarowania Odpadami lub w przpadku budowy kompostowni dla potrzeb ZPOiW „Gomar” do tej instalacji.

W gminie Pinczów znaczącą grupę wśród odpadów z sektora gospodarczego stanowią dpady pochodzące z rolnictwa i przetwórstwa żywności związane z działalnością ZPOiW „Gomar” w Pińczowie. Rocznie powstaje około 7000 Mg odpadów ulegających biodegradacji. W miarę potrzeb planuje się budowę kompostowni dla potrzeb ZPOiW „Gomar” dla przekształcania odpadów ulegających biodegradacji, w szczególności: odpadowa masa roślinna (kod 02 01 03) oraz wytłoki owocowe (kod 02 03 80). Należy pozyskać w tym celu tereny, które spełniają wymogi ochrony środowiska. Pozyskanie terenu należy do przedsiębiorcy. Budowa kompostowni jest uzasadniona w chwili zakończenia eksploatacji składowiska „Skowronno” czyli zgodnie zdecyzją Urzędu Wojewódzkiego OS.VIII-7633/2/94 po roku 2009. Przewidywana przepustowość kompostowni powinna być dostosowana do potrzeb, aktualnie kształtuje się na poziomie 7000 Mg/rok. Kompostownia może dodatkowo przyjmować odpady ulegające biodegradacji z sektora komunalnego na podstawie umowy zawartej z gminą Pińczów.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z oczyszczalni ścieków

Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. (Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pińczowie) wytwarzają następujące odpady z oczyszczania ścieków i z procesów uzdatniania wody pitnej i do celów przemysłowych:

- skratki: kod 19 08 01,

- zawartość piaskowników: kod 19 08 02,

- osady ściekowe ustabilizowane: kod 19 08 09,

- odpady z procesu uzdatniania wody: kod 19 09 99.

W związku z rozwojem sieci kanalizacyjnej w gminie Pińczów, ilość powstających odpadów będzie stopniowo wzrastać. W roku 2014 prognozowane jest wytwarzanie ponad 340 Mg s.m. łącznie osadów ściekowych. Największy udział w ogólnej masie sięgający ponad 63 % stanowią osady ściekowe ustabilizowane, natomiast piaskowniki stanowią 23 %, a skratki 14 % ogólnej masy osadów powstających w oczyszczalni ścieków.

Odpady z grupy 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (piaskowniki) oraz odpady z procesów uzdatniania wody (kod 19 09 99) powinny być w całości kierowane do unieszkodliwiania poprzez składowanie. Odpady tych grup powinny być składowane na składowisku w Skrzypiowie do czasu zakończenia jego eksploatacji. Po zakończeniu eksploatacji tego składowiska odpady tych grup należy składować na składowisku na obszarze COGO lub na każdym innym składowisku, które spełnia wymogi ochrony środowiska.

Zgodnie z założeniami planów gospodarki odpadami wyższego szczebla w 2014 roku, planuje się, że 26 % osadów ściekowych wykorzystana będzie do nawożenia i użyźniania gruntów bez wcześniejszego procesu kompostowania, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów. Planuje się, że kompostowaniu w roku 2014 zostanie poddane 20 % wytwarzanych ustabilizowanych osadów ściekowych. Do nawożenia i użyźniania gruntów oraz w procesie kompostowania mogą być wykorzystywane jedynie ustabilizowane osady ściekowe (kod 19 08 09).

Komunalne osady ściekowe powinny być stosowane (zgodnie z art. 43 Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 roku z późn. zm.):

- w rolnictwie, w celach uprawy wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,

- do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,

- do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

- do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli są ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, w szczególności przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obniża podatność komunalnego osadu ściekowego na zagniwanie i eliminuje zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których mają one być stosowane, powinny być poddane badaniom przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych.

Szczegółowe zasady gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi powinny być zgodne z artykułem 43 Ustawy o odpadach oraz wydanym na jego podstawie Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych osadóściekowych (Dz.U. nr 134 z 2002 r., poz. 1140).

Generalnie kierunki zagospodarowywania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków powinny obejmować:

- Wykorzystanie procesów biologicznych do zmian właściwości fizykochemicznych oraz zwiększenia przyswajalnosci zwiazków mineralnych i organicznych, głównie w procesie kompostowania.

- Odwadnianie prowadzone metodami fizycznymi takimi, jak suszenie lub dodawanie innych materiałów mineralnych lub organicznych. Odwodnione osady stosowane mogą być dla poprawiania właściwości fizykochemicznych gleb lub do rekultywacji obszarów.

- Składowanie osadów ściekowych na składowiskach odpadów komunalnych lub termiczne ich przekształcanie.

Proces kompostowania prowadzi do zmian właściwości fizykochemicznych oraz zwiększenia przyswajalności związków mineralnych i organicznych oraz prowadz ponadto do eliminacji zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi ze względu na jakość baktriologiczną i helmitologiczną. Osady poddane procesowi kompostowania stanowią dobry materiał do upraw wszystkich płodów rolnych. Kompostowanie powinno być prowadzone, w miarę możliwości na terenie oczyszczalni, a w przypadku braku tych mozliwości na innym terenie spełniajacym wymogi ochrony środowiska. Odpady w celu kompostowania mogą być dostarczane do planowanej kompostowni na obszarze COGO oraz planowanej kompostowni dla potrzeb ZPOiW „Gomar”.

Należy dążyć na maksymalnie dużego wykorzystania osadów ściekowych w celach rolnicznych oraz rekultywacyjnych. O przydatności rolniczej osadów, a szczególnie do celów nawozowych decyduje w pierwszym rzędzie zawartość materii organicznej (osady ustabilizowane zawierają około 50% substancji organicznej) oraz zawartość składników pokarmowych przede wszystkim azotu i fosforu. Przed wykorzystaniem w celach rolniczych wszystkie osady ściekowe powinny zostać poddane odpowiedniemu przygotowaniu (m.in. kompostowaniu) ze względu na wskaźniki sanitarne (skażenie bakteriologiczne i helmitologiczne). Osady ściekowe spełniające odpowiednie wymagania powinny być przekazywane bezpłatnie gospodarstwom rolnym w miarę zapotrzebowania. Osady te powinny być stosowane do nawożenia obszarów zieleni miejskiej oraz do celów rekultywacyjnych wyrobisk i terenów pogórniczych. Znaczne zapotrzebowanie na tego rodzaju odpady wystepują na terenach objętych pracami rekultywacyjnymi w obszarze pogórniczym związanym z przetwórstwem siarki (m.in. tereny byłej kopalni siarki w Grzybowie, tereny byłej kopalni siarki w Jeziórku). Roczne zapotrzebowanie jednego z obiektów na obszarze pogórniczym na ustabilizowane osady ściekowe wynosi ok. 4000 Mg s.m. (przy wytwarzaniu przez oczyszczalnię ścieków w Pińczowie osadów na poziomie 200 Mg s.m. rocznie).

Osady ściekowe, które wykazują przekroczenie odpowiednich norm pod względem zawartości metali dla wykorzystania w celach rolniczych bądź rekultywacyjnych, powinny być przeznaczone do termicznego przekształcenia. Taka instalacja jest planowana na obszarze COGO. Popioły powstałe w wyniku termicznego przekształcenia takich odpadów powinny być składowane w sposób bezpieczny.

Osady ściekowe, które ze względów sanitarnych czy też ekonomicznych lub braku zapotrzebowania na materiał nawozowy lub rekultywacyjny nie zostały zagospodarowane, powinny być składowane na składowiskach odpadów komunalnych. Ustabilizowane osady ściekowe nie zagospodarowane powinny być składowane na składowisku w Skrzypiowie do czasu zakończenia jego eksploatacji. Po zakończeniu eksploatacji tego składowiska odpady tych grup należy składować na składowisku na obszarze COGO lub na każdym innym składowisku, które spełnia wymogi ochrony środowiska.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego

Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym powinny być zagospodarowywane we własnym zakresie. Wybór formy unieszkodliwiania oraz odbiorcy należy do zadań przedsiębiorców, który również ponosi koszty unieszkodliwiania. Przy wyborze metody unieszkodliwiania należy dążyć do minimalizcji ilości odpadów kierowanych na składowiska przy zwiększeniu udziału odzysku i recyklingu. Należy kierować się względami ekonomicznymi, ekologicznymi oraz uwzględniać osiągnięcia rozwoju najlepszych dostępnych technologii. Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r z późn. zm.) przedsiębiorcy powinni realizować obowiązki posiadaczy odpadów zawarte w rozdziale 4 wymienionej ustawy. W szczególności artykuł 17 rozdziału 4 określa:

1. Wytwórca odpadów z zastrzeżeniem ust. 2 jest obowiązany do:

1) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,

2) przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

2. Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

3. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane przez danego wytwórcę w danym miejscu.

4. Wymóg uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a także przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami nie dotyczy wytwórcy odpadów prowadzącego instalację, na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do odpadów komunalnych.

Przedsiębiorcy zawierać stosowne umowy z odbiorcami odpadów, posiadającymi odpowiednie zezwolenia i decyzje.

Odzysk i unieszkodliwianie pozostałych grup odpadów

W gminie Pińczów brak jest innych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Nie planuje się budowy innych instalacji niż wymienione powyżej. Wyselekcjonowane grupy odpadów należy zbierać zgodnie zasadami podanymi w rozdziale 5.1. Odpady te powinny być gromadzone w GPZO, GPZON, a następnie przekazywane specjalistycznym firmom, posiadającym odpowiednie decyzje (np. instalacje do produkcji paliw alternatywnych, cementownie). Odpady te mogą być też bezpośrednio przekazywane do zakładów odzysku lub unieszkodliwiania przez podmioty gospodarcze.

Gmina powinna zawierać stosowne umowy z odbiorcami odpadów, posiadającymi odpowiednie zezwolenia i decyzje.

„Plan gospodarki odpadami dla gminy Pińczów” zakłada brak możliwości niekontrolowanego 
przywożenia odpadów na teren gminy Pińczów z poza jej obszaru.

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

6.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania 
na środowisko

Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości jest najbardziej pożądaną strategią gospodarowania odpadami we wszystkich sektorach. W sektorze odpadów komunalnych rozwój ekonomiczny i gospodarczy, na obecnym poziomie cywilizacyjnym, znacznie ogranicza lub często uniemożliwia zmniejszenie ilości powstających odpadów. Ograniczone są też możliwości zmniejszenia ilości powstających osadów ściekowych. Szanse na ograniczenie ilości powstających odpadów istnieją w zakresie odpadów w sektorze gospodarczym. To zadanie jest zapisane w różnych programach ekologicznych dla przedsiębiorstw, w tym w zasadach „Czystszej Produkcji” czy w programie „Responsible Care” - „Odpowiedzialna Troska” realizowanym przez kilkanaście największych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w Polsce. Cel ten można również osiągnąć przez wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14 000 i EMAS (EMAS jest przepisem prawnym regulującym zasady wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego wraz ze ściśle określonymi wymogami badania i minimalizacji zanieczyszczeń) - dyrektywa 93/1836/EEC.

Celem „Czystszej Produkcji” jest zaspokojenie zapotrzebowania na produkty wytwarzane w równowadze ze środowiskiem, tzn. z użyciem odnawialnych źródeł energii i nieszkodliwych materiałów przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej. Jedną z zasadniczych przesłanek idei „Czystszej Produkcji” jest zapobieganie szkodom dla środowiska, co jest tańsze i skuteczniejsze niż próby regeneracji tegoż środowiska po jego zniszczeniu. Produkty powstałe w systemie „Czystszej Produkcji” muszą być miedzy innymi:

- wyprodukowane przy użyciu odnawialnych materiałów, które są na bieżąco uzupełniane w sposób zachowujący żywotność ekosystemu i społeczności, z której pochodzą, bądź wytworzone z materiałów nieodnawialnych, lecz pochodzących z odzysku i możliwych do unieszkodliwiania w sposób nietoksyczny i energooszczędny,

- opakowane w sposób minimalny i właściwy dla danego produktu, z użyciem materiałów z odzysku, możliwych do recyklingu lub ponownego użycia.

W zakresie minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych działania mogą mieć jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. W ramach prowadzonej edukacji dotyczącej minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, można między innymi zachęcać mieszkańców do:

- kupowania towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku,

- wykorzystywania w celach pakunkowych opakowań ulegających biodegradacji,

- rezygnacji z przedmiotów jednorazowego użytku (np. torebki foliowe, reklamówki z tworzyw sztucznych),

- wykorzystywania mniej toksycznych produktów (np. farb i lakierów).

W celu zachęcenia mieszkańców do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, można wykorzystać instrumenty finansowe. Wysegregowane odpady mogą być odbierane od mieszkańców bezpłatnie lub po cenie znacznie niższej niż kwota pobrana za odbiór odpadów zmieszanych.

6.2. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania

Podstawowym działaniem mającym na celu prawidłowe wdrożenie planu gospodarki odpadami w gminie powinno być przeprowadzenie bardzo szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej adresowanej do społeczeństwa. Ma to na celu wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów i zaprzestanie praktyk wywożenia odpadów na „dzikie wysypiska” lub spalania ich we własnych paleniskach domowych. Istotnym działaniem edukacyjnym są szkolenia urzędników w zakresie gospodarowania odpadami.

Obszary wiejskie są szczególnie predysponowane do wprowadzenia segregacji odpadów „u źródła”. Każde gospodarstwo domowe na terenie wiejskim znajduje się na odrębnej posesji, istnieje więc możliwość wydzielenia miejsca gdzie gromadzone są odpady do późniejszego ich wykorzystania lub przekazania odbiorcom. Pomimo braku zorganizowanego systemu zbiórki selektywnej w wielu gospodarstwach domowych na terenach wiejskich prowadzone jest segregowanie odpadów komunalnych na odpady ulegające biodegradacji, papier i tektura, popioły, gruz budowlany, odpady wielkogabarytowe oraz złom. Posegregowane odpady są kompostowane, spalane z odzyskiem energii, zagospodarowywane do prac niwelacyjnych.

6.3. Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
kierowanych na składowiska odpadów

W myśl art. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z dn. 27 kwietnia 2001 r.), ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji powinno być osiągane poprzez zastępowanie składowania recyklingiem organicznym.

Realizacja tych ustaleń ma się odbywać w ramach gminnego systemu selektywnego zbierania odpadów poprzez zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie oraz budowę instalacji odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) tych odpadów. Dlatego konieczna będzie popularyzacja kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie oraz wspieranie budowy pilotażowej kompostowni na terenie COGO. W tabeli 6.1. zamieszczono w formie syntetycznej opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (poza składowaniem) wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

Tabela 6.1. Opcje stosowania metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poza składowaniem (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami)

| Odpady komunalne ulegające biodegradacji | Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poza składowaniem |
| --- | --- |
|  | Spalanie | Zgazowanie | Piroliza | Mechaniczno – biologiczne przekształcanie odpadów zmieszanych | Kompostowanie | Fermentacja beztlenowa | Recykling | Ręczne lub mechaniczne sortowanie |
| Odpady mieszane | * |  |  | * |  | * |  | * |
| Paliwo z odpadów | * | * | * |  |  |  |  |  |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |  |  |  |  | * | * |  |  |
| Odpady zielone |  |  |  |  | * | * |  |  |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i zielone |  |  |  |  | * | * |  |  |
| Papier | * | * | * |  | * | * | * |  |
| Odpady tekstylne | * | * | * |  |  |  | * |  |
| Drewno | * | * | * |  |  |  | * |  |

Rozwój metod fermentacji beztlenowej odpadów ulegających biodegradacji oraz metod mechaniczno-biologicznych przerobu tych odpadów będzie w Polsce dominującą opcją przekształcania odpadów celem redukcji objętości i bezpiecznego składowania. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami w latach 2007-2014 przewiduje się zwiększenie zastosowania termicznych metod unieszkodliwiania odpadów.

Wyprodukowanie kompostu o wysokich walorach nawozowych, umożliwia jego użycie pod uprawy (rolnicze, sadownicze itp.). Wiąże się to jednak z zapewnieniem właściwego przebiegu całego procesu kompostowania, w tym także zapewnieniem odpowiedniego składu chemicznego odpadów, utrzymywania właściwej wilgotności masy kompostowej, właściwej regulacji przepływu powietrza, udziału odpowiednich mikroorganizmów i oczywiście odpowiedniej temperatury.

Komposty z odpadów komunalnych mają z reguły zbyt dużo fosforu i potasu w stosunku do ilości azotu, dlatego tak ważne jest odpowiednie wyselekcjonowanie odpadów organicznych i eliminacja zanieczyszczeń dyskwalifikujących kompost, takich jak np. świetlówki, baterie, lekarstwa itd.

Aby otrzymać dobry jakościowo kompost, musi być zapewniony, już w fazie zbierania, odpowiedni wstępny przebieg procesu kompostowania. Oznacza to, że ważny jest możliwie największy udział procesów tlenowych w procesach rozkładu substancji organicznej. W przypadkach, gdy jakość otrzymanego kompostu (np. zawartość metali ciężkich) wyklucza jego zastosowanie w rolnictwie, możliwe jest jego wykorzystanie do celów nierolniczych np. do rekultywacji: składowisk odpadów, szkód powydobywczych, nasypów kolejowych i drogowych, w leśnictwie itp.

Konstrukcja pojemników do zbierania odpadów ulegających biodegradacji powinna być taka, żeby zagwarantować dobre napowietrzanie oraz możliwość odciekania substancji płynnych i zbierania się ich w dolnej części pojemnika. Pojemniki na odpady ulegające biodegradacji zbierane selektywnie dla potrzeb kompostowni powinny być opróżniane ze względów sanitarnych raz na 1 - 2 tygodni, w zależności od warunków (np. atmosferycznych, pór roku itp.) oraz powinny być dobrze zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.

## 6.4. Edukacja ekologiczna w gminie Pińczów

Wdrażanie planu gospodarki odpadami jest procesem społecznym. Dlatego jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami w gminie Pińczów jest włączenie się do udziału w jego realizacji wszystkich mieszkańców. Wiąże się to z potrzebą zmiany podejścia do środowiska, w którym człowiek przebywa, a co za tym idzie z wszechstronną edukacją ekologiczną. Program edukacji ekologicznej dla gminy Pińczów powinien wynikać z założeń Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, zadań Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, jak również założeń wynikających z „Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” oraz „Powiatowego planu gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego”.

Wprowadzanie głównych założeń systemu gospodarki odpadami, a w szczególności selektywnego zbierania „u źródła” jest trudnym i złożonym procesem społecznym. Wynika to głównie z obawy społeczeństwa przed wprowadzaniem wszelkich nowości, których przydatność lub konieczność zastosowania nie zawsze jest zrozumiała. Dla wdrożenia nowoczesnej i racjonalnej gospodarki odpadami na terenie gminy Pińczów kluczowe znaczenie ma odpowiednio prowadzona, ciągła edukacja ekologiczna, zachęcająca do segregacji odpadów u źródła ich powstania, odzysku surowców wtórnych i właściwego zagospodarowania odpadów. Informacje o systemie gospodarki odpadami, miejscach gromadzenia odpadów i zbiórki surowców wtórnych, funkcjonującym na terenie gminy, powinny docierać nie tylko do mieszkańców, ale również do osób przebywających czasowo bądź przejeżdżających przez teren gminy. Szczególnie ważne jest przyzwyczajenie mieszkańców do segregacji i usuwania odpadów ze swoich posesji w sposób określony w systemie, a także ograniczenie ilości odpadów pojawiających się wzdłuż tras komunikacyjnych i likwidacja „dzikich wysypisk”. Kampania edukacyjna powinna zakładać pozyskanie przychylności mieszkańców i zainteresowanie ich problemem usuwania odpadów ze swoich nieruchomości.

Podczas wprowadzania racjonalnej gospodarki odpadami w gminie Pińczów, istnieje szansa na pojawienie się nowych miejsc pracy dla ludzi zatrudnionych bezpośrednio przy zbieraniu i nadzorze zbierania odpadów. Dodatkowo wprowadzanie programów edukacyjnych może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia związanego z przygotowaniem materiałów informacyjnych, ścieżek edukacyjnych, festynów ekologicznych, punktu informacyjnego, itp.

Najskuteczniejszym sposobem oddziaływania na wytwarzających odpady są zachęty ekonomiczne. Liczne doświadczenia krajów, w których wprowadzanie planów gospodarki odpadami oraz systemów selektywnego zbierania jest wysoko zaawansowane, wskazuje, że jeżeli nie stosuje się dodatkowych, ponawianych okresowo bodźców, takich jak nagrody, konkursy, festyny, to efektywność systemu spada.

### Edukację ekologiczną najłatwiej prowadzić wśród dzieci i młodzieży podczas zajęć szkolnych czy też szkolnych kół zainteresowań. Skuteczne wdrożenie głównych założeń planu gospodarki odpadami wymaga jednak odpowiednie przygotowanie pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, nauczycieli i animatorów, a także pracowników firm zajmujących się zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów. Odpowiednio prowadzona edukacja ekologiczna powinna przygotowywać przedstawicieli tych grup między innymi do:

- informowania o zasadach funkcjonowania selektywnego zbierania odpadów,

- gromadzenia, opracowywania i przekazywania informacji o stanie środowiska i gospodarki odpadami na powierzonym obszarze,

- przygotowywania materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

Wiarygodność oraz umiejętności komunikacyjne osób zaangażowanych we wdrażanie programów edukacyjnych, warunkują osiągnięcie pozytywnego nastawienia społeczności lokalnej do planowanej inwestycji z zakresu gospodarki odpadami.

### Program edukacji ekologicznej

Program edukacji ekologicznej zakłada, że:

- uczestnictwo w programie edukacyjnym ma charakter nieobowiązkowy,

- uczestnikami mogą być wszyscy mieszkańcy,

- informacja o programie jest ogólnodostępna,

- pożądane postawy proekologiczne będą nagradzane proporcjonalnie do włożonego wkładu w system segregacji,

- uczestnicy i realizatorzy programu będą stale informowani o przebiegu programu.

Główne cele programów edukacji ekologicznej to:

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez popularyzację wiedzy o możliwościach zagospodarowania odpadów komunalnych, w szczególności surowców wtórnych i odpadów organicznych,

- wdrażanie nawyków segregacji odpadów na odpady możliwe do wykorzystania - "cenne" i pozostałe odpady,

- rozwijanie umiejętności selektywnego zbierania surowców wtórnych "u źródła" w gospodarstwach domowych,

- popularyzacja wiedzy o walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych terenów gminy z piętnowaniem postaw „zaśmiecania” otoczenia,

- kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących ochrony przyrody i jej zasobów,

- zachęcanie do dbania o ład, porządek i czystość na terenie posesji.

Szeroki odbiór programu zapewni mu poparcie i realizację przez wszystkie szczeble administracji publicznej, szkolnictwo, organizacje pozarządowe itp.

Założone cele informacyjno-edukacyjne mogą być realizowane przez:

1)  media - plakaty, ogłoszenia i artykuły prasowe, informacje przekazywane w czasie festynów i na zebraniach mieszkańców, ulotki i broszury informacyjne dostarczane do każdego gospodarstwa domowego, zeszyty szkolne, kalendarze, możliwość zwiedzania składowiska bądź Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, informacja o programie w internecie, badania ankietowe,

2)  zachęty ekonomiczne:

- wprowadzenie ekobiletów jako nagród za prawidłową segregację surowców wtórnych w gospodarstwach domowych i przekazanie wysegregowanych odpadów (makulatury, opakowań plastikowych typu PET, puszek aluminiowych, opakowań szklanych) w wyznaczone miejsca. Ekobilety przykładowo mogą upoważniać do korzystania z obiektów użyteczności publicznej, tj. kina, hali sportowej i stadionu sportowego itp.,

- przekazanie sadzonek drzew bądź krzewów /w pojemnikach/, jako nagrody za segregację i oddane w wyznaczone do tego miejsce odpadów problemowych i niebezpiecznych pochodzenia komunalnego takich, jak: baterie, akumulatory, świetlówki, lampy rtęciowe, puszki po farbach i lakierach, opakowania po aerozolach,

3)  działania administracyjne polegające na upowszechnianiu edukacji ekologicznej i wzmożonych kontroli posesji przez upoważnione służby, w szczególności w zakresie właściwego gromadzenia odpadów,

4) punkt konsultacyjny, w którym można uzyskać bieżącą informację o wprowadzanych na terenie gminy Pińczów zasadach programu zbierania surowców wtórnych, jak też edukacji ekologicznej w tym zakresie, dostępnej literaturze na temat możliwości zagospodarowania odpadów, informacje o stosowanych rozwiązaniach w innych gminach oraz obowiązujących przepisach prawnych dotyczących odpadów (np. w bibliotece lub przy Urzędzie Miasta i Gminy).

Podstawowe znaczenie ma edukacja najmłodszych, w tym prowadzenie konkursów ekologicznych wśród dzieci z przedszkoli i młodzieży szkolnej, których celem jest promocja właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, piętnowanie „dzikich wysypisk” oraz popularyzowanie wiedzy o walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych gminy.

Realizacja powyższych celów będzie możliwa przy założeniu, że większość mieszkańców gminy zostanie zainteresowana problemem odpadów. Nie jest to łatwe zadanie, mając na uwadze znaczne rozproszenie mieszkańców w obrębie gminy. Łatwiejszy dostęp do informacji o wprowadzanym systemie gospodarowania odpadami mogą mieć dzieci i młodzież ucząca się.

Proponuje się zatem:

- prowadzić edukację ekologiczną przede wszystkim w placówkach oświatowych, organizując konkursy na temat wiedzy o zagospodarowaniu odpadów, sposobów segregacji i odzysku surowców wtórnych itp.,

- nagradzać segregację odpadów poprzez np.: przekazywanie ekobiletów, drzewek i krzewów, zeszytów w zamian za określoną ilość wysegregowanych surowców wtórnych (makulatury, butelek typu PET, puszek aluminiowych, opakowań szklanych, itp.).

- utworzenie gminnych punktów konsultacyjnych koordynujących gospodarkę odpadami i przebieg edukacji ekologicznej.

7. Program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

7.1. Szczegółowy program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

W latach 2004-2014 Zarząd Gminy powinien uwzględnić w swoich pracach następujące zagadnienia, wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski":

- współpracę z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez włókna azbestu znajdujące się w wyrobach cementowo - azbestowych,

- przygotowywanie wykazów obiektów z wbudowanymi elementami zawierającymi azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu,

- przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski".

Natomiast Rada Miasta i Gminy uwzględni w swoich pracach:

- przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych zarządu gminy z realizacji zadań „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski".

Wprowadzenie zadań do realizacji przez gminę, związanych z programem unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinno być poprzedzone Uchwałą budżetową, której załącznikiem jest „Wieloletni plan inwestycyjny”. O pomoc finansową na realizację programu gmina powinna ubiegać się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z wymienionym wyżej programem w gminnym programie usuwania wyrobów zawierających azbest należy w szczególności uwzględnić następujące zagadnienia:

- wypełnienie przez właścicieli obiektów budowlanych arkuszy oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. i złożenia ich do właściwego urzędu. Należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowy opis w arkuszach obiektów publicznych, jak na przykład: drogi, place, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, domy kultury, które będą w przyszłości mogły korzystać z pomocy finansowej różnego rodzaju funduszy i których oczyszczenie z azbestu powinno nastąpić w pierwszej kolejności, ze względu na możliwość narażenia zdrowia dzieci.

- sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest, z podziałem na trzy grupy pilności, zgodnie z arkuszem ocen.

- przekazanie zebranych informacji wraz z arkuszami ocen, do urzędu nadzoru budowlanego w powiecie.

Niezbędnym działaniem jest rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej informacji (np. w formie szkoleń) o skutkach oddziaływania na zdrowie ludzi, azbestu znajdującego się w wyrobach budowlanych oraz odpadach powstających podczas ich usuwania. Wskazane jest również zorganizowanie dla mieszkańców fachowej pomocy podczas wypełniania, w ramach inwentaryzacji, arkuszy ocen i ankiet. Istotnym elementem kampanii informacyjnej jest powiadomienie społeczności lokalnej o możliwościach uzyskiwania pomocy finansowej na prace związane z usuwaniem tych wyrobów i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Gminny plan unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i usuwania wyrobów zawierających azbest składa się z zadań podstawowych i z zadań szczegółowych, przedstawionych w tabeli 7.1.

Tabela 7.1. Zadania do realizacji w latach 2004–2014 w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i usuwania wyrobów zawierających azbest do realizacji na terenie gminy Pińczów

| Termin realizacji | Zadania podstawowe w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 2004 - 2014 | Wprowadzenie zadań do realizacji przez gminę, związanych z programem unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinno być poprzedzone Uchwałą budżetową, której załącznikiem jest „Wieloletni plan inwestycyjny”. Przeprowadzenie szkoleń i akcji informacyjno-edukacyjnych na temat odpadów zawierających azbest, inwentaryzacja wg załączonej ankiety. Szkolenia i akcje informacyjno-edukacyjne należy przeprowadzać zarówno wśród młodzieży szkolnej, jak i dorosłych mieszkańców gminy. Akcje powinny obejmować szkolenie z zakresu: podstawowych rodzajów wyrobów zawierających azbest powszechnie stosowanych w budownictwie; sposobów bezpiecznej eksploatacji obiektów (szczególnie budowlanych) w których zastosowano wyroby azbestowe; zagrożeń i skutków dla zdrowia i środowiska przyrodniczego w przypadku niewłaściwego użytkowania i usuwania; możliwości finansowego wsparcia i właściwego postępowania w przypadku prac remontowych obejmujących wymianę wyrobów zawierających azbest; dostępnych specjalistycznych firm działających na terenie gminy i posiadających stosowne uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac obejmujących usunięcie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. | gmina |
| 2004 - 2014 | Zbieranie odpadów zawierających azbest i przekazanie firmom posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania. Wykonawca prac, polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do: - izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon, - ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu osłon, -umieszczeniu tablic ostrzegawczych o treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem", "Osobom nie upoważnionym wstęp wzbroniony", - zastosowania odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu. | posiadacze odpadów, przedsiębiorcy |
| 2004 - 2014 | Wspieranie budowy zaplecza technicznego do czasowego magazynowania odpadów zawierających azbest | gmina |
| Termin realizacji | Zadania szczegółowe w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest | Jednostka odpowiedzialna |
| 2004 – 2014 | Wdrożenie zasad i zapisów prawa dotyczących wyrobów i odpadów zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniami: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczy-szczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. (Dz. U. Nr 138, poz. 895), w sprawie bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 280), w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów, | gmina, właściciele obiektów |
| 2004 – 2005 | Wypełnienie przez właścicieli obiektów budowlanych arkuszy oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania i złożenia ich do właściwego urzędu. Należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowy opis w arkuszach obiektów publicznych, jak na przykład: drogi, place, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, domy kultury i tym podobne obiekty, które będą w przyszłości mogły korzystać z pomocy finansowej fuduszy publicznych i których oczyszczenie z azbestu powinno nastąpić w pierwszej kolejności. | gmina, właściciele obiektów |
| corocznie 2004 – 2014 | Sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest na koniec każdego roku na podstawie zebranych informacji i arkuszy ocen | gmina, |
| corocznie 2004 – 2014 | Opracowanie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest na terenie gminy, w tym opracowanie załączników mapowych. | gmina, |
| corocznie 2004 – 2014 | Sukcesywne dokonywanie przeglądu technicznego obiektów na gminy stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998r. | gmina, właściciele obiektów |
| 2004 – 2007 | Ustalenie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożenia pyłem azbestu z uwagi na koncentrację występowania uszkodzeń lub technicznego zużycia wyrobów zawierających azbest. W miejscach takich należy co najmniej zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu regulowanych przepisami szczegółowymi. Zminimalizowanie pylenia można osiagnąć poprzez: - nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, - demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe, - odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze. | gmina, |
| 2004 – 2014 | Wystąpienie do odpowiednich jednostek o przeprowadzenie monitoringu zagrożonych rejonów (obiektów), w których zabudowano wyroby zawierające azbest | gmina, właściciele obiektów |
| 2004 – 2014 | Przekazanie zebranych informacji wraz z arkuszami ocen sukcesywnie do urzędu nadzoru budowlanego w powiecie. | gmina, |
| Termin realizacji | Zadania szczegółowe w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest | Jednostka odpowiedzialna |
| 2004 | Przeprowadzenie rozeznania rynku na usługi związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Na terenie powiatu pińczowskiego siedem podmiotów posiada zezwolenie na wytwarzanie odpadów zawierających azbest. | gmina, |
| 2004 – 2005 | Wybór najkorzystniejszych ofert na usługi związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. | gmina, |
| 2005 – 2014 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Prace polegające na usuwaniu lub naprawie tych wyrobów mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz przez pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Celem unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, Wojewódzki plan gospodarki odpadami przewiduje na terenach zdegradowanych eksploatacją siarki w rejonie Grzybowa budowę jednego dużego składowiska centralnego dla tych odpadów w ramach Centralnego Ośrodka Gospodarowania Odpadami (COGO). Teren przeznaczone pod składowisko odpadów zawierających azbest należy administracyjnie do firmy CHEMPOL S.c. z siedzibą w Dobrowie gmina Tuczępy. Zakłada się dodatkowo możliwość składowania takich odpadów w wydzielonych, małych składowiskach, zlokalizowanych na obszarze powiatu pińczowskiego. Stworzone składowiska powinny być wykorzystywane dla potrzeb powiatu. | gmina, przedsiębiorcy |

Koszty demontażu pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest, z budynków użyteczności publicznej lub będących własnością gminy (np. szkoły,), oraz koszty transportu i unieszkodliwienia powstałych odpadów powinny być pokrywane w całości z funduszu gminnego.

Koszty zdjęcia pokrycia dachowego, wykonanego z materiałów zawierających azbest, na terenie prywatnej posesji, oraz koszty transportu powstałych odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia pokrywa właściciel posesji. Koszty unieszkodliwienia odpadów azbestowych mogą być natomiast pokryte z funduszów gminnych.

7.2. Aspekty formalno-prawne

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Złota wynika z uwarunkowań formalno-prawnych, tj.:

- Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz. U. Nr 132/96, poz. 622],

- Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o odpadach [Dz. U. Nr 96/97, poz. 592], wraz z późniejszymi zmianami,

- Ustawy z dnia 03.03.2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw [Dz. U. Nr 22/00, poz. 272],

- Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska [Dz. U. Nr 133/97, poz. 885],

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 84/94, poz. 415], wraz z późniejszymi zmianami,

- Ustawy z dnia 9.11.2000 o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. Nr 109/00, poz. 1157]

- Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów [Dz. U. Nr 162 poz. 1135],

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie określenia odpadów, które powinny być wykorzystane w celach przemysłowych, oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystaniu [Dz. U. Nr 90 poz. 573],

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych [Dz. U. Nr 145 poz. 942],

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2.04.1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów [Dz.U.98.45.280],

- Pozostałych ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Wprowadzona w 1997 r. Ustawa zakazująca stosowania azbestu i towarzyszące jej Rozporządzenie dotyczące sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895) nakazuje konieczność kontroli wbudowanych wyrobów zawierających azbest i usuwania uszkodzonych elementów. Zgodnie z tym rozporządzeniem właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest, które posiadają gęstość powyżej 1000 kg/m3, dokonują ich przeglądu technicznego. Na podstawie tego przeglądu powinna zostać sporządzona ocena stanu i możliwości dalszego użytkowania obiektu. Wszystkie wyroby zakwalifikowane zgodnie z tą oceną do wymiany oraz wszystkie wyroby azbestowe o gęstości poniżej 1000 kg/m3 powinny być usuwane na koszt właściciela obiektu.

Sposób rozbiórki lub remontów obiektów budowlanych zawierających azbest został sprecyzowany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 1998r Nr 138, poz. 895). Prace polegające na usuwaniu lub naprawie tych wyrobów mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz przez pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Rysunek 7.2. Wzór oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest. zawierających azbest zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 280) w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

7.3. Charakterystyka powstających odpadów azbestowych

Polska Norma PN-87 B-06612 podaje trzy rodzaje klasyfikacji wyrobów azbestowo-cementowych. Najbardziej adekwatny wydaje się być podział wyrobów azbestowo-cementowych w zależności od kształtu i przeznaczenia, wyróżniający następujące grupy:

- wyroby płytowe, w tym:

- płyty płaskie ogólnego stosowania,

- płytki dachowe,

- płyty płaskie specjalnego stosowania,

- płyty faliste,

- kształtki,

- rury i elementy łączące, w tym:

- rury bezciśnieniowe,

- rury ciśnieniowe,

- złącza,

- kształtki kanalizacyjne,

- kanały wentylacyjne,

- otuliny,

- wyroby i elementy architektoniczno-budowlane.

Wśród materiałów i odpadów przeznaczonych do usunięcia na terenie gminy znajdą się głównie odpady należące do drugiej klasy wyrobów zawierających azbest, która obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 zawierające poniżej 20% azbestu. Będą to zarówno materiały i wyroby azbestowo-cementowe (głównie płyty faliste oraz płaskie typu „KARO”) jak i powstałe z nich odpady. W wyrobach tych włókna azbestowe są z reguły mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia wyrobów wykazujących nieduży stopień „korozji”, ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia. Niebezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia ludzi stwarza natomiast mechaniczna obróbka tych wyrobów i odpadów, rozbijanie np. przy zrzucaniu z dużej wysokości (prace remontowe, wymiana pokryć dachowych), czy też rozdrabnianie (nacisk ciężkich pojazdów kołowych). Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób unieszkodliwiania odpadów, głównie płyt falistych i płaskich typu „KARO”.

W celu ograniczenia ryzyka skażenia środowiska azbestem do minimum, należy w trakcie prowadzenia prac remontowo-rozbiórkowych całość materiałów i odpadów odpowiednio zabezpieczyć, a następnie usunąć i zdeponować na wyznaczonym składowisku. Usuwanie i zabezpieczanie płyt azbestowo-cementowych należy prowadzić w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i samych wyrobów, co w znaczący sposób obniża zdolność emisji azbestu do środowiska. W uzasadnionych przypadkach pokrycia dachowe oraz elewacje budynków, znajdujące się w złym lub bardzo złym stanie technicznym, przed ich usunięciem należy impregnować płynami wgłębnie penetrującymi zabezpieczającymi je przed emisją włókien respirabilnych azbestu do atmosfery, a dopiero potem można przystąpić do ich usuwania, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w stosownych rozporządzeniach i projektach. Wymagane jest, aby całość odpadów została wywieziona i zdeponowana na wyznaczonym składowisku. Należy zapewnić odbiór odpadów, aby nie dochodziło do ich deponowania w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych.

## 7.4. Szkolenia i akcje informacyjno-edukacyjne

W ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”, należy przeprowadzić szkolenia oraz akcje informacyjno-edukacyjne mające na celu rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej informacji o skutkach oddziaływania na zdrowie i środowisko wyrobów i odpadów zawierających azbest. Szkolenia i akcje informacyjno-edukacyjne należy przeprowadzać zarówno wśród młodzieży szkolnej, jak i dorosłych mieszkańców gmin. Akcje powinny obejmować szkolenie z zakresu:

- podstawowych rodzajów wyrobów zawierających azbest powszechnie stosowanych w budownictwie;

- sposobów bezpiecznej eksploatacji obiektów (szczególnie budowlanych) w których zastosowano wyroby azbestowe;

- zagrożeń i skutków dla zdrowia i środowiska przyrodniczego w przypadku niewłaściwego użytkowania i usuwania;

- właściwego postępowania w przypadku prac remontowych obejmujących wymianę wyrobów zawierających azbest;

- możliwości wsparcia finansowego na prace związane z usuwaniem, transportem oraz unieszkodliwianiem tego rodzaju odpadów,

- dostępnych specjalistycznych firm działających na terenie gmin i posiadających stosowne uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac obejmujących usunięcie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Zakres i tematykę szkoleń należy wcześniej uzgodnić i dostosować do potrzeb mieszkańców. Stosowne szkolenia powinny być prowadzone przez przeszkolonych pracowników Urzędu Gminy, specjalistów z jednostek naukowo-badawczych, pracowników specjalistycznych firm zajmujących się zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Akcje informacyjno-edukacyjne w szkołach mogą się odbywać w ramach wyodrębnionych tematycznie zajęć lekcyjnych lub istniejących kół zainteresowań. Dużym zainteresowaniem cieszą się zwykle konkursy tematyczne, które mogą się stać ciekawą formą poszerzania wiedzy na temat odpadów zawierających azbest.

Zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami, w szczególności odpadami zawierającymi azbest, powinny zostać wprowadzone pod każde obrady rad sołeckich.

Wskazane jest również zorganizowanie fachowej pomocy wszystkim właścicielom obiektów przy wypełnianiu arkuszy ocen i ankiet o stanie technicznym i ilościach zabudowanych wyrobów zawierających azbest.

###### 7.5. Sposób pakowania odpadów azbestowych

Usuwane odpady należy zabezpieczać w miejscu ich wytworzenia szczelnym opakowaniem typu „big bag” wyłożonym wewnątrz dodatkową folią zabezpieczającą, tak, aby ich transport na składowisko nie stwarzał możliwości emisji włókien azbestowych do powietrza.

Opakowania powinny być oznakowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

- Oznakowanie według powinno być umieszczane na opakowaniach lub (w przypadku wyrobów nie opakowanych) na samych wyrobach.

- Oznakowanie powinno spełniać następujące wymagania:

- wysokość znaku powinna wynosić co najmniej 5 cm, a szerokość co najmniej 3 cm,

- górna część powinna zawierać białą literę "a" na czarnym tle; dolna część powinna zawierać czytelny napis koloru białego lub czarnego na czerwonym tle, o treści "UWAGA! ZAWIERA AZBEST! Wdychanie pyłu azbestu stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia! Postępuj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy!",

- jeżeli produkt zawiera krokidolit, wyrazy "ZAWIERA AZBEST!" należy zastąpić wyrazami "ZAWIERA AZBEST – KROKIDOLIT!",

- jeżeli oznaczenie jest w formie nadruku bezpośrednio na produkcie, wystarczające jest oznaczenie jednokolorowe na kontrastującym kolorze tła,

- oznakowanie odpadów różni się od oznakowania wyrobów dopiskiem "Odpady".

- Oznakowanie opakowań powinno mieć formę etykiety, trwale przytwierdzonej do opakowania, lub bezpośredniego nadruku na opakowaniu (rys. 6.1).

- Wyroby nie opakowane, zawierające azbest, powinny mieć oznakowanie w formie etykiety, trwale przytwierdzonej do wyrobu, lub bezpośredniego nadruku na wyrobie.

Etykiety i napisy zamieszczone na opakowaniach oraz nadruki powinny być trwałe (nie ulegające zniszczeniu, zwłaszcza pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych).

## 7.6. Unieszkodliwianie odpadów azbestowych

Podstawową i najtańszą metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich deponowanie zgodnie z wymogami prawnymi na składowiskach. Wojewódzki plan gospodarki odpadami przewiduje na terenach zdegradowanych eksploatacją siarki w rejonie Grzybowa budowę jednego dużego składowiska centralnego w ramach Centralnego Ośrodka Gospodarowania Odpadami (COGO) dla odpadów zawierających azbest. Po zrealizowaniu tej inwestycji odpady zawierające azbest pochodzące z gminy będą mogły być kierowane na to składowisko. W Planie gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego zakłada się dodatkowo możliwość składowania takich odpadów w wydzielonych kwaterach na istniejących składowiskach, zlokalizowanych na obszarze powiatu pińczowskiego

Obecnie odpady te mogą być wywożone na istniejące składowiska odpadów zawierających azbest:

województwo dolnośląskie:

- Składowisko Odpadów Stałych „Polowice” KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” Legnica, ul. Złotoryjska 194 /na potrzeby zakładu/

- Składowisko Odpadów Przemysłowych, Wałbrzych ul. Górnicza 1, zarządzane przez Mo-BRUK Korzenna 214, pow. nowosądecki,

- Składowisko odpadów przemysłowych w Biechowie, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” Żukowice, ul. Żukowicka 1 /na potrzeby zakładu/

- Składowisko Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej w Oławie ul. Polna 1, Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. Oława ul. 3 Maja 26 /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalanie pod kodem 19 03 06/

województwo kujawsko-pomorskie:

- Składowisko odpadów przy ul. Lisiej, Zakłady Chemiczne „ZACHEM”, Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65 /na potrzeby zakładu/

- Zakładowe składowisko odpadów przemysłowych Anwil S.A., Włocławek, ul. Toruńska 2 /na potrzeby zakładu/

województwo lubuskie:

- Składowisko odpadów w Chróściku, ul. Małyszyńska 180 Gorzów Wlkp., zarządzane przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 49

województwo łódzkie:

- Składowisko odpadów przemysłowych Zgierzu, ul. Miroszewska 54, zarządzane przez EKO-BORUTA Sp. z o.o. , Zgierz ul. A. Struga 10

- Mokre składowisko popiołu i żużla „Bagno-Lubień” Elektrownia „Bełchatów” S.A. , Kleszczów /na potrzeby zakładu/

województwo małopolskie:

- Składowisko odpadów niebezpiecznych Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 46

- Składowisko odpadów „za rz. Białą” w Tarnowie, Zakłady Azotowe w Tarnowie- Mościcach  S.A. ul. Kwiatkowskiego 8

województwo mazowieckie:

- Składowisko odpadów komunalnych w Rachocinie, Miasto Sierpc ul. Traugutta 32

województwo podkarpackie:

- Składowisko odpadów komunalnych w Młynach pow. jarosławski, Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie 341

województwo pomorskie:

- Zakład Utylizacji Gdańsk Szadółki ul. Jabłoniowa 55

województwo śląskie:

- Składowisko odpadów w Knurowie ul. Szybowa, zarządzane przez PPHU „KOMART” Sp. z o.o., Knurów ul. Szpitalna 7

- Składowisko odpadów komunalnych Świętochłowicach, MPGK Sp. z o.o. Świętochłowice ul. Łagiewnicka 7641-608

- Składowisko odpadów niebezpiecznych i obojętnych Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 1, Zakłady Koksownicze „Przyjaźń”

województwo warmińsko- mazurskie:

- Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, ul. Mazurska 42

województwo wielkopolskie:

- Składowisko odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Pasieka gm. Trzemeszno, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „IZOPOL” S.A. Trzemeszno ul. Gnieźnieńska 4

- Składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie ul. Sulańska 11

- Składowisko odpadów w Goraninie pow. Koniński, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOSERWIS s.c. Wołomin ul. Partyzantów 38

województwo zachodnio-pomorskie:

- Składowisko odpadów w m. Dalsze 36 gm. Myślibórz, zarządzane przez EKO-MYŚL Sp. z o.o. w Myśliborzu, ul. 1-go Maja 19

- Składowisko odpadów w Sianowie, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Rzeczna 14

- Składowisko odpadów w Marianowie ul. Jeziorna 15, zarządzane przez Przedsiębiorstwo EKOMAR Sp. z o.o. /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/

Łączna pojemność potrzebna do składowania odpadów azbestowo-cementowych pochodzących z terenu gminy wynosi 1 439 m3.

# Monitoring powietrza

Zabezpieczanie odpadów w stanie wilgotnym poprzez szczelne opakowanie w BIG-BAG-ach i w takiej postaci transportowanie i deponowanie na składowisku wyeliminuje możliwość emisji respirabilnych włókien azbestowych do powietrza podczas wszystkich operacji przemieszczania opakowań z odpadami.

Monitoring powietrza, w aspekcie obecności azbestu w opadzie pyłu, należy prowadzić wzdłuż trasy transportu odpadów zawierających azbest oraz w rejonie składowiska w wyznaczonych punktach pomiarowych zgodnie z raportem oddziaływania.

8. Wnioski z analizy oddziaływania planu na środowisko

Analiza oddziaływania na środowisko „Planu gospodarki odpadami dla gminy Pińczów”, obejmuje stan środowiska w gminie w odniesieniu do wód powierzchniowych, podziemnych, gleb i powietrza. Zmiany stanu obecnego, w przypadku braku realizacji planu, dotyczą przede wszystkim ciągłego pogarszania jakości wód podziemnych i powierzchniowych. Proces ten jest uwarunkowany sukcesywną migracją zanieczyszczeń z istniejącego składowiska odpadów komunalnych oraz składowisk odpadów z sektora gospodarczego i istniejących „dzikich wysypisk”. Likwidacja lub przebudowa tych obiektów, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska oraz edukacja są podstawowymi działaniami, planowanymi w pierwszych latach funkcjonowania planu.

8.1. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu

Obszar gminy Pińczów jest wyjątkowo bogaty w zasoby wód podziemnych oraz w obiekty przyrodnicze zasługujące na ich ochronę. Nieprawidłowe gospodarowanie odpadami na obszarze gminy może doprowadzić do degradacji środowiska przyrodniczego.

Rysunek 8.1. Lokalizacja składowisk na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych [wg Kleczkowskiego A.S., 1990]

Rysunek 8.2. Lokalizacja składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych na tle obszarów wodonośnych oraz obszarów niewodonośnych [lokalizacje składowisk wg IGSMiE, mapa podkładowa wg WIOŚ Kielce, 2000]

### Potencjalne zagrożenie dla środowiska wodnego i glebowego

Odpady komunalne oraz odpady z sektora gospodarczego, deponowane na składowiskach są potencjalnym ogniskiem zanieczyszczenia środowiska. Przy braku odpowiedniego uszczelnienia składowiska (naturalnego lub wykonanego sztucznie), wymywane zanieczyszczenia mogą być wprowadzane do środowiska, powodując degradację wód podziemnych i powierzchniowych oraz pogorszenie jakości gleb wokół składowisk.

Zagrożenie dla środowiska wodnego i glebowego stanowi składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie. Składowanie odpadów odbywa się na niezabezpieczonym podłożu oraz brak jest systemu drenarskiego ujmującego wody odciekowe. Składowisko zlokalizowane jest w zasięgu strefy najwyższej (ONO) oraz wysokiej ochrony (OWO) dla Głównego Zbiornika Wód podziemnych nr 409 (Niecka Miechowska SE). Brak odpowiedniej przebudowy składowiska z uszczelnieniem doprowadzi do sukcesywnego pogarszania jakości płytkich wód gruntowych i przede wszystkim wód GZWP 409, zlokalizowanego w utworach szczelinowo-porowych kredy górnej. Składowisko to zlokalizowane jest ponadto na obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią w zlewni rzeki Nida. Zaistniały stan powodziowy może doprowadzić do rozmycia składowiska, co zdecydowanie wiąże się z możliwością degradacji powierzchni oraz skażenia środowiska gruntowo-wodnego na znacznym obszarze. Składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie stanowi realne zagrożenie dla jakości wód oraz gleb w otoczeniu obiektu i może przyczynić się do wzrostu odczynu wód (pH), ciągłego wzrostu mineralizacji, ilości zawiesin, twardości ogólnej oraz makroskładników takich, jak: chlorki, sód, potas. Dla tej grupy odpadów charakterystyczny jest znaczący wzrost zawartości związków azotu (azot amonowy, azotyny, azotany) oraz fosforanów, żelaza, kwasów organicznych i podwyższenie BZT5, ChZT. Zespół mikroskładników, których wzrost w środowisku będzie ciągle następował zależy od pochodzenia odpadów trafiających na składowisko, sposobu składowania, warunków lokalnych. Biorąc pod uwagę charakterystyczny skład wód odciekowych, może nastąpić wzrost zawartości boru, miedzi, chromu, ołowiu, niklu, kadmu, rtęci, selenu, kobaltu oraz cynku. W wyniku mineralizacji beztlenowej mogą pojawiać się półprodukty rozpadu: H2S oraz CH4. Ponadto realne jest skażenie bakteriologiczne (E-coli, Streptococcus) odcieków ze składowisk, a tym samym środowiska wodno-glebowego wokół składowisk. Dalsza eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie prowadzi ponadto do degradacji krajobrazu w obrębie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

Istniejące „dzikie wysypiska” prowadzą do degradacji środowiska w analogiczny sposób, jak w przypadku składowisk bez odpowiednich zabezpieczeń. W gminie brak jest informacji o lokalizacji istniejących „dzikich wysypisk”. Istnieje konieczność bieżącej likwidacji miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów oraz szeroko prowadzona akcja edukacyjna.

Na obszarze gminy zlokalizowane są dwa składowiska odpadów pochodzących z sektora gospodarczego. Do składowisk tych należą: zakładowe składowisko odpadów z przemysłu rolno-spożywczego ZPOiW „Gomar”- „Skowronno” w Pińczowie oraz składowisko szlamów „Gacki”.

Składowisko „Skowronno” zlokalizowane jest w zasięgu strefy najwyższej (ONO) i wysokiej (OWO) ochrony dla GZWP 409 (Niecka Miechowska SE). Brak odpowiednich zabezpieczeń prowadzić będzie do charakterystycznego wzrostu mineralizacji wód podziemnych, powierzchniowych oraz zanieczyszczenia gleb, będących w zasięgu oddziaływania składowiska. Realny jest ponadto wzrost BZT5 oraz ChZT i podwyższenie ilości siarczanów, chlorków, związków azotu, fosforu, sodu, potasu i żelaza oraz pojawienie się kwasów organicznych, aldehydów i alkoholi.

Składowisko szlamów „Gacki” należące do ZPG „Dolina Nidy” znajduje się na obszarze zbiornika wód podziemnych GZWP 409. Zlokalizowane jest jednak w zasięgu wód silnie zmineralizowanych związanych z dużym, stężeniem siarczanów (wyługowanych ze złoża gipsów), chlorków i soli amonowych. Zgodnie z informacją „Przeglądu ekologicznego”, dno składowiska podścielone jest warstwą nieprzepuszczalnych iłów i nie znajduje się na obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią. Biorąc pod uwagę wymienione aspekty lokalizacji obiektu i skład odpadów, składowisko nie powinno być ogniskiem zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w jego otoczeniu.

Zagrożenie powietrza atmosferycznego wynikające ze składowania odpadów

Składowiska odpadów komunalnych stanowią zagrożenie dla czystości powietrza. Wydostający się biogaz do atmosfery może być przyczyną wielu zagrożeń, w tym wybuchy i pożary oraz wpływa na rozwój efektu cieplarnianego. Na obszarze gminy zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie, dla którego nie został wprowadzony system odgazowania. Następuje ciągła emisja metanu do powietrza atmosferycznego. Należy, zatem wprowadzić aktywny system ujmowania i wykorzystania biogazu na składowisku. Przyczyni się to do poprawienia bezpieczeństwa ludzi i zmniejszenia zanieczyszczenia atmosfery.

W ramach realizacji ogólnokrajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” powstaną w powiecie, w trakcie wymiany pokryć dachowych, odpady zawierające azbest, należące do odpadów niebezpiecznych. Niekontrolowane usuwanie elementów zawierających azbest stanowić może zagrożenie dla czystości powietrza i w konsekwencji dla ludzi będących w zasięgu oddziaływania pyłu azbestowego.

Wnioski

- W przypadku braku realizacji planu, gospodarowanie odpadami prowadzone będzie nieprawidłowo, co doprowadzi do dalszej degradacji środowiska przyrodniczego.

- Zagrożenie dla środowiska wodnego i glebowego stanowią składowiska nieuszczelnione oraz takie, które nie posiadają systemu zbierania i odprowadzania odcieków. W szczególności dotyczy to składowisk zlokalizowanych w strefie zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych.

- Realne zagrożenie dla środowiska wodnego i glebowego stanowi składowisko odpadów komunalnych w Skrzy-piowie, zlokalizowane w strefie zasilania GZWP 409 oraz na obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią.

- Składowisko „Skowronno” przy braku odpowiednich zabezpieczeń może prowadzić do stałego pogarszania jakości środowiska gruntowo-wodnego.

- Składowisko szlamów „Gacki”, biorąc pod uwagę aspekty lokalizacyjne obiektu i skład odpadów, nie powinno być ogniskiem zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w jego otoczeniu.

- Składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie stanowi zagrożenie dla czystości powietrza. Wydostający się do atmosfery biogaz może być przyczyną wielu zagrożeń, w tym wybuchy i pożary oraz wpływa na rozwój efektu cieplarnianego.

- Nieprawidłowe gospodarowanie odpadami  przyczyni się do wzrostu ilości odpadów kierowanych na składowiska, zwłaszcza ulegających biodegradacji i odpadów  niebezpiecznych oraz do powstawania „dzikich wysypisk”.

- Niekontrolowane usuwanie elementów zawierających azbest stanowić może zagrożenie dla czystości powietrza i w konsekwencji dla ludzi będących w zasięgu oddziaływania pyłu azbestowego.

8.2. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko rozwiązań objętych planem

Sporządzone dla gminy Pińczów prognozy zakładają, w najbliższych latach, wzrost ilości wytwarzanych odpadów. Realizacja planu doprowadzi jednak do zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach, przy jednoczesnym wzroście ilości odpadów poddawanych procesom odzysku lub unieszkodliwiania z ograniczeniem ich składowania. Proces ten przyczyni się znacząco do ograniczenia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

Negatywne oddziaływanie aktualnego stanu gospodarowania odpadami może zostać ograniczone lub wyeliminowane poprzez realizację projektowanego systemu gospodarowania odpadami. Zaplanowane działania polegają w pierwszej kolejności na uporządkowaniu gospodarowania odpadami (przede wszystkim likwidacja lub przebudowa istniejących składowisk). Zaplanowane działania polegają również na wprowadzeniu systemu segregacji i selektywnego zbierania oraz na wdrażaniu procesów odzysku, a następnie unieszkodliwiania odpadów.

Budowa nowoczesnych składowisk odpadów

Zasady lokalizacji i budowy nowoczesnych, bezpiecznych składowisk określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku (Dz. U. nr 61, poz. 549). Nowoczesne składowiska odpadów, spełniające szereg wymagań (właściwa lokalizacja, naturalna lub wykonana sztucznie odpowiednia warstwa izolacyjna, prawidłowy system drenażu odcieków, system czynnego odgazowania) nie będą stwarzać zagrożenia dla środowiska wodno-gruntowego oraz atmosferycznego. Uciążliwość takiego składowiska wynika jedynie z zajmowania znacznych obszarów i niszczenia naturalnego krajobrazu. Istnieje konieczność prowadzenia stałego monitoringu środowiska w otoczeniu składowiska, również w fazie poeksploatacyjnej (przez 30 lat).

W gminie Pińczów plan nie zakłada budowy nowych składowisk odpadów komunalnych. Zakłada natomiast możliwość wywozu odpadów komunalnych do Centralnego Ośrodka Gospodarowania Odpadami w rejonie południowo-wschodnim, a tym samym zmniejszenie powierzchni w gminie, przeznaczonej na składowanie odpadów komunalnych. Teren byłej Kopalni Siarki „Grzybów” jest priorytetowym obszarem w województwie świętokrzyskim, przeznaczonym pod lokalizację Centralnego Ośrodka Gospodarowania Odpadami. Jest to rejon zapadliska przedkarpackiego, a występujące tu iły krakowieckie stanowią skuteczną barierę przed przesiąkaniem wód opadowych i wymywaniem zanieczyszczeń z deponowanych odpadów. Naturalne walory przyrodnicze zostały już zdegradowane przez istniejący od lat przemysł, zatem budowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów, nie pogorszy w znaczący sposób walorów przyrodniczych w rejonie.

##### Składowiska odpadów zawierających azbest

Sposób składowania odpadów pochodzących z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych zawierających azbest został przedstawiony w wymienionym powyżej rozporządzeniu Ministra Środowiska. Dopóki wyroby azbestowe są zamontowane na dachach, nie można traktować ich jako odpad. Z każdym kolejnym rokiem, należy jednak liczyć się z narastającą ilością tego typu odpadów, związaną z konieczną wymiany pokryć dachowych i innych elementów budowlanych zawierających azbest.

W planie przedstawiony jest dwuwariantowy schemat postępowania z odpadami zawierającymi azbest, pochodzącymi z gminy. Istnieje możliwość składowania odpadów tego typu na składowisku centralnym na obszarze Centralnego Ośrodka Gospodarowania Odpadami. Zakłada się dodatkowo możliwość składowania takich odpadów w wydzielonych, przystosowanych małych kwaterach oraz na składowiskach zlokalizowanych poza obszarem województwa, ale spełniające wymogi ochrony środowiska. Składowiska odpadów zawierających azbest oraz wydzielone kwatery, wykonane w sposób przedstawiony w rozporządzeniu Ministra Środowiska, nie stanowią zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Kontrolowany sposób postępowania z odpadami zawierającymi azbest nie powoduje zanieczyszczenia środowiska atmosferycznego.

Przebudowa i likwidacja istniejących składowisk odpadów

Składowiska zlokalizowane w obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych powinny zostać przebudowane przede wszystkim poprzez uszczelnienie składowiska. W celu ochrony jakości środowiska wodno-glebowego oraz atmosferycznego, dla składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie sugeruje się budowę systemu drenażu i zbierania odcieków oraz aktywnego systemu odgazowania jeszcze w fazie eksploatacji. Składowisko przeznaczone jest do docelowej likwidacji do końca roku 2009. Składowisko odpadów „Skowronno” również przeznaczone jest docelowo do zamknięcia i likwidacji do końca roku 2009.

Przebudowa składowisk w gminie oraz ich docelowa likwidacja przyczyni się do minimalizacji negatywnego oddziaływania składowanych odpadów na środowisko wodno-glebowe oraz powietrze atmosferyczne w ich otoczeniu. Nie będzie następowało dalsze pogarszanie jakości płytkich wód gruntowych oraz wód zbiornika GZWP nr 409 (Niecka Miechowska SE). Zostanie ponadto zlikwidowana możliwość negatywnego oddziaływanie na wody powierzchniowe w zlewni rzeki Nida.

Likwidacja „dzikich wysypisk”

Wysypiska, które są niezorganizowane, nielegalne i funkcjonują bez zezwolenia władz terenowych – tzw. „dzikie wysypiska” wykazują, negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Charakter zanieczyszczenia jest zbliżony, jak dla nieprawidłowo funkcjonujących składowisk odpadów komunalnych. Na obszarze gminy Pińczów brak jest informacji o aktualnej lokalizacji „dzikich wysypisk”. Plan zakłada bieżącą likwidację miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów. Taka likwidacja przyczynia się przede wszystkim do usunięcia ogniska zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.

Segregacja i selektywne zbieranie odpadów

Założeniem planu jest włączenie się do jego realizacji wszystkich mieszkańców gminy. Na efektywność prowadzonego zbierania selektywnego odpadów znaczący wpływ ma właściwie prowadzona edukacja we wszystkich grupach społeczeństwa.

Segregacja i selektywne zbieranie odpadów doprowadzi do pozyskania surowców wtórnych i przede wszystkim do ograniczenia ilości odpadów kierowanych na składowiska. Selektywne zbieranie może być prowadzone wariantowo: zbieranie „u źródła” (w obrębie posesji, szczególnie na terenach wiejskich), punkty selektywnego zbierania (wydzielone miejsca na terenie osiedli i centrów usługowo-handlowych) oraz centra selektywnego zbierania (ogrodzone i strzeżone miejsca, do których przywożone są odpady wysegregowane GPZO).

Segregacja odpadów i selektywne zbieranie doprowadzi ponadto do wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i przekazanie ich do GPZON lub SPON. Prawidłowo zlokalizowane punkty i szeroko prowadzona akcja doprowadzą do ograniczenia zagrożenia dla środowiska w związku z niekontrolowanym składowaniem odpadów niebezpiecznych

Kompostowanie odpadów

Kompostowanie jest tlenowym procesem rozkładu, a produktami gazowymi przemian są dwutlenek węgla i para wodna. W wyniku procesu kompostowania odzyskuje się produkt, który może być wykorzystywany do nawożenia pól i wzbogacania gleb, pod warunkiem spełnienia kryterium czystości bakteriologicznej i zawartości metali ciężkich. Kompostuje się głównie odpady zielone, odpady organiczne ulegające biodegradacji wydzielone z odpadów komunalnych oraz osady ściekowe. Kompostowanie powinno być zatem poprzedzone segregacją wstępną. Rozpowszechnianie kompostowni indywidualnych i lokalnych ograniczy ilość odpadów ulegających biodegradacji, deponowanych dotychczas na składowiskach odpadów komunalnych.

W gminie Pińczów do kompostowania mogą być przeznaczone również odpady z sektora gospodarczego. Znaczne ilości takich odpadów powstają wyniku działalności ZPOiW „Gomar” w Pińczowie. Budowa planowanej kompostowni spełniającej wymogi ochrony środowiska przyczyni się do zdecydowanego zmniejszenia masy odpadów kierowanych na składowisko a powstających w tym sektorze gospodarki. Kompostowanie odpadów zmniejsza niekorzystne skutki, jakie niesie za sobą unieszkodliwianie odpadów na składowiskach: odcieki zanieczyszczające wody gruntowe, emisję gazu składowiskowego, zajmowanie dużych obszarów, niszczenie krajobrazu.

Termiczne przekształcanie odpadów

Duże znaczenie dla gospodarowania odpadami w gminie powinny mieć procesy termicznego przekształcania odpadów. Oddziaływanie na środowisko procesów termicznego przekształcania odpadów jest związane zarówno ze składem odpadów poddawanych tym procesom, jak i zastosowaną technologią. Plan zakłada, że termiczne przekształcanie odpadów będzie główną technologią – poza składowaniem, stosowaną do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. W szczególności dotyczy to unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz odpadów poubojowych.

Plan zakłada budowę, w miejscowości Skrzypiów, instalacji do termicznego przekształcania odpadów pochodzenia zwierzęcego. Planowana wydajność instalacji (50 kg/godz) będzie wykorzystywana na potrzeby powiatu pińczowskiego i powiatów przyległych. Takie rozwiązanie przyczyni się znacząco do uporządkowania gospodarowania odpadami tego typu na obszarze całego powiatu i poza nim.

Odpady medyczne powinny być przewożone do najbliższej spalarni odpadów medycznych już funkcjonującej, zlokalizowanej w Busku-Zdroju. Powstające odpady medyczne, weterynaryjne oraz poubojowe mogą być ponadto unieszkodliwiane w każdej prawidłowo działającej instalacji służącej do termicznego przekształcania, w tym również w projektowanej instalacji w Centralnym Ośrodku Gospodarowania Odpadami w rejonie południowo-wschodnim. Prawidłowo zaprojektowana i sprawna spalarnia emituje zanieczyszczenia poniżej dopuszczalnych norm i jest obiektem przyjaznym dla środowiska. Dopuszczalne stężenia emisji zanieczyszczeń w gazach odlotowych regulowane są odpowiednimi normami. Nowoczesne instalacje do termicznego przekształcania odpadów muszą mieścić się w dopuszczalnych granicach emisji, a odpady stałe powstające w końcowym efekcie procesu powinny być deponowane na specjalnych składowiskach. Zachowując wskazane reguły postępowania, termiczne przekształcanie odpadów przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach, w szczególności odpadów niebezpiecznych i przyczynia się w znaczący sposób do poprawy stanu środowiska.

Jednocześnie niezmiernie ważnym elementem systemu gospodarowania odpadami jest ograniczenie ilości odpadów poddawanych termicznemu przekształcaniu w indywidualnych paleniskach przydomowych. Jest to proces niekontrolowany, mogący wprowadzać do środowiska duże ilości zanieczyszczeń. Ograniczenie tego zjawiska przyczyni się w znaczącym stopniu do zmniejszenia niskiej emisji.

Edukacja ekologiczna

Jednym z podstawowych warunków realizacji projektu planu gospodarki odpadami w gminie jest włączenie się do udziału w jego realizacji wszystkich mieszkańców. Wiąże się to z potrzebą zmiany podejścia do znaczenia środowiska przyrodniczego dla każdego człowieka. Konieczna jest zatem wszechstronna edukacja ekologiczna społeczeństwa promująca pożądany sposób postępowania z odpadami, w tym również ograniczenie niskiej emisji. Prawidłowo prowadzona kampania edukacyjna, może doprowadzić do zmniejszenia ilości powstawania odpadów, wzrostu procesów indywidualnego zagospodarowania lub segregacji odpadów u źródła ich powstania, wykorzystanie w recyklingu odpadów mogących zastąpić surowce pierwotne (ewentualne wykorzystanie części ulegających biodegradacji) wzrostu ilości odpadów poddawanych unieszkodliwianiu poza składowaniem i minimalizacji odpadów trafiających na składowiska.

Należy wyraźnie podkreślić, że właściwie realizowane przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniają się docelowo do ograniczania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, szczególnie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi.

Wnioski

- Nowoczesne składowiska odpadów, spełniające szereg wymagań (właściwa lokalizacja, naturalna lub wykonana sztucznie odpowiednia warstwa izolacyjna, prawidłowy system drenażu odcieków, system czynnego odgazowania) nie stwarzają zagrożenia dla środowiska wodno-gruntowego oraz atmosferycznego. Uciążliwość takiego składowiska wynika jedynie z zajmowania znacznych obszarów i niszczenia naturalnego krajobrazu.

- Przebudowa składowisk w gminie Pińczów oraz ich docelowa likwidacja przyczyni się do minimalizacji negatywnego oddziaływania składowanych odpadów na środowisko wodno-glebowe oraz powietrze atmosferyczne w ich otoczeniu. Nie będzie następowało dalsze pogarszanie jakości płytkich wód gruntowych oraz wód zbiornika GZWP nr 409 (Niecka Miechowska SE). Zostanie ponadto zlikwidowana możliwość negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe w zlewni rzeki Nida.

- Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów czyli „dzikich składowisk” przyczyni się przede wszystkim do usunięcia ogniska zanieczyszczenia gleb, wód podziemnych i powierzchniowych.

- Składowiska odpadów zawierających azbest oraz alternatywnie wydzielone kwatery na obszarze powiatu pińczowskiego, wykonane w sposób przedstawiony w rozporządzeniu Ministra Środowiska, nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Kontrolowany sposób postępowania z odpadami zawierającymi azbest nie powoduje zanieczyszczenia środowiska atmosferycznego.

- Segregacja i selektywne zbieranie odpadów doprowadzi do pozyskania surowców wtórnych i przede wszystkim do ograniczenia ilości odpadów kierowanych na składowiska oraz do wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

- Rozpowszechnianie kompostowni indywidualnych i lokalnych ograniczy ilość odpadów ulegających biodegradacji, deponowanych dotychczas na składowiskach odpadów komunalnych.

- Unieszkodliwianie odpadów metodą termicznego przekształcania doprowadzi do zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach, w szczególności odpadów niebezpiecznych.

- Budowa, w miejscowości Skrzypiów, instalacji do termicznego przekształcania odpadów pochodzenia zwierzęcego przyczyni się do znacznego uporządkowania gospodarowania tymi odpadami na obszarze powiatu i poza nim.

- Ograniczenie zjawiska spalania odpadów w indywidualnych paleniskach przydomowych przyczyni się w znaczą-cym stopniu do ograniczenia niskiej emisji.

- Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców spowoduje zwiększenie efektywności prowadzo-nego selektywnego zbierania odpadów, co zapewni pozyskanie surowców wtórnych i zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska.

- Nowe inwestycje przewidywane do realizacji będą podlegać procedurom ocen oddziaływania na środowisko, co powinno zagwarantować bezpieczne dla środowiska funkcjonowanie tych instalacji.

W podsumowaniu analizy oddziaływania planu na środowisko należy stwierdzić, że wszystkie zadania wyznaczone dla realizacji postawionych celów przyczynią się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego
na obszarze gminy.

9. Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu

Plan gospodarki odpadami dla gminy Pińczów został opracowany na podstawie analizy stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie. Jednym z elementów projektu Planu jest baza danych do zarządzania gospodarką odpadami w gminie zgodna ze standardami przyjętymi w Systemie zarządzania gospodarką odpadami w województwie świętokrzyskim opracowanym na potrzeby „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami”.

Jednym z elementów systemu monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów gminnego planu gospodarki odpadami jest komputerowa baza danych, opracowana dla potrzeb niniejszego planu, która może zostać w przyszłości rozbudowana o aspekt przestrzenny, stając się w pełni wartościowym narzędziem systemu informacji przestrzennej (SIP). Tak opracowany i wdrożony system będzie nie tylko narzędziem do gromadzenia informacji dotyczących gospodarowania odpadami, ale również bardzo użytecznym narzędziem dla potrzeb kontroli i kształtowania gospodarki odpadami.

Drugim elementem monitorowania wdrażania powiatowego planu gospodarki odpadami będzie tzw. monitorowanie samorządowe. W miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół roku, rada gminy powinna podczas obrad uwzględnić problematykę związaną z gospodarką odpadami i realizacją gminnego planu gospodarki odpadami. Jednocześnie należy wprowadzić pod każde obrady rad sołeckich zagadnienie dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwego postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji oraz inne bieżące problemy związane z odpadami powstającymi na terenie sołectw.

Baza danych będzie służyła pozyskiwaniu i gromadzeniu danych oraz tworzeniu raportów o rodzajach, ilościach i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Struktura bazy danych została oparta na rozporządzeniach ministra środowiska:

- z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska,

- z dnia 9 października 2002 roku w sprawie sposóbu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,

- z dnia 23 października 2003 roku Wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.

Ponadto monitorowanie zmian zachodzących w gospodarowaniu odpadami będzie się odbywało na podstawie wydanych decyzji na wytwarzanie, zbieranie, odzyskiwanie, transport i unieszkodliwianie. W bazie danych będzie możliwość prowadzenia rejestru decyzji wydanych przez właściwe urzędy a dotyczące powiatu pińczowskiego.

System monitorowania ułatwia podejmowanie decyzji zmierzających do właściwego i rozważnego ukierunkowania działań związanych z gospodarką odpadami na szczeblach – powiatowym i gminnym oraz służy opracowaniu materiałów na obrady rad powiatowych i rad gminnych. Właściwe ukierunkowanie sytemu przepływu informacji z gmin i przedsiębiorstw do bazy – w celu stałego uaktualniania posiadanych danych, a także obserwacje zachodzących zmian, będą dawały aktualny obraz skuteczności wdrażania i stopnia realizacji w czasie, zamierzonych w planie celów. Zbieranie danych będzie bazowało na systemie ankiet skierowanych do podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami począwszy od wytwórców po jednostki zajmujące się unieszkodliwianiem. Ankiety będą rozsyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną, w cyklu półrocznym lub rocznym, w zależności od potrzeb.

W cyklu rocznym na podstawie zebranych danych będzie opracowywana ocena realizacji planu. Co dwa lata ocena ta będzie stanowić element sprawozdania z realizacji planu do raportu z wykonania programu ochrony środowiska sporządzanego przez zarząd gminy, a co cztery lata będzie wykorzystywana podczas weryfikacji i aktualizacji bieżącego planu.

Podstawą do cyklicznego raportowania stopnia realizacji planu oraz aktualizacji planu jest opracowanie oceny stopnia jego realizacji. Ocena taka powinna wynikać z analizy stanu gospodarki odpadami w gminie, opracowywanej na bieżąco na dzień sporządzenia raportu w odniesieniu do stanu wyjściowego przedstawionego w planie. Analiza powinna być przeprowadzana dla postawionych w planie celów, na podstawie wskaźników efektywności realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami. Wykaz wskaźników efektywności realizacji planu opracowanych dla przyjętych w powiecie celów przedstawia poniższa tabela. Wartości oczekiwane dla poszczególnych wskaźników zawarte są w ramach określonych celów (por. rozdz. 5).

Tabela 9.1. Wykaz wskaźników efektywności realizacji planu

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Odpady wytworzone w sektorze komunalnym |
|  | Udział procentowy odpadów wytworzonych zdeponowanych na składowiskach | % |
|  | Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami (ilość akcji, ilość wydawnictw edukacyjnych). | Liczba akcji |
|  | Udział procentowy mieszkańców gminy objętych zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych. | % |
|  | Udział procentowy mieszkańców uczestniczących w selektywnym zbieraniu odpadów (w tym odpadów ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych, budowlanych). | % |
|  | Liczba zakładów zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów w tym termicznym przekształcaniem odpadów. | sztuk |
|  | Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (w %). | % |
|  | Ilość odpadów opakowaniowych deponowanych na składowisko. | % |
|  | Udział procentowy przetwarzanych rocznie osadów ściekowych. | % |
|  | Poziom odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów ko-munalnych ulegających biodegradacji. | % |
|  | Udział procentowy mieszkańców objętych selektywnym zbieraniem odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze komunalnym. | % |
| Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym |
|  | Udział procentowy odpadów przemysłowych deponowanych na składowiskach. | % |
|  | Udział procentowy odpadów przemysłowych poddawanych procesom odzysku. | % |
| Odpady niebezpieczne |
|  | Poziomy odzysku i recyklingu olejów odpadowych. | % |
|  | Poziom odzysku z rynku akumulatorów ołowiowych. | % |
|  | Poziomy odzysku i recyklingu baterii i akumulatorów. | % |
|  | Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest. | Mg |
|  | Udział procentowy wyrobów zawierających azbest poddanych procesom unieszkodliwiania. | % |
|  | Poziomy odzysku i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektro-nicznych (w tym zawierających substancje zubażające warstwę ozonową) | % |
|  | Ilość w Mg pojazdów wycofanych z eksploatacji przekazanych do stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów. | Mg |
|  | Ilość powstających w gminie odpadów medycznych i weterynaryjnych. | Mg |
|  | Liczba punktów magazynowania odpadów powstałych z akcji ratowniczych, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. | sztuk |

Analiza stanu gospodarki odpadami powinna być każdorazowo opracowywana dla odpadów z każdego z sektorów: komunalnego, gospodarczego i odpadów niebezpiecznych. Układ informacji prezentowanych w poszczególnych sektorach prezentują tabele: 9.2, 9.3, 9.4.

W tabeli 9.2 przedstawiono układ informacji objętych analizą stanu gospodarki odpadami w odniesieniu do przyjętych celów przy wykorzystaniu przedstawionych powyżej wskaźników.

Tabela 9.2. Układ informacji objętych analizą stanu gospodarki odpadami w gminie w odniesieniu do przyjętych celów.

| Lp. | Przyjęty do realizacji cel | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy | Stan docelowy w 2006 r. | Stan docelowy w 2014 r. | Stopień realizacji - opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W tabeli 9.3 zaprezentowano schemat opisu stanu przyjętych do realizacji zadań. W opisie należy uwzględnić jednostkę odpowiedzialną na wykonanie działania oraz sposób wdrożenia.

Tabela 9.3. Układ informacji objętych analizą stanu gospodarki odpadami w gminie w odniesieniu do zadań przyjętych do realizacji.

| Lp. | Nazwa zadania | Założony okres realizacji | Opis stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- |

Cykliczna aktualizacja danych stwarza korzystne warunki do prowadzenia stałego bilansu odpadów komunalnych, niebezpiecznych i przemysłowych powstających i wykorzystywanych na terenie gminy.

10. Wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów

10.1. Szacowane koszty i możliwości finansowania zadań z zakresu gospodarowania odpadami w gminie

Szacunkowa analiza finansowa dla realizacji przedsięwzięć została przedstawiona na załączniku 1. Wprowadzenie zadania do realizacji przez gminę powinno być poprzedzone Uchwałą budżetową, której załącznikiem jest „Wieloletni plan inwestycyjny”. O pomoc finansową na realizację przedsięwzięć ujętych w „Planie gospodarki odpadami dla gminy Pińczów”, w szczególności programu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, gmina powinna ubiegać się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja zadań prowadzących do osiągnięcia celów przedstawionych w planie będzie możliwa poprzez pozyskiwanie środków finansowych przez gminę w różnych formach. Zgodnie z Planem Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami przeznaczono 94 800 zł, z czego 53 800 zł na przebudowę składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie i 30 000 zł na zakup pojemników do segregacji odpadów.

Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (w szczególności zbieranie i transport) mogą być pozyskiwane również bezpośrednio od mieszkańców. Proponuje się dwie możliwości:

- podpisywanie umów indywidualnych pomiędzy mieszkańcami a firmami posiadającymi odpowiednie zezwolenia; opłaty za zbieranie i transport pokrywane będą przez mieszkańców indywidualnie; pojemniki mogą zostać zakupione lub wypożyczone przez specjalistyczne firmy;

- „samoopodatkowanie mieszkańców gminy” na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy; koszty zbierania, transportu i unieszkodliwiania pokrywane będą z funduszy zgromadzonych przez gminę bezpośrednio od mieszkańców.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Ochrony Środowiska, pismem z dnia 29 grudnia 2003 roku (OŚ.III.0724/2-5/03) udzielił informacji o możliwości pozyskania pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadania z zakresu gospodarki odpadami realizowane w ramach „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”. W roku 2004 środki finansowe z WFOŚiGW przyznawane będą m.in. na zadania związane z tworzeniem Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) oraz przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych w postaci wyrobów zawierających azbest. W piśmie skierowanym do Prezydentów, Burmistrzów oraz Wójtów z województwa świętokrzyskiego zostały przedstawione zasady pomocy WFOŚiGW dla finansowania zadań. Pomoc finansowa może być udzielana w formie pożyczki lub dotacji:

I - Pożyczka

1. Pożyczka udzielana będzie powiatom, gminom, spółdzielniom mieszkaniowym oraz wspólnotom mieszkaniowym na usuwanie (demontaż i transport) i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych. Nie może ona przekroczyć 80 % kosztów zadania dotyczących usług i robót budowlanych oraz nie może obejmować pokrycia opłaty za składowanie odpadów. Pożyczka na ten cel może być częściowo umorzona na wniosek pożyczkobiorcy po spełnieniu warunków:

- gdy przedsięwzięcie zostało zakończone i osiągnęło efekt rzeczowy oraz ekologiczny w terminie i w sposób określony w umowie,

- gdy spłacono 70 % wypłaconej pożyczki z oprocentowaniem.

2. Pożyczka udzielana gminom i ich związkom na zadania związane z tworzeniem Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), w tym zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych, nie może przekroczyć 90 % zadania. Pożyczka na ten cel może być częściowo umorzona na zasadach wskazanych powyżej.

II - Dotacja

1. Dotacja na usuwanie (demontaż i transport) i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych użyteczności publicznej: ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, palcówek opiekuńczo-wychowawczych, szkół publicznych w wysokości nie wyższej niż 40 % kosztów dotyczących usług i robót budowlanych, z tym, że środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczone na pokrycie opłaty za składowanie.

System gospodarowania odpadami dla gminy Pińczów został opracowany jako system wielowariantowy. Przedstawiono w nim różne możliwości zorganizowania zbierania, magazynowania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów powstających na terenie gminy. Przyjęcie do realizacji wariantu gospodarowania odpadami wybranego z zaproponowanych, będzie uzależnione między innymi od możliwości finansowych gminy, od możliwości pozyskania najkorzystniejszych ofert od przedsiębiorców oraz chęci mieszkańców uczestniczenia finansowego w gospodarowaniu odpadami. W tabeli 10.1. zestawiono całkowite koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, również w przeliczeniu na 1 mieszkańca rocznie. Koszty dotyczą całego okresu realizacji planu, czyli do końca roku 2014. Należy zaznaczyć, iż są to dane szacunkowe, które mogą zmieniać się w zależności od sytuacji rynkowej.

Koszty szacowane dla realizacji wariantu I uwzględniają elementy:

- wprowadzenie lub rozszerzenie edukacji społeczeństwa,

- obsługa systemu zbierania odpadów komunalnych (w tym transport),

- zakup zestawu pojemników na odpady segregowane i odpady zmieszane na obszarach wiejskich i na obszarach budownictwa jednorodzinnego na terenie miasta,

- zakup pojemników typu Igloo na obszarach miejskich o zabudowie zwartej, na obszarach budownictwa wielorodzinnego oraz w miejscach największego nasilenia ruchu mieszkańców,

- zakup kontenerów typu KP- 7 (przy cmentarzach),

- budowa GPZON w wydzielonym miejscu wraz z całą siecią punktów na terenie gminy,

- zakup pojemników na odpady niebezpieczne oraz pozostałe odpady magazynowane na obszarze GPZON

- obsługa GPZON wraz z całym systemem zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym,

- koszty unieszkodliwienia odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych, odpadów niebezpiecznych wydzielonych w sektorze komunalnym, komunalnych osadów ściekowych oraz pozostałych odpadów komunalnych.

Koszty szacowane dla realizacji wariantu II uwzględniają elementy:

- wprowadzenie lub rozszerzenie edukacji społeczeństwa,

- obsługa systemu zbierania odpadów komunalnych (w tym transport),

- zakup worków na odpady segregowane na obszarach wiejskich i na obszarach budownictwa jednorodzinnego na terenie miasta,

- zakup pojemników na odpady zmieszane na obszarach wiejskich oraz na obszarach budownictwa jednorodzinnego na terenie miasta,

- zakup pojemników typu Igloo na obszarach miejskich o zabudowie zwartej, na obszarach budownictwa wielorodzinnego oraz w miejscach największego nasilenia ruchu mieszkańców,

- zakup kontenerów typu KP- 7 (przy cmentarzach),

- budowa GPZON w wydzielonym miejscu wraz z całą siecią punktów na terenie gminy,

- zakup pojemników na odpady niebezpieczne oraz pozostałe odpady magazynowane na obszarze GPZON

- obsługa GPZON wraz z całym systemem zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym,

- koszty unieszkodliwienia odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych, odpadów niebezpiecznych wydzielonych w sektorze komunalnym, komunalnych osadów ściekowych oraz pozostałych odpadów komunalnych.

Koszty szacowane dla realizacji wariantu III będą zmienne, w zależności od przyjętego systemu zbierania odpadów w poszczególnych sołectwach. Koszty powinny wahać się pomiędzy szacowanymi dla wariantu I oraz szacowanymi dla wariantu II.

Koszty szacowane dla realizacji wariantu IV uwzględniają elementy:

- wprowadzenie lub rozszerzenie edukacji społeczeństwa,

- obsługa systemu zbierania odpadów komunalnych (w tym transport),

- zakup pojemników na odpady zmieszane na obszarach wiejskich oraz na obszarach budownictwa jednorodzinnego na terenie miasta,

- zakup pojemników typu Igloo na obszarach miejskich o zabudowie zwartej, na obszarach budownictwa wielorodzinnego oraz w miejscach największego nasilenia ruchu mieszkańców

- zakup pojemników typu Igloo na odpady segregowane na obszarach wiejskich i na obszarach budownictwa jednorodzinnego na terenie miasta,

- zakup kontenerów typu KP- 7 (przy cmentarzach),

- budowa GPZON w wydzielonym miejscu wraz z całą siecią punktów na terenie gminy,

- zakup pojemników na odpady niebezpieczne oraz pozostałe odpady magazynowane na obszarze GPZON

- obsługa GPZON wraz z całym systemem zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym,

- koszty unieszkodliwienia odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych, odpadów niebezpiecznych wydzielonych w sektorze komunalnym, komunalnych osadów ściekowych oraz pozostałych odpadów komunalnych.

Szacowane łączne koszty realizacji planu w sektorze komunalnym w całym okresie realizacji kształtują się na zmiennym poziomie w zależności od przyjętego wariantu. Należy wyraźnie podkreślić, iż koszty realizacji planu nie będą jednolite przez cały okres realizacji, czyli do roku 2014. Największe nakłady finansowe zostaną poniesione w pierwszych latach realizacji planu. Związane jest to przede wszystkim z koniecznością budowy GPZON oraz zakupem pojemników wielokrotnego użytku. Łączne koszty mogą ulec zmniejszeniu, gdyż na terenie gminy jest już zakupiona część pojemników, w szczególności w gospodarstwach indywidualnych na zbieranie odpadów zmieszanych. Zmniejszeniu mogą ulec też koszty budowy GPZON w przypadku, gdy punkt ten zostanie zlokalizowany na obszarze składowiska w Skrzypiowie lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Na tym obszarze istnieje już częściowo odpowiednia infrastruktura pozwalająca na bezpieczne prowadzenie gospodarowania odpadami. Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych powinny być przywożone odpady niebezpieczne pochodzące przede wszystkim od mieszkańców (nieodpłatnie) oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (odpłatnie).

Tabela 10.1. Szacunkowe koszty realizacji wariantowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w gminie Pińczów

|  | WARIANT I | WARIANT II | WARIANT III | WARIANT IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| koszt całkowity w latach 2004 - 2014 | 12 440 529 zł | 13 289 603 zł | koszt zmienny w zależności od systemu przyjętego przez poszczególne sołectwa | 12 078 359 zł |
| koszt roczny | 1 184 812 zł | 1 265 676 zł |  | 1 150 320 zł |
| koszt w przeliczeniu na mieszkańca/rok | 52 zł | 55 zł |  | 50 zł |

W tabeli 10.2. podane zostały szacunkowe łączne koszty realizacji wariantowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz koszty gospodarowania odpadami z sektora niebezpiecznego do końca roku 2014.

W podanych kosztach nie zostały ujęte odpady zawierające azbest. Szacunkowe koszty zdejmowania pokrycia dachowego, pakowania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zostały zestawione oddzielnie w tabeli 10.3 i obejmują lata 2004-2032.

Łączne koszty gospodarowania odpadami z sektora komunalnego i niebezpiecznego mogą ulec zmniejszeniu w wyniku wprowadzania nowych technologii procesów unieszkodliwiania, rozwoju rynku surowców wtórnych, wchodzenia i rozszerzania zakresu działalności firm i organizacji zajmujących się odzyskiem i recyklingiem. Istnieje możliwość nawiązania współpracy z firmami i/lub organizacjami odbierającymi wybrane rodzaje odpadów bezpłatnie od wytwórców lub nawet za niewielką gratyfikacją finansową. Zmniejszenie kosztów gospodarowania odpadami zależeć będzie, zatem od możliwości pozyskania najkorzystniejszych ofert.

Tabela 10.2. Szacunkowe koszty realizacji wariantowego systemu gospodarowania łącznie odpadami z sektora komunalnego i odpadami z sektora niebezpiecznego (z wyłączeniem azbestu) w gminie Pińczów

|  | WARIANT I | WARIANT II | WARIANT III | WARIANT IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| koszt całkowity w latach 2004 - 2014 | 16 098 099 zł | 16 947 173 zł | koszt zmienny w zależności od systemu przyjętego przez poszczególne sołectwa | 15 736 929 zł |
| koszt roczny | 1 533 152 zł | 1 614 016 zł |  | 1 498 660 zł |
| koszt w przeliczeniu na mieszkańca/rok | 67 zł | 70 zł |  | 65 zł |

Tabela 10.3. Szacunkowe koszty zdjęcia, pakowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest – koszty łączne do roku 2032

| Miasto i sołectwo | łączna powierzchnia pokryć dachowych | łączny koszt zdjęcia pokrycia azbestowego | łączny koszt pakowania i transportu | łączny koszt unieszkodli-wiania | całkowity koszt usunięcia azbestu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | zł | zł | zł | zł |
| Miasto Pińczów | 16577 | 99 462,0 | 72 938,8 | 72 938,8 | 245 339,6 |
| Aleksandrów | 3851 | 23 106,0 | 16 944,4 | 16 944,4 | 56 994,8 |
| Bogucice I | 10031 | 60 186,0 | 44 136,4 | 44 136,4 | 148 458,8 |
| Bogucice II | 15770 | 94 620,0 | 69 388,0 | 69 388,0 | 233 396,0 |
| Borków | 5727 | 34 362,0 | 25 198,8 | 25 198,8 | 84 759,6 |
| Brzeście | 24749 | 148 494,0 | 108 895,6 | 108 895,6 | 366 285,2 |
| Bugaj | 425 | 2 550,0 | 1 870,0 | 1 870,0 | 6 290,0 |
| Byczów | 4899 | 29 394,0 | 21 555,6 | 21 555,6 | 72 505,2 |
| Gacki | 4630 | 27 780,0 | 20 372,0 | 20 372,0 | 68 524,0 |
| Grochowiska | 3210 | 19 260,0 | 14 124,0 | 14 124,0 | 47 508,0 |
| Chrabków | 11749 | 70 494,0 | 51 695,6 | 51 695,6 | 173 885,2 |
| Chruścice | 8176 | 49 056,0 | 35 974,4 | 35 974,4 | 121 004,8 |
| Chwałowice | 8850 | 53 100,0 | 38 940,0 | 38 940,0 | 130 980,0 |
| Kopernia | 4726 | 28 356,0 | 20 794,4 | 20 794,4 | 69 944,8 |
| Kowala | 6256 | 37 536,0 | 27 526,4 | 27 526,4 | 92 588,8 |
| Kozubów | 20240 | 121 440,0 | 89 056,0 | 89 056,0 | 299 552,0 |
| Krzyżanowice Dolne | 5403 | 32 418,0 | 23 773,2 | 23 773,2 | 79 964,4 |
| Krzyżanowice Średnie | 7532 | 45 192,0 | 33 140,8 | 33 140,8 | 111 473,6 |
| Leszcze | 13468 | 80 808,0 | 59 259,2 | 59 259,2 | 199 326,4 |
| Osiedle Gacki | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marzęcin | 10630 | 63 780,0 | 46 772,0 | 46 772,0 | 157 324,0 |
| Młodzawy Duże | 5631 | 33 786,0 | 24 776,4 | 24 776,4 | 83 338,8 |
| Młodzawy Małe | 2346 | 14 076,0 | 10 322,4 | 10 322,4 | 34 720,8 |
| Mozgawa | 1736 | 10 416,0 | 7 638,4 | 7 638,4 | 25 692,8 |
| Orkanów | 3343 | 20 058,0 | 14 709,2 | 14 709,2 | 49 476,4 |
| Pasturka | 8716 | 52 296,0 | 38 350,4 | 38 350,4 | 128 996,8 |
| Podłęże | 7979 | 47 874,0 | 35 107,6 | 35 107,6 | 118 089,2 |
| Sadek | 3110 | 18 660,0 | 13 684,0 | 13 684,0 | 46 028,0 |
| Skowronno Dolne | 10240 | 61 440,0 | 45 056,0 | 45 056,0 | 151 552,0 |
| Skowronno Górne | 8117 | 48 702,0 | 35 714,8 | 35 714,8 | 120 131,6 |
| Skrzypiów | 10167 | 61 002,0 | 44 734,8 | 44 734,8 | 150 471,6 |
| Szarbków | 11160 | 66 960,0 | 49 104,0 | 49 104,0 | 165 168,0 |
| Szczypiec | 1855 | 11 130,0 | 8 162,0 | 8 162,0 | 27 454,0 |
| Uników | 11825 | 70 950,0 | 52 030,0 | 52 030,0 | 175 010,0 |
| Winiary | 9697 | 58 182,0 | 42 666,8 | 42 666,8 | 143 515,6 |
| Włochy | 6961 | 41 766,0 | 30 628,4 | 30 628,4 | 103 022,8 |
| Wola Zagojska Dolna | 5907 | 35 442,0 | 25 990,8 | 25 990,8 | 87 423,6 |
| Wola Zagojska Górna | 6847 | 41 082,0 | 30 126,8 | 30 126,8 | 101 335,6 |
| Zagorzyce | 4787 | 28 722,0 | 21 062,8 | 21 062,8 | 70 847,6 |
| Zagość Nowa | 4325 | 25 950,0 | 19 030,0 | 19 030,0 | 64 010,0 |
| Zagość Stara | 14515 | 87 090,0 | 63 866,0 | 63 866,0 | 214 822,0 |
| Zakrzów | 4011 | 24 066,0 | 17 648,4 | 17 648,4 | 59 362,8 |
| Zawarża | 4553 | 27 318,0 | 20 033,2 | 20 033,2 | 67 384,4 |
| Miasto i gmina ogółem | 334727 | 2 008 362,0 | 1 472 798,8 | 1 472 798,8 | 4 953 959,6 |

Źródło: na podstawie danych IGSMiE PAN, inwentaryzacja przeprowadzona przez UM Pińczów

Priorytetowym przedsięwzięciem z zakresu gospodarowania odpadami w gminie Pińczów jest przebudowa składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie do końca roku 2005 i docelowa jego likwidacja do końca roku 2009. Koszty zamknięcia i rekultywacji składowiska o powierzchni 3,8 ha (bez uwzględnienia kosztów instalacji do ujmowania biogazu) szacowane są na poziomie 1,7 mln zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie prowadzenia zakresu, czasu i sposobu monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz. 1858) w fazie eksploatacyjnej oraz fazie poeksploatacyjnej. Koszty prowadzenia monitoringu z podziałem na fazy eksploatacyjną oraz poeksploatacyjną przedstawiono w tabeli 10.4.

Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie powinien obejmujmować:

1) fazę eksploatacji - do momentu zamknięcia składowiska odpadów, czyli do końca roku 2009,

2) fazę poeksploatacyjną - przez 30 lat od decyzji o zamknięciu składowiska odpadów, czyli lata 2010-2040.

Podane koszty monitoringu obejmują:

1) faza eksploatacyjna:

- gromadzenie danych meteorologicznych,

- badanie parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych, powierzchniowych i odciekowych 
oraz gazie składowiskowym,

- pomiary poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych,

- kontrola struktury i składu masy składowiska odpadów,

- kontrola osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery.

2) faza poeksploatacyjna:

- gromadzenie danych meteorologicznych,

- badanie parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych, powierzchniowych i odciekowych 
 oraz gazie składowiskowym,

- pomiary poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych,

- kontrola osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery.

Częstotliwość i zakres prowadzonych badań powinien być zgodny z wymienionym powyżej rozporządzeniem.

Tabela 10.4. Szacunkowe koszty prowadzenia monitoringu dla składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie

| Parametr | Koszt jednostkowy | Koszt roczny w fazie eksploatacyjnej | Koszt roczny w fazie poeksploatacyjnej |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zł | zł | zł |
| gromadzenie danych meteorologicznych | 100 | 800 | 400 |
| badanie parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowch | 600 | 4800 | 2400 |
| badanie parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych | 600 | 7200 | 3600 |
| badanie parametrów wskaźnikowych w wodach odciekowych | 600 | 2400 | 1200 |
| badanie składu i emisji gazu składowiskowego | 200 | 3480 | 580 |
| pomiary poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych | 50 | 1200 | 600 |
| kontrola struktury i składu masy składowiska odpadów | 1000 | 1000 | - |
| kontrola osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repety | 500 | 500 | 500 |
| łącznie rocznie: | 22 580 | 9 480 |
| łącznie: | w latach 2004-2009: 135 480 | w latach 2010-2014: 47 400 |

Koszty przebudowy i docelowej likwidacji składowisk odpadów z sektora gospodarczego „Skowronno” i „Gacki” będą ponoszone przez ich właścicieli (zarządzających obiektem). Koszty prowadzonego monitoringu środowiska kształtować się będą na poziomie zbliżonym do podanego dla składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie. Z prowadzenia monitoringu mogą zostać zwolnione składowiska odpadów obojętnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz. 1858).

Należy rozważyć możliwość wcześniejszej likwidacji składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie oraz składowiska odpadów z sektora gospodarczego ZPOiW „Gomar” poprzez wywiezienie odpadów. Istnieje możliwość, że taki sposób postępowania przyczyni się do realnego zmniejszenia kosztów, szczególnie w fazie poeksploatacyjnej.

W gminie Pińczów planowana jest budowa dwóch instalacji do unieszkodliwiania odpadów: kompostownia dla potrzeb ZPOiW „Gomar” oraz instalacja do termicznego przekształcania odpadów pochodzenia zwierzęcego. Koszty powinny być pokrywane przez przedsiębiorców zainteresowanych przy ewentualnym wsparciu gminy, powiatu lub innych jednostek.

Koszty unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym będą ściśle uzależnione od przyjętej technologii produkcji i odzysku odpadów, sytuacji na rynku krajowym i światowym. Dążenie do minimalizacji kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami w sektorze gospodarczym należy do przedsiębiorców.

10.2. Wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zadań

Finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami jest możliwe ze środków funduszy ochrony środowiska na zasadach określonych ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627). Dotyczy to głównie zadań o relatywnie niskich kosztach inwestycyjnych. Środki pozyskiwane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Powiatowego i Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapewniają wsparcie finansowania inwestycji, zgodnie zasadami przyjętymi w tych funduszach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Środki Wojewódzkiego Funduszu mogą być przeznaczone na wspomaganie działalności w zakresie:

1. edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
2. realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
3. innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów   pomiarowych zużycia wody i ciepła,
4. realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
5. urządzania i utrzymywania terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
6. realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
7. wspierania działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
8. profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,
9. wspierania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomocy dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
10. wspierania ekologicznych form transportu,
11. działań z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałującego na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
12. realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi.

Środki Wojewódzkiego Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie:

1. działań na rzecz ochrony przyrody oraz zadań związanych ze zwiększeniem lesistości kraju,
2. działań polegających na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków,
3. badań, upowszechniania ich wyników, a także postępu technicznego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
4. opracowywania i wdrażania nowych technik i technologii, w szczególności dotyczących ograniczenia emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystania paliw,
5. zapobiegania lub usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego,
6. systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat,
7. opracowywania planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz utworzeniu katastru wodnego,
8. innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalonych w planach działalności Wojewódzkiego Funduszu, w tym realizacji programów ochrony środowiska.

Działalność, o której mowa wyżej finansowana jest poprzez:
1. udzielanie oprocentowanych pożyczek,
2. przyznawania dotacji,
3. wnoszenia udziałów do spółek działających w kraju,
4. nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Wojewódzki Fundusz udziela dotacji oraz pożyczek na podstawie umów cywilnoprawnych.

W przypadku finansowania znaczących przedsięwzięć, realizowanych w skali Rejonu Gospodarki Odpadami, najistotniejszymi funduszami są Fundusz Spójności oraz ERDF (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Poniżej przytoczono podstawowe kryteria jakim powinny odpowiadać zadania (projekty) finansowane z tych funduszy.

Również od 2004 roku, inwestycje związane z gospodarką odpadami będą finansowane przez EkoFunduszu. Najistotniejsze informacje w tym zakresie podano poniżej, za opisem kryteriów Funduszu Spójności.

Kryteria wyboru projektów, w zakresie gospodarki odpadami, do dofinansowania z Funduszu Spójności w latach 2004–2006

(opracowano na podstawie materiałów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

#### Kryteria ogólne

Na podstawie Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004–2006 przyjętej przez Komitet Integracji Europejskiej, kluczowe kryteria wyboru inwestycji, które będą mogły uzyskać wsparcie, są następujące:

- zgodność z celami polityki ekologicznej UE: ochrona, zachowanie i poprawa jakości środowiska, ochrona zdrowia ludzkiego, oszczędne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych,

- zgodność z zasadami polityki ekologicznej UE, a w szczególności: zasadą przezorności, zasadą prewencji, zasadą likwidowania zanieczyszczeń u źródła, zasadą zanieczyszczający płaci, istotne jest też umożliwienie wywiązania się ze zobowiązań akcesyjnych poprzez wdrożenie ekologicznych przepisów UE w najtrudniejszych i najkosztowniejszych z punktu widzenia polityki akcesyjnej obszarach - tj. takich, co do których Polska uzyskała najdłuższe okresy przejściowe,

- przedsięwzięcia będące kontynuacją programu ISPA,

- odbiorcą wsparcia winien być w pierwszej kolejności samorząd terytorialny, związek gmin, przedsiębiorstwo komunalne lub inny podmiot publiczny,

- osiągnięcie przez przedsięwzięcie/grupę przedsięwzięć kosztorysowej wartości progowej 10 mln EURO (jeśli nie, to przypadek winien być wystarczająco uzasadniony),

- przyczynienie się do redukcji zanieczyszczeń oddziałujących na znaczną liczbę ludzi przy najniższych kosztach tej redukcji (efektywność ekologiczna i ekonomiczna przedsięwzięć),

- przyczynianie się w największym stopniu do osiągania gospodarczej i społecznej spójności Polski z UE (projekty potencjalnie przynoszące najwyższe korzyści ekonomiczne i społeczne),

- oddziaływanie transgraniczne.

### Kryteria szczegółowe

Przedsięwzięcia, które spełniają kryteria podstawowe, są uporządkowane na podstawie kryteriów szczegółowych. Są to następujące kryteria:

- kryterium osiągnięcia standardów UE,

- kryterium stanu przygotowania przedsięwzięcia,

- kryterium osiągnięcia standardów UE.

### Kryteria osiągnięcia standardów UE w zakresie gospodarki odpadami

Środki z Funduszu Spójności będą głównie przeznaczane na:

- realizację inwestycji w największych aglomeracjach, zgodnie z istniejącymi w nich programami zagospodarowania odpadów. Programy w mniejszych miejscowościach będą wdrażane w miarę dostępności funduszy,

- inwestycje na terenach, gdzie istniejące składowiska odpadów stwarzają zagrożenia dla wód podziemnych,

- inwestycje na terenach, gdzie wyczerpuje się pojemność składowiska.

Przy kwalifikowaniu przedsięwzięcia do F. Spójności pod uwagę winna być również brana odległość projektowanego/modernizowanego składowiska od miasta, zgodnie z zasadą redukowania odległości niezbędnej dla transportowania odpadów. Ranking przedsięwzięć w tym obszarze uszeregowany będzie według następujących zasad:

I priorytet – systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach powyżej 200 000 mieszkańców lub w innych rejonach służące powyżej 200 000 grupie użytkowników.

II priorytet – systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach od 150 000 do 200 000 mieszkańców lub w innych rejonach służące od 150 000 do 200 000 grupie użytkowników.

III priorytet – systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach od 100 000 do 150 000 mieszkańców lub w innych rejonach służące od 100 000 do 150 000 grupie użytkowników.

### Kryterium stanu przygotowania przedsięwzięcia

Dla wszystkich projektów:

- zakres przedsięwzięcia przewidziany do finansowania w ramach Funduszu Spójności jest w fazie przed przetargiem,

- istnieje wstępne studium wykonalności (typu pre-feasibility) lub jest przygotowywane.

Gospodarka wodno-ściekowa (wg hierarchii priorytetów)

- uzyskane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu) dla ponad 40% działań,

- uzyskane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla mniej niż 40% działań.

Gospodarka odpadami (wg hierarchii priorytetów)

- uzyskane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uregulowane prawo do terenu dla składowiska i/lub zakładu gospodarki odpadami,

- uzyskane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla składowiska i/lub zakładu gospodarki odpadami.

Uwarunkowania finansowe i ekonomiczne wyboru projektów ekologicznych dla Funduszu Spójności

Zakłada się, że z FS w latach 2004–2006 będzie możliwe uzyskanie na ochronę środowiska łącznie kwoty około 1867 mln €. Poszczególne przedsięwzięcia będą mogły uzyskać wsparcie tylko z jednego funduszu europejskiego.

Przedsięwzięcia wspierane przez Fundusz Spójności powinny być efektywne ekonomicznie. Nie jest to tożsame z opłacalnością finansową. Analiza społecznych kosztów i korzyści powinna wykazać korzyść netto dla społeczeństwa wynikającą z realizacji inwestycji.

Projekty, które mają szansę uzyskać wsparcie ze środków Funduszu Spójności, nie muszą być opłacalne finansowo bez subwencji ze źródeł publicznych. Jednakże wraz z subwencjami (zwłaszcza z Funduszu Spójności) wskaźniki finansowe (IRR i NPV) dla inwestora powinny przekroczyć próg opłacalności, co jest warunkiem koniecznym, aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane. Należy też wykazać płynność finansową projektu w okresie eksploatacji albo udokumentować, że inwestor będzie w stanie sfinansować deficyty przepływów pieniężnych, jeżeli się pojawią. Zbyt wysoka rentowność finansowa przedsięwzięcia z punktu widzenia inwestora może spowodować odmowę lub zmniejszenie subwencji z Funduszu Spójności, gdyż będzie oznaczała, że projekt może być sfinansowany ze źródeł komercyjnych.

W każdym przypadku będzie analizowana zdolność przedsięwzięcia do generowania przychodów. Źródłem przychodów w gminnej infrastrukturze ochrony środowiska są opłaty ponoszone przez użytkowników (gospodarstwa domowe, podmioty gospodarcze). Konieczne będzie obliczenie wysokości opłat, które pokryją koszty eksploatacji, remontów oraz odtworzenia majątku (amortyzacja). Wymagane będą także obliczenia pełnego kosztu średniorocznego (zannualizowanego), który jest odpowiednikiem pełnego zapotrzebowania inwestycji na roczne przychody, aby mogła się ona samofinansować. Opłaty za korzystanie z infrastruktury publicznej będzie można podwyższać stopniowo pod warunkiem wykazania, że zbyt szybkie podniesienie stawek opłat nie obciąży nazbyt drastycznie budżetów gospodarstw domowych. Przychody z opłat, które użytkownicy będą w stanie zapłacić, powinny obniżyć udział Funduszu Spójności w finansowaniu przedsięwzięcia, gdyż po skapitalizowaniu zostaną odjęte od kosztów kwalifikowanych stanowiących podstawę obliczania udziału środków publicznych. Innymi słowy, w projektach, które generują dochód, wskaźnik pomocy z Funduszu będzie niższy niż 80–85% wartości (kosztów kwalifikowanych) i ustalany indywidualnie dla każdego projektu przez Komisję Europejską, z uwzględnieniem szacowanego dochodu netto.

Udział środków pochodzących z Funduszu Spójności w finansowaniu projektów może osiągnąć do 85% udziału funduszy publicznych. Dodatkowe finansowanie ze źródeł publicznych będzie dostępne w formie dotacji i subwencjonowanych pożyczek z Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Część wydatków inwestycyjnych będzie musiało być zapewnione z zysków albo funduszy amortyzacyjnych przedsiębiorstw komunalnych. Domknięcie inwestycji może odbywać się dzięki środkom samorządowym, (np. budżet gminy), środkom międzynarodowych instytucji finansowych (np. EBI czy EBOR).

Dotacje z EkoFunduszu w 2004 r. (informacja przekazana przez Fundację do Gazety Prawnej, listopad 2003).

Zmienią się zasady działania EkoFunduszu wspierającego inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska. W 2004 roku fundacja będzie dotować przede wszystkim projekty niekomercyjne. Obniżony został wskaźnik rentowności, co w praktyce oznacza całkowite wycofanie się z udziału w inwestycjach charakteryzujących się wysoką opłacalnością. Zmniejszy się również udział dotacji w kosztach projektów. Rezygnację ze wspierania inwestycji o charakterze komercyjnym EkoFundusz tłumaczy „koniecznością pomocy inwestorom, dla których dotacja częstokroć stanowi o powodzeniu planowanego przedsięwzięcia niekomercyjnego, mającego na celu jedynie względy ochrony środowiska”.

Nie zmieniają się natomiast sektory priorytetowe. Dotacje EkoFunduszu będą, podobnie jak w minionych latach, przyznawane w ramach pięciu sektorów. W ramach sektorów priorytetowych wspierane mogą być jedynie projekty dotyczące inwestycji bezpośrednio związanych z ochroną środowiska, a w dziedzinie ochrony przyrody również projekty nieinwestycyjne. Na dotację mogą liczyć jedynie te przedsięwzięcia, które charakteryzują się wysoką efektywnością. Zazwyczaj dotacje przyznawane są na zakup technologii i urządzeń. Fundacja chętnie finansuje projekty, w ramach których zastosowane zostają nowatorskie rozwiązania technologiczne, kładąc duży nacisk na zakup nowoczesnych technologii z krajów donatorów.

Wysokość udzielanej pomocy

Projekty rozpatrywane do dofinansowania ze środków EkoFunduszu można podzielić na projekty techniczne (inwestycyjne) oraz przyrodnicze. Na najwyższą pomoc (dotacja w wysokości do 45% kosztów projektu) będą mogły liczyć samorządy o najniższym dochodzie na mieszkańca. Samorządy o najwyższym dochodzie na mieszkańca mogą liczyć maksymalnie na 5% udział fundacji w kosztach projektu. Inne podmioty, takie jak instytucje charytatywne i wyznaniowe, społeczne organizacje ekologiczne, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości do 30% kosztów przedsięwzięcia. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dotację nie przekraczającą 15% kosztów projektu.

Warunki udzielania pomocy

W 2004 roku nie zmienią się warunki udzielania przez EkoFundusz pomocy na realizację projektów przyrodniczych – dotacja będzie mogła wynosić aż do 80% kosztów przedsięwzięcia. Projekty innowacyjne (w ramach projektów technicznych), czyli prowadzące do zastosowania po raz pierwszy w Polsce nowej technologii lub przyczyniające się do wprowadzenia jej na polski rynek, będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 30% kosztów projektu w przypadku przedsiębiorców oraz do 50% kosztów projektu, gdy wnioskodawcą będą samorządy lub inne podmioty, tj. instytucje charytatywne i wyznaniowe, społeczne organizacje ekologiczne, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych i inne.

Dotowane przedsięwzięcia

EkoFundusz wspiera finansowo zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące już w fazie realizacji, przy czym zaawansowanie finansowe nie powinno przekroczyć 60% w dniu złożenia wniosku.

W dziedzinach ochrony powietrza i ochrony klimatu dotowane będą przedsięwzięcia dotyczące:

- energetycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w szczególności biomasy, energii słonecznej oraz efektywnych ekonomicznie zastosowań pomp ciepła),

- oszczędności energii w systemach zaopatrzenia w ciepło na cele komunalno-bytowe,

- eliminacji emisji metanu ze starych wyrobisk węgla, kopalń węgla kamiennego oraz eliminacji biogazu powstającego w oczyszczalniach ścieków,

- systemowych rozwiązań mających na celu istotne zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery powodowanych przez transport samochodowy na terenach miejskich.

W dziedzinie ochrony wód głównym priorytetem EkoFunduszu będzie, podobnie jak w poprzednich latach, budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach nadmorskich oraz w dorzeczu dolnej Wisły i Odry (gdyż mają one istotny wpływ na jakość wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego). Ponadto współfinansowane przez EkoFundusz będą:

- budowa oczyszczalni ścieków o kluczowym znaczeniu dla jakości wody pitnej dla największych aglomeracji miejskich,

- ochrona wybranych głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) przed infiltracją do nich zanieczyszczonych wód powierzchniowych,

- ochrona wód na obszarach mających wpływ na ważne obiekty przyrodnicze o randze międzynarodowej, decydujące o zachowaniu globalnej różnorodności biologicznej (parki narodowe i rezerwaty przyrody),

- ochrona przed zanieczyszczeniem jezior o wysokiej wartości przyrodniczej.

W dziedzinie ochrony różnorodności biologicznej EkoFundusz wspiera działania mające na celu ochronę bądź renaturyzację ekosystemów najcenniejszych z przyrodniczego punktu widzenia oraz ochronę gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem lub stanowiących gatunki tarczowe. Tak jak dotychczas dofinansowywane będą przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące:

- ochrony przyrody na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,

- ochrony najcenniejszych obszarów wodno-błotnych oraz zwiększenia retencji wody w lasach,

- rewitalizacji zdegradowanych obszarów leśnych oraz przebudowy drzewostanów w parkach narodowych i ich otulinach w celu zwiększenia ich różnorodności biologicznej,

- aktywnej ochrony zagrożonych gatunków fauny i flory.

W dziedzinie gospodarki odpadami EkoFundusz będzie nadal wspierał:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów komunalnych pochodzących od 50 tys. do 250 tys. mieszkańców,

- eliminację odpadów niebezpiecznych przy zastosowaniu technik i technologii pochodzących z krajów donatorów,

- rekultywację gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi w przypadku udokumentowanego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub świata przyrody, a także w przypadku braku sprawcy.

Sektory priorytetowe EkoFunduszu :

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza),

- ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód),

- ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu),

- ochrona różnorodności biologicznej,

- gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Development Fund – ERDF)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Development Fund – ERDF) został powołany w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów.

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określa art. 160 Traktatu ustanawiający Wspólnotę Europejską: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych”.

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się na następujących dziedzinach:

- inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i małych przedsiębiorstw

- rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia,

- infrastruktury,

- rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,

- ochrony i poprawy stanu środowiska,

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W ramach tych dziedzin współfinansowane są następujące działania:

# inwestycje produkcyjne mające na celu tworzenie i ochronę stałych miejsc pracy,

# inwestycje w infrastrukturę:

# która w regionach objętych celem 1 przyczynia się do zwiększenia potencjału gospodarczego, rozwoju, dostosowania strukturalnego oraz tworzenia lub utrzymywania stałych miejsc pracy w tych regionach, w tym inwestowania w infrastrukturę przyczyniającą się do tworzenia i rozwijania transeuropejskich sieci w dziedzinie transportu, telekomunikacji i infrastruktury energetycznej, biorąc pod uwagę konieczność połączenia z centralnymi regionami Wspólnoty regionów strukturalnie upośledzonych na skutek ich wyspiarskiego, śródlądowego lub peryferyjnego usytuowania;

# która w regionach i na obszarach objętych celami 1 i 2 lub inicjatywami wspólnotowymi, określonych w art. 20 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, dotyczy zróżnicowania upadających terenów gospodarczych i obszarów przemysłowych, sprzyja odnowie obszarów miejskich dotkniętych kryzysem i tworzy lepszy dostęp do obszarów wiejskich i obszarów zależnych od rybołówstwa; narzędzia infrastruktury, w przypadku gdy modernizacja lub przekształcenie jest warunkiem wstępnym dla tworzenia lub rozwoju działań gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy, łącznie z połączeniami infrastrukturalnymi, od których zależy rozwój tych działań;

# rozwój endogeniczny potencjału poprzez środki, które zachęcają i wspierają lokalny rozwój i inicjatywy zatrudnienia oraz działalność małych i średnich przedsiębiorstw, obejmującej w szczególności:

# pomoc przy obsłudze przedsiębiorstw, zwłaszcza w dziedzinie zarządzania, badań rynku oraz badań i usług wspólnych dla kilku przedsiębiorstw,

# finansowanie transferu technologii, w szczególności, włącznie z gromadzeniem i upowszechnianiem informacji, wspólną organizację między przedsiębiorstwami i placówkami naukowymi oraz finansowanie wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach,

# poprawę dostępu przedsiębiorstw do środków finansowych i pożyczek poprzez tworzenie i rozwój właściwych instrumentów finansowych, określonych w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999,

# bezpośrednią pomoc inwestycyjną określoną w art. 28 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, w przypadku, gdy żadne systemy pomocy nie istnieją,

# zapewnienie właściwej infrastruktury dla lokalnego rozwoju i polityki zatrudnienia,

# pomoc dla instytucji świadczących w regionie usługi w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, ale z wyłączeniem środków finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS),

# środki pomocy technicznej określone w art. 2 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1260/1999.

W regionach wyznaczonych w ramach celu 1, EFRR może przyczyniać się do finansowania inwestycji w dziedzinie edukacji i zdrowia, które są korzystne dla strukturalnego dostosowania regionów.

# Załącznik 1. Koszty wdrażania Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Pińczów w latach 2004 – 2014

|  | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | 2004-2007 (uwzględniono 6 m-cy 2004r) [zł] | 2008-2014 [zł] | W przeliczeniu dla 1 mieszkańca/rok [zł] | Koszty łączne [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Pińczów - wariant I |
| w tym: |  |
| Wprowadzenie/rozszerzenie edukacji ekologicznej | 1 osoba | 22964 | 0,55 | zł/rok | 44 205,7 | 88 411,4 | 0,55 | 132 617,1 |
| Budowa GPZON | 1 punkt | 1 | 150000 | zł | 150 000,0 | 0,0 | 0,62 | 150 000,0 |
| Obsługa systemu zbierania odpadów niebezpiecznych w tym obsługa GPZON | 1 etat | 1 | 3000 | zł/mies | 126 000,0 | 252 000,0 | 1,57 | 378 000,0 |
| Obsługa systemu zbierania odpadów komunalnych | 1 km/kurs | 50 | 3 | zł/km | 561 600,0 | 1 572 480,0 | 8,85 | 2 134 080,0 |
|  | 1 kurs/1cykl | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 cykl/rok | 26 |  |  |  |  |  |  |
| Zakup zestawów pojemników 110 litrowych do selektywnego zbierania odpadów | 1 pojemnik | 12440 | 120 | zł/pojemnik | 1 492 800,0 | 0,0 | 6,19 | 1 492 800,0 |
| Zakup kontenerów typu KP-7 | 1 szt | 6 | 1800 | zł/szt. | 10 800,0 | 0,0 | 0,04 | 10 800,0 |
| Zakup zestawów pojemników typu "Igloo" do selektywnego zbierania odpadów | 1 szt. | 120 | 850 | zł/szt. | 102 000 | 0,0 | 0,42 | 102 000,0 |
| Zakup pojemników na odpady niebezpieczne oraz pozostałe pojemniki w GPZON | 1 szt | 69 | cena w zależności od rodzaju pojemnika zł/szt | 36 450,0 | 0,0 | 0,15 | 36 450,0 |
|  | Koszty łączne [zł]: | 2 523 855,7 | 1 912 891,4 | 18,40 | 4 436 747,1 |

|  | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | 2004-2007 (uwzględniono 6 m-cy 2004r) [zł] | 2008-2014 [zł] | W przeliczeniu dla 1 mieszkańca/rok [zł] | Koszty łączne [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Pińczów – wariant II |
| w tym: |  |
| Wprowadzenie/rozszerzenie edukacji ekologicznej | 1 osoba | 22964 | 0,55 | zł/rok | 44 205,7 | 88 411,4 | 0,55 | 132 617,1 |
| Budowa GPZON | 1 punkt | 1 | 150000 | zł | 150 000,0 | 0,0 | 0,62 | 150 000,0 |
| Obsługa systemu zbierania odpadów niebezpiecznych w tym obsługa GPZON | 1 etat | 1 | 3000 | zł/mies | 126 000,0 | 252 000,0 | 1,57 | 378 000,0 |
| Obsługa systemu zbierania odpadów komunalnych | 1 km/kurs | 50 | 3 | zł/km | 561 600,0 | 1 572 480,0 | 8,85 | 2 134 080,0 |
|  | 1 kurs/1cykl | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 cykl/rok | 26 |  |  |  |  |  |  |
| Zakup worków na segregowane odpady | szt. worków/rok | 485 160 | 0,3 | zł/worek | 509 418,0 | 1 018 836,0 | 6,34 | 1 528 254,0 |
| Zakup zestawów pojemników 110 litrowych do selektywnego zbierania odpadów | 1 pojemnik | 6220 | 120 | zł/pojemnik | 746 400,0 | 0,0 | 3,10 | 746 400,0 |
| Zakup kontenerów typu KP7 | 1 szt | 6 | 1800 | zł/szt. | 10 800,0 | 0,0 | 0,04 | 10 800,0 |
| Zakup zestawów pojemników typu „Igloo” do selektywnego zbierania odpadów | 1 szt. | 200 | 850 | zł/szt. | 170 000 | 0,0 | 0,71 | 170 000,0 |
| Zakup pojemników na odpady niebezpieczne oraz pozostałe pojemniki w GPZON | 1 szt | 69 | cena w zależności od rodzaju pojemnika zł/szt | 35 670,0 | 0,0 | 0,15 | 35 670,0 |
|  | Koszty łączne [zł]: | 2 354 093,7 | 2 931 727,4 | 21,92 | 5 285 821,1 |

|  | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | 2004-2007 (uwzględniono 6 m-cy 2004r) [zł] | 2008-2014 [zł] | W przeliczeniu dla 1 mieszkańca/rok [zł] | Koszty łączne [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Pińczów - wariant III |
| Niejednolity system na obszarze gminy. Wielkości i koszty zmienne w zależności od przyjętego wariantu w poszczególnych sołectwach. |

|  | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | 2004-2007 (uwzględniono 6 m-cy 2004r) [zł] | 2008-2014 [zł] | W przeliczeniu dla 1 mieszkańca/rok [zł] | Koszty łączne [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Pińczów - wariant IV |
| w tym: |  |
| Wprowadzenie/rozszerzenie edukacji ekologicznej | 1 osoba | 22964 | 0,55 | zł/rok | 44 205,7 | 88 411,4 | 0,55 | 132 617,1 |
| Budowa GPZO | 1 punkt | 1 | 150000 | zł | 150 000,0 | 0,0 | 0,62 | 150 000,0 |
| Obsługa systemu zbierania odpadów niebezpiecznych w tym obsługa GPZO | 1 etat | 1 | 3000 | zł/mies | 126 000,0 | 252 000,0 | 1,57 | 378 000,0 |
| Obsługa systemu zbierania odpadów komunalnych | 1 km/kurs | 50 | 3 | zł/km | 524 160,0 | 1 572 480,0 | 8,70 | 2 096 640,0 |
|  | 1 kurs/1cykl | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 cykl/rok | 26 |  |  |  |  |  |  |
| Zakup worków na segregowane odpady | szt. worków/rok | 0 | 0,3 | zł/worek | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Zakup zestawów pojemników 110 litrowych do selektywnego zbierania odpadów | 1 pojemnik | 6220 | 120 | zł/pojemnik | 746 400,0 | 0,0 | 3,10 | 746 400,0 |
| Zakup kontenerów typu KP7 | 1 szt | 6 | 1800 | zł/szt. | 10 800,0 | 0,0 | 0,04 | 10 800,0 |
| Zakup zestawów pojemników typu "Igloo" do selektywnego zbierania odpadów | 1 szt. | 617 | 850 | zł/szt. | 524 450 | 0,0 | 2,18 | 524 450,0 |
| Zakup pojemników na odpady niebezpieczne oraz pozostałe pojemniki w GPZO i GPZON | 1 szt | 69 | cena w zależności od rodzaju pojemnika zł/szt | 35 670,0 | 0,0 | 0,15 | 35 670,0 |
|  | Koszty łączne [zł]: | 2 161 685,7 | 1 912 891,4 | 16,90 | 4 074 577,1 |

|  | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | 2004-2007 (uwzględniono 6 m-cy 2004r) [zł] | 2008-2014 [zł] | W przeliczeniu dla 1 mieszkańca/rok [zł] | Koszty łączne [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi łącznie |
| w tym: |  |
| odpady ulegające biodegradacji | 1 Mg | ilości zmienne w zależności od prognoz | 70 | zł | 244 632,5 | 489 265,0 | 3,04 | 733 897,5 |
| odpady opakowaniowe | 1 Mg |  | 20 | zł | 55 146,0 | 110 292,0 | 0,69 | 165 438,0 |
| odpady niebezpieczne | 1 Mg |  | 200 | zł | 15 750,0 | 31 500,0 | 0,20 | 47 250,0 |
| komunalne osady ściekowe | 1 Mg |  | 65 | zł | 57 703,8 | 142 051,0 | 0,83 | 199 754,8 |
| pozostałe odpady komunalne | 1 Mg |  | 120 | zł | 613 494,0 | 1 226 988,0 | 7,63 | 1 840 482,0 |
| Łączne koszty gospodarowania odpadami komunalnymi: | 986 726,3 | 2 000 096,0 | 12,4 | 2 986 822,3 |

|  | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | 2004-2007 (uwzględniono 6 m-cy 2004r) [zł] | 2008-2014 [zł] | W przeliczeniu dla 1 mieszkańca/rok [zł] | Koszty łączne [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty likwidacji „dzikich wysypisk” |
| Likwidacja „dzikich wysypisk” - bieżąca lokwidacja | zł/rok |  | 6000 | zł | 21 000,0 | 42 000,0 | 0,26 | 63 000,0 |

|  | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | 2004-2007 (uwzględniono 6 m-cy 2004r) [zł] | 2008-2014 [zł] | W przeliczeniu dla 1 mieszkańca/rok [zł] | Koszty łączne [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty gospodarowania odpadami niebezpiecznymi łącznie |
| w tym: |  |
| oleje odpadowe | 1 Mg | ilości zmienne w zależności od prognoz | 100 | zł | 11 235,0 | 22 470,0 | 0,14 | 33 705,0 |
| opakowania po przeterminowanych środkach ochrony roślin | 1 Mg |  | 120 | zł | 1 680,0 | 3 360,0 | 0,02 | 5 040,0 |
| odpady medyczne i weterynaryjne | 1 Mg |  | 3 500 | zł | 79 625,0 | 159 250,0 | 0,99 | 238 875,0 |
| odpady poubojowe | 1 Mg |  | 1 000 | zł | 42 000,0 | 84 000,0 | 0,52 | 126 000,0 |
| baterie i akumulatory | 1 Mg |  | 120 | zł | 18 900,0 | 37 800,0 | 0,24 | 56 700,0 |
| wycofane z eksploatacji pojazdy | 1 Mg |  | 130 | zł | 68 250,0 | 136 500,0 | 0,85 | 204 750,0 |
| zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 1 Mg |  | 1 000 | zł | 892 500,0 | 2 100 000,0 | 12,41 | 2 992 500,0 |
| Łączne koszty gospodarowania odpadami niebezpiecznymi: | 1 114 190,0 | 2 543 380,0 | 15,2 | 3 657 570,0 |

|  | Jednostka | Ilość | Koszt jednostkowy | Kosz zdjęcia pokrycia azbestowego | Koszt jednostkowy | Koszt pakowania i transportu do 50 km | Koszt jednostkowy | Koszt unieszkodli-wienia/ składowania | Łącz ny koszt jednostkowy | Całkowity koszt usunięcia azbestu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuwanie wyrobów azbestowo – cementowych z prywatnych posesji w latach 2004-2032 |
| Miasto Pińczów | m2 | 16577 | 6,00 | zł | 99 462,0 | 4,40 | zł | 72 938,8 | 4,40 | zł | 72 938,8 | 14,80 | zł | 245 339,6 |
| Aleksandrów | m2 | 3851 | 6,00 | zł | 23 106,0 | 4,40 | zł | 16 944,4 | 4,40 | zł | 16 944,4 | 14,80 | zł | 56 994,8 |
| Bogucice I | m2 | 10031 | 6,00 | zł | 60 186,0 | 4,40 | zł | 44 136,4 | 4,40 | zł | 44 136,4 | 14,80 | zł | 148 458,8 |
| Bogucice II | m2 | 15770 | 6,00 | zł | 94 620,0 | 4,40 | zł | 69 388,0 | 4,40 | zł | 69 388,0 | 14,80 | zł | 233 396,0 |
| Borków | m2 | 5727 | 6,00 | zł | 34 362,0 | 4,40 | zł | 25 198,8 | 4,40 | zł | 25 198,8 | 14,80 | zł | 84 759,6 |
| Brzeście | m2 | 24749 | 6,00 | zł | 148 494,0 | 4,40 | zł | 108 895,6 | 4,40 | zł | 108 895,6 | 14,80 | zł | 366 285,2 |
| Bugaj | m2 | 425 | 6,00 | zł | 2 550,0 | 4,40 | zł | 1 870,0 | 4,40 | zł | 1 870,0 | 14,80 | zł | 6 290,0 |
| Byczów | m2 | 4899 | 6,00 | zł | 29 394,0 | 4,40 | zł | 21 555,6 | 4,40 | zł | 21 555,6 | 14,80 | zł | 72 505,2 |
| Gacki | m2 | 4630 | 6,00 | zł | 27 780,0 | 4,40 | zł | 20 372,0 | 4,40 | zł | 20 372,0 | 14,80 | zł | 68 524,0 |
| Grochowiska | m2 | 3210 | 6,00 | zł | 19 260,0 | 4,40 | zł | 14 124,0 | 4,40 | zł | 14 124,0 | 14,80 | zł | 47 508,0 |
| Chrabków | m2 | 11749 | 6,00 | zł | 70 494,0 | 4,40 | zł | 51 695,6 | 4,40 | zł | 51 695,6 | 14,80 | zł | 173 885,2 |
| Chruścice | m2 | 8176 | 6,00 | zł | 49 056,0 | 4,40 | zł | 35 974,4 | 4,40 | zł | 35 974,4 | 14,80 | zł | 121 004,8 |
| Chwałowice | m2 | 8850 | 6,00 | zł | 53 100,0 | 4,40 | zł | 38 940,0 | 4,40 | zł | 38 940,0 | 14,80 | zł | 130 980,0 |
| Kopernia | m2 | 4726 | 6,00 | zł | 28 356,0 | 4,40 | zł | 20 794,4 | 4,40 | zł | 20 794,4 | 14,80 | zł | 69 944,8 |
| Kowala | m2 | 6256 | 6,00 | zł | 37 536,0 | 4,40 | zł | 27 526,4 | 4,40 | zł | 27 526,4 | 14,80 | zł | 92 588,8 |
| Kozubów | m2 | 20240 | 6,00 | zł | 121 440,0 | 4,40 | zł | 89 056,0 | 4,40 | zł | 89 056,0 | 14,80 | zł | 299 552,0 |
| Krzyżanowice Dolne | m2 | 5403 | 6,00 | zł | 32 418,0 | 4,40 | zł | 23 773,2 | 4,40 | zł | 23 773,2 | 14,80 | zł | 79 964,4 |
| Krzyżanowice Średnie | m2 | 7532 | 6,00 | zł | 45 192,0 | 4,40 | zł | 33 140,8 | 4,40 | zł | 33 140,8 | 14,80 | zł | 111 473,6 |
| Leszcze | m2 | 13468 | 6,00 | zł | 80 808,0 | 4,40 | zł | 59 259,2 | 4,40 | zł | 59 259,2 | 14,80 | zł | 199 326,4 |
| Osiedle Gacki | m2 | 0 | 6,00 | zł | 0,0 | 4,40 | zł | 0,0 | 4,40 | zł | 0,0 | 14,80 | zł | 0,0 |
| Marzęcin | m2 | 10630 | 6,00 | zł | 63 780,0 | 4,40 | zł | 46 772,0 | 4,40 | zł | 46 772,0 | 14,80 | zł | 157 324,0 |
| Młodzawy Duże | m2 | 5631 | 6,00 | zł | 33 786,0 | 4,40 | zł | 24 776,4 | 4,40 | zł | 24 776,4 | 14,80 | zł | 83 338,8 |
| Młodzawy Małe | m2 | 2346 | 6,00 | zł | 14 076,0 | 4,40 | zł | 10 322,4 | 4,40 | zł | 10 322,4 | 14,80 | zł | 34 720,8 |
| Mozgawa | m2 | 1736 | 6,00 | zł | 10 416,0 | 4,40 | zł | 7 638,4 | 4,40 | zł | 7 638,4 | 14,80 | zł | 25 692,8 |
| Orkanów | m2 | 3343 | 6,00 | zł | 20 058,0 | 4,40 | zł | 14 709,2 | 4,40 | zł | 14 709,2 | 14,80 | zł | 49 476,4 |
| Pasturka | m2 | 8716 | 6,00 | zł | 52 296,0 | 4,40 | zł | 38 350,4 | 4,40 | zł | 38 350,4 | 14,80 | zł | 128 996,8 |
| Podłęże | m2 | 7979 | 6,00 | zł | 47 874,0 | 4,40 | zł | 35 107,6 | 4,40 | zł | 35 107,6 | 14,80 | zł | 118 089,2 |
| Sadek | m2 | 3110 | 6,00 | zł | 18 660,0 | 4,40 | zł | 13 684,0 | 4,40 | zł | 13 684,0 | 14,80 | zł | 46 028,0 |
| Skowronno Dolne | m2 | 10240 | 6,00 | zł | 61 440,0 | 4,40 | zł | 45 056,0 | 4,40 | zł | 45 056,0 | 14,80 | zł | 151 552,0 |
| Skowronno Górne | m2 | 8117 | 6,00 | zł | 48 702,0 | 4,40 | zł | 35 714,8 | 4,40 | zł | 35 714,8 | 14,80 | zł | 120 131,6 |
| Skrzypiów | m2 | 10167 | 6,00 | zł | 61 002,0 | 4,40 | zł | 44 734,8 | 4,40 | zł | 44 734,8 | 14,80 | zł | 150 471,6 |
| Szarbków | m2 | 11160 | 6,00 | zł | 66 960,0 | 4,40 | zł | 49 104,0 | 4,40 | zł | 49 104,0 | 14,80 | zł | 165 168,0 |
| Szczypiec | m2 | 1855 | 6,00 | zł | 11 130,0 | 4,40 | zł | 8 162,0 | 4,40 | zł | 8 162,0 | 14,80 | zł | 27 454,0 |
| Uników | m2 | 11825 | 6,00 | zł | 70 950,0 | 4,40 | zł | 52 030,0 | 4,40 | zł | 52 030,0 | 14,80 | zł | 175 010,0 |
| Winiary | m2 | 9697 | 6,00 | zł | 58 182,0 | 4,40 | zł | 42 666,8 | 4,40 | zł | 42 666,8 | 14,80 | zł | 143 515,6 |
| Włochy | m2 | 6961 | 6,00 | zł | 41 766,0 | 4,40 | zł | 30 628,4 | 4,40 | zł | 30 628,4 | 14,80 | zł | 103 022,8 |
| Wola Zagojska Dolna | m2 | 5907 | 6,00 | zł | 35 442,0 | 4,40 | zł | 25 990,8 | 4,40 | zł | 25 990,8 | 14,80 | zł | 87 423,6 |
| Wola Zagojska Górna | m2 | 6847 | 6,00 | zł | 41 082,0 | 4,40 | zł | 30 126,8 | 4,40 | zł | 30 126,8 | 14,80 | zł | 101 335,6 |
| Zagorzyce | m2 | 4787 | 6,00 | zł | 28 722,0 | 4,40 | zł | 21 062,8 | 4,40 | zł | 21 062,8 | 14,80 | zł | 70 847,6 |
| Zagość Nowa | m2 | 4325 | 6,00 | zł | 25 950,0 | 4,40 | zł | 19 030,0 | 4,40 | zł | 19 030,0 | 14,80 | zł | 64 010,0 |
| Zagość Stara | m2 | 14515 | 6,00 | zł | 87 090,0 | 4,40 | zł | 63 866,0 | 4,40 | zł | 63 866,0 | 14,80 | zł | 214 822,0 |
| Zakrzów | m2 | 4011 | 6,00 | zł | 24 066,0 | 4,40 | zł | 17 648,4 | 4,40 | zł | 17 648,4 | 14,80 | zł | 59 362,8 |
| Zawarża | m2 | 4553 | 6,00 | zł | 27 318,0 | 4,40 | zł | 20 033,2 | 4,40 | zł | 20 033,2 | 14,80 | zł | 67 384,4 |
| Gmina Pińczów – razem do roku 2032 | m2 | 334727 | 6,00 | zł | 2 008 362,0 | 4,40 | zł | 1 472 798,8 | 4,40 | zł | 1 472 798,8 | 14,80 | zł | 4 953 959,6 |

11. Zadania strategiczne w latach 2004–2014

Wprowadzenie zadań strategicznych do realizacji przez gminę w latach 2004-2014, powinno być poprzedzone Uchwałą budżetową, której załącznikiem jest „Wieloletni plan inwestycyjny”.

Zadania strategiczne w gospodarce odpadami w latach 2004–2014 w sektorze komunalnym i usługach z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych

| Zadanie strategiczne | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utrzymanie zorganizowanego zbierania odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców (100 %) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów w Pińczowie | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa efektywności i zakresu selektywnego zbierania odpadów. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zapewnienie regularnego, zapewniającego zachowanie wymogów sanitarnych, wywozu odpadów komunalnych. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Opracowanie i wdrożenie programu informacyjno-edukacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorców. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Przebudowa i docelowa likwidacja składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zapewnienie zbierania odpadów, ich odzysku i recyklingu na poziomach określonych wymogami prawnymi. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Promowanie wyrobów z udziałem surowców wtórnych. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Osiągnięcie określonych w planie poziomów zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Osiągnięcie określonych w planie poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Promowanie przydomowych instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Udział w zwiększeniu ilości odpadów poddawanych unieszkodliwianiu poprzez termiczne przekształcanie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Zadania strategiczne w gospodarce odpadami w latach 2004–2014 w sektorze gospodarczym

| Zadanie strategiczne | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa i docelowa likwidacja składowisk pochodzących z sektora gospodarczego | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zwiększanie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Promowanie stosowania niskoodpadowych technologii produkcji. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Zadania strategiczne w gospodarce odpadami niebezpiecznymi w latach 2004–2014

| Zadanie strategiczne | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Pińczowie | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa efektywności i zakresu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wspieranie inwestycji w zakresie termicznego przekształcania odpadów pochodzenia zwierzęcego | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na temat odpadów niebezpiecznych. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Selektywne zbieranie odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową i przekazywanie firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie transportu, odzysku i unieszkodliwiania. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

12. Harmonogram realizacji przedsięwzięć w latach 2004–2007

Wprowadzenie przedsięwzięć do realizacji przez gminę, powinno być poprzedzone Uchwałą budżetową, której załącznikiem jest „Wieloletni plan inwestycyjny”.

Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami w latach 2004–2007 w sektorze komunalnym i usługach z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych

| Przedsięwzięcia | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów w Pińczowie | X | X | X |  |
| Zorganizowanie lub rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wielkogabarytowych, budowlanych, ulegających biodegradacji). | X | X | X | X |
| Rozbudowa zaplecza technicznego dla potrzeb segregacji, magazynowania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych. |  |  | X | X |
| Itensyfikacja działań w zakresie przebudowy składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie do wymogów ochrony środowiska | X | X | X | X |
| Modyfikacja systemów segregacji odpadów opakowaniowych podnoszących jakość odzyskiwanych z opakowań surowców. | X | X | X | X |

Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami w latach 2004–2007 w sektorze gospodarczym

| Przedsięwzięcia | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach. | X | X | X |  |
| Przebudowa i docelowa likwidacja składowisk pochodzących z sektora gospodarczego | X | X | X | X |
| Zwiekszanie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych | X | X | X | X |
| Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. | X | X | X | X |

Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami niebezpiecznymi w latach 2004–2007

| Przedsięwzięcia | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Pińczowie przy GPZO | X | X |  |  |
| Rozbudowa systemu zbierania odpadów niebezpiecznych (np. zbieranie przy wytypowanych placówkach odpadów takich jak: baterie, opakowania po środkach ochrony roślin, leki, oleje przepracowane). | X | X | X | X |
| Wspieranie inwestycji w zakresie termicznego przekształcania odpadów pochodzenia zwierzęcego | X | X | X | X |
| Udział w utworzeniu punktów magazynowania odpadów powstałych z akcji ratowniczych, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych | X | X |  |  |

13. Streszczenie Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Pińczów

Plan gospodarki odpadami dla gminy Pińczów opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. W planie zawarto zagadnienia z zakresu analizy aktualnego stanu środowiska i gospodarki odpadami, założenia prognozowanych zmian w zakresie gospodarki odpadami, system gospodarowania odpadami na terenie gminy oraz ekonomiczną analizę proponowanych rozwiązań projektowych.

W planie gospodarki odpadami, przedstawiono głównie:

- gospodarkę odpadami w sektorze komunalnym,

- gospodarkę odpadami niebezpiecznymi,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,

- potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami,

- elementy gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym,

# System gospodarki odpadami w gminie Pińczów przedstawiono w formie zestawienia celów z działaniami i zadaniami, wraz z podaniem jednostek odpowiedzialnych oraz sposobów wdrożenia poszczególnych zadań. Zakres zadań przewidzianych do zrealizowania wynika z następujących zasad postępowania z odpadami, zgodnie z WPGO i PPGO:

- zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów,

- zapewnienia i wdrożenia procesów odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstawanie jest nieuniknione,

- unieszkodliwiania odpadów poza ich składowaniem,

- bezpiecznego, dla zdrowia ludzkiego i środowiska, składowania tych odpadów, których ze względów technologicznych i ekonomicznych nie można poddać stosowanym obecnie procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Do głównych zadań systemu należy zaliczyć:

- uporządkowanie, do 2007 roku, gospodarki odpadami w gminie,

- wdrożenie procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów w ramach przewidywanych do osiągnięcia wiodących celów, krótko- i długookresowych oraz zadań dotyczących:

- sektora komunalnego,

- sektora gospodarczego,

- odpadów niebezpiecznych;

- edukację związaną z upowszechnieniem i realizacją planu gospodarki odpadami;

- monitoring samorządowy, prowadzony kwartalnie w ramach obrad Rady Miasta i Gminy oraz podczas obrad każdej rady sołeckiej.

Opracowany w projekcie planu system gospodarki odpadami jest elementem wspomagania procesów decyzyjnych, w szczególności w zakresie włączenia gminy do południowo – wschodniego obszaru gospodarowania odpadami w województwie świętokrzyskim. W tym zakresie decydującymi będą koszty procesów unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych i niebezpiecznych oraz relatywnie niższe koszty wdrożenia jednego z wariantów selektywnego zbierania odpadów.

Głównym realizatorem zadań sytemu gospodarowania odpadami będzie gmina oraz specjalistyczne firmy wybrane drogą przetargu na poszczególne zadania określone w planie.

Opracowany projekt Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Pińczów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (DZ. U. Nr 66, poz. 620). Projekt Planu spełnia postawione przed nim cele, obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami na terenie gminy, w sposób zapewniający zachowanie zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz wypełnienie założeń II Polityki Ekologicznej Państwa.

Spis literatury:

- Czajka K., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A.: Paliwa alternatywne jako niekonwencjonalne źródła energii. Materiały XIII Konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej, pt. „Funkcjonowanie kompleksu paliwowo-energetycznego w świetle Prawa Energetycznego oraz nowych przepisów ochrony środowiska”. Zakopane, 17–20 października 1999.

- Dokumentacja pracy badawczo-usługowej – Analiza aktualnego gospodarki odpadami w północno-zachodnich powiatach województwa świętokrzyskiego, opis stanu środowiska z uwzględnieniem warunków przyrodniczych, charakterystyka obszaru województwa świętokrzyskiego pod katem wytwarzania i wykorzystania paliw zastępczych na bazie odpadów – Tom 1 i 2 - Główny Instytut Górnictwa- archiwum IGSMiE PAN, Katowice 2002.

- Grabowski Jacek, Białecka Barbara: Ocena walorów energetycznych brykietów z odpadów komunalnych. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, nr 4, 2001.

- II Polityka ekologiczna państwa. Warszawa, czerwiec 2000.

- Kabsch P., Szpadt R.: Możliwości i metody ograniczania emisji z zakładów termicznego przekształcania odpadów, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, nr 3, 2000.

- Kleczkowski A.S., 1990 (red.) – Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony. Skala 1:500 000. Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH, Kraków.

- Kompleksowy program rozwoju sieci drogowej województwa świętokrzyskiego. Zarząd Województwa Święto-krzyskiego. Kielce, wrzesień 2002.

- Koncepcja programowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla gmin położonych w zlewni górnego biegu rzeki Nidy. ZGRiE EKOROL w Kielcach, BIPROKOM – Kraków 2001.

- Krajowy plan gospodarki odpadami. M.P. Nr 11/2003, poz.159.

- Malinowski J. (red.), 1991 – Budowa geologiczna Polski. T. VII, Hydrogeologia. Wyd. Geol., Warszawa.

- Mapy obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego w skali 1:50 000. Zasoby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (niepublikowane).

- Materiały ankietowe gmin powiatu pińczowskiego (dane własne, niepublikowane).

- Materiały ankietowe gmin województwa świętokrzyskiego (dane własne, niepublikowane).

- Materiały ankietowe gminy Pińczów (dane własne, niepublikowane).

- Mokrzycki E., i inni: Wykorzystanie paliw alternatywnych w LAFARGE Cement Polska S.A. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków 2001.

- Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE).

- Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006. Warszawa, styczeń 2003.

- Ochrona środowiska w województwie świętokrzyskim w 2000 r. Urząd Statystyczny w Kielcach, wrzesień 2001.

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26-04-2002 r.

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003–2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007–2010. Warszawa, grudzień 2002.

- Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.).

- Program ochrony środowiska oraz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzy-skiego. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2001.

- Program rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim do 2004 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2001.

- Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002–2010. Warszawa listopad 2002.

- Projekt europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000.

- Przyroda województwa świętokrzyskiego. Opracowanie zbiorowe, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Kielce, 2000.

- Purvis M.R.I.: Spalanie odpadów komunalnych w Wielkiej Brytanii. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji pt. Spalanie Odpadów Technologie i Problemy, Szczyrk 1997.

- Rocznik Statystyczny 2001 rok. PWN Warszawa.

- Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2001. Urząd statystyczny w Kielcach, listopad 2001.

- Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w 2001 r. Urząd statystyczny w Kielcach, marzec 2002.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. (Dz. U. Nr 138, poz. 895), w sprawie bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie określenia odpadów, które powinny być wykorzystane w celach przemysłowych, oraz warunków jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystaniu (Dz. U. Nr 90, poz. 573).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145, poz. 942).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 162 poz. 1135).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 280), w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2003 r. w sprawie warunków weterynaryjnych mających zastosowanie do niejadalnych produktów zwierzęcych oraz materiałów niskiego, wysokiego i szczególnego ryzyka (Dz. U. Nr 180, poz. 1767).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 111, poz. 1311).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719).

- Stan obecny i planowanie rozwoju gospodarki wodnej w dorzeczu górnej Wisły – Podstawowe problemy. RZW w Krakowie, IIiGW PK, Kraków 2001.

- Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 1999. Raport. WIOŚ w Kielcach, Urząd Wojewódzki w Kielcach. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce 2000.

- Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2000. Raport. WIOŚ w Kielcach, Urząd Wojewódzki w Kielcach. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce 2001.

- Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2001. Raport. WIOŚ w Kielcach, Urząd Wojewódzki w Kielcach. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce 2002.

- Strategia rozwoju gospodarczego gminy Pińczów. Fundacja programów pomocy dla Pińczowa. Rozwój regionów wiejskich. Mitama- Kraków 1995.

- Strategia rozwoju powiatu pińczowskiego. Pastuszka S. J., Góźdź J.

- Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce, czerwiec 2002.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów. UM Pińczów, ABAKUS Kielce, Geoprobut Kielce, 2002.

- Studium wykonalności przedsięwzięcia p.t. „Koncepcja programowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla gmin górnego biegu rzeku Nidy”- Kanalizacja sanitarna dla gminy Pińczów. Główny Instytut Górnictwa, Zakład Ochrony Wód – Dokumentacja pracy badawczo-usługowej. Katowice 2002.

- Stupnicka E., 1981 – Geologia regionalna Polski. Wyd. Geol. Warszawa.

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622).

- Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 46, poz. 392).

- Ustawa z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).

- Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz.1671).

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 133, poz. 885).

- Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 22, poz. 272).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 84, poz. 415, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157).

- Wandrasz J, Wandrasz A.: Przetwarzanie krajowych odpadów komunalnych w paliwo energetyczne – cz.1. Eko-problemy utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych, nr 4, 1994.

- Wandrasz J.A.: Przetwarzanie odpadów komunalnych w paliwo energetyczne. Materiały Seminarium ODiTK, Gdańsk 1999.