# Znak: OB. 341/2/08

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO,

NA ZADANIE:

„Komputeryzacja Urzędu – projekt unijny”.

- Zamawiający

Gmina Pińczów

ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

tel:  04135 738 71 do 75

fax: 04135 726 45

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 w powiązaniu z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560).

- Opis przedmiotu zamówienia

III.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i instalacja sprzętu, oprogramowania komputerowego w skład, którego wchodzi: zakup 5 komputerów z oprogramowaniem, notebook, serwera z oprogramowaniem, oprogramowania, dwóch urządzeń wielofunkcyjnych, instalacji oprogramowania na serwerze, konfiguracji składników systemu i sieci.

Sprzęt komputerowy o parametrach technicznych nie niższych niż określone poniżej:

a).  CPV: 30231300-0; 30241500-5; 30241600-6; Komputer stanowi całość złożoną z następujących części i oprogramowania - (5 sztuk);

- Procesor: Core 2 Duo E4600; 2,4 GHz, 800 FSB, 2MB cache, 65 nm

- Pamięć operacyjna:  2 x 1024MB 800MHz DDR2

- Stacja dysków: 1,44 MB

- Dysk twardy 160 GB 7200 (Dysk twardy; Pojemność: 200 GB; format szerokości: 3.5 cala; pojemność: 200 GB; interfejs: Serial ATA; wersja interfejsu: Serial ATA/300; rodzina produktów: Spin Point S166;  ilość talerzy:1 szt.; typ łożyska: FDB (Fluid Dynamic Bearing); prędkość obrotowa: 7 200 obr./min.; pamięć ciche: 8 192 kb; maks. transfer zewnętrzny: 300 MB/s; średni czas dostępu: 8,9 ms; technologia NCQ: tak; technologia S.M.A.R.T.: tak; wysokość: 25,4 mm; długość:146 mm; waga: 630 g; Typ napędu: Wewnętrzny)

- dysk podzielony na 3 partycje NTFS (zainstalowany Windows XP Prof. PL)

-	PŁYTA GŁÓWNA (Płyta główna; Typ gniazda procesora: Socket 775; Obsługiwane typy procesorów: Pentium XE, Pentium Dual Core, Pentium D, Pentium 4, Intel Core2 Quad, Intel Core2 Extreme Quadro, Intel Core2 Extreme, Intel Core2 Duo, Celeron ;Liczba gniazd procesorów: 1; Chipset: G31; Częstotliwość szyny FSB: 1066 MHz, 1333 MHz, 800 MHz; Rodzaj pamięci: DDR2; Dwukanałowa obsługa pamieci: TAK; Liczba gniazd DDR2:2;  Częstotliwość szyny pamięci: 800 MHz, 667 MHz, 1066MHz; Maksymalna wielkość pamięci: 4 GB; Wbudowany układ VGA: Tak; Wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC662; Układ LAN:  10/100/1000 Mbit/s; Złącza PCI-E 16x: 1; Złącza PCI-E 1x: 1; Złącza PCI: 2; Złącza USB 2.0: 4;  Maksymalna ilość urządzeń ATA II:  4 szt.; Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA/100: 1 szt.; Porty zewnętrzne: 1xVGA, 1xRJ45, 1xLPT, 2xPS/2, 4xUSB; Cechy dodatkowe: Zintegrowana karta graficzna; Format: micro ATX; Typ złącza zasilania ATX: 24-pin)

- Monitor 19” (przekątna: 19 cali; technologia wykonania: TN (+ film TFT); rozdzielczość nominalna: 1280 x 1024 piksele; kontrast: 700:1; jasność: 300 cd/m; maks. częst. odchylania pionowego: 76 Hz; maks. częst. odchylania poziomego: 81,1 kHz; wielkość plamki: 0,294 mm; czas reakcji plamki: 8 ms; kąt widzenia pion: 160 °; kąt widzenia poziom: 160 °; ilość wyświetlanych kolorów: 16,2 mln; analogowe złącze pin: D-Sub 15- tak; cyfrowe złącze DVI nie; spełniane normy: TCO 2003; jakościowe MPR-III, MPR-II, ISO 13406-2; 3 lata gwarancji).

- Klawiatura PS/2

- Obudowa ATX   (Rodzaj obudowy: ATX; Typ obudowy: Midi Tower; Ilość kieszeni 3,5 (Wew.): 4; Ilość kieszeni 3,5 (Zew.): 1; Ilość kieszeni 5,25 (Zew.): 4; Moc zasilacza (zasilaczy): 400 Wat; Ilość slotów w obudowie: 7 szt.; Boczny kanał wentylacyjny: Tak; Cechy dodatkowe: 2 x USB 2.0, PFC (Power Factor Correction); Typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; Parametry zasilania: 230V/4A/50Hz).

- Mysz  PS/2 + pad

- Microsoft Office 2007 Basic Edition PL OEM

- Windows Vista Bussines PL OEM z możliwością instalacji Windows XP Prof. PL

b).  CPV: 30213300-8; 30241500-5; 30241600-6; Notebook - (1 sztuka);

Klasa produktu: 	Notebook;

procesor: 	Intel Core 2 Duo T5550 1,83 GHz;

Częstotliwość szyny FSB: 	667 MHz;

Pojemność pamięci podręcznej: 	2 MB;

Technologia Centrino Duo: 	Tak;

Pojemność dysku: 	160 GB;

Zainstalowana pamięć: 	2048 MB SODIMM DDR2 667 MHz;

Maksymalna wielkość pamięci: 	8 GB;

Ilość banków pamięci: 	2 szt.;

Ilość wolnych banków pamięci: 	0 szt.;

Przekątna ekranu LCD: 	15,4’’ TFT WXGA Color Shine;

Maksymalna rozdzielczość LCD: 	1280 x 800;

Typ karty graficznej: 	Intel Graphics Media Accelerator X3100 przydzielana dynamicznie;

Karta dźwiękowa: 	High Definition Audio;

Napędy wbudowane (zainstalowane): 	DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer;

Typ gniazda rozszerzeń: 	1 x Express Card 54/34;

Urządzenia wskazujące: 	Touchpad;

Rodzaj baterii: 	Li-Ion (6 Cells);

Złącza zewn.: 	1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 
1x RJ-11 (modem), 1x RJ-45 (LAN), TV-out 
(s-video), FireWire (IEEE 1394), 4x USB 2.0, wejście na mikrofon, wyjście słuchawkowe, Wejście zasilania (DC-in);

Bezprzewodowa karta sieciowa: 	IEEE 802.11a/b/g;

Bluetooth: 	Tak;

Czytnik kart pamięci: 	MultiMedia Card, SecureDigital Card, mini SecureDigital, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Pro Duo, xD-Picture Card;

Wyposażenie standardowe: 	1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45), Modem 56K V.92, głośniki stereo, Zintegrowana kamera;

System operacyjny: 	Windows Vista Bussines PL OEM z możliwością instalacji Windows XP Prof. PL;

Masa brutto: 	2,95 kg;

Dodatkowe informacje: 	W zestawie: torba do notebooka i mysz

Oprogramowanie :	 Microsoft Office 2007 SB PL OEM

Gwarancja: 	 24 miesiecy

c).  CPV: 30262000-3; Serwer (sprzęt) stanowi całość złożoną z następujących części :

-      serwer

Typ procesora:	Procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w serwerach, o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi Intel Xeon  2,66 GHz (seria 5400), pracującemu na magistrali systemowej 1333 MHz.

Liczba procesorów:	2

Magistrala systemowa:  	1333MHz

Pamięć:  	8 GB (4 kości 2GB ) DDR2 667 MHz, Fully Buffered, z technologią ECC.

Gniazda pamięci:  	Standardowo 8 gniazd pamięci, możliwość rozszerzenia o kolejne 8 gniazd - max 64 GB. Możliwość konfiguracji pamięci z ochroną online spare, memory mirror.

Maksymalna pojemność pamięci:  	64 GB

Wewnętrzny dysk twardy: 	4 dysków 72 GB SAS Hot-Plug, możliwość zainstalowania minimalnie 8 dysków w wewnętrznych zatokach serwera. Możliwośc rozbudowy wewnętrznych zatok serwera do max. 16 dysków.

Kontroler dysku twardego: 	Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/5/6/10, posiadający 512 MB wewnętrznej pamięci ciche z podtrzymaniem bateryjnym.

Napęd dyskietek:	1,44 MB

Zainstalowany napęd optyczny: 	Napęd CD-RW/DVD

Typ obudowy: 	Obudowa wolnostojąca typu Tower z możliwością zamontowania w szafie rack 19".

Interfejs sieciowy: 	2 x Gbit Ethernet 10/100/1000

Porty zewnętrzne we-wy:  	2 porty RJ-45, 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 6 portów USB (2 przód, 2 tył, 2 wewnątrz), 1 port VGA (15-pin video), 1 port szeregowy,2 porty PS/2.

Karta graficzna:	Zintegrowana karta graficzna (32 MB)

Gniazda rozszerzeń:  	9 slotów PCI, z czego wolnych 8 slotów PCI w tym: 6 slotów PCI Express x4 i 2 sloty PCI-X 64 Bit/133 MHz

Dodatkowy kontroler do podłączenia streamera:	SAS PCI-X lub PCI Express

Zasilanie:  	2 Redundantne zasilacze Hot-Plug po 800 W każdy.

Wiatraki:	Redundantne wiatraki Hot-Plug.

Obsługiwane systemy operacyjne: 	Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: Microsoft Windows Server 2000 
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Small Business Server 2003,R2 
Microsoft Windows Server 2008
Novell NetWare 
SCO OpenServer and OpenUNIX
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware Virtualization Software

Zarządzanie: 	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.

Podstawowa gwarancja: 	3 lata gwarancji i serwisu z naprawą w następny dzień roboczy (okno zgłoszeń od 8.00 do 17.00 dni robocze). Gwarancja i SERWIS świadczone przez producenta sprzętu (potwierdzona przez oryginalne karty gwarancyjne).

-      STREAMER WEWNĘTRZNY

Rodzaj obudowy streamera: 	wewnętrzny;

Typ podstawy:	5 1/4

Pojemność nominalna:	200 GB;

Format zapisu: 	Ultrium 2;

Średni czas pomiędzy awariami: 	2500000 h;

Interfejs SCSI:	3 GB/sec SAS;

Pojemność po kompresji sprzętowej:	400 GB;

Średni czas dostępu do pliku:	64 s;

Transfer danych bez kompresji sprzętowej: 24 MB/s;

Transfer danych z kompresją sprzętową:     48 MB/s;

Maksymalna przepustowość chwilowa:	300 MB/s;

Buforowanie:	64 MB;

Nośnik: 		Ultrium 400 GB;

Zasilanie: 	5V DC, 3.6A; 12V DC, 1.6A;

Obsługa One-Button Disaster Recovery: 	Tak;

Dołączone oprogramowanie: 	TAK

Logiczny format zapisu: 	Ultrium 2;

Błyskawicze odtwarzanie po awarii:	TAK

Obsługiwane systemy operacyjne: 	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003, SCO Unixware, Open Server, IBM AIX, Linux, IRIX, Intel Solaris, Solaris 2.6 i 2.7, Digital Unix/Tru 64;

Oprogramowanie do zarządzania:	Tape Tools

Gwarancja producenta: 	36 miesięcy

Dodatkowo: 	1 tasiemka czyszcząca

-  Monitor 19”	(przekątna: 19 cali; technologia wykonania: TN (+ film TFT); rozdzielczość nominalna: 1280 x 1024 piksele; kontrast: 700:1; jasność: 300 cd/m; maks. częst. odchylania pionowego: 76 Hz; maks. częst. odchylania poziomego: 81,1 kHz; wielkość plamki: 0,294 mm; czas reakcji plamki: 8 ms; kąt widzenia pion: 160 °; kąt widzenia poziom: 160 °; ilość wyświetlanych kolorów: 16,2 mln; analogowe złącze pin: D-Sub 15- tak; cyfrowe złącze DVI nie; spełniane normy: TCO 2003; jakościowe MPR-III, MPR-II, ISO 13406-2; 3 lata gwarancji).

-	Klawiatura

- 	Myszka  Scroll  + podkładka

d). CPV: 30217200-5; UPS –zasilacz awaryjny do serwera– (1 sztuka):

Moc pozorna: 	1500 VA;

Moc rzeczywista: 	980 Wat;

Napieczcie wejściowe:	230 V;

Częstotliwość:	50Hz;

Architektura UPSa: 	line-interactive;

Maks. czas przełączenia na baterię: 	5 ms;

Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania:	 8 x IEC320 C13 (10A);

Typ gniazda wejściowego: 	IEC320 C14 (10A);

Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 	6,1 min;

Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 	20,6 min;

Zimny start; Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR); Sinus podczas pracy na baterii;

Porty komunikacji: 	RS232 (DB9), USB, SmartSlot;

Diody sygnalizacyjne: 	praca z sieci zasilającej, praca z baterii, konieczna wymiana baterii, przeciążenia UPSa, stan obciążenia UPSa;

Alarmy dźwiękowe: 	praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii;

Typ obudowy: 	DESKTOP;

Wyposażenie standardowe: 	kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt., kabel USB, kabel szeregowy RS232 (DB9), gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty - 1szt.,

Dołączone oprogramowanie: 	PowerChute Business Edition;

Gwarancja producenta:	24 miesiące.

- CPV: 30241400-4; Windows Svr Std 2008 x 64 OLP NL GOVT  (polska)	        - szt.  1

- CPV: 30241400-4;Windows Server CAL2008OLP NLGOVT Device CAL      - szt. 50

- CPV: 30241400-4; Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT (polska)–NOŚNIK- szt.   1

- CPV: 30241400-4; Windows Vista Bussines PL OEM – NOŚNIK		        - szt.   1

- CPV: 30241400-4; Microsoft Office 2007 Basic Edition PL OEM – NOŚNIK  - szt.   1

- CPV:30217200-5; Tasiemki do Streamer  w/w w pozycji  c) (nowy Streamer)  - szt.  5

- CPV: 30242100-8; Oprogramowanie antywirusowe				        - szt. 51

(51 licencji na stacje robocze + konsola)

Specyfikacja antywirusa na stacje roboczą i konsole:

- Program zapewnia ochronę przed wirusami, Trojanami, robakami itp

- Wykrywanie niebezpiecznych aplikacji typu Adware, Spyware, Dialer, phishing narzędzi hakerskich, itp.

- Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami

- Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu.

- Możliwość skanowania dysków sieciowych.

- Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń

- Możliwość dodawania do listy wyłączeń ze skanowania wybrane pliki, katalogi lub rozszerzenia.

- Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.

- Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 "w locie" zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej.

- Skanowanie ruchu HTTP na stacjach roboczych.

- Możliwość opcjonalnego dołączenia do każdej pobieranej wiadomości lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail informacji o jej przeskanowaniu.

- Automatyczna integracja skanera POP3 i HTTP z dowolnym klientem pocztowym i dowolną przeglądarką internetową, niewymagająca zmian w konfiguracji (na poziomie Winsock 2.0).

- Możliwość definiowania różnych portów POP3 i HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.

- Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

- Skanowanie baz MS Outlook-a i Outlook Express-a

- Dedykowany rezydentny monitor używany do skanowania dokumentów MS Office (używający MS API)

- Skanowanie całej poczty przychodzącej i wychodzącej odbieranej przy pomocy programu MS Outlook

- Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.

- Możliwość utworzenia kilku zadań skanowania (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności)

- Możliwość instalacji programu na różnych platformach Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista z zachowaniem pełnej funkcjonalności niezależnie od systemu operacyjnego

- Wsparcie dla Windows XP sp2 (Windows Security Center).

- Wsparcie dla 64 bitowego systemu Windows

- Pełne wsparcie dla systemu Vista

- Inkrementacyjnie aktualizowany moduł analizy heurystycznej.

- Dwa poziomy analizy heurystycznej ( standardowa i zaawansowana heurystyka)

- Możliwość używania jednego poziomu analizy heurystycznej lub obu poziomów jednocześnie

- Możliwość wyłączenia skanowania przy pomocy bazy sygnatur wirusowych (skanowanie samą heurystyką).

- Używanie heurystycznych metod do wykrywania infekcji

- Automatyczne wysyłanie nowych zagrożeń (wykrytych przez heurystykę) do laboratorium producenta przez program antywirusowy – nie wymaga ingerencji użytkownika

- Program musi umożliwiać wysyłanie wraz z próbką swojego komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i adresu e-mail użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagrożenia

- Możliwość wysyłania anonimowych danych statystycznych o wykrytych wirusach do producenta

- Możliwość przesunięcia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar stacji (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli.

- Zabezpieczony katalog kwarantanny

- Możliwość ręcznego wysłania próbki z kwarantanny do laboratorium producenta dodając opis i adres zwrotny (e-mail)

- Wysyłanie powiadomień o wykrytych wirusach do dowolnej stacji w sieci lokalnej.

- W przypadku wykrycia wirusa, ostrzeżenie użytkownika i administratora poprzez e-mail.

- Prowadzenie dziennika zdarzeń rejestrującego informacje na temat znalezionych wirusów, dokonanych aktualizacji baz wirusów i wersji oprogramowania.

- Możliwość centralnej zmiany konfiguracji programów zainstalowanych na zdalnych komputerach w sieci.

- Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do opcji konfiguracyjnych programu.

- Możliwość zabezpieczenia hasłem wyłączenia programu antywirusowego oraz jego odinstalowania.

- Automatyczna aktualizacja baz wirusów.

- Aktualizacja dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, bądź CD ROM-u, a także przy pomocy HTTP z dowolnej stacji roboczej lub serwera (program antywirusowy z wbudowanym serwerem HTTP).

- Moduł do tworzenia repozytorium aktualizacji i udostępniania jej przez http musi uruchamiać się na systemach Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista

- Możliwość automatycznego ściągania oraz udostępniania zbiorów aktualizacyjnych dla dowolnej wersji programu za pośrednictwem stacji roboczej Windows.

- Wspiera aktualizacje za pośrednictwem serwera proxy

- Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja)

- Możliwość przypisania 2 profili z różnymi ustawieniami do jednego zadania aktualizacji np. podst. profil aktualizuje z sieci lokalnej po http a zapasowy z Internetu. Drugi jest używany, gdy pierwszy nie działa

- Wersja programu dla stacji roboczych w języku polskim.

- Helpy ( chyba pomoc, jak po polskiemu piszemy ;-) ) w programie muszą być w języku polskim

- Dokumentacja w języku polskim

- Możliwość wyłączenia trybu graficznego programu antywirusowego – na komputerach starszego typu

- Możliwość włączenia wyświetlania komunikatów na stacjach roboczych

- Jeden skaner uruchamiany w pamięci, do którego odnoszą się wszystkie monitory skanujące i skanery na żądanie

- Skuteczność programu powinna być potwierdzona nagrodami przez VB100 i co najmniej dwie inne niezależne organizacje np. ISCA labs lub Check Mark

- Program powinien pracować w sposób niezauważalny dla użytkownika

Konsola

- Możliwość centralnego zarządzania programem antywirusowym na stacjach roboczych i serwerach Windows.

- Z poziomu serwera zarządzającego musi być możliwość sprawdzenia poziomu ochrony, stanu stacji, wersji bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i rezydentnych monitorów.

- Zmiana konfiguracji na stacjach i serwerach jest możliwa z konsoli centralnego zarządzania lub lokalne, jeśli użytkownik/ administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne.

- Możliwość zainstalowania serwera zdalnej administracji na stacjach i serwerach (NT/XP/2000/2003)

- Możliwość zainstalowania konsoli zarządzającej serwerem zdalnej administracji również na stacji roboczej 98/ME/NT/2000/XP.

- Centralna konfiguracja i zarządzanie programami antywirusowymi zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci korporacyjnej.

- Zdalna instalacja ochrony antywirusowej dla stacji roboczych Windows NT/2000/XP Professional, Vista.

- Możliwość tworzenia grup stacji roboczych z oddzielnymi ustawieniami konfiguracyjnymi

- Zdalne skanowanie stacji roboczych z możliwością wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej.

- Serwer zdalnej administracji nie może wymagać zainstalowania dodatkowych baz typu MSDE lub MS SQL. Musi mieć swoją wbudowaną bazę.

- Skanowanie sieci w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych.

- Możliwość importowania konfiguracji programu antywirusowego wybranej stacji roboczej a następnie przesłanie jej na inną stację lub grupę stacji roboczych w sieci.

- Automatyczne generowanie raportów (w ustalonych odstępach czasu) lub na żądanie do plików HTML lub eksportowanych do pliku CSV.

- Zbieranie wszystkich alertów i informacji (baza wirusów, stan monitora, data ostatniej aktualizacji, wersja systemu operacyjnego, adres IP).

- Możliwość tworzenia kilku serwerów zarządzających i replikowania ich między sobą w taki sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje stacje robocze i we wszystkie stacje robocze serwerów podrzędnych (struktura drzewiasta)

j). CPV: 30120000-6; Wielofunkcyjne urządzenie laserowe (drukuje, kopiuje,  
                                         skanuje) - (2 sztuk):

Technologia:	Laserowa

LCD (ekran):	Tak, mono

Podajnik papieru:	250

Podajnik wielofunkcyjny: 	50

Podajnik dokumentów ADF:	Tak, 50 arkuszy

Odbiornik papieru:	150

Interfejs standardowy:	USB 2.0, IEEE 1284, 10/100 Ethernet Base TX, 10/100 Ethernet Base TX

Oprogramowanie zarządzające siecią:	TAK

Strona internetowa drukarki:	TAK

Protokoły sieciowe: 	IPv4, IPv6

Pamięć (RAM):	Standardowa 32 MB (opcjonalnie do 544 MB)

Funkcjonalność automatycznego dupleksu druku:	Tak

Funkcjonalność automatycznego dupleksu kopia:	Tak

Funkcjonalność automatycznego dupleksu  skan:	Tak

Zabezpieczenie Secure Function Lock:	Tak

Prędkość druku monochromatyczna:	28

Prędkość druku dupleks mono:	13

Automatyczny dupleks monochromatyczne:	Tak

Ręczny dupleks:	Tak

Rozdzielczość druku:	1200 x 1200 dpi

Emulacje:	GDI, PCL, BR-Script 3 (PostScript 3), Epson FX-850, IBM Pro-Printer XL

Prędkość kopiowania:	19 str./min mono

Rozdzielczość druku: 	1200 x 600 dpi

Zmniejszanie/Powiększanie:	25% - 400% co 1%

Kopiowanie wielokrotne:	Tak, do 99

Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.):	Tak

Rozdzielczość skanowania optyczna:	600 x 2,400 dpi

Rozdzielczość skanowania interpolowana:	19,200 x 19,200 dpi

Skala szarości:	256 poziomów

Kompatybilność z TWAIN:	Tak

Oprogramowanie dodatkowe:	Oprogramowanie do skanowania, zarządzania

Materiały eksploatacyjne:	toner, bęben

Miesięczne obciążenie:	20.000

Gwarancja:	2 lata

Waga:	16+/- 0,5 kg

Wymiary (w x d x h):	(530 x 450 x 475mm) +/- 10 mm

Systemy operacyjne:	Mac, Linux,  Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista

Szczegółowy opis warunków instalacji sprzętu i oprogramowania:

  - Prace należy wykonać na terenie Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

  - Pracownicy Firmy zostali przeszkoleni odnośnie postępowania z „danymi osobowymi”

  - Pracownicy Firmy posiadają odpowiednie umiejętności i uprawnienia do przeprowadzenia procesu montażu i instalacji nowego sprzęt i oprogramowania.

  - Dane należy zabezpieczyć przed utratą.

  - Firma posiada doświadczenia w wykonywaniu tego typu operacji instalacji sprzętu, instalacji oprogramowania.

  - Po instalacji sprzętu i oprogramowania Firma przetestuje prace sieci domenowej Windows Serwer 2008 (poprawność pracy serwera i sieci).

  - Firma wykona połączenie nowej sieci domenowej do istniejącej sieci NetWare 5.1.

  - Firma wykona i sprawdzi poprawność kopii danych na nowym zainstalowanym sprzęcie i oprogramowaniu.

W cenę sprzętu powinien być wliczony transport do siedziby Zamawiającego montaż w siedzibie Zamawiającego, okres gwarancji.

Sprzęt dostarczony wadliwy lub uszkodzony podczas transportu zostanie wymieniony na nowy.

III.2. Miejsce realizacji zamówienia:

Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10,  28-400 Pińczów.

III.3. Wymagania dotyczące jakości sprzętu komputerowego.

Sprzęt komputerowy wymieniony w pkt. III 1 SIWZ, musi spełniać - zgodnie z unijnymi Dyrektywami Nowego Podejścia oraz Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 204 poz. 2087 z późniejszymi zmianami) - opisane w ustawie wymagania.

Fakt spełnienia określonych w ustawie wymagań winien być potwierdzony deklaracją zgodności lub oznakowaniem zestawu sprzętu komputerowego symbolem CE.

- Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia

20 dni od daty podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Uczestnikiem postępowania mogą być Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami).

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa wyżej, poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę stosownych oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w pkt.9 niniejszej SIWZ

- Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy:

- Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy - zgodnie z art. 22 i art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ;

- Oświadczenie o akceptacji  warunków Umowy  stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Oryginał lub kserokopia poświadczona przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółek cywilnych należy załączyć wpis do ewidencji działalności każdego z udziałowców oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  na ubezpieczenia, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrą pracowniczą,

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia, z podaniem ich opisu, wartości, dat wykonania, nazw odbiorców. Co najmniej 2 realizacje należy potwierdzić dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje);

Upoważnienie do podpisania oferty musi być w oryginale ( bądź kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnione podmioty) załączone do oferty. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone, podpisane przez upoważnione osoby, pełnomocnictwo określające jego zakres. Dokumenty do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (wymienione w rejestrze sądowym lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (podpis z imienną pieczątką osoby uprawnionej).

Uwaga !

Zgodnie z art. 233 § 1 k.k. „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym  lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- Kontakt zamawiającego z wykonawcami ubiegającymi się o realizację zamówienia odbywać się będzie za pośrednictwem wskazanych w pkt.11 SIWZ osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;

- Możliwość kontaktu: telefonicznie, na piśmie, faksem (niezwłocznie potwierdzonym pismem), bądź osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania, w godz. 730  -  1530, poniedziałek –piątek, tel.: 0413573871 do 75 wew. 19 lub 0413574540,  
fax: 0413572645;

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

mgr inż. Grzegorz Wojciechowski    – Informatyk Urzędu Miejskiego w Pińczowie;

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia przez wykonawcę wadium.

- Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu określonego w SIWZ do składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Oferta winna być sformułowana zgodnie z wymogami ustawy i SIWZ.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim pismem czytelnym.

- Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej  SIWZ. Ofertę stanowią Formularz ofertowy i wszystkie inne wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9 SIWZ. Dokumenty te powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone imienną pieczęcią.

- Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT

- Za cenę oferty Zamawiający będzie uważał kwotę brutto (z podatkiem VAT) zaproponowaną przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, na której należy podać następujące informacje:

- nazwę i adres Wykonawcy;

- adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10,  28-400 Pińczów;

opis: OFERTA PRZETARGOWA  na:

„Komputeryzacja Urzędu – projekt unijny”.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, pokój nr 29, w terminie do 04.07.2008r. , do godziny 900;

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Świetlica Urzędu Miejskiego 
dnia 04.07.2008r. o godz.915 ;

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Wykonawca podaje w ofercie cenę ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

- Zaoferowana cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

- Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania. Zaoferowana cena jest ceną brutto.

- Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

- Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).

- Zamawiający wybierze ofertę, której cena będzie najniższa spośród ofert spełniających wymogi określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Informacje dotyczące zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ stanowi wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania oferty.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, 
poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560).

- Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

  - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN, nie dopuszcza się prowadzenia w/w rozliczeń w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Załączniki:

- formularz ofertowy						-	załącznik nr 1

- wzór oświadczenia                      				-           załącznik nr 2

- wzór umowy						-	załącznik nr 3

- oświadczenie o akceptacji warunków umowy		-	załącznik nr 4

.............................................................................

(podpis i pieczątka Zamawiającego)

Pińczów, dnia  18.06.2008r.