SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Modernizację pompowni”

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655).

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o.

mgr inż. Edward Sobierajski

1. Informacje o Zamawiającym:

Nazwa:                                     „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o.

Adres:                                        ul. Batalionów Chłopskich 160,

28-400 Pińczów

Pow. Pińczów, Woj. Świętokrzyskie Adres poczty elektronicznej:     wodociagip@interia.pl

Numer telefonu/fax:                        (0-41) 357-55-46

2. Tryb udzielenia zamówienia:

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655)

2.2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655)

zwaną dalej w skrócie P.z.p. oraz obowiązujących aktów wykonawczych do w/w ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Zakup i montaż kompletnych szaf z przemiennikiem częstotliwości dla dwóch pompowni na ternie oczyszczalni ścieków w Pińczowie – I stopnia i II stopnia (wraz z silnikami do pompy w pompowni I st., kablami ekranowanymi do wszystkich pomp, kablami pomiarowymi do czujników poziomu i od czujników PTC w nowym silniku) o następujących parametrach:

- dla pompowni I stopnia – szafa o wymiarach zalecanych 2000x800x600 lub zbliżonych, z zamontowanym przemiennikiem oraz niezbędnymi akcesoriami;

- dla pompowni II stopnia – szafa o wymiarach zalecanych 2000x800x600 lub zbliżonych z zamontowanym przemiennikiem oraz niezbędnymi akcesoriami (m.in. zadaszenie, urządzenia ogrzewające i higrostaty) oraz ultradźwiękowy czujnik poziomu z wyjściem 4…20mA,

- silniki (2szt.), dostosowane do pracy z falownikiem (klasa izolacji uzwojeń) każdy o następujących parametrach: moc zalecana około 22 kW, 6 – biegunowy, wykonanie łapowe, min. 3xPTC w czołach uzwojeń, konieczne obce chłodzenie;

- kable ekranowane do silników 45 kW – długość około 80mb;

- kable ekranowane do pozostałych silników – długość około 150 mb;

- kable pomiarowe – długość około 150 mb;

Dane techniczne posiadanych pomp: wirowa pompa pozioma typ 250Z2K12 – 2 szt.:

  - Średnica wirnika – 360

  - Obroty – 960 obr/min.

  - Wysokość podnoszenia ok. 11m

  - Wydajność – 400 m3/h

Wszystkie pompy muszą mieć możliwość pracy przez ten sam falownik, przy czym jedna para pomp stanowi rezerwę, przełączenie musi następować automatycznie w razie uszkodzenia jednej z pomp aktualnie pracujących. Jednocześnie może pracować tylko jedna z pomp. W przepompowni II stopnia pompy muszą pracować analogicznie do przepompowni I stopnia.

Należy przewidzieć możliwość wyboru pracującej pompy w trybie „ręcznym”

Zadaniem przemiennika ma być utrzymywanie zadanego poziomu ścieków. Działanie całego układu ma być oparte na regulacji wydajności pompy poprzez zmianę prędkości obrotowej jej silnika, z wykorzystaniem wbudowanego w przemiennik regulatora.

Wentylacja mechaniczna wnętrza każdej szafy sterowniczej powinna być sterowana regulatorem temperatury.

Wymagania techniczne dla przemiennika:

- Zalecane zasilanie – 3x400 V, 50/60 Hz

- Przeciążenie momentem – 130% momentu znamionowego silnika przez 60s

- Zalecana możliwość kilku algorytmów sterowania (do wyboru), w tym algorytm oszczędzania energii

- Automatyczne wyłapywanie wirującego obciążenia z detekcją prędkości

- Ograniczenie prądu z zależności od prędkości

- Miernik energii oraz czasu pracy

- Zintegrowany regulator z predefiniowanymi nastawami zadającymi oraz tryb automatyczny – ręczny

- Detekcja braku ciekłego medium, zaniku przepływu oraz ograniczenie przepływu

- Funkcja uśpienia w przypadku zbyt długiej pracy z małą prędkością i ponownej inicjalizacji pracy po pojawieniu się sygnału zadającego

- Nastawy użytkownika oraz wyświetlanie wartości fizycznych parametrów (temperatura, przepływ, ciśnienie)

- Wyposażenie w interfejs komunikacyjny umożliwiającym podłączeni przemiennika do komputera, sterownika lub panelu operatorskiego w celu monitorowania i sterowania.

Wymagane funkcje zabezpieczeń:

- Zabezpieczenie termiczne silnika oraz przemiennika, współpraca z sodami PTC;

- Zabezpieczenie przed przeciążeniami oraz stanami nadprądowymi przy pracy ciągłej;

- Zabezpieczenie przed udarami mechanicznymi;

- Zabezpieczenie kierunku wirowania faz;

- Zabezpieczenie instalacji hydraulicznej przed stanami niedociążenia, przeciążenia oraz  brakiem przepływu;

- Mechanizm zarządzania stanami awaryjnymi oraz konfiguracji grup alarmów;

- Zabezpieczenie przed niezamierzonym rozruchem silnika;

- Bezpieczeństwo instalacji związane z funkcją wymuszonego działania z kasowaniem wszystkich stanów awaryjnych;

Dla pompowni I stopnia należy przewidzieć usytuowanie kompletnej szafy w pomieszczeniu pompowni, natomiast dla pompowni II st. należy przewidzieć posadowienie szafy na zewnątrz, przy pompowni, należy uwzględnić montaż zadaszenia, urządzeń ogrzewających i higrostatów.

Oferta powinna uwzględnić dostawę i montaż przedmiotu zamówienia na terenie oczyszczalni ścieków w Pińczowie, uruchomienie urządzeń oraz opracowanie uproszczonej dokumentacji -  opis wraz z odpowiednimi schematami montażowymi, projekt, dokumentacja powykonawcza, a także instrukcja  i szkolenie obsługi Wymagane jest dołączenie do dokumentacji świadectw jakości i wymaganych atestów dla wszystkich użytych materiałów i urządzeń oraz instrukcji obsługi urządzeń.

3.2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się do 30 października 2008 roku

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania art. 22 P.z.p oraz nie są wykluczeni na postawie art. 24 P.z.p..

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie w terminie kompletnej oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami – zgodnie z pkt. 6 SIWZ.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu – ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia – nie spełnia.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach:

6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzorów - załącznik 1,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik 2,

- parafowany przez Wykonawcę projekt umowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik 3

- w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.2. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

a) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia 
i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego,

b) oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie 
z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa,

c) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę,

d) wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem",

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

7.1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie.

7.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 lub przesłać faksem na numer podany 
w punkcie 1 specyfikacji.

8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się 
z Wykonawcami jest Beata Kita, przy czym pytania z zakresu rozwiązań technicznych należy kierować do Krzysztofa Dutkiewicza.

Kontakt: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 -15.00 tel.: (041) 357 55 46

9. Termin związania ofertą:

9.1.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

9.3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert:

10.1.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

10.2.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.3.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

10.4.Zaleca się aby wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

10.5.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:

„Oferta – modernizacja pompowni ”

10.6.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów, w terminie do 14 lipca 2008 r. do godziny 1000. - sekretariat.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2008r. o godzinie 1030 w siedzibie „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 160, 28 – 400 Pińczów, pokój nr 5.

11.2.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

11.3.Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1 i dodatkowo opatrzone napisem "Zmiana". Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem "Wycofanie". Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

11.4.Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

11.5.Otwarcie ofert jest jawne.

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

12.1.Cenę ofertową stanowić będzie cena brutto.

12.2.Cena oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

12.3.Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez oferenta.

12.4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty zgodnie z art. 88 P.z.p.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Ocenie poddane zostaną oferty spełniające wymagania niniejszej SIWZ.

Oferty oceniane będą w następujący sposób:

- cena brutto – 100 %, zgodnie z wypełnionym i podpisanym załącznikiem nr 1

Oferta z najniższą ceną otrzyma max liczbę punktów, tj 100 pkt. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, liczona według wzoru:(cena najniższa/cenę badanej oferty) x 100pkt.

14. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z oferentów protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16. Środki ochrony prawnej:

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI P.z.p. „Środki ochrony prawnej".

17. Postanowienia dotyczące jawności postępowania.

17.1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

17.2. Zamawiający wyznacza termin i miejsce udostępnianych dokumentów 
i informacji,

17.3. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

17.4. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz 
w czasie godzin jego pracy - urzędowania.

17.5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy, nie przewiduje się wadium.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie dotyczy, nie przewiduje się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Numer 1. Wzór Formularza Ofertowego.

Numer 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Numer 3. Projekt umowy.