SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup zestawu krata-prasa do skratek”

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655).

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o.

mgr inż. Edward Sobierajski

1. Informacje o Zamawiającym:

Nazwa:                                     „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o.

Adres:                                        ul. Batalionów Chłopskich 160,

28-400 Pińczów

Pow. Pińczów, Woj. Świętokrzyskie Adres poczty elektronicznej:     wodociagip@interia.pl

Numer telefonu/fax:                        (0-41) 357-55-46

2. Tryb udzielenia zamówienia:

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655)

.

2.2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655)

zwaną dalej w skrócie P.z.p. oraz obowiązujących aktów wykonawczych do w/w ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Zakup kraty hakowej zewnętrznej lub kraty grzebieniowej wraz z prasą do skratek, o następujących parametrach:

Dane ogólne dotyczące oczyszczalni w której ma zostać zamontowane urządzenie:

- wymiary kanału na którym ma być zamontowane urządzenie: szerokość 1000 mm, głębokość – 1400 mm;

- przepływ ścieków w zakresie 2000 – 6000 m3/dobę;

- średnia ilość skratek – około 3 m3 – 7m3/miesiąc

I. Wymagane parametry dla kraty hakowej:

- Zalecana konstrukcja kraty: układ cedzący – ruszt stały o szczelinie 10mm, układ czyszczący ruszt – haki oraz szczotki.

- Prowadnica taśmy, motoreduktor oraz obudowa przymocowane do stałej konstrukcji (na przykład do ramy).

- Cała konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej – 1.4301 lub równoważnej.

- Konstrukcja powinna być odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz ścieków.

- Zalecana szerokość części cedzącej kraty – min. 800 mm.

- Wersja wykonania – z ogrzewaniem.

- Napęd elektryczny.

- Możliwość sterowania automatycznego i ręcznego.

- Skratki powinny być wysypywane do przenośnika – zalecany przenośnik ślimakowy.

- Długość przenośnika – około 6000 mm;

- Średnica ślimaka – 250mm, wałowy, zalecane wykonanie ze stali konstrukcyjnej S355JO lub materiału równoważnego.

- Moc napędu przenośnika – maks. 1,5 kW

- Zalecane wykonanie razem z podporami i ogrzewaniem przenośnika

- Konieczne jest uwzględnienie prasowania skratek – podajnik ze strefą prasowania lub inne rozwiązanie umożliwiające prasowanie skratek przed opuszczeniem całej konstrukcji.

- Całość konstrukcji powinna zostać tak dobrana aby w przyszłości istniała możliwość dołączenia do zestawu płuczki do skratek lub innego urządzenia umożliwiającego ich płukanie.

II. Wymagane parametry dla kraty grzebieniowej oraz prasy do skratek:

- Fartuch zrzutowy zintegrowany z rynną zrzutową;

- Strefa zrzutu wyposażona w osłonę ze stali nierdzewnej – z możliwością jej demontażu;

- wszystkie elementy zgarniające powinny być łatwe do demontażu i wymiany

- ewentualne elementy napędowe w postaci łańcuchów powinny być prowadzone w profilach ochronnych

- silniki napędowe muszą być wyposażone w zabezpieczenie przeciążeniowe, wymagana moc silnika – około 0,75 kW, częstotliwość zalecana 50 Hz, napięcie 400V, około 8 obrotów/min., wyposażenie w zabezpieczenie przeciwybuchowe

- łożyska bezobsługowe: górne - kołnierzowe, dolne – ceramiczne;

- prześwit – zalecany 10 mm;

- grubość prętów – około 8 mm;

- szerokość rusztu kraty min. 450mm, szerokość kraty min. 250mm;

- ilość grzebieni zgarniających – min. 4 szt.;

- szafa sterownicza wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (typ ochrony IP 55 lub równoważny), ze stali nierdzewnej, przystosowana do montażu na ścianie , przy urządzeniu, szafa ogrzewana;

- wyposażenie szafy – sterownik wraz z panelem obsługowym – tekstowym, włączanie i wyłączanie poszczególnych napędów oraz kasowanie meldunków, wyświetlanie sygnałów pracy, awarii, czasu pracy za pomocą panelu obsługowego, wyłącznik główny i zabezpieczenia, napęd kraty z łagodnym rozruchem, ochrona przeciążeniowa silnika, sterowanie pracą kraty od pneumatycznego systemu pomiaru poziomów przed i za kratą w powiązaniu z nastawami czasowymi, zestyki bezpotencjałowe do przekazywania zbiorczego sygnału pracy lub awarii;

- prasa wyposażona w silnik o zalecanej mocy znamionowej 3 kW i częstotliwości 50Hz;

- rura wyrzutowa skratek w prasie  - około 2000mm długości, wysokość zrzutu – około 1500 mm;

- wszystkie elementy mające kontakt ze skratkami muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 lub równoważnej, wytrawiane w kąpieli kwaśnej;

- szafa sterownicza  - typ ochrony IP 55 lub równoważny, ze stali zwykłej, malowanej

- wyposażenie szafy we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji – uruchomienie od sygnału pracy kraty, sterownik, panel obsługowy, sygnał pracy i awarii, przyciska kasowania, wyłączni silnika, zabezpieczenia, wyłącznik główny automat., zabezpieczenie przeciążeniowe, licznik godzin pracy, zegar sterujący, ogrzewanie szafy z termostatem, zestyk bezpotencjałowy do przekazywania sygnału pracy i awarii;

- Całość konstrukcji powinna zostać tak dobrana aby w przyszłości istniała możliwość dołączenia do zestawu płuczki do skratek lub innego urządzenia umożliwiającego ich płukanie – możliwe jest rozwiązanie z równoczesnym płukaniem – tzw. prasopłuczka.

Oferta powinna uwzględnić dostawę i montaż przedmiotu zamówienia na terenie oczyszczalni ścieków w Pińczowie, uruchomienie urządzeń oraz opracowanie uproszczonej dokumentacji -  opis wraz z odpowiednimi schematami montażowymi. Wymagane jest dołączenie do dokumentacji świadectw jakości i wymaganych atestów dla wszystkich użytych materiałów i urządzeń oraz instrukcji obsługi urządzeń.

W przypadku przygotowywania oferty na kartę hakową wraz ze strefą prasowania – należy uwzględnić wszystkie wymagania ogólne oraz zawarte w punkcie 3.1. I, jeżeli oferta przygotowywana jest dla kraty grzebieniowej wraz z prasą do kratek - należy uwzględnić wszystkie wymagania ogólne oraz zawarte w punkcie 3.1. II

3.2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się do 15 września 2008 roku

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania art. 22 P.z.p oraz nie są wykluczeni na postawie art. 24 P.z.p..

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie w terminie kompletnej oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami – zgodnie z pkt. 6 SIWZ.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu – ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia – nie spełnia.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach:

6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzorów - załącznik 1 oraz dołączony do niego krótki opis oferowanych urządzeń i ich parametrów,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik 2,

- parafowany przez Wykonawcę projekt umowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik 3

- w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.2. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

a) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia 
i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego,

b) oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie 
z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa,

c) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę,

d) wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem",

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

7.1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie.

7.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 lub przesłać faksem na numer podany 
w punkcie 1 specyfikacji.

8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się 
z Wykonawcami jest Beata Kita.

Kontakt: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 -15.00 tel.: (041) 357 55 46

9. Termin związania ofertą:

9.1.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

9.3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert:

10.1.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

10.2.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.3.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

10.4.Zaleca się aby wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

10.5.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:

„Oferta na zakup zestawu krata – prasa do skratek ”

10.6.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów, w terminie do 16 lipca 2008 r. do godziny 1000. - sekretariat.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2008r. o godzinie 1030 w siedzibie „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 160, 28 – 400 Pińczów, pokój nr 5.

11.2.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

11.3.Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1 i dodatkowo opatrzone napisem "Zmiana". Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem "Wycofanie". Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

11.4.Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

11.5.Otwarcie ofert jest jawne.

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

12.1.Cenę ofertową stanowić będzie cena brutto.

12.2.Cena oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

12.3.Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez oferenta.

12.4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty zgodnie z art. 88 P.z.p.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Ocenie poddane zostaną oferty spełniające wymagania niniejszej SIWZ.

Oferty oceniane będą w następujący sposób:

- cena brutto – 100 %, zgodnie z wypełnionym i podpisanym załącznikiem nr 1

Oferta z najniższą ceną otrzyma max liczbę punktów, tj 100 pkt. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, liczona według wzoru:(cena najniższa/cenę badanej oferty) x 100pkt.

14. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z oferentów protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16. Środki ochrony prawnej:

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI P.z.p. „Środki ochrony prawnej".

17. Postanowienia dotyczące jawności postępowania.

17.1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

17.2. Zamawiający wyznacza termin i miejsce udostępnianych dokumentów 
i informacji,

17.3. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

17.4. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz 
w czasie godzin jego pracy - urzędowania.

17.5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy, nie przewiduje się wadium.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie dotyczy, nie przewiduje się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Numer 1. Wzór Formularza Ofertowego.

Numer 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Numer 3. Projekt umowy.