Zał. 1

Opis przedmiotu zamówienia w ramach zadania p.n.: Ogrodzenie Remizy OSP” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Winiary na rok 2021 na wykonanie ogrodzenia w systemie panelowym z siatki zgrzewanej na długości ok. 39,0 mb.

Wykonawca dokona montażu kompletnego systemu ogrodzeniowego panelowego o wysokości 1,75 m składającego z systemu słupków wraz z obejmami i mocowaniami (panel ogrodzenia wysokość 1,50 m, szerokość 2,50 m oraz deską cokołową betonową o wysokości 0,25 m).

- Ogrodzenie w systemie panelowym z prętów pionowych i poziomych ( 5mm, o oczkach np. 200/50 mm ocynkowanych, z powłoką poliestrową (kolor zielony) z min.3 przetłoczeniami modułowymi, słupki ocynkowane z powłoką poliestrową o wymiarach zgodnie z wytycznymi producenta (istniejące 6,0 x 4,0 cm), obetonowane 0,3x0,3 m na głębokość min. 0,6 m betonem C12/15. Typ ogrodzenia 3W – 5/5 wraz z kompletem wszystkich łączników, klipsów, nakładek itp. w kolorze ogrodzenia.

Usytuowanie ogrodzenia w terenie:

- projektowane ogrodzenie

- istniejące ogrodzenie

Istniejące ogrodzenie								Istniejąca deska cokołowa