OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY ULICY SIEDEM ŹRÓDEŁ W M. PIŃCZÓW

# Podstawa opracowania

Opracowanie sporządzono na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, z dn. 02.03.1999r; Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430,

- Mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500

- Uzgodnień z inwestorem.

# Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Gmina Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10,

tel. (041)   357-38-71 do 75 , fax (041)  357- 26 - 45

NIP – 662-57-664 	REGON – 000523761

# 3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy Siedem Źródeł od skrzyżowania z ulicą Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z ulicą Pogórze. Przebudowie podlegać będzie cały istniejący odcinek ulicy. Początek opracowania przyjęto w osi ul. Batalionów Chłopskich (km 0+000,00) a koniec w km 0+536,00 - w miejscu gdzie kończy się nawierzchnia asfaltowa istniejącej ulicy. Początek przewidzianych prac przyjmuje się w km 0+009,20 – poza pasem drogowym ul. Batalionów Chłopskich. W zakresie prac mieszczą się: przebudowa nawierzchni jezdni, przebudowa bezpieczników, przebudowa zieleńców, chodników, zatok autobusowych i zatoki parkingowej. Dokładny zakres prac projektowych opisano w dalszej części.

# 4. Opis stanu istniejącego

Ulica Siedem Źródeł w stanie istniejącym jest publiczną drogą zbiorczą zlokalizowaną we wschodniej części miasta Pińczów. Ulica o długości ponad 500m stanowi fragment przewidzianej w przyszłości obwodnicy. Posiada ona swój początek na skrzyżowaniu z ul. Batalionów Chłopskich a koniec tuż za skrzyżowaniem z ul. Pogórze. Posiada jezdnie asfaltową o szerokości wahającej się w granicach 9,6-10,5m ograniczoną krawężnikami bet. 15x25cm wraz z obustronnymi bezpiecznikami z płyt betonowych 50x50cm o szer. 0,6m, zieleńcami o stałej, lecz różnej dla poszczególnych fragmentów szerokości 1,0, 1,5 lub 2,0m, oraz  chodniki z płyt betonowych 50x50cm o szerokości 2,0, 2,5m. Tylko na początkowym kilkudziesięciometrowym fragmencie chodnik prawostronny o szer. 2,0m zlokalizowany jest przy jezdni oraz chodnik lewostronny o tej samej szerokości na odcinku od schodów szkolnych do skrzyżowania z ul. Grodziskową.

W przekroju pozostałej części ulicy wzdłuż jezdni zlokalizowane są obustronne bezpieczniki, zieleńce oraz chodniki. Różnica  pomiędzy obustronnymi ciągami polega na odmiennych szerokościach zieleńców i chodników. Zieleńce prawostronne posiadają szerokość 2,0m a chodniki 2,5m. Zieleńce lewostronne posiadają szerokość 2,0m na odcinku od skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich do ul. Średniej i 1,0m na całym dalszym odcinku a chodniki 2,0m. Wzdłuż kilku zieleńców rosną drzewa liściaste. W km od 0+009.65 do km 0+536,00 wierzchnią warstwę ulicy stanowi nawierzchnia asfaltowa. Na dalszym fragmencie występuje nawierzchnia tłuczniowa prowadząca w kierunku wąwozu, lecz odcinek ten leży poza zakresem przewidzianych prac. W stanie istniejącym ulica Siedem Źródeł posiada kanalizację deszczową która ma za zadanie zbierać wody z pasa drogowego przy pomocy wpustów deszczowych zlokalizowanych po obu stronach jezdni. Podobnemu celowi służy korytko odwodnienia liniowego usytuowane w poprzek jezdni tuż przed skrzyżowaniem z ul. Batalionów Chłopskich. Spływ wód deszczowych w kierunku kratek ściekowych jest utrudniony, gdyż jezdnia ulicy posiada nierówności, które utrudniają prawidłowy jej spływ. Nawierzchnia wykazuje liczne spękania, wykruszenia, deformacje oraz ubytki kruszywa i lepiszcza które miejscowo uzupełniano. Studzienki rewizyjne kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przyległymi do nich fragmentami nawierzchni wyraźnie wyniesione są ponad płaszczyznę jezdni stanowiąc utrudnienie dla pływu wód opadowych jak również stanowią przeszkody dla pojazdów samochodowych i tym samym zagrożenie w ruchu. Kratki ściekowe również w wielu przypadkach wyniesione są ponad płaszczyznę jezdni lub przekrzywione co bardzo utrudnia zbieranie wód.

W obrębie opracowania znajduje się n/w infrastruktura techniczna:

- podziemna kablowa linia energetyczna zasilająca latarnie uliczne

- podziemna sieć telekomunikacyjna

- sieć kanalizacji sanitarnej
- sieć kanalizacji deszczowej

- sieć gazociągowa

# 5. Zamierzenia projektowe

Wartości parametrów niezbędnych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej przyjmowano zgodnie z publikacjami przytoczonymi w punkcie 1 niniejszego opisu:

PARAMETRY TECHNICZNE:

  - klasa drogi	- Z (zbiorcza)

  - droga 		- jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

  - prędkość projektowa	- Vp = 50km/h

  - kategoria obciążenia ruchem	- KR1

  - dopuszczalny nacisk na oś	- 100 kN/oś

  - przekrój poprzeczny	- uliczny, 
                                                                   - szerokość jezdni 9,6 - 10,50m, 
                                                                   - bezpieczników 0,6m
                                                                   - zieleńców 1,0m ; 1,5m; 2,0m
                                                                   - chodników 2,0m; 2,50m

  - nawierzchnia jezdni	- bitumiczna

  - nawierzchnia bezpieczników                    - kostka brukowa betonowa gr. 8cm

  - nawierzchnia chodników	- kostka brukowa betonowa gr. 6cm

  - nawierzchnia zjazdów indywidualnych    - kostka brukowa betonowa gr. 8cm

  - nawierzchnia zatok autobusowych           - kostka brukowa betonowa gr. 8cm

  - nawierzchnia zatoki parkingowej             - kostka brukowa betonowa gr. 8cm 
                                                       (pochodząca z wcześniejszej rozbiórki)

  - długość odcinka	- L=526,80m

Zakres całego zamierzenia:

- Przebudowa nawierzchni jezdni od km 0+009,20 do km 0+536,00. Przekrój poprzeczny uliczny, szerokość jezdni 9,6-10,50m.

- Przebudowa skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich do granicy pasa drogowego tej ulicy oraz przebudowa trzech skrzyżowań prawostronnych, jednego lewostronnego i jednego dwustronnego z ul. Grodziskową.

| Skrzyżowania |
| --- |
| Lp. | Kilometr | Szerokość drogi bocznej [m] | Skrzyżowanie z ul. |
| 1 | 0+000,00 | 9,5 | ul. Batalionów Chłopskich |
| 2 | 0+121,53 | 6,0 | ul. Średnią |
| 3 | 0+165,43 | 7,0 | ul. Kaziemierza Wielkiego |
| 4 | 0+429,35 | 6,0 | ul. Grunwaldzką |
| 5 | 0+492,10 | 6,0 | ul. Grodziskową |
| 6 | 0+529,16 | 3,5 | ul. Pogórze |

- Przebudowa czterech zjazdów publicznych prawostronnych w km 0+187,32, 
w km 0+245,75 o szer. 4,0m, w km 0+302,28 o szer.5,5m, w km 0+358,69 o szerokościach 5,0m stanowiące dojazd do obiektu handlowego oraz parkingów przy blokach mieszkalnych. Przebudowie podlegać będą również dwa zjazdy publiczne lewostronne zlokalizowane w okolicy szkoły w  km 0+232,75 o szer. 8m, w km 0+342,58 o szer. 5,0m.

- Przebudowa trzech zjazdów indywidualnych – jednego prawostronnego w km 0+029,33 
oraz dwóch lewostronnych w km 0+050,82 i km 0+053,82 z kostki brukowej gr. 8cm.

- Przebudowa dwóch zatok autobusowych i dobudowa trzeciej w ramach remontu zlokalizowanej przy szkole o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm.

- Przebudowa zatoki parkingowej na 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych z wykorzystaniem elementów nawierzchniowych pochodzących z wcześniejszej rozbiórki

- Przebudowa wysokościowa studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oraz przebudowa wysokościowa 23 wpustów deszczowych (2 wpusty deszczowe podlegają przesunięciu sytuacyjnemu)

- Przebudowa bezpieczników przy jezdni o szerokości 0,6m (wraz z krawężnikiem 20x30cm) z kostki brukowej betonowej gr. 8cm.

- Przebudowa zieleńców o szerokości 1,0m; 1,5m; 2,0m ( szerokość liczona łącznie z obrzeżami)

- Przebudowa chodników o szerokości 2,0m i 2,5m z kostki brukowej betonowej gr. 6cm

- Przebudowa schodów o szerokości 2,5m umożliwiających zejście z nasypu którym prowadzony jest chodnik zlokalizowanych w km 0+079,56 z kostki brukowej gr. 6cm 
i obrzeży 8x30cm

- Wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostek betonowych gr. 8cm wzdłuż zatok autobusowych

6. Opis stanu projektowanego

## 6.1. Rozwiązanie sytuacyjne

## Przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni ulicy Siedem Źródeł z zachowaniem jej  istniejącej szerokości – 9,6m do 10,5m. Na ulicy wykonana zostanie nowa nawierzchnia z dwóch warstw betonu asfaltowego. Zastosowanie nakładek bitumicznych podnoszących niweletę jezdni o 10-12cm wymusi przebudowę wysokościową każdego z skrzyżowań. Przebudowywana ulica posiada w znacznej swej części symetryczny przekrój poprzeczny. Zastosowanie znajdują bezpieczniki o szerokości 0,6m (liczone łącznie z krawężnikiem), zieleńce o szerokości 1,0m , 1,5m i 2,0m których szerokość mierzy się łącznie z obrzeżami. Za zieleńcami usytuowany jest chodnik szerokości 2,0 i 2,5m (do jego szerokości nie wlicza się obrzeży). Ulica Siedem Źródeł posiada 6 skrzyżowań spośród których każde zostanie przebudowane. Przebudowa będzie polegała na minimalnej zmianie wyokrągleń łuków  i  wykonaniu nawierzchni na każdym wlocie drogi poprzecznej w celu dostosowania wysokościowego przebudowanej i istniejącej nawierzchni. Przebudowanych zostanie również 6 zjazdów publicznych. Nawierzchnia jednego skrzyżowania i jednego zjazdu publicznego ( odpowiednio - w km 0+121,53 oraz w km 0+232,75 ) zostanie wykonana z kostki brukowej pochodzącej z wcześniejszej rozbiórki na przedmiotowych fragmentach dróg. Nawierzchnia na nich zostanie podniesiona o 10cm przy zastosowaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31mm. Wzdłuż drogi zlokalizowane są dwa przystanki autobusowe, które poddane zostaną przebudowie. Trzeci przystanek zlokalizowany w pobliżu gimnazjum zostanie dobudowany. Wymienione na nowe zostanie ogrodzenie łańcuchowe o dł. 17,5m zlokalizowane na wprost głównego wyjścia ze szkoły.

## 6.2. Rozwiązanie wysokościowe

Niweletę przebudowywanej jezdni dopasowano do niwelety jezdni istniejącej. 
  Nowa niweleta będzie podniesiona o 11cm co wynika z grubości dwóch   
  planowanych nowych warstw bitumicznych. Projektowane pochylenia podłużne mieszczą
 się w przedziale od 2,2-6,2%. W przekroju poprzecznym zastosowano pochylenie dwustronne nawierzchni jezdni 2%.

## 6.3. Przekroje typowe

## Krawężnik wyniesiono wysokościowo w stosunku do krawędzi jezdni o 12 cm. Nawierzchnia bezpiecznika podniesiona jest w stosunku do góry krawężnika o 1cm i ma ona pochylenie 2% w stronę jezdni. Bezpiecznik od strony zewnętrznej ograniczono obrzeżem betonowym 8x30cm który stanowi jednocześnie ograniczenie zieleńca. Wyniesiono go w stosunku do nawierzchni bezpiecznika o 3cm i zrównano z zieleńcem. Pasy zieleńców przewidziano pomiędzy bezpiecznikiem a chodnikiem. Szerokość tych pasów liczy się łącznie z obrzeżami. Obrzeże od strony chodnika wyniesiono o 3cm w stosunku do powierzchni zieleńca i zrównano wysokościowo z nawierzchnią chodnika. Poza chodnikiem usytuowano również obrzeże betonowe 8x30cm, lecz podniesiono je w stosunku do jego nawierzchni o 3cm. Ustalono obustronne spadki poprzeczne dla całego odcinka jezdni wynoszące 2%. Pochylenie bezpiecznika wynosi 2%, zieleńca 4% a chodnika 2% w kierunku jezdni. Na zjazdach i skrzyżowaniach krawężniki obniżono do 2cm powyżej poziomu przebudowywanej jezdni. Podobnie obniżono krawężniki w miejscach przejść dla pieszych, trzech zjazdów indywidualnych i w rejonie zatoki parkingowej. Chodnik w miejscu przejść dla pieszych posiada pochylenie w stronę jezdni 6%.

4.3.1. Skrzyżowania.

Nawierzchnia w obrębie pięciu skrzyżowań będzie podobna do tej jaką zastosowano bezpośrednio na ulicy Siedmiu Źródeł. Zastosowanie znajduje ta sama warstwa ścieralna i warstwa wyrównawcza. Nawierzchnię na skrzyżowaniach należy dopasować wysokościowo do nawierzchni istniejącej na ulicach bocznych. Nawierzchnię wlotu ulicy Średniej wykonanej w stanie istniejącym z kostki brukowej należy rozebrać i ułożyć ponownie z zastosowaniem dodatkowej podbudowy gr. 10cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 0/31mm. W krawędzi ulicy Siedem Źródeł na wlocie ul. Średniej zastosowanie znajduje krawężnik wtopiony.

4.3.2 Zjazdy publiczne

Na wszystkich zjazdach publicznych prawostronnych zastosowanie znajduje ta sama warstwa ścieralna i warstwa wyrównawcza jaką zastosowano na ul. Siedem Źródeł. Nawierzchnię na zjazdach należy dopasować wysokościowo do nawierzchni istniejących na drogach bocznych.

Nawierzchnię zjazdu publicznego lewostronnego w km 0+232,75 wykonanego w stanie istniejącym z kostki brukowej należy częściowo rozebrać i ułożyć ponownie z zastosowaniem dodatkowej podbudowy gr. 10cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 0/31mm. Na zjeździe w krawędzi ulicy Siedem Źródeł zastosowanie znajduje krawężnik wtopiony.

Zjazd publiczny zlokalizowany w km 0+342,58 o nawierzchni  w stanie istniejącym z betonu w trakcie przebudowy podlega całkowitej rozbiórce i wykonaniu z użyciem nowych warstw konstrukcyjnych. Konstrukcja nawierzchni przedmiotowego zjazdu to warstwa ścieralna wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa gr. 25cm z kruszywa łamanego stabil. mech. 0/63mm, i podsypka piaskowa
gr. 15cm.

4.3.3. Zatoki autobusowe.

Przebudowywane zatoki autobusowe posiadają nawierzchnię z kostki brukowej betonowej   gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Podbudowę wykonano z betonu B20 gr. 24cm posadowioną na podsypce piaskowej o gr. 15cm. Wzdłuż wszystkich zatok autobusowych poprowadzono ścieki z dwóch rzędów kostek brukowych gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i posadowiono na ławie betonowej z betonu B15 gr. 20cm. Od strony zewnętrznej każda zatoka autobusowa jest ograniczona krawężnikiem betonowym 20/30cm podniesionym w stosunku do nawierzchni zatoki o 12cm. Chodniki przebiegające wzdłuż zatok autobusowych posiadają  szer. 2,5m. W przekroju poprzecznym nawierzchnia każdej z zatok jest nachylona 2% w stronę osi jezdni.

4.3.4. Zatoka parkingowa

Zatoka parkingowa zlokalizowana w pobliżu obiektu handlowego o nawierzchni brukowej w celu dostosowania wysokościowego do niwelety przebudowywanej ulicy podlega rozbiórce i ponownemu ułożeniu z zastosowaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 0/31mm.

4.3.5. Schody w km 0+079,56

Przebudowywane schody wykonane będą o nawierzchni takiej samej jak na chodnikach – czyli kostka brukowa kolorowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej i ulepszonej podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31mm gr. 15cm. Jako przednóżki posłużą obrzeża betonowe 8x30. Wysokość pojedynczego stopnia to 16cm a szerokość to 33cm. Szerokość całego biegu to 2.5m.

## 6.4. Konstrukcja i nawierzchnie

- Nawierzchnia jezdni ulicy Siedem Źródeł:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm		 4 cm

- warstwa wyrównująca  z  betonu asfaltowego 0/20,0mm	             7 cm

- istniejąca nawierzchnia asfaltowa                                                   5cm

- ist. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego wapiennego         25cm

- ist. warstwa odcinająca z piasku naturalnego 	                          8cm

Razem:	  	           49 cm

- Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka brukowa betonowa - kolorowa		     	            6 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4				3 cm

- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 mm                                                                       		15 cm

Razem:		            24 cm

- Konstrukcja nawierzchni bezpiecznika:

-  kostka brukowa betonowa – szara                                                 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa	1:4			            3 cm

- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 mm                                                                       		15 cm

Razem:		            26 cm

- Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego:

-  kostka brukowa betonowa – szara                                                 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa	1:4			            3 cm

- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 mm                                                                       		25 cm

Razem:		            36 cm

- Krawężnik betonowy:

- krawężnik betonowy wibroprasowany 20/30cm	  	            30 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 				  5 cm

- ława z betonu B15  o wymiarach 0.35x0.15m                  		 15 cm

Razem:	 		 50 cm

- Konstrukcja obrzeża:

- obrzeże betonowe 8/30cm				  	           30 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4				 3 cm

- ława z betonu B15  o wymiarach 0.15x0.10                		10 cm

Razem:		            43 cm

- Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

- Kostka brukowa betonowa  - szara			                         8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4			  	 3 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu B20                                             24cm

- warstwa podsypki piaskowej                                       		15 cm

## Razem:			50 cm

- Konstrukcja ścieku z dwóch rzędów kostek:

- kostka brukowa betonowa – szara                                                  8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4				 3 cm

- ława z betonu B15  o wymiarach 0.27x0.20                                  20cm

- warstwa podsypki piaskowej                                       		15 cm

Razem:		            46 cm

- Konstrukcja nawierzchni zatoki parkingowej:

- kostka brukowa betonowa  - szara	( z rozbiórki )		             8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4			  	 3 cm

- podbudowa z kruszywa  łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31mm                                         10cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa                                      	>15 cm

## Razem:			>36 cm

- Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych o naw z kostki brukowej betonowej:

- kostka brukowa betonowa – szara                                                  8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4				 3 cm

- podbudowa z kruszywa  łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm                                         25cm

- warstwa podsypki piaskowej                                      		15 cm

## Razem:	  	       50-52 cm

## 6.5. Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego będzie realizowane przy pomocy spadków podłużnych (2,2-6,2%) i poprzecznych (2% dla nawierzchni brukowanych i 4% dla zieleńców) ulicy umożliwiających spływ wód opadowych w stronę krawędzi jezdni przy której znajdują się wpusty deszczowe a dalej kolektorem do odbiornika. Istniejące wpusty uliczne podczas przebudowy należy wyrównać wysokościowo i sytuacyjnie tak aby były obniżone o 2cm w stosunku do krawędzi jezdni. Przebudowa sytuacyjna (2 szt. – W19 i W20) jest związana z rozbiórką całego wpustu deszczowego i przesunięciu go w nowe miejsce z podłączeniem dłuższym przykanalikiem do studni kontrolnej.

## 6.6. Rozbiórki elementów drogowych

Rozbiórce podlegać będą istniejące krawężniki wraz z ławami, bezpieczniki oraz chodniki z płyt betonowych 50x50cm oraz obrzeża betonowe. Rozbiórce podlegać będzie nawierzchnia asfaltowa i betonowa istniejących zatok autobusowych . Częściowej rozbiórce podlegać będzie nawierzchnia z kostki brukowej na skrzyżowaniu z ul. Średnią oraz nawierzchnia brukowa zjazdu publicznego w rejonie usytuowania szkoły (km0+232,75). Całkowitej rozbiórce podlegać będzie nawierzchnia zatoki parkingowej dla samochodów osobowych przy obiekcie handlowym. Rozebrane elementy brukowe należy oczyścić i zabezpieczyć w stosach do czasu ponownego ich ułożenia w tych samych miejscach po zastosowaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm.

6.7. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uporządkować teren i zdjąć warstwę humusu na pełną grubość jego zalegania jeżeli na danym fragmencie on występuje. Humus do zdjęcia występuje na istniejących zieleńcach. Grunt z wykopów pod zjazd publiczny w km 0+342,58 zabezpiecza we własnym zakresie wykonawca.

## 6.8. Elementy bezpieczeństwa ruchu

W pobliżu szkoły zlokalizowano przejście dla pieszych z azylem umożliwiające bezpieczne przekraczanie jezdni. Podczas przebudowy wymianie na nowe podlegać będzie ogrodzenie łańcuchowe znajdujące się przy krawędzi jezdni przy wyjściu ze szkoły.

# 6.9. Projekt docelowej organizacji ruchu

Nie dotyczy

# 6.10. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Nie dotyczy

# 7. Wnioski i uwagi.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.