OPIS TECHNICZNY                                                                  Załącznik 1a do SIWZ

Przebudowa drogi położonej na działce oznaczonej
 nr ewid. gruntów 626 w Pasturce.

- Stan istniejący:

Droga w Pasturce o nr ewid 626. Stanowi ona dojazd do działek budowlanych zlokalizowanych po dwóch stronach, na których istnieją zabudowania mieszkalne domów jednorodzinnych.  Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Wzdłuż  omawianej drogi zlokalizowane są dwustronne zjazdy indywidualne o nawierzchni tłuczniowej.

Stan techniczny nawierzchni drogi należy uznać jako bardzo zły ponieważ stwierdzono  nierówności co stwarza duże zagrożenie dla użytkowników drogi, jak również niebezpieczeństwo dla konstrukcji z uwagi na brak spadków poprzecznych 
i podłużnych. Konieczne jest zabezpieczenie drogi przed kolejnymi zniszczeniami poprzez zamknięcie masą asfaltową.

- Stan projektowany:

Projektuje się przebudowę drogi o nr ewid 626 w Pasturce (na odcinku o łącznej długości 679 m) poprzez:

-     ścinanie poboczy i rozjazdów 679 m2 na długości 679 m.

-     regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 1

- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym – 400,300m3

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych (nawierzchnia asfaltowa: warstwa wiążąca gr. 3 cm o szerokości zmiennej od 4,10m do 5,10m o łącznej pow 3389,300 m2  oraz ścieralna gr. 3 cm i szerokości zmiennej od  4m do 5m o łącznej powierzchni 3324,000m2)

- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego o szerokości 0,5m 
-  40,7400 m3 (odcinek o długości 679m);

-     wykonanie 38 szt. zjazdów kruszywem kamiennym - 19,950m3

- Wpływ oddziaływania na środowisko.

Przebudowa drogi nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania (w ewidencji gruntów teren sklasyfikowany jest jako droga i jego przeznaczenie się nie zmienia) i nie będzie miała negatywnego skutku związanego z wpływem na zdrowie ludzi. Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje wzrostu wskaźników wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.z 2004r. Nr 257 poz.2573 ze zmianami). Naprawa odwodnienia, poprzez nadanie właściwego spadku poprzecznego 
i podłużnego, oraz wykonanie nawierzchni drogi wpłynie na poprawę estetyki terenu. Stan projektowany wpłynie również korzystnie na zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowych powstałych wskutek odbywającego się tą drogą ruchu kołowego. Na terenie objętym projektem nie istnieje roślinność. Wzdłuż planowanego do przebudowy fragmentu drogi istnieje zwarta zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.

- Kolizje z urządzeniami podziemnymi.

W obrębie przebudowywanej drogi nie będzie kolizji z urządzeniami podziemnymi, gdyż przejścia poprzeczne tych urządzeń wykonane są w rurach ochronnych.

- Uwagi:

Teren objęty projektem nie leży na terenach wpływu eksploatacji górniczych i nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Projektowana przebudowa drogi nie naruszy własności działek sąsiednich, będzie mieścić się w granicach istniejącego pasa drogowego.