Opis przedmiotu zamówienia w ramach zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” fundusz sołecki w miejscowości Kopernia na rok 2020.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wybudować oświetlenie uliczne przy drodze na działce o nr ewidencji gruntów 440 obręb 13 Kopernia (Pińczów obszar wiejski), które należy zasilić z istniejącej sieci elektroenergetycznej.

- do oświetlenia jest odcinek o długości ok. 65,0m (zgodnie z załącznikiem graficznym);

- konstrukcje wsporcze budowane będą w oparciu o słupy betonowe (wirowe) 2 słupy;

- 2 oprawy (stopniowane) kompletne na wysięgniku o dł. 1,5m (jedna istniejąca do przeniesienia, dwie nowe);

Oświetlenie drogowe należy zasilić zgodnie z warunkami przyłączenia do istniejącej sieci elektroenergetycznej.

- Wszystkie wbudowane materiały musza być nowe i odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.)., posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcy gwarancji licząc od daty odbioru końcowego robót lub protokolarnego stwierdzenia osunięcia wad określonych przy odbiorze końcowym, obejmującej roboty zrealizowane oraz konserwację i naprawy urządzeń, przy czym okres gwarancji na urządzenia będzie odpowiadał co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentów i liczony będzie również od daty odbioru całości zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia za pomocą Wspólnego słownika zamówień CPV:

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznej

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego