Opis przedmiotu zamówienia w ramach zadania p.n.: „Wykonanie oświetlenia ulicznego” fundusz sołecki w miejscowości Kowala na rok 2022.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kowala polegające na montażu dodatkowej oprawy na wysięgniku o długości około 1,5m wzdłuż drogi wewnętrznej na działce nr ewid. gruntów 100 obręb 14 Kowala – sztuk 1.

Wygląd opraw należy dostosować do już istniejących (zamontowanych – model UniStreet typ BGP 202 19-39W – producent Philips lub równoważnych).

Moc opraw LED dobrać na podstawie obliczeń (ale nie mniej niż 40W).

Oświetlenie drogowe należy zasilić zgodnie z warunkami przyłączenia do istniejącej sieci elektroenergetycznej.

Wykonawca musi uzyskać wszelkie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji prac.

- Wszystkie wbudowane materiały musza być nowe i odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.), posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcy gwarancji licząc od daty odbioru końcowego robót lub protokolarnego stwierdzenia osunięcia wad określonych przy odbiorze końcowym, obejmującej roboty zrealizowane oraz konserwację i naprawy urządzeń, przy czym okres gwarancji na urządzenia będzie odpowiadał co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentów i liczony będzie również od daty odbioru całości zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia za pomocą Wspólnego słownika zamówień CPV:

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznej

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego