OPIS

Do Projektu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania „Wymiana nawierzchni drogi gminnej Borków – Chwałowice  w Gminie Pińczów” odcinek  od km 0+000 do km 2+085 .

# I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt opracowano w oparciu o :

- Umowa zawarta z Gminą Pińczów  .

- Mapy sytuacyjno-wysokościową i mapy ewidencyjne .

- „Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych” cz.. I, cz. II, cz. III  W-wa 1979r. i 1982 r.

- „Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” wydany przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i Instytut Badawczy Dróg i Mostów, W-wa 1997 r.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunków Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadać Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r.  - poz. 430

- Wytyczne Projektowania Obiektów i Urządzeń Budownictwa Specjalnego w Zakresie Komunikacji – Światła Mostów i Przepustów WPD - 12

- „Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych,   W-wa  1992 r.

- „Wytyczne Projektowania Dróg” WPD-1, WPD-2 i WPD-3 wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych,   W-wa  1992 r.

- „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Szczegółowych Warunków Technicznych Dla Znaków i Sygnałów Drogowych oraz Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Warunki Ich Umieszczania na Drogach .

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 „Prawo o ruchu drogowym” ( Dz. U. Nr 108 z 2005r,  poz. 908),

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury  oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów  drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku „O drogach publicznych” (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086) z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

- Inne obowiązujące normy i przepisy.

## II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Opracowanie „Wymiana nawierzchni drogi gminnej Borków – Chwałowice w Gminie Pińczów” odcinek  od km 0+000 do km 2+085 .

.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- Wymianę nawierzchni drogi gminnej o szerokości 3,90 m o następującej konstrukcji:

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka optymalna 0/63 mm) o grubości 28 cm

- Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grubości warstwy 10 cm

Powierzchnia nowej nawierzchni drogi gminnej wynosi   2340,00 m2

Odwodnienie drogi gminnej przewiduje się jako powierzchniowe  do istniejących rowów przydrożnych i dalszych odbiorników . Odwodnienie drogi zapewniają istniejące spadki podłużne i projektowane spadki poprzeczne drogi. Spadki te zostały tak przewidziane, aby wody opadowe i roztopowe miały zapewniony spływ do rowów przydrożnych .

W projekcie zawarto szczegółowy zakres robót drogowych, który podają:

  - rys. nr  1

  - przedmiar robót

  - ślepy kosztorys.

III.  ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Droga gminna na całym odcinku przebiega w terenie  zagospodarowanym następująco:

  - po stronie prawej i lewej od km 0+000 do km 2+085  teren zabudowany indywidualnymi budynkami  mieszkalnymi z niewielką intensywnością

Istniejąca droga gminna posiada na całym odcinku nawierzchnię gruntową częściowo utwardzoną w sposób nieregularny lokalnie i w stanie technicznym złym . W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono  :

    - na dużych powierzchniach jezdni odkształcenia podłużne i poprzeczne nawierzchni z gruntowej .  Stwierdza się postępującą degradację nawierzchni

    - deformację profilu podłużnego i poprzecznego  nawierzchni drogi gminnej

Nawierzchnia drogi posiada wstępnie ukształtowaną niweletę dostosowaną do terenu sąsiadującego z drogą. Droga przebiega po istniejącym terenie .  Niweleta drogi jest  zdeformowana, szczególnie zaś dotyczy to spadków poprzecznych.   Na odcinku od km 0+000 do km 2+085 w zagospodarowaniu terenu przewiduje się zmiany wymienione w zakresie opracowania.

IV.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przewidywana wymiana nawierzchni drogi  została zlokalizowana na odcinku  600,00 mb  . Szczegółowe wyliczenie powierzchni projektowanych  nowych nawierzchni drogi podaje Przedmiar Robót zamieszczony w części opisowo – obliczeniowej projektu.

Spadki poprzeczne zostały zaproponowane tak, aby umożliwić swobodny powierzchniowy spływ wód opadowych do istniejących rowów przydrożnych .  Istniejące zagospodarowanie zostanie zmienione poprzez wymianę istniejącej nawierzchni na nową nawierzchnię bitumiczną posadowioną na odpowiedniej podbudowie z drobnymi korektami przebiegu trasy i niwelety drogi o szerokości 3,90 m od km 0+000 do km 2+085,00

Ze względu na pełniona funkcję, natężenie i strukturę ruchu objęty projektem przebudowy odcinek drogi  jest zakwalifikowany do klasy dróg D  (droga gminna) o prędkości projektowej 40 km/h i kategorii obciążenia ruchem KR 1 .

## A. PLAN SYTUACYJNY

Początek projektowanej „Wymiany nawierzchni drogi gminnej Borków – Chwałowice  w Gminie Pińczów”  odcinek  od km 0+000 do km 2+085 przyjęto w km 0+000 na krawędzi nawierzchni bitumicznej drogi gminnej na skrzyżowaniu z drogą gminną zaś koniec w km 2+085,00  .  Na trasie drogi nie ma zmian w przebiegu istniejącej drogi gminnej. Droga przebiega w istniejącym pasie drogowym  .

Roboty przewidziane projektem zostały pokazane na Projekcie Zagospodarowania Terenu (rys. nr 1) a szczegółowo wyliczone w „Przedmiarach Robót” w załączniku do części opisowo – obliczeniowej  .

B. PROFIL PODŁUŻNY.

Profil podłużny drogi ulega zmianie poprzez upłynnienie niwelety  . Istniejąca  niweleta drogi z projektowanymi spadkami poprzecznymi  zapewnia powierzchniowe odwodnienie do istniejących rowów przydrożnych .  Niweletę drogi gminnej zmienia się w niewielkim zakresie tylko w celu jej upłynnienia .

## C.  PRZEKROJE NORMALNE I POPRZECZNE

Zaproponowana wymiana nawierzchnia drogi gminnej ma szerokość 3,90 m na odcinku od km 0+000 do km 2+085,00 .  Pochylenie poprzeczne drogi daszkowe ze spadkiem 2 % w kierunku krawędzi  jezdni drogi na odcinkach prostych ..  Dane dotyczące przekrojów normalno – konstrukcyjnych podają  rys. nr 3 (przekroje normalno – konstrukcyjne) .

- PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI WYMIENIANEJ NAWIERZCHNI DROGI  na odcinku od km 0+000 do km 2+085,00 .

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią niżej wymienione dokumenty i opracowania:

  - Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych .  Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 1997

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w Sprawie Warunków Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadać Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r  - poz. 430

  - „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych .

2. Warunki gruntowo-wodne :

W podłożu zalegają grunty bądź niewysadzinowe (piasek drobny i częściowo pylasty) . Poniżej poziomu 0,90 m od niwelety nawierzchni zalegają grunty niewysadzinowe na całej długości odcinka drogi . Można te grunty zakwalifikować do grupy nośności G1

Poziom swobodnego zwierciadła wody gruntowej pod projektowaną nawierzchnią drogi,  chodników i parkingu występuje na głębokości  poniżej  2,00 m .         Nie stwierdzono występowania wody gruntowej na poziomie 1,20 m .  Z tego względu warunki wodne podłoża konstrukcji nawierzchni sklasyfikowano jako dobre (Tablica nr 4  Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni).

3. Kategoria ruchu :

Kategorię ruchu obciążającego drogę gminną ustalono orientacyjnie na podstawie :

  - Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych,  Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 1997

Według Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych,  Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 1997 odcinek drogi objęty opracowaniem należy zaliczyć do dróg o kategorii obciążenia ruchem KR1 .

4.  OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ :

Konstrukcję nawierzchni drogi gminnej zaprojektowano wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – GDDP i IBDiM W-wa 1997 r.

4.1.  Założenia projektowe:

- Prognozowany średnioroczny ruch dobowy pojazdów ciężkich w 10 roku po oddaniu do eksploatacji z uwzględnieniem udziału pojazdów o obciążeniu osi 100 kN – KR1

- Warunki wodne podłoża konstrukcji – dobre (poziom zwierciadła swobodnego wody gruntowej występuje na głębokości poniżej 2,00 m od spodu konstrukcji nawierzchni)

- Warunki gruntowe :  w podłożu konstrukcji nawierzchni występują grunty wysadzinowe.

- Grupa nośności podłoża G1 do głębokości 2,00 m od przewidywanej niwelety drogi

- Głębokość przemarzania gruntu 1,20 m .

- PRZYJĘTA TECHNOLOGIA NAWIERZCHNI

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S –06102 (zamiast BN-64/8933-02) o grubości 28 cm .

- Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grubości warstwy 10 cm .

4.1.  Sprawdzenie warunku mrozoodporności

W wypadku występowania w podłożu gruntów wysadzinowych i wątpliwych (G2, G3 i G4) należy sprawdzać, czy rzeczywista grubość wszystkich warstw nawierzchni nie jest mniejsza od wymaganej w tablicy 9 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni . 
W tym przypadku nie zachodzi konieczność sprawdzania warunku mrozoodporności, gdyż zalegający w podłożu grunt jest gruntem niewysadzinowym  .

Warunek mrozoodporności konstrukcji jest  spełniony.

##### V.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu podano w punkcie II. Przedmiot i Zakres opracowania .

VI. DANE INFORMUJĄCE O TERENIE.

Teren, na którym projektowana jest wymiana nawierzchni drogi gminnej nie jest zaliczony do terenów chronionych w zakresie przyrodniczym  .  Teren ten nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego, więc nie będzie podlegał wpływowi  eksploatacji górniczej.

      - INFORMACJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH  I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA.

Teren zamierzenia budowlanego polegającego na „Wymianie nawierzchni drogi gminnej Borków – Chwałowice  w Gminie Pińczów” odcinek  od km 0+000 do km 2+085 będzie podlegał zagrożeniom dla środowiska.  Rodzaj i stopień zagrożenia nie będzie ulegał innym zmianom niż tylko związanym ze wzrostem natężenia ruchu na tej drodze  . Natężenie i emisja hałasu oraz wibracji (akustyka) będzie wzrastało tylko wraz ze wzrostem natężenia ruchu na drodze   .

Emisja zanieczyszczeń gazowych będzie wzrastać również tylko wraz ze wzrostem natężenia ruchu na drodze.

Wraz z wymianą nawierzchni drogi ulegnie zmniejszeniu zanieczyszczenie pyłowe związane z ruchem samochodów i pieszych (ruch przed przebudową po nieutwardzonych powierzchniach). Wymiana nawierzchni drogi nie spowoduje wycinki żadnego drzewa i żadnych krzewów .

Opis opracował:

mgr inż. Zbigniew Ciepliński