Opis przedmiotu zamówienia w ramach zadania p.n.: „Budowa miejsca rekreacji” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Stara Zagość na rok 2020 na wykonanie ogrodzenia betonowego wraz z montażem bramy i furtki panelowej z siatki.

Wykonawca dokona montażu kompletnego systemu ogrodzeniowego składającego się z bramy 2 skrzydłowej, furtki i systemu słupków.

- Brama i furtka w systemie panelowym z prętów pionowych i poziomych ( 5mm, o oczkach 200/50 mm ocynkowanych, z powłoką poliestrową (kolor zielony) z min.3 przetłoczeniami modułowymi słupki ocynkowane z powłoką poliestrową o wymiarach zgodnie z wytycznymi producenta, obetonowane na głębokość min. 0,9 m betonem B – 20. Typ ogrodzenia 3W – 5/5 wraz z kompletem wszystkich łączników, klipsów, nakładek itp. w kolorze ogrodzenia.

- Montaż systemowej bramy panelowej o wym. szer.600cm wys. 150cm, z zamontowanym systemem zamykania (2 rygle + zasuwa) - brama dwuskrzydłowa rozwieralna.

- Montaż systemowej furtki panelowej o wym. szer. 100cm wys. 150cm, zamykanej na klamkę z zamkiem oraz dodatkowy zamek na kluczyk. Furtka ocynkowana z powłoką poliestrową o oczkach 200/50 mm wraz z zamkiem patentowym, klamką oraz słupkami – furtka jednoskrzydłowa.

Usytuowanie ogrodzenia w terenie:

- brama i furtka

- projektowane ogrodzenie