OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

„Wymiana nawierzchni drogi gminnej Borków – Chwałowice w gminie Pińczów”.

1.   Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Przewidywana wymiana nawierzchni drogi gminnej Borków – Chwałowice w gminie Pińczów służy poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnieniu tego ruchu, a także polepszeniu komfortu ruchu drogowego (rozwiązanie problemu dojazdu) .

Parametry techniczne przewidywanej wymiany  nawierzchni :

- szerokość drogi 3,90 m , długość drogi 600,00 m całkowita powierzchnia nawierzchni drogi przewidywanej do wymiany wynosi 2340,00 m2

- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 28 cm, oraz warstwie odsączającej z piasku średnioziarnistego o grubości 10 cm

- Funkcją obiektu jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zwiększenie komfortu ruchu drogowego i pieszego oraz przeniesienie ruchu samochodów osobowych i tym samym niedopuszczenie do niszczenia nawierzchni drogi (droga zakwalifikowana według kategorii ruchu do KR1).  Droga istniejąca jest dostosowana do poziomu istniejącej zabudowy terenu, natomiast na swej  szerokości dostosowuje się do poziomu terenu sąsiadującego z  drogą

3.   Układ konstrukcyjny obiektu:

Do przyjęcia konstrukcji drogi posłużono się rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w Sprawie Warunków Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadać Drogi Publicznych i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999r. – poz. 430.

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 28 cm, na warstwie odsączającej z piasku średnioziarnistego o grubości 10 cm .  Całkowita powierzchnia drogi wynosi 2340,00 m2 .

Konstrukcja drogi od km 0+000 do km 2+085 jest następująca :

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 28 cm .

- Warstwa odsączająca z pisku średnioziarnistego o grubości warstwy 10 cm

Powierzchnia drogi wynosi 2340,00 m2 .

Badań  geologiczno – inżynierskich nie przeprowadzono ze względu na zakwalifikowanie obiektu (nawierzchni drogi) do Pierwszej  Kategorii Geotechnicznej Obiektu.

4.   W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania i użytkowania obiektu (drogi)

przewiduje się wykonanie skrzyżowań z innymi drogami dla płynnego połączenia

ruchu z innymi drogami publicznymi.

Odwodnienie drogi zapewniają:

- spadki podłużne istniejącej drogi.

- Spadki poprzeczne nawierzchni drogi, uwidocznione na rys. nr 2, nr 3

5. Wody opadowe i roztopowe zostaną powierzchniowo skierowane do rowów przydrożnych

a dalej istniejący już system odwodnienia przejmie wodę opadową. Generalnie nie ulega

zmianie system i sposób odwodnienia.

6.   Istniejące już instalacje techniczne tj. instalacja zaopatrzenia w wodę, energetyczna i telekomunikacyjna nie ulegają żadnym zmianom . Nie zmieniają się również odpowiednie dla tych instalacji parametry techniczne.

- Projektowana „Wymiana nawierzchni drogi gminnej Borków – Chwałowice w gminie Pińczów” nie będzie wpływała szkodliwe na   środowisko i jego wykorzystanie gdyż:

a)  nie będzie żadnego dodatkowego zapotrzebowania na wodę, czyli nie zmieni się

ilość i jakość ścieków.

- nie ulegnie zwiększeniu emisja zanieczyszczeń gazowych a wręcz ulegnie

zmniejszeniu ilość zanieczyszczeń gazowych przez poprawę stanu technicznego

nawierzchni drogi .

d)  nie ulegnie zmianie emisja hałasu oraz wibracji a także promieniowania

- droga nie wpłynie na istniejący drzewostan  i powierzchnie ziemi (nie przewiduje się żadnych wycinek drzew) .

- wody podziemne nie zostaną  naruszone, gdyż na żadnym odcinku drogi nie przewiduje się wykonywania wykopów do  poziomu wód gruntowych (konstrukcja drogi zawsze powyżej zwierciadła wód gruntowych o więcej niż 0,50 m)

- budowla – droga w żaden sposób nie wpływa na zwiększenie zagrożenia  pożarowego, lecz ułatwi i skróci dojazd do wszystkich zabudowań przy trasie drogi, co może być znaczące przy powstaniu takiego zagrożenia.

Opracował :

# Mgr inż. Zbigniew Ciepliński