OPIS TECHNICZNY

„Przebudowa drogi Zagość Stara” w gminie Pińczów

1.   Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Projektowana przebudowa drogi we Zagość Stara w gminie Pińczów służy poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego oraz usprawnieniu tego ruchu, a także polepszeniu komfortu ruchu drogowego (rozwiązanie problemu parkowania) oraz ruchu pieszego.

Parametry techniczne projektowanej przebudowy   :

- szerokość drogi 3,80 m , długość drogi 360,0 m dz nr ewid. 682

- całkowita powierzchnia nawierzchni przebudowywanych dróg wynosi 1769,0 m2,

- nawierzchnia drogi wykonana zostanie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna 3 cm; warstwa wiążąca 3 cm) na podbudowie zasadniczej  z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 23 cm,

- Nawierzchnia budowanych wjazdów  z kruszywa kamienne po zagęszczeniu 10 cm

- Funkcją obiektu jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zwiększenie komfortu ruchu drogowego i pieszego oraz przeniesienie ruchu samochodów osobowych i tym samym niedopuszczenie do niszczenia nawierzchni drogi (droga zakwalifikowana według kategorii ruchu do KR1).  Droga istniejąca jest dostosowana do poziomu istniejącej zabudowy terenu, natomiast na swej  szerokości dostosowuje się do poziomu terenu sąsiadującego z  drogą

3.   Układ konstrukcyjny obiektu:

Do przyjęcia konstrukcji drogi, chodnika  posłużono się rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w Sprawie Warunków Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadać Drogi Publicznych i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999r. – poz. 430.

Nawierzchnia drogi ma być wykonana z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna 3 cm oraz warstwa wiążąca 3 cm) na podbudowie zasadniczej  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 23 cm.  Całkowita powierzchnia drogi wynosi 1368,0 m2.

Konstrukcja drogi od km 0+000 do km 0+095 jest następująca :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 23 cm .

Badań  geologiczno – inżynierskich nie przeprowadzono ze względu na zakwalifikowanie obiektu (chodnika i poszerzenia nawierzchni drogi) do Pierwszej  Kategorii Geotechnicznej Obiektu.

4.   W celu zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z chodnika przez osoby

niepełnosprawne projektuje się obniżenie krawężnika do 2 cm ponad poziom drogi na

rozpoczęciu chodników, na przejściach dla pieszych i na zakończeniach chodnika .

5.   W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania i użytkowania obiektu (drogi)

przewiduje się wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową dla płynnego połączenia

ruchu z innymi drogami publicznymi.

Odwodnienie drogi, chodnika i miejsc parkingowych zapewniają:

- spadki podłużne projektowanej drogi i chodnika (ich niwelety

6.   Istniejące już instalacje techniczne tj. instalacja zaopatrzenia w wodę, ściekowa,

energetyczna i telekomunikacyjna nie ulegają żadnym zmianom . Nie zmieniają się

również odpowiednie dla tych instalacji parametry techniczne.

- Projektowana „Przebudowa drogi w Zagości Starej” nie będzie wpływała szkodliwe na   środowisko i jego wykorzystanie gdyż:

a)  nie będzie żadnego dodatkowego zapotrzebowania na wodę, czyli nie zmieni się

ilość i jakość ścieków.

- nie ulegnie zwiększeniu emisja zanieczyszczeń gazowych a wręcz ulegnie

zmniejszeniu ilość zanieczyszczeń gazowych przez poprawę stanu technicznego

nawierzchni drogi .  Natomiast na odcinku budowanego chodnika ulegnie

zmniejszeniu ilość zanieczyszczeń pyłowych (chodnik z kostki betonowej zamiast

pobocza ziemnego)

d)  nie ulegnie zmianie emisja hałasu oraz wibracji a także promieniowania

- droga, chodnik i parking nie wpłynie na istniejący drzewostan  i powierzchnie ziemi (nie przewiduje się żadnych wycinek drzew) .

- wody podziemne nie zostaną  naruszone, gdyż na żadnym odcinku drogi nie przewiduje się wykonywania wykopów do  poziomu wód gruntowych (konstrukcja drogi zawsze powyżej zwierciadła wód gruntowych o więcej niż 0,50 m)

- budowla – droga, chodnik i parking w żaden sposób nie wpływa na zwiększenie zagrożenia  pożarowego, lecz ułatwi i skróci dojazd do wszystkich zabudowań przy trasie drogi, co może być znaczące przy powstaniu takiego zagrożenia.