Program funkcjonalno – użytkowy dla projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)”

Nazwa zamówienia: roboty polegające na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pińczów.

Adres inwestycji: Instalacje na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Pińczów.

Nazwa i kody CPV

71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania

09331100-9 kolektory słoneczne do produkcji ciepła

45310000-3 roboty instalacji elektrycznych

45261215-4 pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Spis treści

Wstęp	3

I. Część opisowa	4

1. Opis przedmiotu zamówienia	4

1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	4

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	5

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	8

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	8

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	11

2.1. Przygotowanie dokumentacji projektowej, terenu budowy	12

2.2. Architektura	13

2.3. Konstrukcja	13

2.4. Instalacja	13

2.5. Wykończenie	14

2.6. Zagospodarowanie terenu	14

II Część informacyjna	15

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	15

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	15

3. Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	15

4. Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	16

4.1 Kopia mapy zasadniczej	16

4.2 Wynik badań gruntowo-wodnych na terenie objętym inwestycją dla potrzeb posadowienia obiektów .............................................................................................................	......................16

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków	18

4.4 Inwentaryzacja zieleni	18

4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	18

4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości	18

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektów mieszkalnych do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych		18

4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem	19

5. Uwagi końcowe	19

Załączniki:	20

# Wstęp

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy dla robót budowlanych polegających na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pińczów zgodnie z załącznikiem nr 1. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku możliwości montażu instalacji w lokalizacji wskazanej powyżej, Zamawiający wskaże inną lokalizację montażu na terenie Gminy Pińczów, zakładając iż inna lokalizacja będzie dotyczyła tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja co do której stwierdzono niemożność montażu.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Instalacje fotowoltaiczne w liczbie 126 oraz kolektory słoneczne w liczbie 191 zostaną zamontowane w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Pińczów. Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na terenie objętym projektem technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej. Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia uproszczonej dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców.

# Część opisowa

## Opis przedmiotu zamówienia

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

System fotowoltaiczny

Celem systemu jest zaplanowane pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej przy użyciu technologii krzemowej monokrystalicznej. Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci typ instalacji on grid. Jednak energia produkowana przez moduły fotowoltaiczne nie będzie oddawana do sieci lecz wykorzystywana na potrzeby własne budynku w czasie rzeczywistym a niedobory będą z niej uzupełniane. Panele fotowoltaiczne wykorzystywane będą do produkcji energii elektrycznej, która pozwoli na wykorzystanie pozyskanej energii w urządzeniach stosowanych do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania budynku: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji a także do obsługi urządzeń gospodarstwa domowego np.: AGD, RTV i itp.

Każdy budynek posiada elektryczne warunki przyłączenia do sieci o określonej mocy. Jeżeli moc zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunków (nie przekracza ich), to aby przyłączyć system do sieci, należy złożyć jedynie zawiadomienie do odpowiedniego OSD. Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe na własny koszt zamontuje Zakład Energetyczny.

W instalacjach fotowoltaicznych należy zastosować moduły monokrystaliczne, montowane na konstrukcji nośnej zgodnie z dokumentacją projektową. Powierzchnia modułów nie może być większa niż dostępna powierzchnia dachu. Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii dla danego typu instalacji.

Podstawowe minimalne dane techniczne przykładowych instalacji fotowoltaicznych:

| Moc generatora PV [kW] | Powierzchnia generatora PV [m²] | Liczba modułów PV | Liczba falowników | Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) [kW] | Stosunek wydajności (PR) [%] | Typ ogniwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10,4 | 8 | 1 | 1 943 | 81,5 | monokrystaliczny |
| 2,5 | 13 | 10 | 1 | 2 505 | 84,1 | monokrystaliczny |
| 3 | 15,7 | 12 | 1 | 2 955 | 82,6 | monokrystaliczny |
| 3,5 | 18,3 | 14 | 1 | 3 472 | 83,2 | monokrystaliczny |
| 4 | 20,9 | 16 | 1 | 3 990 | 83,7 | monokrystaliczny |

Instalacje solarne

Projekt przewiduje montaż instalacji solarnej z kolektorami płaskimi oraz zintegrowanie jej z działającym systemem dostarczającym ciepłą wodę użytkową.  Instalacje kolektorów słonecznych wykorzystywać będą energię słoneczną do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Energia cieplna wytwarzana będzie na własne potrzeby obiektu (jednoczesna produkcja i konsumpcja energii).

Przykładowy modele instalacji objętej projektem:

Zestaw 1

Instalacja bezciśnieniowa o mocy 3,658 kWt składająca się z:

- Pola kolektorów płaskich z absorberem meandrycznym

Ilość kolektorów: 2

Powierzchnia brutto min.: 2,51 m² szt. 2

Powierzchnia absorbera min.: 2,33 m² szt. 2

- Kompaktowego pojemnościowego podgrzewacza wody z dwoma wężownicami oraz zintegrowaną grupą pompową, sterownikiem i zaworem bezpieczeństwa

Pojemność podgrzewacza 250 L

- Układu rur łączących kolektory z podgrzewaczem (układ dwóch rur miedzianych, izolowanych o średnicy 10 x 1 lub 10 x 0,8 mm)

- Naczynia przeponowego na wodzie użytkowej o pojemności min. 18l

- Przewodu elektrycznego 2 x 0,75 mm² lub 2 x 1 mm² do podłączenia czujnika temperatury.

Zestaw 2

Instalacja bezciśnieniowa o mocy 5,487 kWt składająca się z:

- Pola kolektorów płaskich z absorberem meandrycznym

Ilość kolektorów: 3

Powierzchnia brutto min.: 2,51 m² szt. 3

Powierzchnia absorbera min.: 2,33 m² szt. 3

- Kompaktowego pojemnościowego podgrzewacza wody z dwoma wężownicami oraz zintegrowaną grupą pompową, sterownikiem i zaworem bezpieczeństwa

Pojemność podgrzewacza 350 L

- Układu rur łączących kolektory z podgrzewaczem (układ dwóch rur miedzianych, izolowanych o średnicy 10 x 1 lub 10 x 0,8 mm)

- Naczynia przeponowego na wodzie użytkowej o pojemności min. 18l

- Przewodu elektrycznego 2 x 0,75 mm2 lub 2 x 1 mm2 do podłączenia czujnika temperatury.

Zakres przedmiotowego zamówienia:

- Opracowanie dokumentacji technicznej dla montażu, uruchomienia i przyłączenia kolektorów słonecznych w budynku mieszkalnym.

- Opracowanie dokumentacji technicznej do montażu paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych.

- Przed sporządzeniem dokumentacji Wykonawca:

- przeprowadzi wizję nieruchomości, a także wywiad z właścicielem nieruchomości oraz spisze protokół uzgodnień

- oceni uwarunkowania techniczne dla każdej lokalizacji instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych,

- przedłoży zamawiającemu do akceptacji zaproponowane rozwiązania techniczne wraz z minimalnymi parametrami eksploatacyjnymi,

- ustali lokalizację instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych wraz z miejscem włączenia do wewnętrznych instalacji: wodnej i elektrycznej budynku,

- uzyska akceptację właściciela nieruchomości w zakresie lokalizacji montażu przedmiotowych instalacji,

- pozyska szczegółowe informacje od właściciela nieruchomości niezbędne do prawidłowego zaprojektowania dokumentacji.

- W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu zamawiającego (jeżeli będą konieczne) wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji.

- Wykonanie prac polegających na montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych.

Przedstawione w programie funkcjonalno – użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzaniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z póz. zm.) oraz obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, że planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Rozwiązania technologiczne stosowane w PFU nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa.

Etap realizacyjny projektu będzie dotyczył wykonywania prac związanych z montażem paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych (na dachach budynków i gruncie). Zasięg oddziaływania projektu na środowisko nie wykroczy poza granice budynków. W fazie montażu instalacji objętych projektem jego oddziaływanie może polegać na czasowym obniżeniu komfortu wskutek występowania zwiększonego poziomu hałasu i zapylenia wywołanego pracą urządzeń mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworów w ścianach, stropach). To niekorzystne oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi z chwilą zakończenia montażu inwestycji. Nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko. Etap eksploatacyjny projektu wykaże pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zastąpienia energii ze źródeł konwencjonalnych energią ze źródeł odnawialnych.

Mapa nasłonecznienia w Polsce

Źródło: http://www.domtest.pl/

Energia słoneczna jest najbardziej dostępnym rodzajem energii odnawialnych, jednocześnie o prawie nieograniczonych zasobach. W zastosowaniu technologii przetwarzającej energię słoneczną na energię cieplną i elektryczną jedynym ograniczeniem mogą być uwarunkowania ekonomiczne.

W Polsce mamy do czynienia z niejednakowym rozkładem promieniowania słonecznego w ciągu roku. 80 % całkowitego rocznego nasłonecznienia przypada na okres 6 miesięcy wiosenno-letnich. Przy porównywaniu warunków promieniowania słonecznego w różnych regionach kraju posługujemy się następującymi wielkościami:

- Nasłonecznienie - jest to ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni płaskiej w określonym czasie, wyrażona w MJ/m2;

- Usłonecznienie - średnioroczne sumy promieniowania słonecznego, określające liczbę godzin promieniowania słonecznego w ciągu roku (przy natężeniu promieniowania słonecznego > 200 W/m2);

- Natężenie promieniowania słonecznego - moc energii słonecznej przypadającą na jednostkę powierzchni, wyrażane w W/m2;

Polska położona jest w strefie klimatu umiarkowanego między 49° a 54,5° szerokości geograficznej północnej. W zimie południowe krańce Polski mają dzień dłuższy o prawie jedną godzinę od krańców północnych, natomiast w lecie jest odwrotnie. Nasłonecznienie zależy od długości dnia, zachmurzenia i przezroczystości atmosfery. Najdłuższy nieprzerwany okres dopływu energii promieniowania słonecznego w ciągu dnia waha się od 7,2 h w zimie (ok. 30 % doby) do 15,5 h w lecie (65 % doby).

### Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Kolektory słoneczne powinny posiadać znak jakości „Solar Keymark” lub posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 lub równoważną z PN-EN 1295-2 lub PN-EN ISO 9806 nadaną przez właściwą jednostkę certyfikującą. Instalacja powinny być wyposażona w licznik ciepła montowany w obiegu kolektorów umożliwiający prezentację danych dotyczących wyprodukowanej / produkowanej energii.

Znamionowa moc instalacji fotowoltaicznej powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru. Moduły PV powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. System powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia: przeciwpożarowe, przepięciowe, odgromowe.

Elementy składowe kolektorów słonecznych:

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne płaskie bezciśnieniowe wyposażone w absorber meandryczny, połączone w układzie równoległo-szeregowym. Kolektory pracują w układzie z grawitacyjnym powrotem czynnika, tzw. systemie Drainback. Dla zapewnienia prawidłowego napełnienia kolektorów i późniejszego opróżnienia powrót do kolektorów musi zostać podłączony do dolnego króćca, a zasilanie (wyjście) z kolektorów powinno być podłączone po drugiej stronie pola, w górnej części.

Pojemnościowy podgrzewacz wody

Pojemnościowy podgrzewacz wody jest wyposażony w dwie wężownice. Dolna wężownica stanowi wymiennik ciepła, w którym energia pozyskana w kolektorach jest przekazywana wodzie w zasobniku.  Dolna wężownica stanowi jednocześnie zbiornik, w którym w stanie spoczynku systemu pozostaje cała objętość wodnego roztworu glikolu propylenowego. Górna wężownica stanowi wymiennik ciepła zasilany z dodatkowego źródła ciepła, np. kotła. Dodatkowo podgrzewacz jest wyposażony w grupę pompową z płynną regulacją przepływu czynnika oraz zintegrowany sterownik systemu. Dla zabezpieczenia przed korozją jest on pokryty warstwą emalii oraz wyposażony w anodę ochronną.

Sterownik

Praca zestawu pompowego jest kontrolowana przez układ sterujący, który zapewnia szybkie napełnienie kolektorów oraz późniejszą redukcję prędkości przepływu dla uzyskania stabilnych warunków odbioru ciepła. W tym celu cały czas kontrolowana jest różnica temperatur pomiędzy temperaturą pola kolektorów, a dolną częścią podgrzewacza wody. Na tej podstawie sterownik dobiera odpowiednią prędkość pracy pomp, która zapewni stabilne warunki pracy systemu i skuteczny odbiór ciepła pozyskanego w kolektorach słonecznych.

Jeśli w trakcie pracy instalacji dojdzie do osiągnięcia maksymalnej temperatury kolektorów lub podgrzewacza wówczas sterownik wyłącza grupę pompową, a wodny roztwór glikolu spływa do wężownicy, gdzie nie jest już narażony na przegrzanie. Jeśli tylko ponownie pojawią się warunki dla prawidłowej pracy instalacji wówczas sterownik załącza grupę pompowa, która ponownie napełnia kolektory. Na czas nieobecności użytkowników, np. podczas wakacji sterownik pozwala na skorzystanie z funkcji Urlop. Po jej aktywowaniu system przechodzi w stan spoczynku. Czynnik grzewczy pozostaje w wężownicy, a grupa pompowa nie zużywa niepotrzebnie energii elektrycznej. Po upływie ustawionego okresu sterownik sprawdza warunki temperaturowe i ponownie uruchamia system. Dodatkowo sterownik instalacji zintegrowany z podgrzewaczem wody zapewnia również kontrolę pracy dodatkowego źródła ciepła. W tym celu można zaprogramować godziny, w których dopuszczona będzie praca dodatkowego źródła ciepła. Przy czym dla minimalizacji zużycia energii ze źródła konwencjonalnego zezwolenie na jego pracę możliwe jest tylko w przypadku, gdy w ustawionych godzinach temperatura górnej części podgrzewacza jest niższa od oczekiwanej wartości.

Układ rur łączących kolektory z podgrzewaczem

Podgrzewacz z kolektorami połączony za pomocą dwóch rur miedzianych, izolowanych o średnicy 10 x 1 lub 10 x 0,8 mm. W trakcie pracy systemu wodny roztwór glikolu tłoczony jest przez grupę pompową rurą powrotną w kierunku kolektorów. Po napełnieniu kolektorów ogrzany czynnik wpływa grawitacyjnie rurą zasilającą do wężownicy podgrzewacza wody, gdzie oddaje ciepło i ponownie jest tłoczony do pola kolektorów. Równolegle do rur instalacji wymagane jest poprowadzenie przewodu elektrycznego 2 x 0,75 mm2 lub 2 x 1 mm2 do podłączenia czujnika temperatury.

### Elementy składowe paneli fotowoltaicznych:

### Moduł fotowoltaiczny

### Moduł Fotowoltaiczny to urządzenie zmieniające bezpośrednio energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego DC. Panele monokrystaliczne składają się z modułów fotowoltaicznych zbudowanych z pojedynczych ogniw kryształu monokrystalicznego, krzem w postaci wafli o grubości ok 0,2 mm. Wykorzystanie monokryształów krzemu umożliwia uzyskanie dużej sprawności konwersji energii słonecznej w energię elektryczną. Moduły z ogniw monokrystalicznych zazwyczaj mają barwę ciemnoniebieską do czarnej. Monokryształ krzemu jest w przekroju kołem, dlatego ogniwa te, po ich obróbce, często mają zaokrąglone rogi. Ten typ modułów charakteryzuje się największą sprawnością oraz najniższym wskaźnikiem spadku mocy wraz ze wzrostem temperatury wśród powierzchni dostępnych modułów. Z krzemu monokrystalicznego oprócz tradycyjnych ogniw produkowane są także ogniwa typu HIT, oraz ogniwa z obiema elektrodami umieszczonymi z tyłu (back contact), są to rozwiązania o dużej sprawności.

### Przedmiotowa inwestycja obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych back contact. Panele te charakteryzują się ogniwami z obiema elektrodami z tyłu, które oparte są na krzemie z typem n przewodnictwa. Cechują się najwyższą sprawnością często sięgającą powyżej 24%. Moduły zbudowane z tych ogniw mają dużo wyższą sprawność niż klasyczne moduły z ogniw krzemowych o porównywalnej lub nawet dużo wyższej mocy.

### Umiejscowienie obu elektrod z tyłu sprawia, że patrząc na moduł nie widzimy na nim znanych z klasycznych ogniw srebrnych ścieżek. Brak ścieżek sprawia, że ogniwa mogą większą powierzchnią absorbować światło, mają także mniejsze straty wewnętrzne, przez co osiągają wyższą sprawność w stosunku do klasycznych ogniw monokrystalicznych. Umiejscowienie połączeń elektrycznych + i - z tyłu ogniwa przyczynia się do większej odporności na korozję połączeń elektrycznych.

### Moduły tego typu absorbują niskoenergetyczne promieniowanie podczerwone, mają bardzo dobre parametry elektryczne i charakteryzują się dobrym jak na moduły z krzemu krystalicznego temperaturowym współczynnikiem spadku mocy (0,36 – 0,40) co oznacza, że wraz ze wzrostem temperatury relatywnie wolno tracą wydajność.

### Moduły typu back contact, w przeciwieństwie do tradycyjnych modułów mono i polikrystalicznych, charakteryzują się 100% odpornością na zjawisko degradacji wydajności w pierwszych tygodniach po ich zainstalowaniu (zjawisko LID). W technologii standardowej, degradacja ta wynosi ok 0,5% w ciągu kilku pierwszych tygodni.

### Proces technologiczny produkcji ogniw z obiema elektrodami z tyłu wymaga stosowania bardzo czystego krzemu, jest także bardziej skomplikowany technicznie, dzięki czemu osiąga znacznie wyższą sprawność.

### Technologia back contact, umożliwia uzyskiwanie wysokich mocy przy jednoczesnym zmniejszeniu wielkości i wagi samych modułów (o porównywalnej mocy). W znacznym stopniu ułatwia to i przyspiesza prace montażowe.

### Falownik - inwerter

### To urządzenie mające na celu przetworzenie prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny zgodny z parametrami sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (230/400V; 50 Hz). Dodatkowo falownik pełni też funkcje kontrolne oraz prowadzi statystyki produkcji energii. Istnieje możliwość monitorowania instalacji przez aplikację mobilną lub portal internetowy.

### Prąd z falownika w pierwszej kolejności płynie do budynku i zasila pracujące w nim urządzenia. Jeżeli moc dostarczana przez falownik jest wyższa od mocy zużywanej aktualnie w budynku nadmiar energii oddawany jest do sieci. Współpraca falownika z siecią odbywa się płynnie i nie wymaga żadnych urządzeń regulacyjnych.

### Z uwagi na zmienne warunki nasłonecznienia w warunkach polskich lub okresowe zacienienie, falownik będzie wyposażony w algorytm zapobiegający lokalnym odczytom punktu mocy maksymalnej w charakterystyce prądowo-napięciowej zainstalowanych modułów, wyszukując tym samym rzeczywisty globalny maksymalny punkt mocy w całym stringu. Falownik będzie posiadał maksymalne napięcie wejściowe 750V, znamionowe napięcie wejściowe 400V, minimalne napięcie wejściowe 125V, maksymalny prąd wejściowy 30A, liczba wejść MPP – 2. Inwerter waży < 30 kg, pracuje w temperaturze -25°C do +60 °C.

### Inwerter będzie wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej (Potwierdzony Certyfikatem Pochodzenia).

### System mocowań

### System montażowy umożliwia zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu budynku oraz gruncie, który zapewni stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji dachowej oraz gruntu. Panele fotowoltaiczne zostaną przykręcone do szyn aluminiowych, mocowanych do projektowanych uchwytów. Miejsce montażu paneli fotowoltaicznych zostanie ustalone indywidualnie dla każdego gospodarstwa domowego biorącego udział w projekcie.

### Infrastruktura przyłączeniowa

### Po stronie DC (prądu stałego) panele przyłączone będą kablami solarnymi o przekroju 4-6 mm2 w podwójnej izolacji, odporne na promieniowanie UV. Przekrój kabli solarnych zostanie określony indywidualnie do infrastruktury budynku mieszkalnego, na którym będzie montowana instalacja fotowoltaiczna. W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystane będą złącza MC4. Elementy te są wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnić niezawodność łączeniową. Po stronie AC (prądu zmiennego) instalacja wykonana będzie w oparciu o kabel typu YDY (instalacje natynkowe i wtynkowe) YKY (instalacje ziemne). Okablowanie AC oraz DC poprowadzone będą możliwie najkrótszymi trasami.

### Infrastruktura przyłączeniowa powinna spełniać wymagania producenta lub dostawcy wyposażenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na obciążalność prądową. W zakresie rodzajów kabli i ich stosowania należy przestrzegać zaleceń postanowień krajowych.

### Zabezpieczenia

### Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie przeciwpożarowe) oraz ochronę przeciwprzepięciową chroniącą przed przepięciami na skutek wyładowania atmosferycznego oraz przepięciami łączeniowymi. Ochronę tą stanowić będą ochronniki przepięć klasy II lub w przypadku braku instalacji odgromowej ochronniki przepięć klasy I. Rodzaj ochronników przepięć będzie ustalany indywidualnie do budynków biorących udział w projekcie.

### Dodatkowo zastosowany zostanie wyłącznik różnicowoprądowy wykrywający znacznie mniejsze upływy prądu, które mogłyby spowodować niezadziałanie zabezpieczeń nadprądowych. Wyłącznik różnicowoprądowy zostanie zamontowany wówczas, gdy instalacja elektryczna do której podłączona zostanie przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna, nie będzie posiadała takiego zabezpieczenia

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Wskaźniki produktu:

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (kolektory słoneczne) –   191 szt.,

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (fotowoltaika) – 126 szt.

- Wskaźniki rezultatu,

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych /nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE  –  429,01 MWhe/rok.

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych /nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE  –   344,13 MWhe/rok.

Wskaźniki kubaturowe budynku:

Planowane instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne będą wykorzystywać istniejącą powierzchnię dachową/gruntu przynależnego do odpowiednich budynków objętych projektem.

## Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji projektu do:

W zakresie instalacji kolektorów słonecznych:

- Przeprowadzenie audytu technicznego (wizji lokalnej) dla każdej lokalizacji,

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej lokalizacji i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, zgód i pozwoleń,

- Montaż kolektorów słonecznych wraz z osprzętem, Zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania

- Uruchomienie instalacji,

- Przeszkolenie użytkowników,

- Sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej użytkownikom,

- Uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej

- Oznakowanie instalacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

W zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych:

- Przeprowadzenie audytu technicznego (wizji lokalnej) dla każdej lokalizacji,

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej lokalizacji,

- Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem,

- Uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

- Przeszkolenie użytkowników,

- Sporządzenie lub przekazanie instrukcji obsługi,

- Stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w dokumentacji,

- Dokonanie ewentualnych modyfikacji założeń tylko w uzgodnieniu z inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia,

- Dokonanie ewentualnych modyfikacji, konfigurację projektowanego okablowania tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia,

- Wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgodnione zostaną z przedstawicielem inwestora,

- Wszelkie problemy powinny być sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a    po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

- Oznakowanie instalacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgodnione zostaną z przedstawicielem inwestora. Wszelkie problemy powinny być sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

Właściciel budynku mieszkalnego zobowiązany jest w ramach realizacji projektu do:

W zakresie montażu kolektorów słonecznych:

- Wykonania prac przygotowawczych koniecznych do instalacji kolektorów słonecznych,

- Wykonania prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji kolektorów słonecznych,

- Wykonania prac porządkowych poprzez zapewnienie dojścia i możliwości montażu kolektorów słonecznych.

W zakresie montażu paneli fotowoltaicznych:

- Wykonania prac przygotowawczych koniecznych w związku z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych,

- Wykonania prac porządkowych poprzez zapewnienie dojścia i możliwości montażu paneli fotowoltaicznych (np. uporządkowanie dachu lub terenu gruntu),

- Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do montażu paneli fotowoltaicznych (zapewnienie prawidłowego pokrycia tj. dachówka, blacha dachowa, papa).

### Przygotowanie dokumentacji projektowej, terenu budowy

Dokumentacja techniczna winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1125 i 1126),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

- Przepisami techniczno - budowlanymi,

- Obowiązującymi normami,

- Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

Montaż instalacji powinien być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją sporządzoną w taki sposób, aby wykonawca mógł dokonać prawidłowego montażu instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych (posiadającą co najmniej zdjęcia obiektów, schemat blokowy instalacji, pokazujący wzajemne połączenia elementów).

### Architektura

Zakres robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia powinien przebiegać tak, aby ograniczyć wpływ montażu instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na architekturę budynków.

### Konstrukcja

Przy projektowaniu oraz podczas realizacji projektu należy przewidzieć i uwzględnić wszelkie właściwości konstrukcyjne elementów budowlanych obiektów, takich jak: dachy, stropy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, pod względem wpływu na nie robót związanych z montażem instalacji:

- Przy projektowaniu i wykonywaniu ww. instalacji należy założyć jak najmniejszą ingerencję w konstrukcję budynku przy jednoczesnym dotrzymaniu warunków wytrzymałości i trwałości instalacji, obciążenia dachu, wydajności instalacji.

- Ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza, przy czym powinna zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych inwestycji.

- Zakładana do instalacji konstrukcja powinna być zaprojektowana w sposób, który zapewni odpowiednią estetykę budynku i okolicy, i nie zmieni krajobrazu.

- Dopuszcza się montaż:

Kolektorów słonecznych:

- na budynku mieszkalnym

- na budynku gospodarczym

- na gruncie

Paneli fotowoltaicznych w 3 wariantach:

- na dachu budynku,

- na gruncie,

- na budynku gospodarczym

### Instalacja

Zakres prac instalacyjnych:

Wymagania dotyczące sprzętu/urządzeń:

Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w środowisku

Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń:

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, oraz wszystkie normy synchronizowane obowiązujące w UE.

Wymagania dotyczące sprzętu:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wymagania dotyczące transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczące wykonania robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno – użytkowy, harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U 2016, poz. 1570) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

- zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami Programu funkcjonalno - użytkowego,

- nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane (muszą mieć datę produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę),

- zgodne z zaleceniami producenta.

### Wykończenie

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w elementy konstrukcyjne i wykończenia budynków (okładziny wewnętrzne, elewacja, powłoki malarskie). W przypadku konieczności naruszenia tych elementów w celu wykonania robót montażowych wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy w ramach umowy (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie uzupełnienia ubytków ścian, stropów, uszczelnienia pokrycia dachowego po przejściach przewodów.

  - Zagospodarowanie terenu

Po zakończeniu robót instalacyjnych wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuję m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.

# II Część informacyjna

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Zgodnie Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia, bowiem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, zgłoszenia wymagają roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.

Wykonanie przedmiotowych instalacji o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej nie większej niż 40 kW zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, nie wymaga uzyskania koncesji na zasadach i warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne.

Zgodnie z art. 29 pkt. 4 Prawa budowlanego budowa instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymaga dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

## Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

## Gmina posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne, na mocy złożonych oświadczeń, które będą skutkować podpisaniem umów o przystąpieniu do projektu przez właścicieli budynków mieszkalnych. Gmina ma prawo do części dachu, fasady lub gruntu na której zostanie zamontowana instalacja oraz do części pomieszczenia, gdzie będzie zainstalowany pozostały osprzęt

## Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 26 listopada 2015 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.);

  - Ustawa  z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263);

  - EN 12975-1:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 1: Wymagania ogólne;

  - EN 12975-2:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 2: Metody badań.

## Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

### Kopia mapy zasadniczej

Kopie map zasadniczych budynków objętych projektem stanowią załącznik nr 3 do PFU.

### Wynik badań gruntowo-wodnych na terenie objętym inwestycją dla potrzeb posadowienia obiektów

Planowane instalacje nie wymagają zaopatrzenia w wodę, nie generują również ścieków. Wykonanie instalacji nie wpływa na zmianę obecnych uwarunkowań w zakresie wód opadowych i rozpadowych. Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie przewiduje się prac związanych z ingerencją w koryto cieku, czy też innych prac, które mogą wpływać na elementy jakości/ilość wód. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z poborem wód podziemnych i/lub obniżaniem zwierciadła wód podziemnych. Instalacje wykonane w ramach planowanego przedsięwzięcia nie mają bezpośredniego wpływu na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych. Z tego powodu nie są planowane dodatkowe rozwiązania chroniące środowisko wodne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć negatywnego wpływu na osiągnięcie dobrego stanu wód, pogorszenie stanu wód, emisję ścieków, wód opadowo - roztopowych, pobór wody, ingerencję w wody powierzchniowe, obniżenie zwierciadła wód podziemnych itp.

Planowana inwestycja z uwagi na swój charakter i lokalizację nie wpłynie na układ hydrologiczny terenu objętego niniejszym wnioskiem, a także na zmianę stanu wód powierzchniowych ani podziemnych otaczającego terenu.

Planowana inwestycja znajdować się będzie w obrębie zwartej zabudowy a jej oddziaływanie będzie miało charakter lokalny, tym samym nie będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować nieosiągnięcia celów środowiskowych.

### Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Część obiektów mieszkalnych (6) objętych projektem znajduje się na obszarze objętym ochroną przez konserwatora zabytków.

### Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy

### Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Planowana inwestycja polegać będzie na instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, które nie będą miały wpływu na środowisko oraz obszar Natura 2000. Inwestycja znajdować się będzie w obrębie zwartej zabudowy a jej oddziaływanie będzie miało charakter lokalny. Montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych nie wymaga ingerencji w naturalne otoczenie znajdujące się na obszarze inwestycji (nie zostaną wycięte drzewa ani krzewy). Planowane inwestycje nie stworzą zagrożenia dla obszaru inwestycji gdyż nie wytwarzają hałasu, redukują emisję CO2 oraz pyłów do atmosfery dzięki czemu mają pozytywny wpływ na środowisko. Realizacja planowanego przedsięwzięcia z racji jej charakteru nie niesie za sobą zagrożeń dla stanu środowiska.

Przedmiot projektu nie został uwzględniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). Inwestycja dotyczy przedsięwzięcia z III grupy niewymienionego w rozporządzeniu OOŚ – dla którego nie przeprowadzono oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. Realizowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco ani potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja nie będzie bezpośrednio umiejscowiona na obszarze Natura 2000 i nie będzie wpływać bezpośrednio na siedliska znajdujące się na obszarze Natura 2000.

### Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

W trakcie realizacji projektu krótkotrwale może być emitowany hałas związany z wykorzystaniem środków transportu, a także wykorzystaniem niektórych urządzeń mechanicznych (np. wiertarka); jego maksymalny poziom może osiągnąć 95-110 dB; w trakcie eksploatacji nie przewiduje się emisji hałasu do środowiska.

### Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektów mieszkalnych do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych

Odbiorca posiada elektryczne warunki przyłączenia do sieci o określonej mocy. Jeżeli moc zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunków (nie przekracza ich), to aby przyłączyć system do sieci, należy złożyć jedynie zawiadomienie do odpowiedniego OSD. Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe na własny koszt zamontuje Zakład Energetyczny będący dostawcą energii elektrycznej na terenie gminy.

### Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

- montaż oraz wykonane instalacje kolektorów słonecznych cechować się będą wysokim poziomem technicznym,

- montaż oraz wykonane instalacje fotowoltaiczne cechować się będą wysokim poziomem technicznym,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwy prawidłowy montaż instalacji fotowoltaicznej z przyczyn technicznych nie będzie możliwy montaż pozostałych elementów ich instalacji w budynku, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu, również w przypadku gdy właściciel/właściciele budynku zrezygnują z uczestnictwa w projekcie (na podstawie posiadanej listy rezerwowej),

- miejsca połączeń blachy jako pokrycia dachowego z elementami konstrukcyjnymi kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych winny zostać zabezpieczone pod kątem przeciwdziałania korozji i skutecznie uszczelnione przed wpływem wody opadowej,

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

- ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.); oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

## 5. Uwagi końcowe

- Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

- Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić w formie pisemnej z Inwestorem,

- Należy stosować przepisy BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób uprawnionych

- Prace wykonawcze realizowane będą zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich).

- Prace wykonywane będą pod nadzorem osób uprawnionych,

- Wszelkie odstępstwa od projektu zgłaszane będą Inwestorowi w formie pisemnej,

- W trakcie realizacji instalacji pomiary wykonywane będą na bieżąco. Wyniki pomiarów zostaną wpisane do protokołu pomiarowego,

- Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a po zakończeniu prac powinien opracować projekt powykonawczy, do którego powinny zostać dołączone protokoły pomiarów,

- Miejsca montażu uzgadniane będą w porozumieniu z właścicielem budynku, a w przypadku braku możliwości montażu Inwestor wskaże inną lokalizację montażu, zakładając, iż inna lokalizacja będzie dotyczyła tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja, co do której stwierdzono niemożność montażu,

- Stosowane będą elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprzęt elektroinstalacyjny) posiadające wymagane certyfikaty zgodności,

- Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę, powinny posiadać znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty badania jakości u producenta i instrukcje techniczne przekazane będą Inwestorowi.

- Oferent korzystając ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzględnić materiały dodatkowe nie ujęte w którejkolwiek części niniejszego opracowania, ale wynikające z technologii i logiki budowania instalacji cieplnych,

- W przypadku stwierdzenia nieścisłości lub niekompletności instalacji zawartych w opracowaniu projektowym stanowiącego podstawę do wyceny należy wystąpić do Inwestora o wyjaśnienie lub uzupełnienie.

Podane w koncepcji wartości uzyskanych mocy oraz zysków energetycznych są wartościami szacunkowymi, możliwymi do otrzymania w warunkach STC (ang. „standard test conditions”). Wartości te, uzyskuje się w warunkach laboratoryjnych, natomiast w warunkach rzeczywistych mogą się one nieznacznie różnić. Wynika to z faktu, iż w warunkach klimatycznych Polski występuje duże zróżnicowanie natężenia promieniowania słonecznego w zależności od pory roku.

Załącznik nr 1 – Wykaz budynków objętych przedmiotem zamówienia w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Instalacje fotowoltaiczne

| MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY | ULICA | NR DZIAŁKI | MOC UMOWNA | ŚREDNIE ZUŻYCIE MSC [KWh] | PLANOWANA MOC INSTALCJI [kWp] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-400 PINCZÓW, | Witosa 34 | 88 | 12kW | 250 | 3 |
| 28-400 PINCZÓW, | Średnia 2 | 98 | 15kW | 473 | 4 |
| 28-400 PINCZÓW, | Piaskowa 12 | 10 obręb 10 | 15kW | 1555 | 4 |
| 28-400 PINCZÓW, | Łąkowa 2G | 24/18 | 9kW | 180 | 4 |
| 28-400 PINCZÓW, | 3 Maja 104 | 105/1 | 15 kW | 330 | 4 |
| 28-400 PINCZÓW, | Bat. Chłopskich 143 | 188 | 4 KW | 210 | 3 |
| 28-400 PINCZÓW, | Bat. Chłopskich 95 | 112/2, 113/2, 114/1 | 15 kW | 315 | 3 |
| 28-400 PINCZÓW, | Floriańska 12 | 158/5 | 12 KW | 160 | 4 |
| 28-400 PINCZÓW, | Górna 5 | 7\1 | 7 KW | 215 | 3 |
| 28-400 PINCZÓW, | K. Wyszyńskiego | 309/4 | 17 KW | 210 | 3 |
| 28-400 PINCZÓW, | K. Wyszyńskiego 14 | 48/5 | 2kW | 240 | 3 |
| 28-400 PINCZÓW, | K. Wyszyńskiego 3 | 309/3 | 14 KW | 240 | 3 |
| 28-400 PINCZÓW, | Bat. Chłopskich 119 | 130 | 12 KW | 130 | 2 |
| 28-400 PINCZÓW, | Grodziskowa 53 | 277/2 | 12 KW | 600 | 4 |
| 28-400 PINCZÓW, | Kościuszki 9 | 2 | 4 KW | 230 | 2,5 |
| 28-400 PINCZÓW, | K. Wielkiego 26 | 160/89 | 4 KW | 505 | 4 |
| 28-400 PINCZÓW, | Łąkowa 2 | 24/22 | 15kW | 270 | 3 |
| 28-400 PINCZÓW, | Grodziskowa 55 | 278 | 6 KW | 600 | 4 |
| 28-400 PINCZÓW, | Kościuszki 14 | 162 | 4 KW | 330 | 4 |
| 28-400 PINCZÓW, | Grodziskowa 16 | 13 | 4 KW | 170 | 3 |
| 28-400 PINCZÓW, | K. Wyszyńskiego 28 | 14/10,14/11 | 12 KW | 210 | 3 |
| 28-400 PINCZÓW, | Żwirki Wigury 18 | 129/1 | 15kW | 307 | 4 |
| 28-400 PINCZÓW, | A. Kordeckiego 3 | 18 | 14 KW | 190 | 3 |
| BOGUCICIE, 28-400 | Skałki 2 | 195/2 | 12 KW | 210 | 4 |
| BOGUCICIE, 28-400 | Skałki 25 | 208 | 15 kW | 320 | 4 |
| BOGUCICIE, 28-400 | Szosa 8 | 310 | 15 kW | 300 | 4 |
| BOGUCICIE, 28-400 | Szosa 21a | 378 | 6 kW | 190 | 3 |
| BOGUCICIE, 28-400 | Zakościele 26 | 449 | 12 KW | 240 | 4 |
| BOGUCICIE, 28-400 | Zakamień 25 | 23 | 24 KW | 240 | 3,5 |
| BOGUCICIE, 28-400 | Parcela 12b | 372 | 15 kW | 370 | 4 |
| BOGUCICIE, 28-400 | Zakamień 23 | 242 | 15 kW | 170 | 3 |
| BOGUCICIE, 28-400 | Parcela 7c | 664 | 15 kW | 330 | 4 |
| BOGUCICIE, 28-400 | Stara Wieś 14 | 28 | 15 kW | 470 | 4 |
| BOGUCICIE, 28-400 | Stara Wieś 35b | 309/2 | 15 kW | 600 | 4 |
| BOGUCICIE, 28-400 | Stara Wieś 36 | 313/2 | 15 kW | 310 | 4 |
| BOGUCICIE, 28-400 | Skałki 22 | 667/2 | 14 KW | W BUDOWIE | 3 |
| BOGUCICIE, 28-400 | Szosa 34a | 543/2 | 15 kW | 340 | 4 |
| BOGUCICIE, 28-400 | Zakamień 20 | 245 | 12 KW | 420 | 4 |
| BOGUCICIE, 28-400 | Szosa 6 | 312 | 4 kW | 170 | 3 |
| BRZEŚCIE, 28-400 | 97 | 1270/3, 1271/2 | 12 KW | 160 | 2 |
| BRZEŚCIE, 28-400 | 130 | 1338/1, 1336/2 | 15 kW | 260 | 4 |
| BRZEŚCIE, 28-400 | 2R | 546, 547 | 15 kW | 280 | 3 |
| BRZEŚCIE, 28-400 | 16C | 476 | 15 kW | 320 | 4 |
| BUGAJ, 28-400 | 18 | 145 | 27 kW | 720 | 4 |
| CHRUŚCICE, 28-400 | 58C | 1660 | 12 KW | 340 | 4 |
| GACKI, 28-400 | 20 | 7\1 | 12 KW | 180 | 3 |
| KOPERNIA, 28-400 | 2B | 496, 497 | 5 kW | 220 | 3 |
| KOPERNIA, 28-400 | 89 | 369, 370 | 14 KW | 270 | 4 |
| KOPERNIA, 28-400 | - | 395/1, 396/1, 397/1 | 14 KW | 700 | 4 |
| KOPERNIA, 28-400 | 73C | 292, 293 | 12 KW | 120 | 2 |
| KOPERNIA, 28-400 | 55 | 473 | 15 kW | 301 | 3 |
| KOWALA, 28-400 | 6 | 126 | 12 KW | 220 | 3 |
| KOWALA, 28-400 | 1 | 22 | 24 KW | 96 | 2 |
| KOWALA, 28-400 | 32A | 369/2 | 15 kW | 260 | 4 |
| KOZUBÓW, 28-400 | 100 | 163 - 164 | 15 kW | 310 | 3 |
| KOZUBÓW, 28-400 | 107 | 158/5 | 19 KW | 840 | 4 |
| KOZUBÓW, 28-400 | 67 | 250/2 | 15 kW | 180 | 3 |
| KOZUBÓW, 28-400 | 72 | 234/1, 234/2 | 12 KW | 150 | 2,5 |
| KOZUBÓW, 28-400 | 106 | 397 | 14 KW | 910 | 4 |
| KOZUBÓW, 28-400 | 54 | 260 | 12 KW | 510 | 4 |
| KOZUBÓW, 28-400 | 114 | 149 | 15 kW | 240 | 3 |
| KRZYŻANOWICE DOLNE, 28-400 | 53 | 2 | 14 KW | 260 | 4 |
| KRZYŻANOWICE DOLNE, 28-400 | 6 | 294 | 24 KW | 270 | 3 |
| KRZYŻANOWICE ŚREDNIE, 28-400 | 29 | 34 | 15 kW | 410 | 4 |
| KRZYŻANOWICE ŚREDNIE, 28-400 | 23A | 85 | 15 kW | 210 | 4 |
| LESZCZE, 28-400 | - | 551 | 14 KW | PROGNOZOWANE 300 | 3 |
| LESZCZE, 28-400 | 46 | 43/1 | 15 kW | 800 | 4 |
| LESZCZE, 28-400 | 58 | 98 | 15 kW | 260 | 3 |
| MARZĘCIN, 28-400 | 11A | 261/1 | 15 kW | 320 | 4 |
| MŁODZAWY DUŻE, 28-400 | 56 | 56 | 19 KW | 270 | 3 |
| NOWA ZAGOŚĆ, 28-400 | 10 | 211 | 12 KW | 250 | 4 |
| NOWA ZAGOŚĆ, 28-400 | 2 | 220 | 15 kW | 206 | 3 |
| ORKANÓW, 28-400 | 22 | 210 | 15 kW | 350 | 3 |
| ORKANÓW, 28-400 | 21 | 218 | 15 kW | 420 | 4 |
| ORKANÓW, 28-400 | 28 | 139/2 | 15KW | 600 | 4 |
| PASTURKA, 28-400 | 168 | 346 | 15 kW | 230 | 3 |
| PASTURKA, 28-400 | 8 | 244 | 12 KW | 320 | 3 |
| PASTURKA, 28-400 | 17 | 229 | 15 kW | 400 | 4 |
| PASTURKA, 28-400 | 20 | 231/2 | 2 KW | 230 | 3 |
| PASTURKA, 28-400 | 64 | 263/1, 263/2 | 24 kW | 1679 | 4 |
| PASTURKA, 28-400 | 67 | 261 | 12 kW | 560 | 4 |
| PASTURKA, 28-400 | 74 | 779/1 i 780 | 12kW | 280 | 3 |
| PASTURKA, 28-400 | 37 | 806 | 5 kW | 160 | 3 |
| PODŁĘŻE, 28-400 | 43B | 634 | 12 kW | 230 | 3 |
| PODŁĘŻE, 28-400 | 69 | 257 | 15 kW | 330 | 4 |
| PODŁĘŻE, 28-400 | 45 | 628 | 12 kW | 340 | 4 |
| PODŁĘŻE, 28-400 | 53 | 652 | 6 kW | 420 | 4 |
| PODŁĘŻE, 28-400 | 56A | 270/1 | 12 kW | 180 | 3 |
| PODŁĘŻE, 28-400 | 45 | 575/1 | 14 kW | 250 | 3 |
| SKOWRONOWO DOLNE, 28-400 | 48 | 445 | 15 kW | 150 | 2 |
| SKOWRONOWO DOLNE, 28-400 | 43B | 416 | 15 kW | 240 | 3 |
| SKOWRONOWO DOLNE, 28-400 | 55 | 277/4 | 12 KW | 215 | 3 |
| SKOWRONOWO GÓRNE, 28-400 | 24 | 404 | 15 kW | 340 | 3 |
| SKOWRONOWO GÓRNE, 28-400 | 32A | 394 | 15 kW | 320 | 4 |
| SKRZYPIÓW, 28-400 | 56A | 278 | 12 kW | 310 | 4 |
| STARA ZAGOŚC, 28-400 | 43A | 321 | 12 KW | 310 | 4 |
| STARA ZAGOŚC, 28-400 | 68 | 377/1 | 12 KW | 800 | 4 |
| SZARBKÓW, 28-400 | 67/1 | 478 | 4 KW | 150 | 2 |
| SZARBKÓW, 28-400 | 511 | 318 | 15 kW | 300 | 3 |
| SZARBKÓW, 28-400 | 12 | 78 | 15 kW | 260 | 4 |
| SZARBKÓW, 28-400 | 25 | 109 | 15 kW | 540 | 4 |
| UNIKÓW 28-400 | 27 | 101/1 | 15kW | 250 | 3 |
| UNIKÓW 28-400 | 29 | 99 | 14kW | 170 | 3 |
| UNIKÓW 28-400 | 5 | 13/1 | 15kW | 216 | 3 |
| UNIKÓW 28-400 | 66 | 165 | 15kW | 1200 | 4 |
| UNIKÓW 28-400 | 74 | 180 | 15kW | 270 | 3 |
| UNIKÓW 28-400 | 83 A | 134/2 | 15kW | 300 | 4 |
| WINIARY 28-400 | 16 A | 22 | 15kW | 250 | 3 |
| WINIARY GAIK 28-400 | 9 | 149 | 12kW | 540 | 4 |
| WŁOCHY 28-400 | 14A | 207 | 15kW | 310 | 3 |
| WŁOCHY 28-400 | 21 | 214 | 15kW | 160 | 3 |
| WŁOCHY 28-400 | 23A | 219 | 4kW | 180 | 3 |
| WŁOCHY 28-400 | 47 B | 462/1 | 12kW | 200 | 3 |
| WŁOCHY28-400 | 5C | 66/8 | 12kW | 780 | 4 |
| WOLA ZAGOJSKA 28-400DOLNA | 12 | 445 | 17kW | 310 | 3 |
| WOLA ZAGOJSKA DOLNA28-400 | 17 | 417/1 | 15kW | 370 | 4 |
| WOLA ZAGOJSKA DOLNA 28-400 | 36 | 461/2 | 15kW | 370 | 4 |
| WOLA ZAGOJSKA DOLNA 28-400 | 38A | 502 | 14kW | 210 | 4 |
| WOLA ZAGOJSKA DOLNA28-400 | 45 | 406 | 12kW | 440 | 4 |
| WOLA ZAGOJSKA GÓRNA 28-400 | 49 | 1199 | 15kW | 250 | 3 |
| WOLA ZAGOJSKA GÓRNA28-400 | 56 | 1102 | 15kW | 215 | 3 |
| ZAGORZYCE 28-400 | 40 | 62/1 | 12 KW | 340 | 3 |
| ZAGORZYCE28-400 | 48 | 69 | 15 kW | 740 | 3 |
| ZAGORZYCE28-400 | 62 | 82 | 19 KW | 240 | 4 |
| ZAGORZYCE28-400 | 66 | 85/1 | 15 KW | 300 | 4 |
| ZAWARŻA28-400 | 5 | 217 | 15 KW | 370 | 3 |

Instalacje solarne

| Adres | Nr działki | Ilość kolektorów słonecznych |
| --- | --- | --- |
| Bogucice Pierwsze ul. Skałki 10, 28-400 Pińczów | 187 | 2 |
| Bogucice Pierwsze, ul. Parcela 16C, 28-400 Pińczów | 430 | 3 |
| Bogucice Pierwsze, ul. Parcela 1B, 28-400 Pińczów | 432 | 2 |
| Bogucice Pierwsze, ul. Skałki 26A, 28-400 Pińczów | 207/1 | 2 |
| Bogucice Pierwsze, ul. Skałki 5, 28-400 Pińczów | 225 | 2 |
| Bogucice Pierwsze, ul. Skałki 9, 28-400 Pińczów | 188 | 2 |
| Bogucice Pierwsze, ul. Stara Wieś 29, 28-400 Pińczów | 9 | 2 |
| Bogucice Pierwsze, ul. Zakamień 12, 28-400 Pińczów | 255/3 | 2 |
| Bogucice Pierwsze, ul. Zakamień 5, 28-400 Pińczów | 264/1 | 3 |
| Bogucice Pierwsze, ul. Zakościele 1, 28-400 Pińczów | 477/3 | 2 |
| Bogucice Pierwsze, ul. Zakościele 2, 28-400 Pińczów | 476 | 2 |
| Bogucice Pierwsze, ul. Zakościele 25A, 28-400 Pińczów | 566 | 2 |
| Bogucice Pierwsze, ul. Zakościele 30, 28-400 Pińczów | 504 | 2 |
| Bogucice Pierwsze, ul. Zakościele 5, 28-400 Pińczów | 583 | 2 |
| Bogucice Pierwsze, ul. Zakościele 6, 28-400 Pińczów | 472 | 2 |
| Bogucice Pierwsze, ul. Zakościele 9, 28-400 Pińczów | 594 | 2 |
| Bogucice Pierwsze, ul. Zakościele 9, 28-400 Pińczów | 469/2 | 2 |
| Borków 19, 28-400 Pińczów | 110 | 2 |
| Borków 6, 28-400 Pińczów | 79 | 2 |
| Borków 6A, 28-400 Pińczów | 85 | 3 |
| Borków 7, 28-400 Pińczów | 80 | 3 |
| Borków 7A, 28-400 Pińczów | 63 | 2 |
| Brzeście 30, 28-400 Pińczów | 509/2 | 2 |
| Brzeście 48C, 28-400 Pińczów | 433/7 | 2 |
| Brzeście 49, 28-400 Pińczów | 519/1 | 2 |
| Brzeście 67, 28-400 Pińczów | 12256/2 | 2 |
| Brzeście 75, 28-400 Pińczów | 808/1 | 2 |
| Bugaj 111, 28-400 Pińczów | 112 | 2 |
| Bugaj 28, 28-400 Pińczów | 42 | 2 |
| Bugaj 29, 28-400 Pińczów | 56 | 2 |
| Chrabków 32, 28-400 Pińczów | 235 | 2 |
| Chruścice 51, 28-400 Pińczów | 1262/1 | 3 |
| Chruścice, 28-400 Pińczów | 1517 | 2 |
| Chruścice, 28-400 Pińczów | 1514 | 2 |
| Chruście 53, 28-400 Pińczów | 1137/1 | 2 |
| Chruście 8a, 28-400 Pińczów | 1191/1 | 2 |
| Chwałowice 4, 28-400 Pińczów | 495/1 | 2 |
| Gacki 11, 28-400 Pińczów | 17/1 | 2 |
| Gacki, osiedle 32/5, 28-400 Pińczów | 7722 | 2 |
| Gacki, osiedle 32/6, 28-400 Pińczów | 74/38 | 2 |
| Kopernia 60, 28-400 Pińczów | 504/1 | 2 |
| Kowala 15, 28-400 Pińczów | 172/1 | 2 |
| Kowala 3, 28-400 Pińczów | 156 | 2 |
| Kowala 30, 28-400 Pińczów | 190 | 3 |
| Kowala 33 B, 28-400 Pińczów | 369/7 | 2 |
| Kowala 36, 28-400 Pińczów | 276 | 2 |
| Kowala 45, 28-400 Pińczów | 291 | 2 |
| Kowala 50A, 28-400 Pińczów | 399/1 | 2 |
| Kowala 56, 28-400 Pińczów | 407 | 3 |
| Kowala 8, 28-400 Pińczów | 161 | 2 |
| Kozubów 133, 18-400 Pińczów | 37/1 | 2 |
| Kozubów 171, 28-400 Pińczów | 110/1 | 2 |
| Kozubów 2/7, 28-400 Pińczów | 290 | 2 |
| Kozubów 30, 28-400 Pińczów | 278/5 | 2 |
| Krzyżanowice Dolne 19 A, 28-400 Pińczów | 100 | 3 |
| Krzyżanowice Dolne 23, 28-400 Pińczów | 108 | 3 |
| Krzyżanowice Dolne 28, 28-400 Pińczów | 81/1 | 3 |
| Krzyżanowice Dolne 3, 28-400 Pińczów | 300 | 2 |
| Krzyżanowice Dolne 37A, 28-400 Pińczów | 21/1 | 2 |
| Krzyżanowice Średnie 20, 28-400 Pińczów | 90 | 3 |
| Krzyżanowice Średnie 21, 28-400 Pińczów | 43 | 2 |
| Krzyżanowice Średnie 31 B, 28- 400 Pińczów | 33/2 | 2 |
| Krzyżanowice Średnie 32, 28-400 Pińczów | 31 | 2 |
| Krzyżanowice Średnie 8A, 28-400 Pińczów | 114/2 | 2 |
| Leszcze 35 A, 28-400 Pińczów | 57 | 2 |
| Leszcze 35 B, 28-400 Pińczów | 58/1 | 2 |
| Leszcze 43 A, 28-400 Pińczów | 179 | 2 |
| Leszcze 47, 28-400 Pińczów | 176/1 | 2 |
| Leszcze 62, 28-400 Pińczów | 96/3 | 3 |
| Leszcze 67, 28-400 Pińczów | 90/3 | 3 |
| Leszcze 9 A, 28-400 Pińczów | 528 | 2 |
| Marzęcin 10, 28-400 Pińczów | 256/1 | 2 |
| Marzęcin 20, 28-400 Pińczów | 557/1 | 3 |
| Marzęcin 30 A, 28-400 Pińczów | 533/1 534/1 | 3 |
| Marzęcin 39, 28-400 Pińczów | 488 | 3 |
| Marzęcin 63, 28-400 Pińczów | 101 | 3 |
| Młodzawy Duże 117 D, 28-400 Pińczów | 108/2 | 2 |
| Młodzawy Duże 117, 28-400 Pińczów | 109/2 | 2 |
| Młodzawy Duże 154 A, 28-400 Pińczów | 152 | 3 |
| Młodzawy Duże 169, 28-400 Pińczów | 137/6 | 2 |
| Młodzawy Duże 19, 28-400 Pińczów | 127/4 | 2 |
| Młodzawy Duże 24, 28-400 Pińczów | 354 | 3 |
| Młodzawy Duże 59, 28-400 Pińczów | 651 | 3 |
| Młodzawy Duże 6, 28-400 Pińczów | 256 | 2 |
| Młodzawy Duże 78 A, 28-400 Pińczów | 639/2 | 2 |
| Młodzawy Duże 87, 28-400 Pińczów | 483 | 2 |
| Młodzawy Duże 88, 28-400 Pińczów | 427/1 | 2 |
| Młodzawy Małe 22, 28-400 Pińczów | 130 | 3 |
| Młodzawy Małe 55, 28-400 Pińczów | 210/1 | 2 |
| Młodzawy Małe 55, 28-400 Pińczów | 210/3 | 2 |
| Młodzawy Małe 9, 28-400 Pińczów | 547/1 | 2 |
| Mozgawa 63, 28-400 Pińczów | 886 | 3 |
| Nowa Zagość 10, 28-400 Pińczów | 212 | 2 |
| Nowa Zagość 39, 28-400 Pińczów | 126 | 2 |
| Nowa Zagość 41 A, 28-400 Pińczów | 124/2 | 2 |
| Nowa Zagość 44, 28-400 Pińczów | 50 | 2 |
| Pasturka 158, 28-400 Pińczów | 213 | 2 |
| Pasturka 45, 28-400 Pińczów | 289 | 3 |
| Pasturka 46, 28-400 Pińczów | 765 | 2 |
| Pasturka 62, 28-400 Pińczów | 864/2 | 2 |
| Pasturka 78, 28-400 Pińczów | 332 | 2 |
| Pasturka 84, 28-400 Pińczów | 772 | 3 |
| Pasturka 84, 28-400 Pińczów | 341 | 2 |
| Podłęże 2, 28-400 Pińczów | 521 | 2 |
| Podłęże 22, 28-400 Pińczów | 467 | 3 |
| Podłęże 42, 28-400 Pińczów | 635 | 2 |
| Podłęże 73 C, 28-400 Pińczów | 250/3 | 2 |
| Podłęże 84, 28-400 Pińczów | 422 | 2 |
| Skowronno Dolne 18, 28-400 Pińczów | 491 | 2 |
| Skowronno Dolne 50, 28-400 Pińczów | 278/2 | 2 |
| Skowronno Górne, 28-400 Pińczów | 415 | 3 |
| Skrzypów 109, 28-400 Pińczów | 122 A | 2 |
| Skrzypów 15, 28-400 Pińczów | 344 | 2 |
| Skrzypów 47, 28-400 Pińczów | 138/1 | 2 |
| Skrzypów 51 A, 28-400 Pińczów | 250/2 | 2 |
| Skrzypów 59 A, 28-400 Pińczów | 253 | 2 |
| Skrzypów 7, 28-400 Pińczów | 603 | 3 |
| Stara Zagość 50 B, 28-400 Pińczów | 960/3 | 2 |
| Stara Zagość 55 C, 28-400 Pińczów | 940/1 | 2 |
| Szarbków 28, 28-400 Pińczów | 58 | 2 |
| Szarbków 42, 28-400 Pińczów | 299 | 2 |
| Szarbków 67/2, 28-400 Pińczów | 487 | 2 |
| ul. 11 listopada, 28-400 Pińczów | 383/1 | 3 |
| ul. 11 listopada, 28-400 Pińczów | 89/05 | 2 |
| ul. 3-go Maja 28, 28-400 Pińczów | 16/3 | 2 |
| ul. Batalionów Chłopskich 100, 28-400 Pińczów | 34 | 2 |
| ul. Batalionów Chłopskich 104, 28-400 Pińczów | 33 | 2 |
| ul. Batalionów Chłopskich 108, 28-400 Pińczów | 35/2 | 2 |
| ul. Batalionów Chłopskich 141, 28-400 Pińczów | 186 | 2 |
| ul. Batalionów Chłopskich 145, 28-400 Pińczów | 190 | 2 |
| ul. Batalionów Chłopskich 6/4, 28-400 Pińczów | 141/1 | 2 |
| ul. Bednarska 41 A, 28-400 Pińczów | 34/1 | 2 |
| ul. Góreckiego 31, 28-400 Pińczów | 300/25 | 2 |
| ul. Górna 37, 28-400 Pińczów | 23 | 2 |
| ul. Grodziskowa 30, 28-400 Pińczów | 79 | 2 |
| ul. Grodziskowa 57, 28-400 Pińczów | 279 | 2 |
| ul. Grodziskowa 58, 28-400 Pińczów | 150 | 2 |
| ul. Grodziskowa 59, 28-400 Pińczów | 280 | 2 |
| ul. Grodziskowa 61, 28-400 Pińczów | 281 | 2 |
| ul. Grodziskowa 63, 28-400 Pińczów | 282 | 2 |
| ul. Grodziskowa 80, 28-400 Pińczów | 222/13 | 2 |
| ul. Krótka 5, 28-400 Pińczów | 228/6 | 2 |
| ul. Kwiatowa, 28-400 Pińczów | 192/6 | 2 |
| ul. Nowowiejska 23, 28-400 Pińczów | 40 | 2 |
| ul. Oleśnickiego 7, 28-400 Pińczów | 160/100 | 3 |
| ul. Podemłynie 16, 28-400 Pińczów | 266/1 | 2 |
| ul. Polna 68, 28-400 Pińczów | 116/2 | 2 |
| ul. Słoneczna, 28-400 Pińczów | 260/2 | 3 |
| ul. Średnia 10, 28-400 Pińczów | 110/2 | 2 |
| ul. Średnia 21, 28-400 Pińczów | 92 | 2 |
| ul. Średnia 8, 28-400 Pińczów | 110/1 | 3 |
| ul. Zacisze 3, 28-400 Pińczów | 301/2 | 2 |
| ul. Żwirki i Wigury 37, 28-400 Pińczów | 50 | 2 |
| Uników 10, 28-400 Pińczów | 123/1 | 2 |
| Uników 26, 28-400 Pińczów | 102 | 2 |
| Uników 35 A, 28-400 Pińczów | 92/1 | 2 |
| Uników 43, 28-400 Pińczów | 46 | 2 |
| Uników 62, 28-400 Pińczów | 141/2 | 2 |
| Winiary 1, 28-400 Pińczów | 328/1 | 2 |
| Winiary 10, 28-400 Pińczów | 507 | 3 |
| Winiary 20 A, 28-400 Pińczów | 202 | 3 |
| Winiary 21, 28-400 Pińczów | 201 | 2 |
| Winiary 27, 28-400 Pińczów | 8 | 2 |
| Winiary 30 A, 28-400 Pińczów | 5/1 | 2 |
| Winiary Gaik 6 A, 28-400 Pińczów | 139 | 2 |
| Włochy 17, 28-400 Pińczów | 210 | 2 |
| Włochy 22, 28-400 Pińczów | 216 | 2 |
| Włochy 26, 28-400 Pińczów | 223/1 | 2 |
| Włochy 32, 28-400 Pińczów | 234 | 2 |
| Włochy 49 A, 28-400 Pińczów | 456/1 | 2 |
| Włochy 68, 28-400 Pińczów | 414 | 2 |
| Włochy 74, 28-400 Pińczów | 364 | 2 |
| Wola Zagojska Dolna 11A, 28-400 Pińczów | 447/1 | 3 |
| Wola Zagojska Dolna 3, 28-400 Pińczów | 368 | 3 |
| Wola Zagojska Dolna 44B, 28-400 Pińczów | 496 | 2 |
| Wola Zagojska Dolna 46, 28-400 Pińczów | 405 | 2 |
| Wola Zagojska Dolna 5A, 28-400 Pińczów | 552/1 | 3 |
| Wola Zagojska Górna 48, 28-400 Pińczów | 605 | 3 |
| Wola Zagojska Górna 51, 28-400 Pińczów | 1112/2 | 3 |
| Wola Zagojska Górna 60, 28-400 Pińczów | 1093/1 | 3 |
| Wola Zagojska Górna 62, 28-400 Pińczów | 1089 | 3 |
| Zagorzyce 12a, 28-400 Pińczów | 161/10 | 2 |
| Zagorzyce 22, 28-400 Pińczów | 135/2 | 2 |
| Zagorzyce 30, 28-400 Pińczów | 42/10 | 2 |
| Zagorzyce 32. 28-400 Pińczów | 53 | 2 |
| Zagorzyce 39A, 28-400 Pińczów | 123/1 | 2 |
| Zagorzyce 53, 28-400 Pińczów | 108/1, 108/2 | 3 |
| Zagorzyce 59. 28-400 Pińczów | 77 | 2 |
| Zagorzyce 60, 28-400 Pińczów | 78 | 2 |
| Zawarża 11, 28-400 Pińczów | 198 | 2 |
| Zawarża 34, 28-400 Pińczów | 178 | 2 |

Załącznik nr 2 – schematy

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja solarna

Załącznik nr 3 – kopia mapy zasadniczej

# Text boxes

Opracował:

AMM INVESTMENTS Sp. z o.o.

Ul. Wita Stwosza 40

02-661 Warszawa

Zamawiający:

Gmina Pińczów

Ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów