I.III.271.9.2011							Pińczów, dn.23.11.2011 r

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „ Mieszkania socjalne” –(znak sprawy I.III.271.9.2011 nr ogłoszenia w BZP: 377170-2011 z dn. 14.11.2011).

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010r. Nr 113, poz.759)  niniejszym informuję o zapytaniu jakie wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Pińczowie w dniu 18 i 21.11.2011r (fax), a dotyczyło wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do powyższego zadania:

pytanie 1

W dokumentacji umieszczonej przez zamawiającego znajdują się dwa rysunki zagospodarowania terenu (pliki o nazwie: „Z-01” i „Z-02”). Należy sprecyzować, który z wyżej wymienionych rysunków jest rysunkiem aktualnym, pod którego należy przygotować ofertę.

Odp.

Na stronie gminy zamieszczono błędne rysunki dotyczące zagospodarowania terenu – kolejność rysunków powinna być następująca: - rys. PZT-01 skala 1:500 „Projekt zagospodarowania terenu ogólny”, rys. PZT-02 skala 1:250 – uszczegółowienie itd. Poprawne rozwiązanie to to z komórkami lokatorskimi usytuowanymi równolegle do parkingów – zgodnie z projektem, który uzyskał pozwolenie na budowę.

pytanie 2

Czy Zamawiający potwierdza, że instalację grzewczą należy wykonać w oparciu o przekazaną dokumentację, bo zastosowanie przyjętych w niej rozwiązań skutkuje zniesieniem gwarancji na zainstalowane grzejniki oraz rurociągi wykonane z rur stalowych Mapress. Zgodnie z wytycznymi producentów nie należy i nie wolno stosować w/w materiałów w systemach grzewczych o układzie otwartym.

Odp.

Rurociągi Mapres należy zmienić na stalowe. Natomiast jeżeli chodzi o grzejniki to dokumentacja projektowa przewiduje przykładowe zastosowanie grzejników firmy CosmoNova - należy zastosować grzejniki producenta, który udziela gwarancji na stosowanie grzejników w systemie grzewczym otwartym.

pytanie 3

W jakim elemencie robót należy przewidzieć dostawę i montaż czopuchów do kuchni węglowych – nie zostały one wskazane w branży sanitarnej (zarówno w przedmiarze jak i dokumentacji technicznej), prosimy o podanie materiału oraz średnicy przewodu.

Odp.:

Do zaproponowanego kotła należy dobrać czopuch stalowy do pieca węglowego o średnicy 130mm – zgodnie z zaleceniami producenta. Czopuch jest to integralna część systemu grzewczego. Materiał należy uwzględnić w przedmiarach.

pytanie 4

W jaki sposób należy przewidzieć uzupełnienie zładu grzewczego wodą obiegową – nie zostało to wskazane w dokumentacji technicznej.

Odp.:

W dokumentacji przewidziane jest uzupełnianie poziomu wody w instalacji c.o. – zgodnie z np. rys. I-02.

pytanie 5

Brak w przedmiarze na zagospodarowanie terenu  uwzględnienia elementów małej architektury tj. ławki (8szt.), kosze na śmieci (8 szt.), stojaki rowerowe (2 szt.). Prosimy o jednoznaczne określenie, czy elementy wchodzą w zakres przetargu.

Odp.:

Elementy małej architektury – kosze, ławki i stojaki na rowery są częścią projektu i wchodzą w zakres inwestycji.

pytanie 6

Jaką wysokość profilu blachy dachówkowej należy przyjąć? W dokumentacji architektonicznej (przekrój) jest podane 35 mm, natomiast wg STWiOR jest 23 mm

Odp.:

W projekcie założono blachodachówkę o gr. blachy 0,5mm, wysokość profilu 42mm (zgodnie z danymi technicznymi producenta blachy).

pytanie 7

W budynku A założono spadki dachu na poziomie 8 st., natomiast blachodachówki o wys. profilu 23 mm (wg STWiOR) maja określony minimalny spadek dachu na poziomie 14 st. Prosimy o wskazanie jaką blachę założono na etapie projektowania.

Odp.:

Dobrana w projekcie blacha może być stosowana do dachów o kącie nachylenia min 14%. Poniżej zdanie zaczerpnięte ze strony producenta:

„Blachy dachówkowe mogą być stosowane do pokryć dachowych o pochyleniu nie mniejszym niż 8 stopni (14%).”

Nie znaleziono w dokumentacji nic na temat nachylenia połaci o wartości 14 stopni.

pytanie 8

Nie ujęto w przedmiarze zagospodarowania balustrad zewnętrznych na murach oporowych . Prosimy o jednoznaczne określenie czy wchodzą w zakres.

Odp.:

Balustrady jakie występują w projekcie to:

- balustrady balkonowe w budynku „A” (jeden balkon) - poz. 112

- balustrady przy schodach w budynku „A” - poz. 111

- balustrady przy schodach terenowych i murkach oporowych – ujęte na rysunku MA-06 i MA-07 – rzeczywiście nie ujęte w przedmiarze. Balustrady wchodzą w zakres projektu.

pytanie 9

Jaka grubość izolacji akustycznej w stropach? Wg opisu 4 cm. Wg przekroju 3 cm.

Odp.:

warstwa izolacji akustycznej w stropie między kondygnacyjnym w budynku A powinna wynosić 3cm (zgodnie z rysunkami architektonicznymi oraz przedmiarem, w opisie do części arch. błąd).

pytanie 10

Czy montaż kabin dla brodzików natryskowych wchodzi w zakres? Brak w projekcie i w przedmiarach.

Odp.:

Należy przewidzieć montaż kabin do brodzików natryskowych jako element wchodzący w zakres projektu.

Kabina powinna być szczelna, bez konieczności doszczelniania jej silikonem, mieć drzwi wodoszczelne, rozsuwane lub otwierane na stabilnych łożyskowanych rolkach - przy drzwiach rozsuwanych koniecznie uszczelki magnetyczne, szkoło do kabiny bezpieczne, hartowane. Faktura i kolor szkła w kabinie – dowolny.

Całe wyposażenie stałe sanitarne oraz armatura wchodzi w zakres niniejszej inwestycji. W przypadku zlewów kuchennych w celu prawidłowego ich zamontowania należy przewidzieć montaż szafki kuchennej – jedynie pod ten zlew.

pytanie 11

Czy meble kuchenne pod urządzenia kuchenne wchodzą w zakres oferty? Jeśli tak to prosimy o sprecyzowanie zakresu ilościowego i standardu wykonania jak również wyposażenia (szafki, blaty, półki, drzwiczki itp.).

Odp.:

Meble kuchenne nie wchodzą w zakres projektu (nie zostały również ujęte w przedmiarach). Zakres inwestycji obejmuje montaż szafki pod zlew kuchenny – wchodzi w zakres inwestycji.

pytanie 12

Na rzutach instalacji sanitarnych są zaznaczone pralki. Prosimy o potwierdzenie, , że nie wchodzą w zakres przetargu.

Odp.:

Widoczne na rzutach pralki nie wchodzą w zakres projektu (nie zostały również ujęte w przedmiarach).

pytanie 13

Zgodnie z opisem instalacji sanitarnych podejścia pod urządzenia na piętrze, które przechodzą pod stropem należy zabudować sufitami podwieszanymi wg architektury. Brak natomiast w projekcie architektury wskazania takich zabudów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odp.:

Należy przewidzieć obniżenia sufitów w łazienkach na parterze w budynku „A” - wykonać sufity podwieszone na wysokości 2,50m – przestrzeń powstała między sufitem podwieszonym a stropem zostanie wykorzystana do przeprowadzenia podejść instalacji sanitarnych.

pytanie 14

Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej dokumentacji geologicznej i geotechnicznej w celu zapoznania się z warunkami gruntowymi i wodnymi występującymi na terenie przeznaczonym pod budowę mieszkań socjalnych.

Odp.:

dokumentacja geotechniczną dla przedmiotowej inwestycji zostanie umieszczona na stronie internetowej.

pytanie 15

W dokumentacji budynku A brak zestawienia zbrojenia schodów wewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie wyżej wymienionego zestawienia.

Odp.:

na zbrojenie klatki schodowej w budynku A należy przyjąć ok. 606kg stali (pręty fi 12 oraz pręty fi 8).

pytanie 16

Występuje rozbieżność między dokumentacją a przedmiarem . W dokumentacji komórki lokatorskie są posadowione na płycie fundamentowej na gruncie , zaś w przedmiarze przewidziane są fundamenty do głębokości 0,90m. Należy wyjaśnić powyższe.

Odp.:

zarówno w projekcie (rys. B-01) jak i w przedmiarze dla komórek lokatorskich (poz. 8) przewidziano wykonanie płyty fundamentowej. Załączamy na stronie przedmiar dla komórek lokatorskich.

pytanie 17

Prosimy o podanie rodzaju następujących opraw:

- montaż opraw kuchennych 20kpl

- montaż opraw łazienkowych 20 kpl.

- montaż opraw pokojowych 36 kpl.

Odp.:

w łazienkach należy przyjąć plafoniery szklane IP44, nad aneksami kuchennymi należy przyjąć plafoniery szklane/z tworzywa sztucznego, oświetlenie pokoi – lampy wiszące - w mniejszych pokojach z dwoma źródłami światła, w większych pomieszczeniach (pow. ok 16m^2) z trzema źródłami światła. "oprawy powinny zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia dla danego pomieszczenia

pytanie 18

Występuje rozbieżność między przedmiarem a dokumentacją. W dokumentacji przewidziane jest zastosowanie tynków mozaikowych w korytarzach i klatkach schodowych (przestrzenie komunikacyjne) do wysokości 1,80m mad powierzchnią podłogi, jednakże w przedmiarach brak wykonania tego rodzaju tynku. Proszę o sprecyzowanie czy należy uwzględnić w ofercie wykonanie wyżej wymienionego tynku czy inne wykończenie np. lamperia olejna.

Odp.:

Do wykończenia przestrzeni komunikacyjnych wewnętrznych należy użyć tynków mozaikowych do wysokości 1,80m o kolorystyce zgodnej z projektem (zgodnie z opisem do arch, rysunków architektury oraz specyfikacji technicznych).

Do wyceny inwestycji oraz przy realizacji inwestycji obowiązuje komplet dokumentów, na który składają się projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne oraz przedmiary. Rozpatrując dane zagadnienia z projektu należy brać pod uwagę informacje zawarte we wszystkich składowych dokumentacji technicznej.

Projekty branżowe należy rozpatrywać wspólnie uwzględniając skoordynowanie poszczególnych branż. Elementy prac wynikłe z technologii wykonania robót należy uwzględnić w wycenie w sposób zryczałtowany.

TERMIN SKŁADANIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE I UPŁYWA W DNIU: 30.11.2011R. O GODZ. 13°°.