Opis przedmiotu zamówienia do Przebudowa budynku dworca PKS

Nazwa zadania: Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku dawnego dworca PKS oraz jego rozbudowa o zadaszenie na konstrukcji stalowej wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 42/1, 42/2, 40/3 –obręb 12 miasta Pińczowa

1	Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmował będzie:

- przebudowę budynku oraz jego rozbudowę o zadaszenie na konstrukcji stalowej od strony południowo-zachodniej;

- wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i elektrycznej;

- wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrzne

- wykonanie instalacji fotowoltaiki na dachu budynku;

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej;

- wykonanie przyłącza wodociągowego;

- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem odparowującym;

- zagospodarowanie terenu działki polegające na utworzeniu układu komunikacyjnego wewnętrznego (pieszy i kołowy) z wykonaniem miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości 32 (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), busów w ilości 3 szt. i  autobusów ilości 3 szt.;

- przebudowa dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej,

- oświetlenie terenu;

- elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, zagospodarowanie zieleni);

- zamówienie obejmuje również wyposażenie wg projektu technologii (bez lodówek).

- Szczegółowy zakres zamówienia szczegółowo opisano w:

- dokumentacji projektowej,

- przedmiarze robót, który stanowi materiał pomocniczy i nie jest podstawą do ustalenia ceny ofertowej, zakres robót został określony w projekcie. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu

- Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ parametry mogą wskazywać na, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i w załącznikach do SWZ.

- termin wykonania -  w dostosowaniu do terminu określonego w SWZ.