OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce oznaczonej nr ewid. gruntów 561 w obrębie ewidencyjnym 0027 w miejscowości Sadek

- Stan istniejący:

Droga wewnętrzna ma nawierzchnię utwardzoną z kruszywa kamiennego o szerokości 3,00 m.  Droga zapewnia komunikację do zabudowań zagrodowych oraz pól uprawnych w miejscowościach Sadek.

- Stan projektowany:

Planowane roboty:

- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 5 cm – odcinek. o dł. 240 m i szer. 3,00m;

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o szerokości 2,70m w tym warstwa wiążąca oraz ścieralna po 4cm grubości;

- naprawę geometrii drogi z zastosowaniem spadków poprzecznych (daszkowy) zapewniających właściwe odwodnienie drogi;

- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego o szerokości średniej po 0,15m;

- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.

- Wpływ oddziaływania na środowisko.

Przebudowa drogi nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania (w ewidencji gruntów teren sklasyfikowany jest jako droga i jego przeznaczenie się nie zmienia) i nie będzie miała negatywnego skutku związanego z wpływem na zdrowie ludzi. Przedsięwzięcie nie jest zaliczone do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839). Przebudowa drogi poprzez wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych wpłynie na estetykę terenu. Stan projektowany wpłynie również korzystnie na znaczne zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowych powstających na skutek odbywającego się tą drogą ruchu.  Teren nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej.

- Stan Prawny

Działka oznaczona nr w ewid. 561 obręb 0027 w miejscowości Sadek, na której wykonywana będzie inwestycja jest własnością gminy Pińczów.

- Uwagi:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego, więc nie będzie podlegał wpływowi  eksploatacji górniczej  i nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Projektowana inwestycja nie naruszy własności działek sąsiednich oraz będzie mieścić się w granicach istniejącego pasa drogowego.