Zadanie 3

Wykaz dróg na terenie gminy Pińczów

Stan na dzień 1.10.2021 r.

Zimowe utrzymanie w sezonie 2021/2022

Miejscowości:

Pasturka, Bogucice Pierwsze, Bogucice Drugie, Marzęcin, Grochowiska, Krzyzanowice Średnie, Krzyzanowice Dolne, Kowala, Gacki, Oś.Gacki, Leszcze, Wola Zagojska Dolna, Wola Zagojska Górna, Stara Zagość, Nowa Zagość, Winiary

| Lp. | Nazwa drogi | długość odcinka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bogucice-Skałki-Krzywda | 2 330 |  |
| 2. | przez wieś Bogucice | 1 600 |  |
| 3. | Zakamień-Grochowiska | 3 260 |  |
| 4. | Krzyżanowice-Gacki | 3 500 |  |
| 5. | Krzyżanowice D. | 1 300 |  |
| 6. | Wola Dolna – Wola Górna | 2 550 |  |
| 7. | Przez wieś Zagość Nowa | 2 000 |  |
| 8. | przez wieś Kowala | 1 350 |  |
| 9. | przez wieś Stara Zagość | 2 000 |  |
| 10. | przez wieś Marzęcin | 2 850 |  |
| 11. | przez wieś Pasturka | 3 200 |  |
| 12. | Oś. Gacki | 870 |  |
| 13. | Krzyżanowice Sr.-Krzyzanowice D. | 660 |  |
| 14. | Bogucice-Zakościele | 1 680 |  |
| 15. | Krzyżanowice Średnie | 1 150 |  |
| 16. | Leszcze | 1 300 |  |
| 17. | Stara Zagość – Nieprowice do gr. gminy | 860 |  |
|  | Ogółem: | 32 460 |  |

Standard zimowego utrzymania dla zadania nr 3

| lp. | opis standardu | dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem |
| --- | --- | --- |
|  |  | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Standard IV jezdnia odśnieżona na całej szerokości jezdnia posypana na całej szerokości | śnieg lużny warstwa zajeżdżonego śniegu utrudniającego ruch samochodów osobowych zaspy dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin | do 8 godz.. do 8 godz. do 8 godz. | w miejscach wymienionych w kol. 2 |
|  |  |  |  | gołoledź szron szadż śliskość pośnieg lodowica | 8 godz. 8 godz. 8 godż. 10 godż. 8 godz. |

Minimalny potencjał sprzętowo-magazynowy do zimowego utrzymania dróg dla zadania 3

- samochód ciężarowy o ład min.10 ton z pługiem  i piaskarką, ładowarka o poj. łyżki 2,00 m3

- ciągnik z pługiem lekkim

- plac do przygotowania i składowania mieszanki piaskowo-solnej 10 %