Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest „usługa dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez  Zamawiającego”

  - Na przedmiot zamówienia składają się:

    - Dzierżawa:

- dwóch laserowych wielofunkcyjnych monochromatycznych urządzeń A3/A4 z czytnikiem

- jednego laserowego wielofunkcyjnego kolorowego urządzenia A3/A4 z czytnikiem

- jednego laserowego wielofunkcyjnego monochromatycznego urządzenia A4 z czytnikiem

    - Serwis urządzeń wymienionych w pkt. 1.1.1;

    - Serwis oraz utrzymanie urządzeń drukujących będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Pińczowie (naprawa sprzętu w razie awarii, konserwacja, wymiana tonerów). Wykaz sprzętu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Pińczowie Załącznik Nr 1 – Wykaz sprzętu drukującego własnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

  - Czas trwania zamówienia:

    - dostawa i  wdrożenie urządzeń – do 30 dni od podpisania umowy.

    - dzierżawa i serwis –  36 miesięcy od daty podpisania umowy

- Specyfikacja urządzeń

  - Urządzenie Nr I - laserowe wielofunkcyjne monochromatyczne urządzenie A3/A4 z czytnikiem

| Nazwa parametru | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Technologia druku | elektrostatyczna z wykorzystaniem tonera |
| Rodzaj druku | monochromatyczny |
| Rozdzielczość druku | Min. 600 X 1200 dpi. |
| Obsługiwane formaty papieru | Min. A4, A3 |
| Skalowanie kopiowanego dokumentu | W zakresie 25-400% |
| Prędkość druku | Min.25 str. A4/min |
| Prędkość skanowania | Min. 50 obrazów na minutę |
| Formaty plików skanowanych | JPEG, TIFF/XPS/PDF jedno i wielostronicowy |
| Tryby skanowania | Auto-kolor, kolor, skala szarości, czarno-biały |
| Funkcje skanowania | Skanowanie do USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do pliku (SMB, FTP, FTPS, lokalnie) |
| Czas nagrzewania | Max. 25 sek. z trybu uśpienia |
| Pamięć RAM zainstalowana | min. 1GB |
| Dysk twardy | Min.160GB |
| Emulacje | PCL6, PS3 lub emulacja |
| Interfejsy | USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Vista/7/8/10 |
| Podajniki papieru | Min. 2 kasety uniwersalne na papier, podajnik ręczny na min. 100 arkuszy |
| Dodatkowy podajnik papieru (opcja) | Dodatkowy podajnik papieru (zamiast podstawy pod urządzenie) o pojemności nie mniejszej niż 2000 arkuszy A4 |
| Podajnik dokumentów | Automatyczny, odwracający na min. 100 arkuszy |
| Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| Autoryzacja | Autoryzacja dostępu kodem PIN i czytnik kart zbliżeniowych (Mifare Classic 13,56 MHz) |
| Materiały eksploatacyjne | Urządzenie musi obsługiwać standardowe tonery na min. 30000 wydruków przy 5% pokryciu strony A4 |
| Panel sterowania | Uchylny kolorowy, dotykowy min.9” |
| Podstawa pod urządzenie | Oryginalna podstawa producenta urządzenia |
| Stan techniczny | Fabrycznie nowy lub używany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013r |

  - Urządzenie Nr  II - laserowe wielofunkcyjne kolorowe urządzenie A3/ A4 z czytnikiem

| Nazwa parametru | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa |
| Rodzaj druku | kolorowy |
| Rozdzielczość druku | Min. 600 x 1200dpi |
| Obsługiwane formaty papieru | Min. A4, A3 |
| Prędkość druku | Min. 20 str. A4/min |
| Prędkość skanowania | Min. 70 obrazów na minutę |
| Formaty plików skanowanych | JPEG, TIFF/XPS/PDF jedno i wielostronicowy |
| Tryby skanowania | Auto-kolor, kolor, skala szarości, czarno-biały |
| Funkcje skanowania | Skanowanie do USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do pliku (SMB, FTP, FTPS, lokalnie) |
| Czas nagrzewania | Max. 13 sekund z trybu uśpienia |
| Pamięć RAM zainstalowana | min. 4 GB |
| Dysk twardy | Min. 320GB |
| Emulacje | PCL, emulacja PS3, XPS |
| Interfejsy | USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Vista/7/8/10 |
| Podajniki papieru | Min. 2 kasety na papier, podajnik ręczny na min. 100 arkuszy |
| Dodatkowe opcje | Możliwość rozbudowy o obsługę metadanych |
| Podajnik dokumentów | Automatyczny, odwracający na min. 100 arkuszy |
| Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| Autoryzacja | Autoryzacja dostępu kodem PIN i czytnik kart zbliżeniowych (Mifare Classic 13,56 MHz) |
| Materiały eksploatacyjne | Obsługa tonerów umożliwiających wydruk minimum 30.000 str. w kolorze i 30.000 str. mono przy 5% pokryciu A4 |
| Panel sterowania | Uchylny kolorowy, dotykowy min.9” |
| Podstawa pod urządzenie | Oryginalna podstawa producenta urządzenia |
| Stan techniczny | Fabrycznie nowy lub używany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013r |

  - Urządzenie Nr  III - laserowe wielofunkcyjne monochromatyczne urządzenie A4 z czytnikem

| Nazwa parametru | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Technologia druku | elektrostatyczna z wykorzystaniem tonera |
| Rodzaj druku | monochromatyczny |
| Rozdzielczość druku | Min. 600 X 600 dpi. |
| Obsługiwane formaty papieru | Max. A4 |
| Prędkość druku | Min.45 str. A4/min |
| Prędkość skanowania | Min. 40 obrazów na minutę |
| Formaty plików skanowanych | JPEG, TIFF/XPS/PDF jedno i wielostronicowy |
| Tryby skanowania | Auto-kolor, kolor, skala szarości, czarno-biały |
| Funkcje skanowania | Skanowanie do USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do pliku (SMB, FTP, FTPS, lokalnie) |
| Czas nagrzewania | Max. 30 sek. |
| Pamięć RAM zainstalowana | min. 2 GB |
| Dysk twardy | Min.160GB |
| Emulacje | PCL6, PS3 lub emulacja |
| Interfejsy | USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Vista/7/8/10 |
| Podajniki papieru | Min. 1 kaseta na papier, podajnik ręczny na min. 100 arkuszy |
| Podajnik dokumentów | Automatyczny, odwracający na min. 100 arkuszy |
| Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| Autoryzacja | Autoryzacja dostępu kodem PIN i czytnik kart zbliżeniowych (Mifare Classic 13,56 MHz) |
| Materiały eksploatacyjne | Urządzenie musi obsługiwać standardowe tonery na min. 30000 wydruków przy 5% pokryciu strony A4 |
| Panel sterowania | Kolorowy, dotykowy panel LCD min.9” |
| Podstawa pod urządzenie | Oryginalna podstawa producenta urządzenia |
| Stan techniczny | Fabrycznie nowy lub używany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013r |

- Wymagania dotyczące serwisu urządzeń tj. urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek objętych

zamówieniem:

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu numer telefonu, fax, adres e-mail umożliwiając zgłaszanie usterek nie wykrytych przez system.

- Do usługi serwisowej zalicza się wszelkie niezbędne prace związane z utrzymaniem urządzeń i Systemu w ciągłej dostępności (obejmuje m.in. bezpłatne naprawy, przeglądy, wymiany wszystkich podzespołów; zużytych lub zepsutych części; bezpłatne dostarczenie tonerów oraz zbiorników na zużyte tonery, wymiana wszystkich pozostałych materiałów eksploatacyjnych)

- Do usługi serwisowej zalicza się odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych od Zamawiającego ze wszystkich lokalizacji przy okazji wizyty konserwacyjnej/serwisowej.

- Czas reakcji serwisowej (przyjazd serwisu do naprawy liczony w pełnych godzinach), od momentu przyjęcia zgłoszenia telefonicznego mailowego lub z Systemu monitorującego, przez Wykonawcę maksymalnie w ciągu 24 godz., jeżeli powiadomienie nastąpiło w godz. od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku,

- Usunięcie awarii powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż do końca następnego dnia roboczego licząc od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego lub system monitorujący (Czas Naprawy).

- W przypadku niemożności dotrzymania terminu naprawy, o którym mowa powyżej. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, celem dokonania dłuższej naprawy, sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt, który uległ awarii.

- W przypadku gdy urządzenie będące własnością Zamawiającego jest wyeksploatowane i dalsze jego użytkowanie nie jest uzasadnione, Wykonawca wymieni je w ramach umowy na inne o podobnych parametrach. Wymiana taka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i nie może generować dodatkowych kosztów oprócz stawki za wydruk.

- Zamawiający informuje, że przyjazd serwisu możliwy jest w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w godzinach 7.30-15.30. Czas przyjazdu serwisu do uszkodzonego urządzenia liczony jest w ww. godzinach i przechodzi proporcjonalnie na następny dzień roboczy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wymienił urządzenie, które uległo kolejno po sobie 3 takim samym awariom lub które uległo kolejno po sobie 5 jakichkolwiek awariom w okresie trzech miesięcy, na inne urządzenie, o takich samych parametrach lub lepszych oraz dokonał konfiguracji nowego urządzenia zgodnie z konfiguracją urządzenia które podlega wymianie.

- Jako uszkodzenie należy rozumieć sytuację, w której prawidłowo podłączone do sieci komputerowej urządzenie nie wykonuje wydruków.

- Za uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika Wykonawca obciąży Zamawiającego (po wcześniejszej konsultacji i w cenach rynkowych).

- Oferty należy składać zgodnie z Załącznikiem Nr 3 Formularz ofertowy.