Załącznik Nr 7 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest „usługa dzierżawy 15 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez  Zamawiającego”

  - Na przedmiot zamówienia składają się:

    - Dzierżawa:

- trzech laserowych wielofunkcyjnych monochromatycznych urządzeń A3/A4 z terminalem

- trzech laserowych wielofunkcyjnych kolorowych urządzeń A3/A4 z terminalem

- jednego laserowego wielofunkcyjnego kolorowego urządzenia A3/ A4 z terminalem

- jednego laserowego wielofunkcyjnego monochromatycznego urządzenia A4 z terminalem

- czterech laserowych wielofunkcyjnych monochromatycznych urządzeń A4

- dwóch laserowych monochromatycznych drukarek A4

- jednego atramentowego wielofunkcyjnego kolorowego urządzenia  A4

    - Serwis urządzeń wymienionych w pkt. 1.1.1;

    - Serwis oraz utrzymanie urządzeń drukujących będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Pińczowie (naprawa sprzętu w razie awarii, konserwacja, wymiana tonerów). Wykaz sprzętu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Pińczowie Załącznik Nr 1 – Wykaz sprzętu drukującego własnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

  - Czas trwania zamówienia:

    - dostawa i  wdrożenie urządzeń – do 30 dni od podpisania umowy.

    - dzierżawa i serwis –  36 miesięcy od daty podpisania umowy

- Specyfikacja urządzeń

  - Urządzenie nr 1 - laserowe wielofunkcyjne monochromatyczne urządzenie A3/A4 z terminalem

| Nazwa parametru | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Technologia druku | elektrostatyczna z wykorzystaniem tonera |
| Rodzaj druku | monochromatyczny |
| Rozdzielczość druku | Min. 600 X 1200 dpi. |
| Obsługiwane formaty papieru | Min. A4, A3 |
| Skalowanie kopiowanego dokumentu | W zakresie 25-400% |
| Prędkość druku | Min.25 str. A4/min |
| Prędkość skanowania | Min. 50 obrazów na minutę |
| Formaty plików skanowanych | JPEG, TIFF/XPS/PDF jedno i wielostronicowy |
| Tryby skanowania | Auto-kolor, kolor, skala szarości, czarno-biały |
| Funkcje skanowania | Skanowanie do USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do pliku (SMB, FTP, FTPS, lokalnie) |
| Czas nagrzewania | Max. 25 sek. z trybu uśpienia |
| Pamięć RAM zainstalowana | min. 1GB |
| Dysk twardy | Min.160GB z szyfrowaniem sprzętowym minimum AES256 |
| Emulacje | PCL6, PS3 lub emulacja |
| Interfejsy | USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Vista/7/8/lO |
| Podajniki papieru | Min. 2 kasety uniwersalne na papier, podajnik ręczny na min. 100 arkuszy |
| Dodatkowy podajnik papieru (opcja) | Dodatkowy podajnik papieru (zamiast podstawy pod urządzenie) o pojemności nie mniejszej niż 2000 arkuszy A4 |
| Podajnik dokumentów | Automatyczny, odwracający na min. 100 arkuszy |
| Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| Materiały eksploatacyjne | Urządzenie musi obsługiwać standardowe tonery na min. 35000 wydruków przy 5% pokryciu strony A4 |
| Panel sterowania | Kolorowy, dotykowy panel LCD min.9" |
| Podstawa pod urządzenie | Oryginalna podstawa producenta urządzenia |
| Stan techniczny | Fabrycznie nowa lub używana |

  - Urządzenie nr  2 - laserowe wielofunkcyjne kolorowe urządzenie A3/ A4 z terminalem

| Nazwa parametru | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa |
| Rodzaj druku | kolorowy |
| Rozdzielczość druku | Min. 600 x 1200dpi |
| Obsługiwane formaty papieru | Min. A4, A3 |
| Prędkość druku | Min. 20 str. A4/min |
| Prędkość skanowania | Min. 70 obrazów na minutę |
| Formaty plików skanowanych | JPEG, TIFF/XPS/PDF jedno i wielostronicowy |
| Tryby skanowania | Auto-kolor, kolor, skala szarości, czarno-biały |
| Funkcje skanowania | Skanowanie do USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do pliku (SMB, FTP, FTPS, lokalnie) |
| Czas nagrzewania | Max. 13 sekund z trybu uśpienia |
| Pamięć RAM zainstalowana | min. 4 GB |
| Dysk twardy | Samoszyfrujący HDD 320GB z szyfrowaniem sprzętowym kluczem AES256, zapewniający pracę urządzenia bez strat wydajności |
| Emulacje | PCL, emulacja PS3, XPS |
| Interfejsy | USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Vista/7/8 |
| Podajniki papieru | Min. 2 kasety na papier, podajnik ręczny na min. 100 arkuszy |
| Dodatkowe opcje | Możliwość rozbudowy o obsługę metadanych |
| Podajnik dokumentów | Automatyczny, odwracający na min. 100 arkuszy |
| Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| Materiały eksploatacyjne | Obsługa tonerów umożliwiających wydruk minimum 33.000 str. w kolorze i 38.000 str. mono przy 5% pokryciu A4 |
| Panel sterowania | Uchylny kolorowy, dotykowy |
| Podstawa pod urządzenie | Oryginalna podstawa producenta urządzenia |
| Stan techniczny | Fabrycznie nowa lub używana |

  - Urządzenie nr  3 - laserowe wielofunkcyjne kolorowe urządzenie A3/ A4 z terminalem

| Nazwa parametru | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Prędkość kopiowania w czerni i kolorze | 35 str./min. A4, 18 str./min. A3 |
| Technologia powielania | Laserowa w kolorze |
| Panel | Uchylny, dotykowy LCD o przekątnej 10” z możliwość personalizacji polegającej na zmianie tła pulpitu, ikon, kolorów, wyciąganiu skrótów funkcji na pulpit |
| Format oryginału i kopii | A5R-A3; 52-280 g/m² |
| Czas wykonania pierwszej kopii | Dla koloru 8 sek. Dla mono 6 sek. |
| Zoom | 25% - 400% |
| Czas nagrzewania z trybu uśpienia | 12 sekund |
| Kody dostępu | 1 000 |
| Pojemność pamięci | 4 GB RAM |
| Twardy dysk | dysk twardy szyfrowany kluczem AES256 o pojemności 320GB |
| Procesor | 1.3 GHz |
| Rozdzielczość druku | 1200x1200 dpi. |
| Gramatura papieru | 52 - 280 g/m² |
| Kasety | 2 x kaseta na papier po 550 arkuszy każda (80 g/m²); |
| Podajnik ręczny | Podajnik ręczny: 100x148 mm-320x460 mm, 52-280 g/m², baner (305x1200 mm, 90-163 g/m²) |
| Duplex | Jednoprzebiegowy A5R-320 x 457 mm, (60-256 g/m²) |
| Podajnik dokumentów | dwustronny jednoprzebiegowy; pojemność 300 arkuszy A5R-A3 (80g/m²), prędkość 240 obrazów/min., (35-209 g/m²) |
| Interfejsy sieciowe | 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, High Speed USB 2.0 |
| Język opisu strony | PCL5, PCL6, XPS, emulacja PostScript |
| Dodatkowe funkcjonalności | Zdalne zarządzanie i konfiguracja urządzenia poprzez www drukowanie z pamięci USB wydruk: wstrzymany, tandemowy możliwość bezpośredniej autoryzacji do AD |
| Wsparcie systemowe | Windows 10/8.1/7/Server 2008, Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2, Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400 |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios po TCP/IP |
| Druk mobilny | AirPrint, Mopria Print Service |
| Skanowanie | Szybkość skanowania w kolorze 240 obrazy/min skanowanie WS, do USB, e-mail, (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Lokalnie), WIA, TWAIN format plików JPEG, TIFF/XPS/PDF jedno/wielostronicowy, zabezpieczony PDF, Slim PDF, PDF/A |
| Materiały eksploatacyjne | Komplet tonerów umożliwiający wydrukowanie 33 000 str. pokrycie strony w 5% |
| Opcjonalna możliwość rozbudowania urządzenia | - Podajnik na koperty: pojemność 50 kopert, 100x162 mm - 240x380 mm, 60-85 g/m2 - Finiszer broszurujący z wielopozycyjnym zszywaniem wyposażony w 2 tace, pojemność 3250 arkuszy, zszywanie broszur do 60 stron, zszywanie wielopozycyjne do 50 arkuszy, A4R-A3, 60-105 g/m2 - Interfejsy Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) oraz Bluetooth |
| Podstawa | Oryginalna podstawa producenta urządzenia |
| Stan techniczny | Fabrycznie nowa |

  - Urządzenie nr  4 - laserowe wielofunkcyjne monochromatyczne urządzenie A4 z terminalem

| Nazwa parametru | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Technologia druku | elektrostatyczna z wykorzystaniem tonera |
| Rodzaj druku | monochromatyczny |
| Rozdzielczość druku | Min. 600 X 600dpi |
| Obsługiwane formaty papieru | Max. A4 |
| Prędkość druku | Min.47str. A4/min |
| Prędkość skanowania | Min. 40 obrazów na minutę |
| Formaty plików skanowanych | JPEG, TIFF/XPS/PDF jedno i wielostronicowy |
| Tryby skanowania | Auto-kolor, kolor, skala szarości, czarno-biały |
| Funkcje skanowania | Skanowanie do USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do pliku (SMB, FTP, FTPS, lokalnie) |
| Czas nagrzewania | Max. 30 sek. |
| Pamięć RAM zainstalowana | Min. 2 GB |
| Dysk twardy | Min.160 GB z szyfrowaniem sprzętowym minimum AES256 |
| Emulacje | PCL6, PS3 lub emulacja |
| Interfejsy | USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Vista/7/8/lO |
| Podajniki papieru | Min. 1 kaseta na papier, podajnik ręczny na min. 100 arkuszy |
| Podajnik dokumentów | Automatyczny, odwracający na min. 100 arkuszy |
| Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| Autoryzacja | Autoryzacja dostępu kodem PIN i czytnik kart zbliżeniowych (Mifare Classic 13,56 MHz) |
| Materiały eksploatacyjne | Urządzenie musi obsługiwać standardowy tonery na min. 30000 wydruków przy 5% pokryciu strony A4 |
| Panel sterowania | Kolorowy, dotykowy panel LCD min.9" |
| Podstawa pod urządzenie | Oryginalna podstawa producenta urządzenia |
| Stan techniczny | Fabrycznie nowy lub używane |

  - Urządzenie nr  5 - laserowe wielofunkcyjne monochromatyczne urządzenie A4

| Nazwa parametru | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Technologia druku | elektrostatyczna z wykorzystaniem tonera |
| Rodzaj druku | monochromatyczny |
| Rozdzielczość druku | Min. 600 X 600dpi |
| Obsługiwane formaty papieru | Max. A4 |
| Prędkość druku | Min.35 str. A4/min |
| Prędkość skanowania | Min. 40 obrazów na minutę |
| Formaty plików skanowanych | JPEG, TIFF/XPS/PDF jedno i wielostronicowy |
| Tryby skanowania | Auto-kolor, kolor, skala szarości, czarno-biały |
| Funkcje skanowania | Skanowanie do USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do pliku (SMB, FTP, FTPS, lokalnie) |
| Czas nagrzewania | Max. 30 sek. |
| Pamięć RAM zainstalowana | Min. 2 GB |
| Emulacje | PCL6, PS3 lub emulacja |
| Interfejsy | USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Vista/7/8/lO |
| Podajniki papieru | Min. 1 kaseta na papier, podajnik ręczny na min. 100 arkuszy |
| Podajnik dokumentów | Automatyczny, odwracający na min. 50 arkuszy |
| Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| Materiały eksploatacyjne | Urządzenie musi obsługiwać standardowy tonery na min. 7000 wydruków przy 5% pokryciu strony A4 |
| Stan techniczny | Fabrycznie nowe lub używane |

  - Urządzenie nr  6 - laserowa monochromatyczna drukarka A4

| Nazwa parametru | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Technologia druku | elektrostatyczna z wykorzystaniem tonera |
| Rodzaj druku | monochromatyczny |
| Rozdzielczość druku | Min. 1200 X 1200 dpi |
| Obsługiwane formaty papieru | Max. A4 |
| Prędkość druku | Min.35 str. A4/min |
| Czas wydruku 1 strony | Max. 10 sekund |
| Pamięć RAM zainstalowana | Min. 256 MB |
| Emulacje | PCL6, PS3 lub emulacja |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Vista/7/8/lO |
| Podajniki papieru | Min. 1 kaseta na papier na 250 arkuszy, podajnik ręczny na min. 100 arkuszy |
| Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| Materiały eksploatacyjne | Urządzenie musi obsługiwać standardowy tonery na min. 7000 wydruków przy 5% pokryciu strony A4 |
| Stan techniczny | Fabrycznie nowy lub używane |

  - Urządzenie nr  7 – atramentowe wielofunkcyjne kolorowa urządzenia A4

| Nazwa parametru | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Atramentowa z napełniaczami |
| Rodzaj druku | kolorowy |
| Rozdzielczość | Min. 4800 X 1200dpi |
| Obsługiwane formaty papieru | Max. A4 |
| Prędkość druku | Min. 8 str. A4/min |
| Łączność bezprzewodowa | WIFI |
| Podajniki papieru | Na 100 arkuszy |
| Wydruk dwustronny | Ręczny |
| Skanowanie do plików w formacje | JPEG, PDF, TIFF |
| Gramatura papieru | Do 275 g/m2 |
| Materiały eksploatacyjne | Urządzenie musi obsługiwać standardowy tusz czarny na min. 12000 wydruków przy 5% pokryciu strony A4 |
| Stan techniczny | Fabrycznie nowe |

- Wymagania dotyczące serwisu urządzeń tj. urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek objętych

zamówieniem:

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu numer telefonu, fax, adres e-mail umożliwiając zgłaszanie usterek nie wykrytych przez system.

- Do usługi serwisowej zalicza się wszelkie niezbędne prace związane z utrzymaniem urządzeń i Systemu w ciągłej dostępności (obejmuje m.in. bezpłatne naprawy, przeglądy, wymiany wszystkich podzespołów; zużytych lub zepsutych części; bezpłatne dostarczenie tonerów oraz zbiorników na zużyte tonery, wymiana wszystkich pozostałych materiałów eksploatacyjnych)

- Do usługi serwisowej zalicza się odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych od Zamawiającego ze wszystkich lokalizacji przy okazji wizyty konserwacyjnej/serwisowej.

- Czas reakcji serwisowej (przyjazd serwisu do naprawy liczony w pełnych godzinach), od momentu przyjęcia zgłoszenia telefonicznego mailowego lub z Systemu monitorującego, przez Wykonawcę maksymalnie w ciągu 24 godz., jeżeli powiadomienie nastąpiło w godz. od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku,

- Usunięcie awarii powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż do końca następnego dnia roboczego licząc od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego lub system monitorujący (Czas Naprawy).

- W przypadku niemożności dotrzymania terminu naprawy, o którym mowa powyżej. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, celem dokonania dłuższej naprawy, sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt, który uległ awarii.

- W przypadku gdy urządzenie będące własnością Zamawiającego jest wyeksploatowane i dalsze jego użytkowanie nie jest uzasadnione, Wykonawca wymieni je w ramach umowy na inne o podobnych parametrach. Wymiana taka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i nie może generować dodatkowych kosztów oprócz stawki za wydruk.

- Zamawiający informuje, że przyjazd serwisu możliwy jest w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w godzinach 7.30-15.30. Czas przyjazdu serwisu do uszkodzonego urządzenia liczony jest w ww. godzinach i przechodzi proporcjonalnie na następny dzień roboczy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wymienił urządzenie, które uległo kolejno po sobie 3 takim samym awariom lub które uległo kolejno po sobie 5 jakichkolwiek awariom w okresie trzech miesięcy, na inne urządzenie, o takich samych parametrach lub lepszych oraz dokonał konfiguracji nowego urządzenia zgodnie z konfiguracją urządzenia które podlega wymianie.

- Jako uszkodzenie należy rozumieć sytuację, w której prawidłowo podłączone do sieci komputerowej urządzenie nie wykonuje wydruków.

- Za uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika Wykonawca obciąży Zamawiającego (po wcześniejszej konsultacji i w cenach rynkowych).

- Oferty należy składać zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Formularz ofertowy.