Znak: OR.271.5.2020							Pińczów, 10.07.2020r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Zaprasza

do składania  ofert na zadanie pn.

„Komputeryzacja urzędu”.

I.	Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Pińczów

ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

tel:  412345100

fax: 412345101

NIP 662-176-15-14

Regon 291009840

II.	Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019r. poz. 1843), wartość zamówienia nie przekracza równowartości  kwoty  30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Sprzedaż i instalacja sprzętu komputerowego w skład, którego wchodzi: trzy przełączniki sieciowe, oprogramowanie systemowe do dwóch serwerów, 60 licencji dostępowe do serwerów, licencja bazy danych, 30 licencji dostępowych do bazy danych, trzy komputery z oprogramowaniem, oprogramowanie.

Sprzęt komputerowy o parametrach technicznych nie niższych niż określone poniżej:

a). Komputer stanowi całość złożoną z następujących części i  oprogramowania 
- (3 sztuki);

Klasa produktu: 				Komputer

Typ obudowy komputera:			ALL-IN-ONE

Przekątna ekranu:			23.8 cali

Rozdzielczość matrycy:			Full-HD (1920 x 1080)

Kontrast:				1000:1

Jasność:					250 cd/m2

Ilość zainstalowanych procesorów:		1 szt.

Maksymalna ilość procesorów:		1 szt.

Typ zainstalowanego procesora:		Intel Core i5

Kod procesora:				i5-9400T

Częstotliwość procesora:			1.8 GHz; 3.4 GHz

Częstotliwość szyny FSB:			2666 MHz

Częstotliwość szyny QPI/DMI:		8 GT/s

Pojemność pamięci cache [L3]:		9 MB

Rodzaj dysku:				SSD M.2 |Solid State Disc| (FLASH memory)

Ilość zainstalowanych dysków:		1 szt.

Pojemność zainstalowanego dysku:		512 GB

Typ zainstalowanego dysku:		SSD M.2

Napędy wbudowane (zainstalowane):	DVD Slim Rambo

Pojemność zainstalowanej pamięci:		8192 MB

Maksymalna pojemność pamięci:		32768 MB

Rodzaj zainstalowanej pamięci:		DDR4

Typ pamięci:				SODIMM; Non-ECC

Częstotliwość szyny pamięci:		2666 MHz

Ilość banków pamięci:			2 szt.

Ilość wolnych banków pamięci:		1 szt.

Typ zainstalowanego chipsetu:		B360

Zintegrowana karta graficzna:		Tak

Typ zintegrowanej karty graficznej:		Intel UHD Graphics 630

Zintegrowana karta dźwiękowa:		Tak

Typ zintegrowanej karty dźwiękowej:	Realtek ALC274-VB; Conexant CX20726

Zintegrowana karta sieciowa:		Tak

Typ zintegrowanej karty sieciowej:		10/100/1000 Mbit/s

Bezprzewodowa karta sieciowa:		Tak

Typ bezprzewodowej karty sieciowej:	IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth:				Tak

Interfejsy:				3 x USB 3.1; 3 x USB 2.0; 1 x RJ-45 (LAN); 1 x HDMI (wejście);					1 x HDMI (wyjście); 1 x DC-in; 1 x Combo audio

Dodatkowe informacje o portach USB:	1 x USB 3.1 Gen. 2 (Tył); 1 x USB 3.1 Gen. 1 (Panel boczny);					1 x USB 3.1 (przedni panel); 3 x USB 2.0 (tylny panel)

System operacyjny:			Windows 10 Pro 64-bit PL

Moc zasilacza (zasilaczy):			90 Wat

Dołączone wyposażenie:			Czytnik kart pamięci; Kamera internetowa; Klawiatura; Mysz

Wymiary:				542.7 mm x 437.4 mm x 227.95 mm

Masa netto:				7 kg

Kolor:					Czarny

Dodatkowe informacje o gwarancji:  	3 year next business day

Oprogramowanie dodatkowe:		Microsoft Office Home and Business 2019 Polish

b) Przełącznik 48G - (3 sztuki);

Typ przełącznika:						Managed

Przełącznik wielowarstwowy:				L2

Obsługa jakość serwisu (QoS):				Tak

Zarządzanie przez stronę www:				Tak

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:	48

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:		Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Liczba zainstalowanych modułów SFP+:			4

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:	48

Standardy komunikacyjne:			IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u

Obsługa 10G:						Tak

Technologia okablowania Copper Ethernet:			10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T   Pełny dupleks:						Tak

Limit częstotliwości:					Tak

Serwer DHCP:						Tak

Automatyczne MDI/MDI-X:				Tak

Protokół drzewa rozpinającego:				Tak

Automatyczne wykrywanie:				Tak

Obsługa sieci VLAN:					Tak

Przepustowość rutowania/przełączania:			176

Przepustowość:						112

Wielkość tabeli adresów:					16384

Latency (1 Gbps):						<3.8us

Latency (10 Gbps):					<1.6us

Zgodny z Jumbo Frames:					Tak

Lista kontrolna dostępu (ACL):				Tak

obsługuje SSH/SSL:					Tak

Możliwości montowania w stelażu:				Tak

Rozmiar układu:						1U

Kolor produktu:						Grey

Taktowanie procesora:					1016 MHz

Typ pamięci:						DDR3 SDRAM

Pojemność pamięci wewnętrznej:				1 GB

Wielkość pamięci flash:					4096

Napięcie wejściowe AC:					100-240 VAC

Częstotliwość wejściowa AC:				50/60 Hz

Pobór mocy:						459 W

Obsługa PoE:						Tak

Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:		370 W PoE+

Zakres temperatur (eksploatacja):				0 - 45

Zakres temperatur (przechowywanie):			-40 - 70

Zakres wilgotności względnej:				15 - 95

Dopuszczalna wilgotność względna:				15 - 95

Emisja ciepła:						1566

Szerokość produktu:					44.25 cm

Głębokość produktu:					30.42  cm

Wysokość produktu:					4.39 cm

Waga produktu:						4.46 kg

c).  MS SQLSvrStd 2019 OLP NL Gov 			– (1 sztuka)

d). MS SQLCAL 2019 OLP NL Gov DvcCAL		– (30 sztuk)

e). WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic	– (2 sztuki)

f). WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov DvcCAL		– (60 sztuk)

g). Microsoft Office Home and Business 2019 Polish	– (3 sztuki)

  - Prace należy wykonać na terenie Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

  - Pracownicy Firmy zostali przeszkoleni odnośnie postępowania z „danymi osobowymi”

  - Pracownicy Firmy posiadają odpowiednie umiejętności i uprawnienia do przeprowadzenia procesu montażu i instalacji nowego sprzętu (przełącznik, zasilacz awaryjny):

- konfiguracja przełączników

- testy wydajności, optymalizacja

- instalacja zakupionego systemu

- prezentacja rozwiązania i instruktaż

  - Firma posiada doświadczenia w wykonywaniu tego typu operacji instalacji sprzętu, instalacji oprogramowania.

  - Po instalacji sprzętu i oprogramowania Firma przetestuje prace nowych urządzeń.

W cenę sprzętu powinien być wliczony transport do siedziby Zamawiającego montaż w siedzibie Zamawiającego, instalacja i konfiguracja, okres gwarancji.

Sprzęt dostarczony wadliwy lub uszkodzony podczas transportu zostanie wymieniony na nowy.

III.2. Miejsce realizacji zamówienia:

Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10,  28-400 Pińczów.

III.3. Wymagania dotyczące jakości sprzętu komputerowego.

Sprzęt komputerowy wymieniony w pkt. III 1 SIWZ, musi spełniać - zgodnie z unijnymi Dyrektywami Nowego Podejścia oraz Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późniejszymi zmianami) - opisane w ustawie wymagania.

IV. Termin wykonania zamówienia

30 dni od daty podpisania umowy.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

- Na ofertę składają się następujące dokumenty :

- formularz ofertowy					-	załącznik nr 1

- wzór oświadczenia                      				-           załącznik nr 2

- wzór umowy						-	załącznik nr 3

- oświadczenie o akceptacji warunków umowy		-	załącznik nr 4

- oświadczenie o kadrze pracowniczej			-	załącznik nr 5

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się  Zamawiającego

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

mgr inż. Grzegorz Wojciechowski – informatyk w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 412345212

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert

- Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej .

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

- Jeżeli osoba  podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem,  powinny być parafowane przez wykonawcę.

- Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w  siedzibie Zamawiającego przy ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie  - pok. 29.  Termin składania ofert upływa w dniu   22.07.2020r. do  godz. 10:00

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Miejski w Pińczowie, ul.3 go Maja 10,28-400 Pińczów oraz opatrzone nazwą zamówienia:

„Komputeryzacja urzędu”

X. Miejsce i termin otwarcia ofert

1.  Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Zamawiającego  w dniu  22.07.2020r. o godz. 10.15  w siedzibie zamawiającego.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca podaje w ofercie cenę ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

- Zaoferowana cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

- Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania. Zaoferowana cena jest ceną brutto.

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować jedno kryterium - cena brutto oferty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), Cena - 100%;

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

XIII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),  siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.